# 中间包冲击板论文-邓诗云,张华,王宝,宋潇

导读:本文包含了中间包冲击板论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:中间包,冲击区,长水口,钢液流动

### 中间包冲击板论文文献综述

邓诗云,张华,王宝,宋潇[1]（2017）在《扩张型长水口对中间包冲击区钢液流动的影响》一文中研究指出建立中间包浇铸过程钢-渣-气多相流数学模型,研究稳态浇铸和换钢包过程非稳态浇铸时,扩张型长水口对中间包冲击区钢液流动行为的影响。结果表明,稳态浇铸时,使用扩张型长水口可以有效减小冲击区内钢液湍动能和液面流速,降低钢液面裸露和钢渣卷混的倾向;换钢包非稳态浇铸时,随着扩张型长水口内径增大,钢液面裸露面积整体逐渐减小,但长水口内径扩张2倍时,会由于排除气体量大,造成钢液面较长时间的裸露;使用内径扩张1.5倍的长水口时,钢液面裸露面积小,没有明显的钢渣卷混,有利于提高钢液纯净度。(本文来源于《武汉科技大学学报》期刊2017年05期）

林国睿,李志辉,汪龙,郑福胜,王仁栋[2]（2012）在《中间包冲击板用镁质浇注料的研究》一文中研究指出以高纯镁砂、镁铝尖晶石为主要原料,高温氧化铝微粉、硅微粉为结合剂,外加合适的分散剂和防爆剂制成镁质浇注料试样,研究镁铝尖晶石对中间包冲击板用镁质浇注料各项性能的影响。(本文来源于《第十叁届全国耐火材料青年学术报告会暨2012年六省市金属（冶金）学会耐火材料学术交流会论文集》期刊2012-04-18）

李志辉,律刚[3]（2011）在《镁质中间包冲击板的研究》一文中研究指出以电熔镁砂、尖晶石等为主要原料,SiO_2微粉、α-Al_2O_3微粉为结合剂,外加合适的分散剂、减水剂和防爆纤维,采用正交设计方法,以MA细粉、SiO_2微粉和α-Al_2O_3微粉为3因素,优选研制出性能优良的镁质中间包冲击板。镁质冲击板比高铝质有更强的抗钢水冲刷能力,有利于绿色冶金。(本文来源于《2011全国不定形耐火材料学术会议论文集》期刊2011-09-24）

郭江华,鄢凤鸣,周永涛,张娜[4]（2008）在《连铸中间包用高铝质冲击板的研制》一文中研究指出随着现代炼钢技术的发展,连铸水平得到长足的进步,中间包整体承包技术逐渐发展成熟,得到钢铁企业的广泛关注,已经成为炼钢发展的方向之一。目前,国内已有多家钢厂采用中间包整体承包。作为连铸生产线浇铸配套的耐火材料,连铸用中间包冲击板的使用要求也越来越高。(本文来源于《2008年耐火材料学术交流会论文集》期刊2008-05-01）

吴椿烽[5]（2008）在《中间包冲击板用镁质浇注料的制备及性能研究》一文中研究指出随着钢铁冶炼、有色冶炼和水泥窑等工业的发展,镁质浇注料的应用越来越广泛。但是,烧结镁砂热膨胀系数大、抗热震性差、易吸潮水化以及抗热剥落性差等,不能满足中间包冲击板用浇注料的要求。因而,研制性能优异的冲击板用镁质浇注料具有非常重要的意义。本文作者对近年来镁质浇注料的发展现状进行了综述。在总结前人工作的基础上,以改善镁质浇注料的高、中温强度、抗剥落性及热震稳定性为实验研究目的。首先,比较了不同结合剂与不同骨料颗粒级配对镁质浇注料性能的影响;然后,在确定选用结合剂和骨料级配的基础上,研究了不同含量镁铝尖晶石粉、亚白刚玉粉+α-Al_2O_3超微粉混合料、铬矿对镁质浇注料常温物理性能及高温抗折强度的影响,并利用XRD、扫描电镜(SEM)分析了浇注料的物相和显微结构。研究结果表明:当分别选用SiO_2作为结合剂和采用q值为0.4的两组浇注料中,均表现出较好的性能。在确定结合剂和q值的基础上,当加入8%的MA尖晶石,试样1550℃×3h、1100℃×3h烧后强度有很大的提高,且高温抗折强度相对较好;固定一定量MA尖晶石作晶种,α-Al_2O_3超微粉+亚白刚玉粉混合物加入量在10%～15%范围内,试样1550℃×3h、1100℃×3h烧后强度相对较好、强度比值趋近于1,具有较好的抗剥落性和抗热震性;加入5%～8%铬矿时,试样的烧结性能和强度均较好,热震稳定性也较佳。采用XRD、SEM手段,分析表明了添加MA尖晶石作为第二固相或晶核,可增强基质结合及促进基质中原位尖晶石的形成,有助于提高晶粒间的直接结合程度,且促进烧结、部分抑制形成MA尖晶石时过度的体积膨胀。铬矿-镁砂间发生固相反应,两者相互扩散,脱溶出二次尖晶石,增强了直接结合程度,从而有效地提高了镁质浇注料的力学性能。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2008-04-01）

郭江华,鄢凤鸣,周永涛,张娜[6]（2007）在《连铸中间包用高铝质冲击板的研制》一文中研究指出随着现代炼钢技术的发展,连铸水平得到长足的进步.中间包整体承包技术逐渐发展成熟, 得到钢铁企业的广泛关注,已经成为炼钢发展的方向之一。目前,国内已有多家钢厂采用中间包整体承包。作为连铸生产线浇铸配套的耐火材料,连铸用中间包冲击板的使用要求也越来越高。这就对连铸中间包冲击板的使用提出了较高的要求,为了满足国内外钢厂对连铸中间包冲击板的需求,对连铸用中间包冲击板进行了研究,取得了良好的效果。(本文来源于《2007年山东耐火材料学术交流论文选集》期刊2007-11-01）

郑淑国,朱苗勇,姜桂连,宋嘉鹏[7]（2004）在《四流矩形中间包冲击碗应用水模实验研究》一文中研究指出通过四流矩形中间包水模实验 ,研究了不同结构的冲击碗与不同控流装置的组合对中间包流动特性的影响 ,并比较了有无冲击碗对中间包流动特性的影响。合理使用适当结构的冲击碗能大大延长近中心流的响应时间 ,改善各流的流动特性的差异 ,提高平均停留时间和平均活塞区体积。冲击碗与单坝组合控流效果较好 ,而冲击碗与单墙单坝组合控流效果较差。提出了针对四流矩形中间包控流装置的优化设计方案(本文来源于《钢铁》期刊2004年05期）

段大福,李贵华,代小明,梁从勇,吴传坤[8]（2002）在《镁质中间包冲击板的研制与应用》一文中研究指出选用优质镁砂为主要原料 ,以硅微粉为结合剂 ,外加合适的高温增强剂 ,研制出了性能优良的镁质浇注料 ,用其制作的镁质冲击板经攀钢批量使用 ,效果良好。(本文来源于《四川冶金》期刊2002年03期）

于萍霞,蒋新兴[9]（1999）在《镁质中间包冲击板的研制和试用》一文中研究指出以电熔镁砂为主要原料，加入短钢纤维，促凝剂和分散剂等外加物，研制出镁质中间包冲击板预制块。该板耐钢水、熔渣冲刷性能好，不污染钢水，烘烤时无爆裂，使用方便。(本文来源于《炼钢》期刊1999年05期）

### 中间包冲击板论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以高纯镁砂、镁铝尖晶石为主要原料,高温氧化铝微粉、硅微粉为结合剂,外加合适的分散剂和防爆剂制成镁质浇注料试样,研究镁铝尖晶石对中间包冲击板用镁质浇注料各项性能的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 中间包冲击板论文参考文献

[1].邓诗云,张华,王宝,宋潇.扩张型长水口对中间包冲击区钢液流动的影响[J].武汉科技大学学报.2017

[2].林国睿,李志辉,汪龙,郑福胜,王仁栋.中间包冲击板用镁质浇注料的研究[C].第十叁届全国耐火材料青年学术报告会暨2012年六省市金属（冶金）学会耐火材料学术交流会论文集.2012

[3].李志辉,律刚.镁质中间包冲击板的研究[C].2011全国不定形耐火材料学术会议论文集.2011

[4].郭江华,鄢凤鸣,周永涛,张娜.连铸中间包用高铝质冲击板的研制[C].2008年耐火材料学术交流会论文集.2008

[5].吴椿烽.中间包冲击板用镁质浇注料的制备及性能研究[D].西安建筑科技大学.2008

[6].郭江华,鄢凤鸣,周永涛,张娜.连铸中间包用高铝质冲击板的研制[C].2007年山东耐火材料学术交流论文选集.2007

[7].郑淑国,朱苗勇,姜桂连,宋嘉鹏.四流矩形中间包冲击碗应用水模实验研究[J].钢铁.2004

[8].段大福,李贵华,代小明,梁从勇,吴传坤.镁质中间包冲击板的研制与应用[J].四川冶金.2002

[9].于萍霞,蒋新兴.镁质中间包冲击板的研制和试用[J].炼钢.1999

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1d16fc4812a479cb2a5467e1.html