# 地质灾害治理工程施工中边坡稳定问题及滑坡治理对策朱孟坤

江苏省岩土工程公司江苏南京210000

摘要：随着社会经济发展，我国经济发展更加多元，经济实力快速增加，对经济发展之中出现的人和自然不协调问题也有了高度重视。随着对地质灾害治理关注度加大，对地质灾害治理工程质量和技术上提出了更高要求。在地质灾害之中，边坡稳定如果出现问题，不仅会对当地社会经济发展产生很多不利影响，更重要的是对群众生命安全产生很大威胁。为了更好的使我国社会经济不断向前发展，提高我国经济实力，城市建设要跟上时代步伐。下文对地质灾害治理工程施工中边坡稳定问题进行了分析探讨，结合问题提出了一些关于滑坡治理对策，保证地质灾害治理工程施工有好的质量、安全和稳定性能，为地质灾害治理工程发展贡献自己一份力量。

关键词：地质灾害；治理工程；施工；边坡稳定；滑坡治理；对策

1施工之中边坡不稳定原因

1.1治理工程勘察资料不符合现状

在地质灾害治理工程施工之前需要对灾害地地质进行勘察，勘察人员在进行地质勘察时，对可能出现边坡问题的一些因素有所忽略或者未能进行仔细的研究分析，使得对可能出现的边坡问题未能提前进行处理，导致在工程施工过程中，出现边坡问题，导致滑坡，而且由于资料问题而难以找出有效处理措施，使得施工暂停，延误工期，导致巨大经济损失，严重时危及人员生命安全。

1.2地理因素

边坡是地质灾害治理工程施工中的重要组成部分，其功能在于保证路基的稳定，提升地质灾害治理工程对山体滑坡事故的防治力度。在关于边坡稳定性的研究中发现，地层、地质构造、岩层、岩体结构等工程地质特征对边坡稳定性具有直接的影响。通常情况下，不同地层与不同岩层皆存在一定的变形破坏形式，当地层或岩层某种物理性质、化学性质、力学性质等等发生改变时，势必将影响边坡的稳定性，从而出现滑坡问题。此外，在实际工程建设中，开挖作业会在一定程度上导致坑壁出现临空，从而改变地应力引起坑边坡岩体结构发生改变，出现岩体结构错位、变形等问题的产生，而一般情况下变形期多在三个月左右，且变形程度大约在2cm/每月左右，当在施工中没有对地应力进行综合分析与准确判断时，很容易出现边坡稳定性问题。

1.3边坡变性破坏导致边坡不稳

边坡松弛张裂是边坡变性现象之一。松弛张裂现象是由于边坡侧向应力被削弱使得卸荷回弹，使得边坡出现张裂。而随着卸荷裂隙向深部发展，产生剪切裂隙，在边坡形成松弛张裂现象。再就是边坡蠕动变形现象使得边坡变性。该现象分为表层蠕动和深层蠕动。边坡表部岩体发生弯曲变形产生表层蠕动，一般发生在陡倾层状岩层或陡倾结构面发育的岩体中。深层蠕动是因为当坚硬岩层组成的边坡底部有较厚的软弱岩层时，由软弱岩层产生变形而使得边坡蠕动变形。

1.4人为因素

在地质灾害治理工程施工中人为因素是导致边坡稳定性问题产生的主要因素，具体表现在以下几个方面：其一，在工程施工过程中，当地质勘察工作人员没有对边坡地质情况进行全面、综合、细致的研究与分析时，其所提供的勘察资料将与实际情况存在误差，不利于施工设计人员进行准确设计，从而导致施工设计方案不科学，易出现滑坡问题；其二，由于滑坡治理意识不高，在施工过程中对于稳定性较差的岩体，为采取科学的施工方法进行基坑支护与开挖，从而使岩体结构发生大幅度改变，形成边坡稳定性问题；其三，在进行岩体爆破或工程排水施工中，缺乏边坡稳定性维护，将对边坡稳定性带来严重影响，加大工程施工滑坡风险。

2地质灾害治理工程施工中滑坡治理的基本对策

2.1做好山体排水

在地质灾害的治理中，首先要做的就是排水。根据以往的地质灾害的研究和治理中，大多数地质灾害的发生都是由于水。在地质灾害的治理中，首先要做好的就是水的排放。另外，往往在地质灾害发生之后，山体的周围常常会聚集较多的水，如果不能做好水的排放，山体周围的水不能及时的进行疏通，就会有极大的可能诱发第二次的滑坡。不管是在滑坡的治理中，还是其他地质灾害的治理中，必须要做好水的排放工作。一般情况，做好水的排放可以通过对地表水的周围进行人工的开挖渠道，以至聚集的水通过分流、改道、或者截流等方式进行排放，最大限度的减少地表水对相关山体的损害。另外，对于地下水的话，要通过人工的抽排，来达到及时的疏通，从而减少地下水的含量。

2.2加强防护设施的建设

对滑坡而言，常见的防护措施为设置防滑挡土墙，其墙体的应用和设置一般也在滑坡段的下方，实质是为有效阻拦滑坡在地球引力和重力的双重影响下产生的冲击，以避免滑坡体对人身和其他事物造成的危害。此外，通过在地质灾害治理工程施工地区可能出现山体滑坡地段的植被种植，也是在充分利用植被根茎的抓力和土壤吸附力，加强山体地表和土壤之间的相互作用力，使其地表土层和地层结构的受应力能维持在恒定状态中。

2.3运用混凝土抗滑结构和抗滑桩

混凝土抗滑桩在治理滑坡时，特别是滑动面倾角较缓时，效果很好，经济成本较低，所以在边坡治理工程中有广泛应用。抗滑桩是穿过滑坡体深入稳定土层或岩层的柱形构件，用以支挡滑体的滑动力，一般设置于滑坡的前缘附近，起稳定边坡的作用。对抗滑桩位置需要通过精心测量，反复校验来确定。在对桩点进行开挖之前，应该用十字定位来控制桩点位置。在每完成一根抗滑桩施工之后，要通过极坐标方法再一次确认桩点位置。钢筋笼必须居中，钢筋笼需要进行定位，防止发生偏移。

2.4科学选择施工方法

在进行工程施工时，在保证勘察资料完整、准确，施工图纸设计科学的前提下，应科学选择施工方法，用以降低施工过程中对边坡稳定性的影响。与此同时，根据工程施工要求，可通过配置一定的防护设施，增加边坡稳定性，如设置截水沟、挡土墙、混凝土抗滑结构等进行滑坡治理。

2.5边坡稳定性的处理

许多因素致使山体的边坡稳定性受到了破坏，致使滑坡等地质灾害的发生，滑坡的治理也要从边坡的稳定性上来着手。对于有滑坡危险的山体，要时常做到边坡的加固，以防止滑坡的发生以及最大限度的减少危害。可以通过设置抗滑桩或者锚固等方式进行边坡稳定性的增加。

2.6提高设计人员和勘察人员专业技能

设计人员和勘察人员专业知识必须能够满足现实需求，对影响边坡稳定因素进行严格分析，工作很复杂，这就需要设计人员和勘察人员有着过硬的专业知识和专业技能。在勘测设计中，要加强对勘察的重视。再就是设计人员和勘察人员要时常进行交流，要有全局观念。要事先考虑好可能出现的问题和补救措施，在进行施工成本控制同时，要对其他的影响因素进行充分考虑，避免出现问题。结束语

总而言之，随着我国的经济不断发展，现代化程度也在不断加深，基础建设是现代化必不可少的一部分，基础建设的大量增加，也出现了人和自然的不协调问题，地质灾害多次出现。基础建设快速增加，也使得其面临的问题也在不断出现，特别是在一些山区以及水电站大坝等地方，在地质灾害治理之中，像边坡稳定问题已经越来越严重，已经对当地社会经济发展产生很多不利影响，严重的甚至会对沿线群众生命健康安全产生很大威胁。地质灾害治理工程关系到经济发展，关系到人们生命安全，我们必须给予更多关注。以上内容就地质灾害治理工程施工中边坡稳定问题及滑坡治理进行了分析。

参考文献：

[1]权树恩，刘金民，孙祥，郁恩月.分析矿山地质灾害治理工程施工中边坡稳定问题[J].世界有色金属，2017（21）：188+190.

[2]贾云峰.边坡地质灾害治理技术研究[J].山西建筑，2017，43（16）：75-77.

[3]项文.边坡稳定性分析及治理方案决策优化研究[D].海南大学，2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1d1ee2ce2931b763ff7a0fea.html