# GPS遥感测绘方法在土地测绘中的应用

黑龙江图远测绘服务有限公司哈尔滨150028

摘要：GPS是当今信息社会最活跃、发展最快的科学技术之一。通过对GPS在地籍测量和土地利用动态监测中的应用分析，以及利用GPS的RTK技术进行勘测定界放样的有效性和实用性分析，因此，GPS与GIS两者有机的结合将成为人们收集、处理信息最强有力的工具，以及GPS在土地测绘中的应用。本文主要结合多年工作经验，阐述在土地测绘工作中运用基于GPS技术的遥感测绘方法相关内容，希望能够为同行参考和借鉴。

关键词：土地测绘；GPS；遥感；应用

前言

随着土地测绘技术的不断发展，运用遥感测绘方法进行地图测绘已经变得非常普遍，具有定位精度高、速度快和范围广等特点。但是土地测量中遥感技术的运用必须要运用GPS技术辅助完成。在GPS技术的不断发展和运用的今天，对土地测绘工作起到了很大的帮助作用。在土地测绘中，运用基于GPS技术的遥感测绘方法可以充分的选择各自的技术优点，保证土地测绘工作高精度和高效率的完成。

1.GPS遥感测绘特点

GPS遥感就是从不同的角度及高度探测地面目标的特性，从目标上可以分为陆地资源遥感、海洋遥感和气象感，包括：地面、海洋、大气等，主要是对地面观测。从高度上，有航空遥感和卫星遥感，航空遥感的高度一般在3000～5000M之间，卫星遥感一般从500～900KM。按遥感的物理波段来划分，又可以分为可见光遥感、红外遥感和微波遥感。遥感在不直接接触的情况下，利用遥感器对目标或自然现象远距离测和感知的一种技术，它根据不同物体对波谱产生不同响应，识别地面上各类地物。遥感最主要特点是覆盖范围宽、频率快以及信息量大。

2.GPS在遥感调查中的应用

GPS在遥感调查中主要应用于两方面：第一，在遥感图像上识别出桥梁、河流汇合处以及村庄这些能作为地面控制点的地物，然后在实地利用GPS确定每一控制点的实际位置，进而对图像进行几何纠正和投影变换；第二，对图像上的样本像元，根据其空间坐标，利用GPS进行实地定位，确定样本像元对应的地面类型，并用于分类。

3.GPS遥感测绘方法在土地测绘中的应用

3.1GPS辅助空中三角测量

一般情况下，对于遥感目标定位来说，通常都与相关地面控制点存在密切的联系，倘若想要进一步达到目标定位的效果，那么相关人员需要利用GPS技术来对相关的方位元素进行详细记录。而就GPS和RS集成技术而言，其原理是应用GPS的定位功能得以实现，可以为GRS影响提供相应的快速码，从而对测量的具体位置进行准确的判断。当前，GPS动态相位差已经在很多领域有所应用，例如：航空、航天等，除此之外还使用在生产中，进而将工作水平加以提升。

3.2航空测量

航空摄影测量也称为空中三角测量，利用像片内在的几何特性，在室内加密控制点的方法。即利用连续摄取的具有一定重叠的航摄像片，依据少量野外控制点，以摄影测量方法建立同实地相应的航线模型或区域网模型，从而获取加密点的平面坐标。可分为两大主要部分：第一，数据采集，包括：转点、像点坐标或模型点坐标量测、坐标规范化和预改正。第二，数据处理，一般为区域网平差，平差过程中要引入非摄影测量信息，主要是地面控制点坐标，使空中三角测量网纳入规定的坐标系，同时对像片系统误差进行有效地改正。空中三角测量分为利用光学机械实现的模拟法和利用电子计算机实现的解析法两类。模拟法依靠人工选点、转点和在航测仪器上人工量测获得像点像片坐标或模型坐标；解析法则根据像片上的像点坐标同地面点坐标的解析关系构成摄影测量网的空中三角测量。建立摄影测量网和平差计算等工作都由计算机来完成。

3.3对土地观测的直接定位

一般情况下，GPS在具体的实践中的使用情况体现在以下几方面：（1）对于遥感图像来说，能够清晰的分辨出河流、村庄等地方当作主要的地物，接着再过度到实地，相关人员通过使用GPS能够对实际位置进行准确的判断，从而对图像做出相应的变换工作。⑵就图上存在的样本像元而言，应当参考它们的具体坐标位置，并应用GPS进行准确定位，并对相关地面种类进行确定，从而做好相应的分类工作。

3.4GPS遥感控制网点的精度和密度

遥感测绘首要任务是进行全测区的控制测景，是测绘地籍图件和数据的基础，而地籍控制网点的精度和密度，主要是为满足土地权属范围的特征点。关于网点的密度，GPS遥感可按测区范围和先后次序分基本网和加密网两类。由于城镇地区界址点密度较大，故在保证网点的点位精度条件下，控制点密度力求增大到便于测定界址点，必要时在GPS网下再加密一级图根导线，以便能直接从图根点测定界址点。GPS各边比常规网边长变化幅度大且长短边结合灵活方便。

3.5位置基准点偏差对GPS网的影响

应用常规手段建立城镇地籍控制网时，如果附近没有国家控制点作为位置基准点，往往以假定坐标值的点作为起算点，从而建立起一个独立的坐标系。当用GPS定位技术代替常规测量建立控制网时，由于GPS定位得到坐标系的三维坐标差，故GPS网在参考椭球面上的网形与其在参考椭球面上的位置基准有关。在经度方向上位置基准的偏差能使GPS网产生整体旋转，但对于一定范围、高差较小的GPS网面言，其位置基准在经纬度的方向上的偏差对投影在椭球上网形的影响可忽略不计；对于高差大的GPS网则要求有较精确的起算数据。由于位置基准在高程方向的偏差使投影在椭球面上的GPS网的尺度发生变化。所以，可用常规方法来精确测定高程。

结语综上所述，在土地测绘工作中，GPS遥感测绘技术已经广泛的运用在测量工作中，有效的提高了测量精度和效率。为了进—步提高测量精度和避免测量工作中的问题做出重大贡献。在遥感技术运用中，运用GPS技术的辅助，大大提高工作效率和精度，以此推进土地测绘应用的时效性。

参考文献：

[1]鲍桂叶.GPS技术在土地利用动态监测中的应用[J].测绘工程.2014（32）

[2]罗梅.探究GPS遥感测绘方法在土地测绘中的应用[J].中国科技.2016（13）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1d635f68771d0a01b70ff591.html