# 声信标论文-邵祺,常帅,付晓梅

导读:本文包含了声信标论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:单水声信标,距离量测,最优匹配,误差补偿

### 声信标论文文献综述

邵祺,常帅,付晓梅[1]（2019）在《基于单水声信标距离量测的匹配定位方法》一文中研究指出水声通信和测距能力是实现水下航行器准确定位的重要技术手段。当前基于水声定位的方法主要有利用测距和测向功能的水声定位技术以及水声测距辅助导航技术,二者的系统物理复杂度都比较高。本文提出了一种基于单水声信标距离量测的匹配定位方法,航行器在水声信标测距覆盖范围内,利用航行过程中多次测距信息构建测距圆序列形成位置约束,基于航位推算导航信息,将航行器在连续测距时间段内的相对航迹在圆序列上进行最优匹配,从而获得位置估计,通过对测距误差进行补偿可进一步提升定位精度。本方法所需物理系统结构复杂度低、可操作性强,仿真实验表明,该方法可以独立实现较高精度的定位。(本文来源于《海洋通报》期刊2019年01期）

隋海琛[2]（2019）在《深水黑匣子声信标快速搜寻定位方法研究》一文中研究指出为了在深水海域快速地搜索黑匣子声信标信号,采用拖曳式声信标探测仪是目前采用的主要手段之一。分析了黑匣子声信标搜寻探测仪的国内外发展现状,研究了声信标搜寻定位的两种测量方法,在此基础上设计了多元圆型基阵的换能器,研制了拖曳式的搜寻声纳系统。提出了自远而近、逐步推进的快速搜寻叁步走策略,使搜寻工作可以更加科学合理,对实际工作具有重要的指导意义。(本文来源于《海洋测绘》期刊2019年01期）

程星[3]（2018）在《低信噪比水声信标信号处理方法研究及试验》一文中研究指出黑匣子是空难事故中最为重要的数据记录仪器,能否找到黑匣子已成为解开航班失踪之谜的关键性问题。黑匣子中安装了水声信标,需用水声信号处理方法对其发出的水声信号进行检测识别与定位。然而信号会被海洋环境背景噪声淹没而难以识别,加上海洋的传播损失会使信号在长距离传播过程中严重衰减,这些因素使得傅里叶变换、小波变换等现有的水声信号处理方法难以识别远距离、低信噪比情况下的水声信标信号。因此本文提出了一种信号增强算法,可在不改变信号波形的情况下使源信号得到增强和放大,设计了一种水声信标信号处理系统并进行了试验研究。本文提出了一种基于随机减量技术的信号增强算法——错位迭加算法,分析了相邻脉冲的迭加和相同时间间隔的迭加这两种迭加方式,首先选取迭加起始点,并按照两种不同的迭加方式确定各截取信号段的长度;然后将各截取的信号段进行线性迭加,以完成对水声信标信号的提取。最后,对信号进行相关性分析和能量分析来判断截取信号的准确性。基于该信号增强算法,本文设计了一种水声信标信号处理系统,该系统主要由水听器、前置放大器、数字存储示波器、电路板、显示模块组成,其中电路板采用的是STM32系列的单片机。该系统通过检测四个位置的信号级,计算出四点传播距离,从而解算出水声信标信号的方位信息。试验过程中,采用不同的信号处理方法分别对采集的声信标信号进行处理,经过数据的对比分析,结果表明:错位迭加算法可使被关注信号的能量得到保持,噪声部分明显减弱;经过多次迭力加,合成信号与关注的正弦信号之间的相关性达到80%以上,提取效果显着优于其他方法。通过错位迭加算法提取的声信标信号波形准确性高,且方法简便易行。(本文来源于《大连海事大学》期刊2018-03-01）

秦金涛,隋海琛,么彬,鲁东[4]（2018）在《一种基于圆型基阵的声信标探测仪的设计与研究》一文中研究指出马航MH370事件暴露出我国的海上搜救能力与国外先进技术相比存在巨大差距。为切实提高我国海上应急处置能力,加快深海探测技术与探测设备的推进进程,在分析国内外声信标搜寻定位的相关技术现状基础上,提出了一种基于圆型基阵的黑匣子声信标探测仪的设计思路。依照3 km的探测距离需求设计了64元的圆型接收换能器基阵,对其在黑匣子声信标信号搜寻具体应用中的关键性能指标进行仿真,并分别从系统框架设计、模拟信号处理设计、数字信号处理设计和控制与导航软件功能设计等四个方面分析了该系统的处理流程和应用方法。研究证明该设计拥有探测距离远、方向分辨力高、使用相对灵活的特点,具有重要的工程应用价值。(本文来源于《水道港口》期刊2018年01期）

隋海琛[5]（2017）在《深水黑匣子声信标快速搜寻定位方法研究》一文中研究指出为了在大面积海域内快速地搜索黑匣子声信标信号,采用拖曳式声信标探测仪是目前采用的主要手段之一。本文以64元半波长圆型基阵为例,仿真了拖曳式声信标探测仪在不同信噪比和不同距离条件下信号搜索的指向性和角度估计精度,并在此基础上提出了一种黑匣子声信标快速搜寻定位方法,制定了分叁步走的搜寻策略,建立了不同阶段的量测方程。研究表明,该方法拥有探测距离远、方向分辨力高、搜索速度快的特点,具有重要的工程应用价值。(本文来源于《中国惯性技术学会高端前沿专题学术会议—钱学森讲坛：天空海一体化水下组合导航会议论文集》期刊2017-12-10）

杨会金[6]（2017）在《基于16元直线阵的声信标测向定位技术研究》一文中研究指出近年来,世界各国飞机飞行事故频繁发生,随着我军常态化、实战化军事训练不断推进,航空兵部队海上训练任务日益繁重,任务遂行区域向深远海推进,飞机失事概率也随之增加,当飞行失事并坠毁在海上、湖泊等广阔水域时,搜寻定位并打捞飞行参数记录仪(飞机黑匣子)是进行事故分析和事故调查的必要途径。满足TSO121A/B标准的飞行参数记录仪(飞机黑匣子)配备水声信标,搜寻水声信标信号是搜寻海上飞机黑匣子的最有效手段,马航“MH370”事件表明,我国还缺乏深海远洋条件下深、远、广、快、准的水声信标搜寻定位技术和装备,深海条件下的水声信标搜寻定位十分困难。马航“MH370”事件发生后,本文作者参与承担了国家科技支撑计划项目《深海遇险目标搜寻定位与应急处置关键技术开发与应用》课题《深海声信标搜寻与定位技术与设备》(2014BAB05)研究。本文主要解决了基于16元阵的水声信标测向与定位问题。首先基于水平直线阵测向技术,通过对阵列基元校准与补偿,实现了线列阵阵元输出的均匀性与一致性。然后通过阵列波束形成处理,实现对深海声信标目标声源的高精度定位测向。为了验证本文算法的有效性,采用MATLAB对算法进行仿真验证,并基于8核DSP处理单元TMS320C6678,对分裂阵频域波束形成算法进行了工程设计及实现,最后在水池进行了试验验证,试验结果满足总体设计需求。本文研究成果解决了深海声信标搜寻与定位的部分关键技术,将使我国具备深海声信标搜寻与定位的能力,并最终形成军、民兼用的深海拖曳式声信标搜寻定位系统。(本文来源于《大连理工大学》期刊2017-09-01）

姚纲[7]（2017）在《深海声信标定位关键技术研究》一文中研究指出21世纪是海洋的世纪,随着人类活动的增加,诸如科学考察,海洋探测,海底资源开发,科学发展已经向深海拓展。随着国家对海洋开发和海防建设的高度重视,水声工程的发展对水下定位技术有着迫切的需求。在未来,水下高精度的定位技术会成为了水声研究的重要方向。文章介绍了水声定位关键技术的基本理论,详细介绍了长基线定位系统,短基线定位系统以及超短基线系统的定位原理与区别,并介绍了叁元阵信标定位技术与四元阵信标定位技术这两种可用于深海的水声高精度定位方法。文章细致分析了深海环境对水声定位的影响,从深海信道,声速负梯度,海底起伏这叁方面分别分析了环境条件与对定位的影响因素,对深海声传播损失,声道声速分布对定位影响结果进行了仿真。本文提出了一种基于接收信号脉冲时间间隔变化的走航式定位技术,与传统定位技术相比,该技术降低了定位对系统复杂度的要求,对平台的尺寸及稳定性要求低,适合小体积拖曳定位系统。文章对提出的走航式定位技术的原理进行详细介绍,并通过理论计算及仿真实验验证,证明其定位精度满足深海定位要求。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2017-06-02）

许桐恺[8]（2017）在《目标载体合作声信标系统的设计与实现》一文中研究指出海洋中具有丰富的自然资源,在海洋开发过程中,常通过搭载声学、光学设备的水下潜器完成指定的海洋开发任务。由于水介质的特殊性,声波是水下唯一有效进行远距离信息传递的载体,基于声波探测的水声技术成为传递和获取水下信息最有效的方式之一,水下定位与导航技术即是通过声波实现对目标潜体的水下定位的一门技术。本论文的研究围绕目标载体合作声信标系统的工作环境和自身特点,实现了声信标系统的硬件电路设计以及软件程序编写。目标载体合作声信标系统由发射换能器、声信标电子舱和控制单元叁部分组成。PC机经由控制单元实现了对声信标电子舱的上下电控制以及电气状态检查、工作环境监测等功能,保证目标载体在水下运动过程中能够稳定的向水面基阵单元和超短基线定位单元提供声信号,使得后者经过数据采集处理后能够得到目标载体的运动信息。针对控制单元,设计了以MSP430F6638微控制器为处理核心,搭配外围串口通信电路、触发电路等电路模块的硬件平台,软件编程实现了控制单元所需的功能。通过对IRIG-B交流时间码的编码、调制、解调、解码等过程的模拟仿真,在理论上验证了解码方案的可行性。将解码方案移植至硬件平台,实现了IRIG-B交流时间码的解码和准秒时刻的时间补偿。针对声信标电子舱各方面功能的需求,完成了以TMS320VC5509为数据处理中心,搭配发射机电路等外围电路组成的电子舱硬件平台的设计。通过软件编写实现了换能器工作模式的控制、发射机工作状态的自检、电池电源的管理以及工作电压、环境温度的监测等诸多功能。综合考虑声信标系统的工作环境以及换能器分时分组发射信号的满功率工作模式,对声信标电子舱以及换能器的安装方式进行优化设计。最后,对目标载体声信标系统中各个模块进行功能测试以及系统联调,得到了相应的测试数据。通过对测试数据的分析处理,对系统在硬件上和软件上均进行了优化,实现了整套系统稳定可靠工作,所设计的声信标系统达到了设计预期。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2017-02-26）

尚凡,李帅[9]（2015）在《通用鱼雷合作声信标信号发生器设计与实现》一文中研究指出针对原有鱼雷合作声信标信号产生电路使用分立元件设计实现,长期服役可靠性下降、功能单一、体积庞大等缺点,提出借助大规模集成电路,采用"单MCU方案"设计实现了新型数字化信号发生器。该信号发生器性能与原系统完全兼容,在大幅提高可靠性与可维修性的同时,提供了信号体制设定功能,增强产品使用的灵活性;采用多种电气隔离手段,确保其能够在强电磁干扰环境中可靠工作。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2015年12期）

杨松,张琼,曲元鑫,曲加圣[10]（2015）在《水声信标在救助与打捞中的应用》一文中研究指出水下声信标是为海上作业人员或重要设备落水后进行搜救与打捞,并为落水人员救助,设备打捞提供准确位置,在救助与打捞中节省人力、物力及时间。(本文来源于《中国应急救援》期刊2015年04期）

### 声信标论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了在深水海域快速地搜索黑匣子声信标信号,采用拖曳式声信标探测仪是目前采用的主要手段之一。分析了黑匣子声信标搜寻探测仪的国内外发展现状,研究了声信标搜寻定位的两种测量方法,在此基础上设计了多元圆型基阵的换能器,研制了拖曳式的搜寻声纳系统。提出了自远而近、逐步推进的快速搜寻叁步走策略,使搜寻工作可以更加科学合理,对实际工作具有重要的指导意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 声信标论文参考文献

[1].邵祺,常帅,付晓梅.基于单水声信标距离量测的匹配定位方法[J].海洋通报.2019

[2].隋海琛.深水黑匣子声信标快速搜寻定位方法研究[J].海洋测绘.2019

[3].程星.低信噪比水声信标信号处理方法研究及试验[D].大连海事大学.2018

[4].秦金涛,隋海琛,么彬,鲁东.一种基于圆型基阵的声信标探测仪的设计与研究[J].水道港口.2018

[5].隋海琛.深水黑匣子声信标快速搜寻定位方法研究[C].中国惯性技术学会高端前沿专题学术会议—钱学森讲坛：天空海一体化水下组合导航会议论文集.2017

[6].杨会金.基于16元直线阵的声信标测向定位技术研究[D].大连理工大学.2017

[7].姚纲.深海声信标定位关键技术研究[D].哈尔滨工程大学.2017

[8].许桐恺.目标载体合作声信标系统的设计与实现[D].哈尔滨工程大学.2017

[9].尚凡,李帅.通用鱼雷合作声信标信号发生器设计与实现[J].舰船电子工程.2015

[10].杨松,张琼,曲元鑫,曲加圣.水声信标在救助与打捞中的应用[J].中国应急救援.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1df74986ad5ed568a46ef417.html