# 小型离心风机论文-王宏磊

导读:本文包含了小型离心风机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:小型离心风机,结构,发展,数值模拟

### 小型离心风机论文文献综述

王宏磊[1]（2019）在《我国小型离心风机研究发展综述》一文中研究指出介绍了离心风机的工作原理和结构。根据离心风机的结构,回顾了近年来国内关于提高离心风机效率,降低其噪声的研究现状。分析了我国离心风机水平较低原因。在今后的研究中应利用数值模拟方法,多因素考虑离心风机内流场特征,发展产学研相结合的生产模式,提高我国风机生产质量。(本文来源于《节能》期刊2019年11期）

雷凡,琚亚平,张楚华[2]（2019）在《轴向及径向扩压器对小型高速离心风机气动性能的影响研究》一文中研究指出针对家电产品用离心风机的小型化、高速化的技术发展趋势,以设计流量0.013 2kg/s的离心风机为主要研究对象,发展了一种适合于小型高速离心风机叶轮及扩压器的气动设计与分析方法,并重点分析了径向和轴向、有叶和无叶共四种扩压器组合形式对小型高速离心风机性能的影响。结果表明,本文发展的气动设计与分析方法能够有效应用于小型高速离心风机;具有四种扩压器组合形式离心风机在设计流量下的效率均高于60%,满足初步设计要求;带有径向扩压器的离心风机气动性能更佳,带有轴向扩压器的离心风机结构尺寸更紧凑。研究成果对家电产品用小型高速离心风机优化设计及研发具有参考价值。(本文来源于《风机技术》期刊2019年04期）

郑晨[3]（2018）在《小型高速离心风机径向永磁轴承优化设计》一文中研究指出现代社会中,风机在工业生产以及人民的生活中有着非常普遍的应用。半个多世纪以来,随着微电子技术在世界范围内的的迅猛发展与广泛应用,计算机、变频驱动器、投影机等电子仪器在我们的日常生活中已经随处可见。在当前的信息时代,电子设备不仅仅是应用非常广泛的民用设备,它也被广泛应用于国防科技领域。越是高性能的电子产品,对散热功能的要求也越来越高。电子设备的散热问题,已经成为当前制约电子设备技术进步的瓶颈之一。目前,小型高速离心风机在电子设备的通风与冷却领域有着十分广泛的应用。因此,提高风机的散热效率和功能转化效率,不仅关系到我们每个人的日常生活,关系到电子设备的稳步发展,更关系到国家的国防科技事业的进步。应用磁悬浮轴承的小型高速离心风机以其无磨损、低噪声、稳定性好等优点成为小型高速离心风机的一个重点研究方向。本文首先介绍了小型高速离心风机和磁悬浮轴承的历史及研究现状,详细分析了现有小型高速离心风机的结构。结合实验室研究的小型高速离心风机项目,着重研究径向永磁轴承的结构及其优化设计方法。对不同结构的永磁轴承进行了分析,表明双磁环结构的永磁轴承的性价比最高。特殊的使用环境要求小型高速离心风机必须具备体积小、重量轻等特点。在如此小的体积内设计达到要求的永磁轴承,必须综合考虑各种影响因素。为了满足上述要求,永磁轴承必须进行结构优化设计,以满足小型风机对体积、重量等的要求。本文比较了多个双磁环结构与单个双磁环结构的永磁轴承的特性,对比了对该类风机的契合度。然后利用Femm软件,从永磁轴承的轴向刚度、径向悬浮气隙、临界转速等多个方面进行了分析,给出了磁悬浮轴承优化设计的思路。基于此,采用Femm和Matlab软件相结合的方式,编制了双磁环永磁轴承的设计软件,实现了永磁轴承结构设计的自动化,为永磁轴承的初步设计提供了技术手段。应用ASOFT软件,通过仿真计算,分析研究了多磁环结构的永磁轴承的轴向刚度、径向刚度及系统临界转速随轴承长度和径向厚度的变化关系,以及永磁轴承的刚度与轴承的径向悬浮气隙、轴向位移、双磁环对数等要素的关系。为后续小型高速离心风机的永磁轴承设计提供了技术基础。本文对永磁轴承的设计与优化做了较为深入细致的分析与探讨,研究结果为小型高速离心风机的后续设计和研究奠定了基础,具有理论和工程意义。(本文来源于《山东大学》期刊2018-10-20）

[4]（2016）在《不开窗户也有新鲜空气 依必安派特小型离心风机》一文中研究指出不断改进的建筑隔热伴随着日益完善的室内通风解决方案。今天,具有废热回收功能的控制通风系统使用频率越来越高。风机将室内温热废气经由热交换器输送到室外,同时吸入的室外新鲜冷空气由同一台热交换器加热。这使供暖损耗最小化,并减少所需电能。主动或控制通风系统可设计为集中式或分散式系统。前者通过中央系统将空气经由导管输送到建筑各处;后者则由每间房间独立供气。分散式系统使用的设备体积较小,可以与建筑已有结构集成。一个特别简洁的解决方案是将风机、热交(本文来源于《供热制冷》期刊2016年05期）

陈晓[5]（2016）在《小型离心风机叶轮结构优化与试验》一文中研究指出风送植保机械由于具有操作灵活方便、作业效率高、喷洒均匀等特点,在我国农业生产防治中得到广泛的应用。为适应国家的农机补贴政策,国内的生产企业加快了风送植保机械的开发。其中,背负式喷雾喷粉机在全国的生产研发和销售数量均占绝大多数。小型高速离心风机是背负式风送植保机械的关键部件,其性能指标直接影响整机的雾化性能、喷洒性能、作业效率和使用经济性。目前,国内在植保机械离心风机结构性能方面的研究基本处于空白,本文首先利用Proe/E软件对离心风机进行叁维建模,然后利用FLUENT软件对不同参数的离心风机内部流场进行了数值模拟分析,并在ANSYS软件中对叶轮的受力情况进行了分析。为今后植保机械离心风机的优化设计提供理论依据。本文的主要研究内容与研究结果如下:1.对离心风机的数值模拟方法进行了研究。基于目前所存在的离心风机建立了原始风机模型,对原始风机在FLUENT中的模拟结果进行分析,作为后续比较的基础。2.在Proe/E中建立具有不同叶片出口安装角、叶片入口安装角、叶轮宽度、叶片数、叶片厚度、叶片型式等结构参数的离心风机模型,为后续进行FLUENT分析和ANSYS分析提供了基础。3.通过对不同的风机模型进行FLUENT分析,与原风机的数值模拟结果进行比较,得出各个不同的参数对风机的全压、静压、速度等的影响,为进行风机优化设计提供了理论基础。4.叶片数量、叶片厚度、叶片出口安装角以及叶片进口安装角对风机性能影响比较大,选取这四个因素进行正交试验分析。以离心风机的全压效率为评价指标,利用极差值确定了影响因素的主次关系。得到了风机结构参数的最佳组合为:叶片数为32,进口安装角为90°,出口安装角为145°,叶片厚度为1。优化后的风机与原风机相比,风量增加了3.92%,效率提高了17.07%。5.通过ANSYS对离心风机的叶轮进行了受力分析,结果显示叶片与轮盘连接处的应力比较集中,叶片外侧边缘的位移较大。可以考虑增加叶片的厚度来提高叶轮的结构强度。(本文来源于《中国农业科学院》期刊2016-04-01）

张楠桢[6]（2016）在《微小型离心风机一体化优化研究》一文中研究指出微小型离心风机是一种常见的叶轮机械,具有压力系数高、噪声低等特点,被广泛运用在能源、电子、航空等领域,成为研究的热点对象。由于微小型离心风机自身的不对称性,在风机的出口截面存在着较大的速度畸变,靠近蜗壳外侧流体的速度是内侧流体速度的3-4倍,这种现象极其不利于微小型离心风机通风、散热等功能的实现。微小型离心风机的不对称性还会导致风机整体的效率低下,一般微小型轴流式风机的效率在70%左右,而微小型离心风机的效率只有40%-60%,因此提高离心风机内蜗壳参数对改善微小型离心风机的性能有着重要的意义。考虑到微小型离心风机的结构复杂性和参数的难以匹配性,实验的方法必然会造成耗时长、代价大的结果,因此采用数值模拟计算的方法矫正出口速度畸变,进行畸变矫正器和蜗壳一体化设计,并改善微小型离心风机的整体性能,达到一体化优化的目的。本文首先对某一型号的离心风机进行了叁维建模,然后采用Numeca软件进行网格划分和数值模拟计算,得到其内部流场的计算结果,对确定转速工况下离心风机内部流场的压力和速度分布规律进行了分析。研究表明,离心风机内部流动情况非常复杂,流体压力和速度在离心风机内部各个位置的变化揭示了离心风机对流体加速增压的原理;叶轮叶片和叶道内的流动揭示了“射流——尾迹”现象,说明了离心风机振动和噪声的来源;离心风机出口截面的速度分布表明了流体在离心风机出口的速度非常不均匀,靠近蜗壳内侧的流体速度约为5m/s,靠近蜗壳外侧的流体速度则超过了20m/s,速度从蜗壳内侧到外侧呈现出递增的趋势,可见微小型离心风机出口存在较大的速度畸变,对离心风机通风、散热等功能的实现有较大的影响。随后针对离心风机出口截面速度的不均匀性,本文在传统的微小型离心风机的基础上,采用等边基元法,设计了矫正速度畸变的蜗壳型线,以改善不均匀的速度分布。等边基元法设计的蜗壳型线更符合蜗壳内部流体流动的真实轨迹,蜗壳内流体加速增压的过程随半径的变化而变化,在接近出口时进入流动掺混段,使本身速度方向和大小不均匀的流体进行挤压碰撞,传递能量,减弱各个流体团之间速度的差异。本文创新性地定义了畸变方差(distortion variance)的概念,比较设计前后离心风机出口的畸变程度,畸变方差由原来的6m2/s2下降了一个数量级,使得不均匀性分析可以量化处理,更直观地分析畸变矫正的结果。最后由于离心风机内部的复杂性,影响离心风机性能的参数非常多,在工程上通常采用正交试验法进行分析。选出叶片数、叶型、斜切角度、扭转角度四个参数进行了数值模拟计算,分别得出这个四个参数各自对微小型离心风机流量、压力和效率的影响关系,并根据各自对微小型离心风机的影响选取每个因素最优的影响参数进行排列寻找最优参数组合为叶型C作为叶片的二维截面,叶片数目为50个,扭转角度为10°,叶顶前缘斜切角为α=45°的参数组合,并获得四个参数对微小型离心风机影响程度的排列顺序:二维叶型>斜切角度>叶片数目>扭转角度。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2016-03-01）

贾志彬,陈强,汪军,赛庆毅,吴和远[7]（2015）在《微穿孔消声器在小型高速离心风机中的应用研究》一文中研究指出小型高速离心风机的特点是体积紧凑、压力高、转速高,广泛应用于各类要求较高的特殊领域。在实际应用中,除了必须满足气动性能要求外,首要问题就是风机噪声控制,而小型高速离心风机与常规风机噪声特点又有所差别,以高频噪声为主。本文针对小型高速离心风机噪声特点,根据马大猷教授提出的微穿孔消声理论设计了风机进口微穿孔消声器,对该微穿孔板消声器的降噪效果进行了测试,试验结果表明该微穿孔消声器可以有效降低风机噪声。(本文来源于《流体机械》期刊2015年08期）

谭俊飞,李景银,韩越[8]（2014）在《小型高速离心风机噪音主要影响因素研究》一文中研究指出通过实验和数值模拟方法,本文详细研究了影响小型高速离心风机噪音的主要因素。研究结果显示采用低转速、倾斜蜗舌、适当增加蜗壳出口张开度和增加蜗壳宽度能有效地降低噪音,其中以采用倾斜蜗舌降噪效果最为显着,且对风机气动性能影响不大。本文研究结果可为设计高速小型低噪离心风机提供参考。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2014年11期）

李淼,赵军[9]（2012）在《小型多翼离心风机叶片斜切分析及试验研究》一文中研究指出在小型多翼离心风机叶轮的设计中采用叶片进气端斜切,通过改变风机进口结构来改善气流在进口转弯处流动的不均匀特性,可以有效提高风机性能。本文依据CFD理论,分别对原风机叶轮以及采用两种不同斜切叶片方式的叶轮,利用Solidworks及其数值模拟模块Flow Simu-lation建模并模拟计算,对比分析得出了叶片斜切对风机性能的影响,并以此为依据制作叁种风机实体进行性能试验对比研究,结果表明风机叶片斜切对改善风机性能有着重要影响。(本文来源于《风机技术》期刊2012年04期）

方胜良,李淼[10]（2012）在《小型后向离心风机叶片接长改善风机性能的方法》一文中研究指出将叶片向风机进口区域延伸接长,并使之成为斜切状,能有效地改善风机过流通道通流品质,提高风机压力。本文研究对象为小型后向离心风机,通过对比原叶片风机与两种不同接长斜切状叶片的风机数值模拟结果,说明接长叶片是可以提高风机性能的一种方法。(本文来源于《风机技术》期刊2012年03期）

### 小型离心风机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对家电产品用离心风机的小型化、高速化的技术发展趋势,以设计流量0.013 2kg/s的离心风机为主要研究对象,发展了一种适合于小型高速离心风机叶轮及扩压器的气动设计与分析方法,并重点分析了径向和轴向、有叶和无叶共四种扩压器组合形式对小型高速离心风机性能的影响。结果表明,本文发展的气动设计与分析方法能够有效应用于小型高速离心风机;具有四种扩压器组合形式离心风机在设计流量下的效率均高于60%,满足初步设计要求;带有径向扩压器的离心风机气动性能更佳,带有轴向扩压器的离心风机结构尺寸更紧凑。研究成果对家电产品用小型高速离心风机优化设计及研发具有参考价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 小型离心风机论文参考文献

[1].王宏磊.我国小型离心风机研究发展综述[J].节能.2019

[2].雷凡,琚亚平,张楚华.轴向及径向扩压器对小型高速离心风机气动性能的影响研究[J].风机技术.2019

[3].郑晨.小型高速离心风机径向永磁轴承优化设计[D].山东大学.2018

[4]..不开窗户也有新鲜空气依必安派特小型离心风机[J].供热制冷.2016

[5].陈晓.小型离心风机叶轮结构优化与试验[D].中国农业科学院.2016

[6].张楠桢.微小型离心风机一体化优化研究[D].南京航空航天大学.2016

[7].贾志彬,陈强,汪军,赛庆毅,吴和远.微穿孔消声器在小型高速离心风机中的应用研究[J].流体机械.2015

[8].谭俊飞,李景银,韩越.小型高速离心风机噪音主要影响因素研究[J].工程热物理学报.2014

[9].李淼,赵军.小型多翼离心风机叶片斜切分析及试验研究[J].风机技术.2012

[10].方胜良,李淼.小型后向离心风机叶片接长改善风机性能的方法[J].风机技术.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1e29f35b128d959cb8e30e77.html