# 关于影响GPS土地测绘精度的因素分析

浙江地勘实业发展有限公司312000

摘要：当今社会正在逐步进步和发展，我国的土地资源也得到了更加科学的发展。在开发工作中，部分现场数据的采集和整理需要使用GPS测绘技术。文章首先阐述了GPS技术的概念，然后重点分析研究了影响土地测量精度的相关影响因素和解决方案，有助于有效提高未来测绘工作的效率和质量。

关键词：土地测绘；GPS测绘；问题；分析

引言

随着现代社会经济和科技的不断发展，GPS技术的应用范围日益广泛，我国自身的测量技术也不断完善，其在土地测绘中的应用非常频繁。但在测绘活动中，很多相关的影响因素会使测量数据的科学性大大降低。因此，对GPS定位精度相关因素的研究越来越受到人们的关注。

一、GPS技术的关键点

GPS技术在测量和测距时主要使用导航卫星。在整个定位活动中，专用接收设备与GPS卫星之间的距离作为基本测量值。当接收设备同时接收到4个以上信号时，通常采用伪距测量来科学测量，分析和探测接收信号所需的时间，然后用户特定位置的三维坐标可以是获得用户的具体三维坐标的。

大量的实践研究表明，随着科学技术的不断发展，GPS技术正在逐步完善，并且可以实现更高水平的精确定位。例如，在约50km内，GPS定位精度约为6m。对于20km范围内的相对静态定位，通常所需的测量时间很短，大约15分钟。对于一些快速的静态定位测量，如果两个台站之间的距离保持在15公里内，观测时间约为2分钟。

二、GPS土地制图精度相关因素

2.1GPS卫星自身的因素

影响测绘精度的第一件事是卫星自己的星历误差。卫星轨道参数提供的星历表在某个时间，最终的计算位置和实际存在一定的误差。另外，GPS卫星本身的原子钟面与标准时间之间存在误差。GPS卫星发射天线的相位中心与实际相位中心之间也存在一定的误差。因此，GPS卫星中的各种误差将对最终的测量精度产生一定的影响。

2.2信号接收设备和传播因素

信号接收设备对测量精度的影响主要分为三点。第一点是接收设备的硬件和软件对测量定位有一定的影响。第二点是接收设备的天线中心的高级阶段与测量站的中心位置之间存在一定的误差。如果误差的影响不能最小化，则不能执行土地的精确定位。第三点是，GPS定位中使用的观测将完成测量中1到5周的周跳的处理，因此对坐标的精度有一定的影响。

信号传输方面的因素影响。首先是电离层会受到电离层的影响，然后对电磁波效应产生一定的折射效应，这会对其频率和电子含量产生较大影响。另外，如果GPS信号在传播期间受当前层影响，则其温度，湿度和气压将影响整个测量值。在测量活动期间，环境也将对卫星信号的发生和接收产生影响。

2.3其他因素

其他影响因素主要包括以下几点：首先，由于网络设置和数据缺乏合理性，导致测量误差。其次，人为错误造成的错误。第三，如果相关数据处理软件本身的准确性由于计算的准确性而无法进一步提高，则GPS精度将受到很大影响，准确性将大大降低。

三、GPS土地测量精度改进措施

3.1测绘硬件设备的整体改进

科学选择合适的GPS接收设备是必要的。如果被测绘土地的基线长度超过10公里，则选定的接收设备应该是双频模式。接收装置进行坐标定位，以尽可能地减小电离层的精度，并且可以在动态和静态状态下进行快速测量。在另一种情况下，如果陆地基线在10公里以内，则使用的接收设备可以处于单频模式。这类接收设备对微处理器的要求较低，功耗较低，故障率较低，可在某些现场环境下工作。另外，在进行正式测量工作之前，需要充分识别接收设备的整体性能，并强调其常见的时钟误差和环路误差。GPS测量设备的全面检查有助于有效提高接收设备对测量值的处理精度。

3.2测量方法的总体改进

3.2.1提高测量精度

测量精度水平的提高与GPS网络的科学设计密不可分。有必要严格控制GPS基线的长度差异，以确保整个测量土地的准确度更均匀分布。另外，需要使用的GPS网络类型需要确保它关闭并且可以形成闭环。如果您有一定的条件，您可以主动构建三角网络结构，有助于有效提高网络和点的分布均匀性。

3.2.2科学选择土地测量

在测绘方面，应尽可能选择一些便于安装GPS接收机的位置，以确保卫星与测量卫星之间的仰角不小于15°。同时，应采取一些有效措施，尽量减少其他物体的影响。如果你需要在天线上完成GPS信号的反射，你应该尽量避开一些山谷。如果要最小化电磁波的影响，则需要科学控制映射点，雷达站位置和无线电台之间的距离。

3.2.3科学和技术测量数据

对观测数据进行非常严格的验证以确定其准确性。如果出现问题，您需要再次进行映射。只有在测绘资料准确的前提下，才能进入下一步。对于网络中坐标和高程的分布数据，由于他们自己的精度对分布更加敏感，所以必须使用均衡方法来平均分配控制网络中的起点。

3.3补充测量方法

首先，积极开展一些符合项目实际情况的测量方案。在该计划中，有必要能够充分展示极其严格的标准。然后整个测量工作将贯穿整个程序，记录测量程序的具体操作。其次，测绘相关负责人应分析研究GPS测量的设计参数和相关要求，确保整个工程质量达到相关标准。之后，专职人员被分配到严格的测量质量管理，重点是测量结果的接受。第三，要求管理人员按照相关要求标准完成调查工作，并对具体过程进行清晰记录，对整个调查工作进行全面监督。此外，计量单位需要对自身的工作条件进行严格的自查，严格执行完成率。一旦出现计量问题，必须及时向上级管理人员报告相关情况。

四、结论

GPS测绘能够有效提高测绘工作中测绘的速度和准确性，但受测绘过程中各种主客观因素的影响。这些不仅包括地理和气候环境，还包括诸如卫星信号传播和接收机等。其他信息技术的影响。因此，测绘人员要不断提高测绘设备的性能，提高自己的专业知识和操作水平，创新更多的高科技测绘方法，同时要充分发挥到GPS在土地测绘工作中的作用和价值。土地测绘工作将更好、更快、更准确地完成。

参考文献：

[1]孙雪卉.GPS土地测绘精度的主要影响因素分析[J].科技创新与应用，2015，11（12）：22-23.

[2]卫晓华.探析GPS土地测绘精度的影响因素[J].华北国土资源，2014年2期.

[3]杜保伦，张明福，史先良.GPS在土地测绘中的应用与开发[J].价值工程，2010年4期.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1e97078b617759e8540bc558.html