# 测绘新技术在电力线路设计中的应用分析贾兵

（昆明供电设计院有限责任公司云南昆明）

摘要：在电力线路设计中采用测绘新技术，使我国的电力线路的设计能更加可靠得到保证，这一技术能使设计的安全得到保证,同时把电力设计的质量和速度提高，发展我国的电力行业。本文则选取了测绘新技术中的三种主要工艺,即全球定位技术、雷达航测技术、数组选线技术,对于其在电力线路的设计中的应用进行了分析。

关键词：测绘；新技术；电力线路设计；路径优化

随着科学技术的发展，测绘新技术也在不断的进步。测绘的工作人员要积极正确的应用测绘新技术，使工程测量的精度得到保障，使工程测量的施工质量得到提高。测绘新技术正在参与到各个工程领域中，比如自动化的数据处理及获取中、对产品数字化的测量、对过程控制的智能化测量、对信息管理的可视化测量、对系统行为智能化的测量、对要求内外作业一体化的现代工程进行测量等。测绘新技术的应用对工程测量的施工质量有着严重的影响。而本文主要分析了测绘新技术在电力线路设计中的使用。

1全球定位系统的使用

全球定位系统技术在我国得到了广泛的应用，有些设备软件带有全球定位系统的的定位功能受到了很多人的喜爱，特别是电力设计的勘测人员。全球定位系统不仅使用时操作简单和携带方便，还能使电力线路在设计阶段的勘测人员的工作效率有很大程度的提高。

在使用装有全球定位系统定位功能的软件的设备时，对于村庄和道路等地方的位置信息能更准确的判定，为电力线路的设计提供更加便利的路径。在没有这种技术之前，在这一阶段的工作都是设计的勘测人员到现场进行作业，对于要施工的走向和定位是通过询问当地的人和依据不精准的地图来确定。在现在电力高速发展的状况下，传统的勘测方式不能满足电力在线路设计上的要求。如今就可以根据全球定位系统的定位功能准确地找到想找的位置和这个位置的具体信息。线路设计的勘测工作人员使用安装有全球定位系统中定位功能软件的设备去导航。根据勘测人员的经验再去确定合理的路线。一般由经验而确定的线路，对于线路的合理性和准确性的的选择都不能保障。但是用大数据计算而来的导航线路，肯定可以缩短勘测任务的时间。

在使用全球定位系统中定位功能的软件还可以看到自己的行走路线。勘测的地方有着较为特殊的地理情况时，与此相关的道路的基础部分也会因此发生变化，为了不出现失误，勘探人员要根据自己走过的路线进行查看，使用带有全球定位系统中定位系统中定位系统的软件之后这个问题得到了解决。对于勘测过的路线进行了明确的记录，很好的避免了重复的进行勘测，对于勘测人员要做的任务进行减重。

2机载激光雷达航测技术的使用

机载的激光雷达测量广泛的应用与各行各业，地面三维坐标的获取是要通过飞机所搭载的激光雷达航测的设备进行扫描。发射脉冲波的三维激光扫描仪，可穿过树林间的空隙就能获得地面的信息，酸依，就算在有着茂密树林的山区，获得的数据也有着高精准度，更好的他提供数据在电力设计的线路中。

机载的激光雷达航测是需要根据扫描仪的姿态数据和三维坐标进行检测，和扫描仪到地面的距离和角度进行扫描，对于地面的三维坐标做出更精准的计算。在有着复杂地形的地区，激光检测的精准度也会降低，所以一定要提高原始的差分精度。

航测采集数据的特点是环节多和要求等级高。对于各个细节的严格控制，才能更好地保证激光雷达的航测所采集数据的质量。结束机载的激光雷达航测以后，要先处理数据对于质量进行检查，如果质量没有达到理想，要马上进行第二次检测，来保证工程的质量。处理激光点的云数据是用分类计算进行过滤通，分别分类提取地物和地表的三维数据，分类的识别地物信息因而实现。

电力线路的路径根据机载的激光雷达航测所得的数据进行优化，勘测的效率大大的加快，工程所需时间大幅的缩短，测量的成果资料的质量以及可靠性得到了保障，不会出现因为测量资料的错误而进行返工。

对数据进行后期的处理，对于地物的三维信息和周边的环境信息可以准确查看，给电力线路设计中的塔位选择做出依据。

3数字的选线技术的应用

在电力线路的设计中使用数字的选线技术，就是在电力线路的设计中应用全球定位系统、地理信息系统以及遥感技术，这种方法测量出的数据会更加的准确，工作效率也会被大幅提高，提供了更有效更合理的方法在电力线路的设计中。

在使用这项技术是，要纠正处理原始的影像，因为原始的影像几乎只是有像素坐标，线路的设计中所用的本地坐标和大地坐标缺少，电力线路的设计中无法得到精准的定位，因此要处理影响影像，然后获得更精准的影像定位坐标，给电路线路的设计人员在影像的选线提供依据。在纠正原有的影像的地图后，可以更加准确地进行测绘，纠正影像后，不仅地理图像的更准确，并且测绘地区的准确的地方高程、坐标、地形、距离测算、角度计量、等查询等信息数据也更加明确，数字化和电子化的输电线路的设计得到了实现。

同时结合卫片与处理后的影像图一起考虑，就可以应用数字化的信息系统去设计出更加合理准确的电力线路的选线路径。这种情况下，转换坐标的工作也必须做好。在电力线路的设计中的确定信息阶段采集了很多的数据，而这些不都是在同一坐标系的的数据，数据之间不互通，也不能直接使用，要转换这些数据的坐标，在同一坐标系下的数据，使得电力线路设计中能更好地进行选线，选线也更加有效更加精准。通常情况下，采集要选线位置的坐标，联合测量这些坐标，转换不同坐标系的坐标，然后在进行使用，选线速度得到有效提升，选线路径在设计阶段得以优化。

4结语

通过上文得知，使用新测绘的技术在电力线路的设计中，可以减轻工作人员的工作量，使电力线路的设计中自动化的水平得到提高，选线路径的优化可以利用高效先进的信息技术，设计阶段的勘测费用也大大减少，线路的设计效率有效提高，更加有深度的去进行设计，在电力线路的设计中新的测绘技术与传统的技术相比，优势更大。

参考文献

[1]王新.勘测新技术在输电线路设计中的应用[J].北京测绘，2014（2）：112~116.

[2]陈晖宏.关于测绘新技术在电力行业中的应用与探讨[J].城市建设理论研究，2013（18）.

[3]刘子武.电力线路测量新技术应用与误差分析研究[J].科技资讯，2015，13（36）：87~88.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1eb8b1773eac871f1e96a438.html