# 电气设备控制系统安装调试的技术要点朱先振

安徽华电芜湖发电有限公司安徽省芜湖市241000

摘要：文章对发电企业中电气设备控制系统安装的内容、质量控制措施以及几点注意事项进行介绍，并且介绍电气设备控制系统的调试内容和要点，重点对电气设备控制系统安装调试的重点环节和要点进行分析和研究，以供参考。

关键词：电气设备；控制系统；安装调试

1引言

近年来随着我国经济的发展和社会用电负荷的不断增加，给电力企业带来较大的压力，电力企业在不断扩大规模的同时也在进行技术改造来满足人们不断增加对电能需求以及对电力供应质量越来越高的要求。在电力系统中，电气设备控制系统对于整个系统的平衡能力和优良性能造成直接的应用，也是电力系统整体安装与调试中的重点内容，对于电力系统运行中的效率提高和耗能降低有着重要作用。

2电气设备控制系统安装的内容

2.1安装过程中的质量控制

在对电气设备控制系统进行安装之前，为了确保安装质量需要进行充分的准备工作的开展，首先需要选择具有较高专业技能水平的安装队伍，确保专业的电气安装人员具有较高的专业技能水平和丰富的安装经验，其次是要在进行安装之前需要对现场环境和情况进行勘察，然后对电气电缆表、电气接线图、供电系统布置图、电气原理图以及电气一览表等进行仔细查阅和掌握，严格执行国家的相关安装标准来确保设备的正确安装以及安装安全。最后安装人员在安装过程中要对各种仪器和工具进行合理使用，并且要加强对各种工具的维护和保养，确保所用工具和仪器的质量以及精确性。

2.2安装过程中的注意事项

在电气设备控制系统安装中，需要注意以下几个方面的内容：一是腐蚀性气体。比如在进行电路铺设时所采用的管路及其附近大多数为塑料材质，而且对于钢管敷设以及电流较大的线路进行敷设时，不仅需要保证安装质量，进行瓷瓶固定等措施，也要进行防腐处理，进行防腐蚀漆的涂覆，对于安装中可能出现的酸、碱等腐蚀气体含量和浓度较高的问题进行防护，避免对系统中的设备和仪器造成影响。二是电磁干扰。在电气设备控制系统安装中的变频器、电镀设备、电焊设备和高压电缆等设备会产生较为强烈的电磁干扰，不仅会导致某些电气设备失灵或烧毁，而且会对整个电气控制系统造成破坏，所以需要在安装过程中尽量对电磁干扰进行避免。三是温度。电气设备控制系统的运行容易受到温度异常的影响，所以在安装中也应对温度因素进行控制，避免其加速绝缘老化甚至降低绝缘性能而出现短路问题等而导致电力事故的发生，所以需要按照安装要求进行合理的散热器的安装。四是振动问题。控制系统中电气设备的异常振动问题会导致电气元件之间的连接出现异常而发生事故，所以也应在安装中做好振动的急救措施，从设备的设计方面将其振动控制在合理的范围之内，或进行减震器的使用。五是进行接地和防雷。为了避免接闪器截获直接雷击的雷电流或通过防雷器的雷电流安全泄放入地，就需要对电气设备进行有效的接地和防雷，可以采用避雷线等防雷措施，并且尽量降低接地电阻来减少雷击的危害。

3电气系统调试的内容

电气系统的调试内容主要有以下几个方面：一是对已经安装好的电气通电设备进行全面检查。二是对已经安装好的电气设备按照要求进行负电荷和空载下的调试。三是对继电保护整定值进行校正、然后对图纸进行核对，对调试方案进行编写来确保电气设备各个方面都能正常运行。在所有设备安装并且检查完成之后就需要进行试运行，在试运行期间需要对其运行数据进行记录，并且对数据进行分析来对试运行中出现的问题进行解决和调整，最终需要有专业部门进行整体检查和验收，合格之后才能投入正常运行。

4电气设备控制系统安装调试的技术要点

4.1变压器的安装与调试

在电气设备控制系统中，变压器是比较重要的电气设备，而且其通常体积和重量较大，在电气设备控制系统中发挥着重要作用，所以在电气设备控制系统安装调试中要重点对变压器进行安装与调试工作。不仅需要在对其进行安装之前对其环绕时的直流电阻和变压相位进行检查，并且在其安装完成之后要确保其安装具体情况与实际要求相符，并且在安装过程中要按照一定的顺序进行安装，然后进行单杆变台的安装、双杆变台的安装以及地台式变台和落地式变台的安装。然后在安装之后进行调试时主要是对一次侧的电流和电压进行测量，并且对二次侧的电流和电压进行测量，并且上述测量结果代入相应的公式中进行计算和验证。

4.2自动化仪器的安装与调试

在电气设备控制系统中，自动化仪器的使用数量不断增多，且成为确保此系统正常以及高质量运行的重要部分，所以在对自动化仪器进行安装与调试时，需要确保采集型号的正确性。而且在进行自动化仪器的选择时也应该选择具有较高质量和较好材质制作的仪器，并且需要保证其精度和效果符合要求。而且在对仪器的信号进行测量时要避免高电磁场源对其进行干扰，所以在选择电缆时也应尽量选择具有较高电磁屏蔽作用的电缆。在安装过程中要确保所有自动化仪器位置的一致性，并且在进行调试时，对其位置进行调整来确保其能够采集到正确的型号，并且保证接受到的信号符合实际情况。

4.3保护装置的安装与调试

在电气设备控制系统中，保护装置有继电保护装置、避雷装置以及差动保护装置等，其对系统故障之后避免故障扩大，以及系统自动恢复、自我检查和调整等有着重要作用，而且通常所采用的保护装置都是自动化装置，如果出现安装与调试问题则在后期使用中比较难以进行检查和维修，所以就需要加强对保护装置的安装与调试的合理性和规范性。

4.4安装与调试中的其他措施

在电气设备控制系统安装中应按照国家相关质量标准进行独立的监督机构相关监督机制的建立，并且制定相应的监督检查计划和措施。还要从行业整体范围内对技术人员进行检查和整改，剔除没有资格证书的人员，加强监督检查，改善行业整体环境。此外，在安装与调试过程中需要对所用电气设备和安装材料的质量进行严格检查和管理，并且在安装现场中进行现场施工监管方案的制定和执行，加强对高级施工技术人才的培养，全面提升电气设备控制系统的安装与调试水平。

5结语

电气设备控制系统的安装与调试对发电企业整体以及发电系统的正常运行有着重要作用，尤其是需要针对电气设备安装中的腐蚀问题、电磁干扰问题、温度影响、振动影响以及接地和防雷等问题的影响而进行相应安装预防措施的制定，并且在安装之后进行相应的检查和调试，重点变压器、自动化仪器以及保护装置等进行安装与调试，并且确保在此期间中出现问题时能够及时发现和结局，确保电气设备的高效和可靠运行。

参考文献：

[1]付占敏，李宏健，王莎莎，等.电气设备控制系统安装调试的技术要点[J].电子技术与软件工程，2017（15）：243-243.

[2]郭连法.电气设备控制系统安装调试的技术要点[J].低碳地产，2016，2（19）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1fa428a11a4ccec7fa9306b0.html