# 栅瓣抑制论文-丛雯珊,余岚,沃江海

导读:本文包含了栅瓣抑制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:粒子群优化算法,宽带真延时,能量方向图,栅瓣抑制

### 栅瓣抑制论文文献综述

丛雯珊,余岚,沃江海[1]（2019）在《基于粒子群算法的宽带真延时方向图栅瓣抑制方法》一文中研究指出针对阵元间距大于信号波长引起阵列方向图出现栅瓣的问题,该文提出一种基于粒子群优化(PSO)算法的宽带真延时方向图栅瓣抑制方法。该方法首先定义了基于宽带真延时的阵列能量方向图,其次构造了以阵列能量方向图的最高副瓣电平作为适应度函数,最后利用粒子群优化算法优化阵元分布来实现对阵列方向图栅瓣的进一步抑制。仿真结果表明:相比于单独使用粒子群算法和单独使用宽带真延时方法,该方法对方向图栅瓣的抑制性能更加有效,在此基础上,该文还研究了阵元个数、平均阵元间距、信号时宽和信号中心频率等因素对方法抑制栅瓣性能的影响。(本文来源于《电子与信息学报》期刊2019年07期）

王其冲,邢远见,蒋跃红[2]（2018）在《基于参数估计的回波切片脉冲栅瓣抑制研究》一文中研究指出雷达信号处理中,窄脉冲剔除技术将回波中超出幅度门限且宽度明显小于发射脉宽的信号剔除,实现对非完整密集转发干扰的抑制。然而,该方法破坏原始目标回波的完整性,形成切片脉冲。经与发射信号匹配接收后,在目标周围形成栅瓣,造成大量检测虚警。针对该问题,提出一种栅瓣抑制方法:通过重构目标的参考切片脉冲,估计栅瓣位置和相对强度;然后,对栅瓣衰减,实现栅瓣抑制。仿真实验显示,该方法可有效检测目标,减少虚警。(本文来源于《现代雷达》期刊2018年12期）

马静,王乃志[3]（2018）在《子阵非周期排布对天线栅瓣抑制的研究》一文中研究指出为改善有源相控阵费效比,增大单元间距、减少有源通道数量是一种较好的设计方式,但是增大单元间距又会引入不必要的栅瓣。文中对几种易于工程化的子阵级非周期排布方法进行研究,考虑单元因子的影响后,仿真分析了合成方向图特性,比较了不同方法的栅瓣抑制效果。(本文来源于《现代雷达》期刊2018年04期）

孙立春,侯田,汪伟[4]（2017）在《基于多子阵互调的大间距相控阵天线栅瓣抑制方法》一文中研究指出随着相控阵天线的发展,天线阵规模不断扩大。为了降低成本,可以采用较大的单元间距,但不可避免的会出现方向图栅瓣。本文通过分析线性阵列天线方向图特性,得到了一种利用不同子阵间方向图零点与栅瓣对消的方法,抑制了由大间距排布引入的方向图栅瓣。运用此方法可以设计得到边界规则的大间距阵列模块,减少阵列天线T/R组件数量,达到了节约成本的目的。(本文来源于《2017年全国天线年会论文集（上册）》期刊2017-10-16）

梅继丹,张珂,孙大军,刘亚奇,孙英棣[5]（2017）在《基于组合阵的改进栅瓣干扰抑制方法》一文中研究指出0引言稀疏布阵技术~([1-2])由于在相同阵元数下能获得更大的阵列孔径而被广泛关注,同时,阵元间距的扩大也带来了栅瓣干扰问题。本文研究了基于组合阵的改进栅瓣干扰抑制方法,通过对组合阵进行子阵划分,对每个子阵分别做波束形成,最后对所有子阵的波束输出结果进行合成,扩大主瓣峰值与栅瓣峰值的差值,更好的进行目标方位的估计和测量。1组合阵及信号模型组合阵是将两条或多条不同间距的均匀等间(本文来源于《中国声学学会2017年全国声学学术会议论文集》期刊2017-09-22）

冷梅芳,薛正辉,李伟明,任武[6]（2017）在《一种抑制栅瓣的单元小型化频率选择表面天线罩》一文中研究指出本文提出一种新型的抑制栅瓣的频率选择表面天线罩结构。该天线罩作为带通滤波器工作在C波段,-3d B以上通带带宽达到21.3%,该天线罩作为阻带滤波器工作在6-16GHz,同时抑制了栅瓣。该频率选择表面单元大小是0.13λ.0.13λ。此外,该天线罩还具有大角度入射稳定的特点。该频率选择表面是对称结构,因此对TE、TM模式入射波极化不敏感。(本文来源于《2017年全国微波毫米波会议论文集（上册）》期刊2017-05-08）

张珂[7]（2017）在《直线阵栅瓣干扰抑制方法研究》一文中研究指出针对阵列稀疏带来的栅瓣干扰问题,本文从窄带信号和宽带信号两个方面分别对栅瓣干扰抑制的方法进行了研究,并将算法由声压阵推广到矢量阵上,通过仿真和实测声压阵数据处理,对算法的可行性和有效性进行了验证。论文首先介绍了目前信号处理领域常用的栅瓣干扰抑制方法和各方法的优缺点、矢量阵信号处理的发展及现状,接着分析了等间距直线阵的栅瓣产生机理及影响因素,以此为依据进行栅瓣干扰抑制方法的研究和实验仿真。研究了窄带信号的栅瓣干扰抑制方法,分别对基于子阵划分的组合阵法、基于最小二乘估计法的虚拟内插阵元算法和阵列声强器法叁种方法进行了理论分析和仿真验证。进行了组合阵法和虚元法在声压阵上的仿真分析,并以此为基础,将其推广应用于矢量阵上,取得了更好的栅瓣干扰抑制效果。对于组合阵法只能对栅瓣干扰进行抑制而无法消除的缺点,给出了栅瓣方位预测及剔除的方法,克服了这一缺点。给出了基于对角加载的矢量阵虚拟内插阵元算法,解决了虚元法存在的误差导致目标方位误判的问题。阵列声强器法应用了声场的振速信息,仅适用于矢量阵。最后研究了宽带信号的栅瓣干扰抑制方法,分别对基于子阵划分的组合阵法、基于时延求和的虚拟内插阵元算法和波束输出加权法叁种方法进行了理论分析和仿真验证。前两种方法都是针对单一目标检测的情况,对目标栅瓣干扰抑制以便于目标自身的方位估计与检测。本文给出的波束输出加权法采用宽带栅瓣干扰位置和宽度预测的方法,通过加权的方式对宽带栅瓣干扰进行消减,抑制强目标栅瓣干扰的同时,增强其中的弱目标的检测,因此,也适用于多目标检测的情况。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2017-04-01）

姜建华,胡梦中[8]（2016）在《一种超宽带相控阵天线阵方向图栅瓣抑制方法》一文中研究指出针对超宽带相控阵天线方向图栅瓣抑制难题,基于遗传算法,构建了一种高效的适应度函数计算方法,通过优化设计相控阵天线各阵元间距,最终实现了8-18GHz超宽带阵列天线方向栅瓣的有效抑制,基于遗传算法,构建了一种高效的适应度函数计算方法,通过优化设计相控阵天线各阵元间距,最终实现了8-18GHz超宽带阵列天线方向栅瓣的有效抑制。通过与相同阵列长度下等间距时阵列天线方向的频率响应曲线比较,说明了本文算法的有效性。(本文来源于《火控雷达技术》期刊2016年02期）

李雅凤,贺知明,陈金梅,宋江,陈松林[9]（2016）在《基于子脉冲LFM的PFES距离模糊函数栅瓣抑制研究》一文中研究指出子脉冲频率编码信号(PFES)在子脉冲宽度大于最小跳频间隔倒数的情况下,其距离模糊函数在中心模糊带内主瓣周围会产生栅瓣。栅瓣不仅影响单目标自身的准确检测,并且强目标栅瓣会对落入其中的弱目标主瓣造成掩盖,使得弱目标漏检。在原有子脉冲频率编码信号的基础上引入了子脉冲线性调频,深入研究并给出了该复合信号的参数选取准则,从而达到消除子脉冲频率编码信号距离模糊函数栅瓣的目的,最后仿真验证了此效果。(本文来源于《电光与控制》期刊2016年03期）

涂新[10]（2014）在《超宽带稀疏阵列穿墙成像雷达栅瓣抑制方法研究》一文中研究指出发射低频段的对墙壁等非金属障碍物有很好穿透能力的电磁波,超宽带穿墙成像雷达有着广阔的发展前景,在反恐、救援、安检等军事与民用领域具有重要的应用价值。基于多输入多输出(Multiple-Input Multiple Output,MIMO)阵列的超宽带雷达系统能够提供高分辨率的雷达图像,有利于后续的检测、跟踪等工作,并且具有高实时性、低成本等优点。考虑穿墙雷达系统的便携性,并为了节约成本,MIMO阵列通常采用稀疏阵,天线数量不多,间距大于波长。因此栅瓣将不可避免地出现,引起虚假像,降低成像质量。因此本文主要研究稀疏阵列所引起的栅瓣抑制问题。研究了单程阵列的方向图,从波形上分析了栅瓣的成因,指出均匀且等幅加权单程阵列的方位向分辨率较高且栅瓣水平较低。由于雷达用双程阵列成像,接着研究了双程阵列,引出等效阵列的概念,它是将双程阵列转化为单程阵列的重要工具。不同的双程阵列具有不同的单程等效阵列,栅瓣水平也不同。因此通过阵列配置,设计阵元的权重及位置,可以降低栅瓣水平,抑制栅瓣。而在成像角度,介绍了步进频信号的BP成像算法,指出各通道所成的像在主瓣与栅瓣处有不同的特点,为成像中的栅瓣抑制奠定基础。研究了叁种阵列的配置方法,达到了较低的栅瓣水平。首先研究了收发分置MIMO阵列的配置问题,可以根据需要的栅瓣水平及分辨率设计阵列。然后研究了收发共置MIMO阵列,对天线数为4和大于4的情况分别提出一种性能优越的配置方法,并对后面一种方法做了改进,提高了阵列的效率。最后研究了二维阵列,分别提出了单程和双程阵列配置方法,比已有方法的栅瓣更低。接着在成像域研究抑制栅瓣的方法。介绍了相干因子(Coherence Factor,CF)与相位相干因子(Phase Coherence Factor,PCF),说明它们能够抑制方位向栅瓣而非距离向旁瓣。因而提出CF与PCF结合双切趾(Dual Apodization,DA)的方法,可以同时抑制方位向栅瓣与距离向旁瓣。为进一步抑制栅瓣,提出利用步进频信号子频段的CF与PCF的改进方法,比CF与PCF抑制栅瓣的能力更强,且能抑制距离向旁瓣。最后研究利用子孔径的栅瓣抑制方法,介绍了孔径差分方法和互相关方法,分析了这两种方法抑制栅瓣的优缺点,并提出了互相关加权孔径差分的方法,能够大幅抑制栅瓣。这些方法已成功应用于穿墙雷达成像,切实能够抑制栅瓣,提高成像质量。(本文来源于《国防科学技术大学》期刊2014-11-01）

### 栅瓣抑制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

雷达信号处理中,窄脉冲剔除技术将回波中超出幅度门限且宽度明显小于发射脉宽的信号剔除,实现对非完整密集转发干扰的抑制。然而,该方法破坏原始目标回波的完整性,形成切片脉冲。经与发射信号匹配接收后,在目标周围形成栅瓣,造成大量检测虚警。针对该问题,提出一种栅瓣抑制方法:通过重构目标的参考切片脉冲,估计栅瓣位置和相对强度;然后,对栅瓣衰减,实现栅瓣抑制。仿真实验显示,该方法可有效检测目标,减少虚警。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 栅瓣抑制论文参考文献

[1].丛雯珊,余岚,沃江海.基于粒子群算法的宽带真延时方向图栅瓣抑制方法[J].电子与信息学报.2019

[2].王其冲,邢远见,蒋跃红.基于参数估计的回波切片脉冲栅瓣抑制研究[J].现代雷达.2018

[3].马静,王乃志.子阵非周期排布对天线栅瓣抑制的研究[J].现代雷达.2018

[4].孙立春,侯田,汪伟.基于多子阵互调的大间距相控阵天线栅瓣抑制方法[C].2017年全国天线年会论文集（上册）.2017

[5].梅继丹,张珂,孙大军,刘亚奇,孙英棣.基于组合阵的改进栅瓣干扰抑制方法[C].中国声学学会2017年全国声学学术会议论文集.2017

[6].冷梅芳,薛正辉,李伟明,任武.一种抑制栅瓣的单元小型化频率选择表面天线罩[C].2017年全国微波毫米波会议论文集（上册）.2017

[7].张珂.直线阵栅瓣干扰抑制方法研究[D].哈尔滨工程大学.2017

[8].姜建华,胡梦中.一种超宽带相控阵天线阵方向图栅瓣抑制方法[J].火控雷达技术.2016

[9].李雅凤,贺知明,陈金梅,宋江,陈松林.基于子脉冲LFM的PFES距离模糊函数栅瓣抑制研究[J].电光与控制.2016

[10].涂新.超宽带稀疏阵列穿墙成像雷达栅瓣抑制方法研究[D].国防科学技术大学.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1fe4f146855eb0ed699a0780.html