# 脱硫废水处理技术研究与应用进展

李万海高健

甘肃银光聚银化工有限公司730900

摘要：由于意识到环境资源的重要性，人们的环保意识越来越强，除了避免污染环境，对于一些生活生产不可避免的废水废料处理也越来越重视。脱硫废水水质成分较多，处理起来比较困难，除了常用的处理工艺，也衍生出了一些新的处理办法。文章主要对脱硫废水的处理现状加以阐明，对各种脱硫废水处理方法进行分析，最后进行总结并对脱硫废水处理技术进展提出观点。

关键词：脱硫废水；废水处理技术；应用进展

随着经济的快速发展，工业生产、电力供应也需要不断刺激发展以满足人们生活生产的要求。当前，煤炭使用仍然是火力、热力供应的主要选择，而其中排出的烟气含有大量具有污染性的气体，需要通过一些措施来控制气体排放，其中使用最多的就是湿法脱硫。为了保证整个系统的正常运行，湿法脱硫应用时需要排出一定量的脱硫废水，下面，我们就脱硫废水的处理进行分析讨论。

一、脱硫废水处理意义

脱硫废水主要是吸收处理工业废气后的废水，虽然其具体成分与处理工艺、燃煤质量等有关，但其中大都含有多种成分，如重金属离子、酸性物质等，并且反应后产物多，浓度高，污染性大，处理起来也相对困难。如果随意排放，将对排放区域的土壤、水源产生极大的污染，随之产生一系列连锁反应：植被不能生长，水生动植物受损，最终人们的饮食健康也受到威胁。人们已经意识到经济的发展绝对不能建立在环境破坏的基础上，尽量减少污染物的释放、保证资源环境的有效利用十分重要。因此，研究高效经济的脱硫废水处理方法具有极大的现实意义。

二、发展中的脱硫废水处理方法

1、化学反应与物理分离并用。根据设备使用情况及燃煤质量，分析脱硫废水中的主要成分，也可以进行少量采样，通过反应测试来确定水中的成分及对应的大致浓度。综合分析，确定水中各有害成分反应所需的化学用剂及用量，按照反应顺序依次添加、进行化学反应，其中，插入物理沉淀、过滤等步骤来分离沉淀物与液体。对于分离出的固体物质可以进行回收、处理、再利用，而处理后符合要求的水则可以直接排放到水体中。该方法应用广泛，技术操作成熟，并且处理后的水质较清洁。但是，整个处理流程耗费的时间相对较多，对于操作用具的耐腐蚀性要求很高，操作步骤也十分繁琐，最终处理完成的水中仍然含有较多的溶水离子，与排放水体中的水在浓度成分上存在一定的差异。

2、将脱硫废水排放到除灰系统中。除灰系统收集的灰尘主要是工业生产中产生的扬尘、固态颗粒污染物，将其有效收集可以减少空气的污染，降低酸雨、雾霾等的发生率。灰尘与脱硫废水之间可以进行有效的酸碱中和反应，既能有效处理脱硫废水和灰尘废弃物，也能避免污染物对周围环境的影响。脱硫废水的排放量一般不大，与除灰系统中灰尘的反应较完全，不需要对两个处理系统进行过多的改造，只要直接将脱硫废水排放到除灰系统，因而操作过程相对简单，资金投入也相对较少。一般来说，脱硫废水和灰尘中含有较多可回收、分离、再利用的成分，当两者直接反应，其中的物质再利用程度将被限制。而且，长期使用此种处理办法，除灰系统中的离子将会聚集浓缩，对整个系统造成较大的负担，甚至会腐蚀除灰系统。

3、流化床法。脱硫废水中含有一定量的二价锰离子，根据化学反应规律，二价锰离子与亚铁离子、高锰酸钾可以发生一定的化学反应，生成二氧化锰和氢氧化铁，这两种生成物又具有一定的吸附作用，可以对溶解在水中的一些离子进行吸附。利用该反应特点，只要向脱硫废水中加入适量的亚铁盐和高锰酸钾，进行反应和反应后产物吸附金属离子，就可以达到很好的废水处理效果。该方法操作简单，处理效率高，只要保证反应物供给的适量有效，将拥有极好的应用前景。

4、人工湿地处理法。湿地土质成分复杂，物理沉降、过滤效果好；含有许多化学反应所需的成分，湿地中生存的水生植物有发达的根系，能有效吸收水中的无机盐离子、有机物等；其中也含有较多的微生物，能够吸收很多有害物质，湿地系统是自然界水源净化的重要选择。由于自然湿地污水处理效果好但用时较多，不能处理工业生产中的较多脱硫废水，这就需要修建一定的人工湿地。人工湿地在初期修建时需要投入较多资金，其占地面积一般较大，适用于人口较少的地区，但在后期脱硫废水处理时，基本不需要过多的操作，并且处理后的水质与自然水质相当。不过，在使用过程中一定要经常性的监测湿地的状况，保证其水质维护的稳定性，不能超出其处理限度，避免因系统失衡而造成污染。

5、单质铁法。将脱硫废水储存在废水池中，进行初步沉淀，利用提升泵把废水池中的上层清夜泵入贮水槽中。再通过进水泵少量慢速地把液体通入反应器中，反应器至少有四个，其中均贮有适量的反应剂，以保证反应的充分进行。最后将水通入曝气池，再到澄清池加以分离，砂虑池加以过滤即可出水。经过层层处理，脱硫废水中的重金属离子去除效果好，出水质量高，但其中铁剂和碱性反应剂使用量大，并且一些杂质也会影响处理效果。

6、微滤膜处理。微滤膜主要对溶液中的一些微小粒子进行分离，保证水体的洁净，它是科技发展的产物，是净化水体的有效用品。在处理脱硫废水时，首先将废水通入反应池，在反应池中，脱硫废水与相应化学反应剂初次反应，再将反应后的物质一起排放到沉淀池内，将液体与其中的沉淀物进行分离，最后，分离后的液体通入微滤池中，经过微滤膜的分离形成的水体所含成分较少、十分清洁。不溶于水的物质对于微滤膜的阻塞伤害很大，在液体排入微滤池前，其中的沉淀分离就具有很大的意义，此外，微滤膜的成本较高，虽然其处理效果良好，在实际中的应用仍然较少。

7、利用微生物净化处理脱硫废水。此方法与前面提到的湿地处理存在相似之处，都是利用一些化学反应，物理分离与过滤，再加上生物作用，来净化处理脱硫废水，相对来说，该方法更加简洁，操作起来更加方便。脱硫废水需要先进行物理化学处理，除去其中大量的重金属物质和不溶悬浮物，再利用微生物的分解作用和代谢反应，对废水中的盐离子、有机物等进行作用，并且吸附络合一定量的重金属离子。该处理方法具有明显的处理效果，整个过程相当于更加人工化的湿地处理系统，操作程序多、占用面积大、处理效果不高等等，不得不成为考虑其发展的重要方面。

8、蒸发浓缩技术。在一些沿海发达国家和地区，淡水资源相对匮乏，人们为了解决用水问题，会采用多种办法，其中就有蒸发浓缩技术的应用。同样的，脱硫废水的处理也可以采用这一方法，只要注意控制装置内的反应温度，确定废水中各物质的沸点，在对应温度下收集产物即可，对剩下的不可挥发物质可以进行回收利用，所得的水分也可以直接排放到自然水体中，绝对无污染。但它需要建立独立的处理系统，处理造价高，难免具有一定的局限性。

三、结论与展望

工业生产过程中，废水、废气、废物的排放总是不可避免的，对于脱硫废水的处理研究需要不断发展，寻找经济高效的处理方式是时代发展的要求。现今的脱硫废水处理方式虽然多种多样，但都各有优缺，在该领域的研究进展中，可以综合比较各种处理方式，探索更加完美的脱硫废水处理方法。环境保护不断深入，减少资源浪费、避免环境污染、促进自然和谐将成为我们共同的目标。

参考文献：

[1］聂鹏飞．600MW废水处理系统的优化改造机组湿法脱硫［J］．热力发电，2011，40（10）：62－69．

[2］裴俊峰，吴伟，王凤茹．沁北电厂脱硫废水系统技术改造实例介绍［J］．华中电力，2011，24（1）：49－55．

[3]王敏琪．火电厂湿式烟气脱硫废水特性及处理系统研究［D］．杭州：浙江工业大学，2013.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1ff32a87fe12df8bc43ada0e.html