# 法向发射率论文-康炜

导读:本文包含了法向发射率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:法向发射率,远红外陶瓷粉,傅里叶红外光谱仪,温度

### 法向发射率论文文献综述

康炜[1]（2019）在《基于傅里叶红外光谱仪的远红外陶瓷粉法向发射率检测方法》一文中研究指出远红外陶瓷粉是一种由无机化合物、矿石粉末和微量金属元素等多物质烧制而成的混合物,其具有红外辐射兼吸收热量的特性。现在远红外陶瓷粉作为提高贴敷类医疗产品远红外性能的材料而被普遍使用,但其检测方法目前无国家和行业标准。现将远红外陶瓷粉片状试样放入黑体炉内,使用傅里叶红外光谱仪测试在不同温度下远红外陶瓷粉远红外线波长和法向发射率,经过比对研究提出了一个相对可靠的检测方法,为能够更全面地检测验证贴敷类远红外线产品的安全性和有效性,建立远红外线医疗产品的质量标准打下坚实的基础和提供科学有效的参考。(本文来源于《医疗装备》期刊2019年03期）

袁林光,薛战理,李宏光,李涛,杨鸿儒[2]（2016）在《低温状态下的材料法向发射率测量》一文中研究指出研究了在-60~50℃条件下准确测量材料法向发射率的方法。基于发射率定义建立了材料法向发射率测量模型。为屏蔽环境杂散辐射与大气吸收的影响,利用真空液氮背景通道搭建了低温状态下材料发射率测量装置。测量了氧化铜与高发射率陶瓷两种样品的法向发射率随温度、波长的变化情况。结果表明:两种样品的法向光谱发射率均随波长增加而降低;随温度的升高,氧化铜样品法向积分发射率稳定为0.850±0.012,陶瓷样品的法向积分发射率降低了0.124。最后,实现了低温状态下红外光谱辐射的高精度采集,对低温状态下材料法向光谱发射率测量结果的不确定度进行了评定,得到的结果显示其相对扩展不确定度小于6.0%。(本文来源于《光学精密工程》期刊2016年01期）

李风光,张峻梓,闫钧,邵蕊娜,康劲风[3]（2015）在《基于傅里叶红外光谱仪的远红外贴法向发射率测定》一文中研究指出本文提出1个针对远红外贴类产品法向发射率的检测方法。将样品固定在定制黑体炉样品腔中,经油浴控温确保黑体与样品的温度一致性,温度稳定后再用傅里叶变换红外光谱仪测量黑体与样品的发射光谱。运用环境补偿法计算样品的法向发射率,并估算出置信水平为95%时的扩展不确定度为0.5。该方法操作方便,实验结果稳定,填补了医疗器械行业中远红外贴类产品法向发射率测试的空白。(本文来源于《河南医学研究》期刊2015年06期）

齐宏,牛春洋,阮立明,姜宝成,王洪杰[4]（2014）在《不透明材料波段法向发射率在线测量方法》一文中研究指出提出了一种基于可调发射率红外测温仪测量不透明材料波段法向发射率的方法,并研制了相应的测量装置,同时对测量装置进行了不确定性分析。在此基础上,利用该测量装置对两种不同材料的波段发射率进行了测量,并与利用傅里叶变换红外光谱分析仪(FTIR)的能量法所测得的相同温度、相同波段内的光谱发射率进行对比,二者结果符合较好。该方法可用于近似漫射灰体不透明材料的波段法向发射率测量,具有使用简便、测量速度快、测量成本低、适用范围广等优点,可用于现场在线测量。(本文来源于《实验技术与管理》期刊2014年12期）

于洋,于云,李明华,王振红,胡行方[5]（2009）在《中温法向发射率测试方法研究》一文中研究指出本文通过氧化锌涂料型涂层中温法向发射率测试方法的初步研究,介绍了一种测试快速、方便的中温法向发射率测试装置及其测试原理,并将该氧化锌涂料型涂层中温法向发射率的测试结果与TPRC测试数据进行对比,分析该装置的最大测试误差为8.5%,实验结果表明该装置及测试方法能满足中温法向发射率的测试要求。(本文来源于《中国空间科学学会空间材料专业委员会2009学术交流会论文集》期刊2009-04-01）

陈诗伟,苏锦文,张祖恭[6]（1992）在《低发射率材料红外法向发射率谱测量方法的研究》一文中研究指出采用热管技术研制了材料发射率谱的专用测量附件;利用双温测量技术,在P-E983型红外分光光度计及3600型数据站上进行了较低温度下低发射率材料红外法向发射率谱测量方法的研究.实测了几种材料的发射率谱;讨论了影响测量误差的诸因素.(本文来源于《红外与毫米波学报》期刊1992年04期）

许勤堂,符瑞华,费扬[7]（1987）在《材料的红外光谱法向发射率的标准测试方法》一文中研究指出本工作研制了一种新颖的测定金属及非金属材料的光谱法向发射率的测试装置,所测波长范围为25～40μm,温度范围为700～1300K。所设计的小型标准黑体炉、参考黑体炉及试样加热炉具有体积小,温度场均匀,操作方便等优点。本文介绍了仪器的调试与校准,给出了近十种材料的光谱法向发射率测试值。对该装置的鉴定结果表明,它的性能均达到了美国 ASTM 的标准。(本文来源于《无机材料学报》期刊1987年03期）

许勤堂,邵介荪,符瑞华[8]（1984）在《700K—1200K涂层及材料的红外光谱法向发射率的测定》一文中研究指出本文根据分离黑体法原理,叙述了红外光谱法向发射率测试方法,介绍了温度在700K—1200K、波长在2.5—40μm范围的测试装置.将Perkin-Elmer 577型双光束自动记录红外光栅分光光度计作了微小变动,专门设计并研制了标准黑体炉,参考黑体炉及样品加热炉.测试过程在干燥的大气中进行。所测结果与文献值作了比较,吻合程度基本上是满意的。本文还对红外光谱法向发射率的计算公式作了推导,对测量误差也作了分析。给出了某些材料及涂层的红外光谱法向发射率曲线。(本文来源于《工程热物理学报》期刊1984年01期）

### 法向发射率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了在-60~50℃条件下准确测量材料法向发射率的方法。基于发射率定义建立了材料法向发射率测量模型。为屏蔽环境杂散辐射与大气吸收的影响,利用真空液氮背景通道搭建了低温状态下材料发射率测量装置。测量了氧化铜与高发射率陶瓷两种样品的法向发射率随温度、波长的变化情况。结果表明:两种样品的法向光谱发射率均随波长增加而降低;随温度的升高,氧化铜样品法向积分发射率稳定为0.850±0.012,陶瓷样品的法向积分发射率降低了0.124。最后,实现了低温状态下红外光谱辐射的高精度采集,对低温状态下材料法向光谱发射率测量结果的不确定度进行了评定,得到的结果显示其相对扩展不确定度小于6.0%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 法向发射率论文参考文献

[1].康炜.基于傅里叶红外光谱仪的远红外陶瓷粉法向发射率检测方法[J].医疗装备.2019

[2].袁林光,薛战理,李宏光,李涛,杨鸿儒.低温状态下的材料法向发射率测量[J].光学精密工程.2016

[3].李风光,张峻梓,闫钧,邵蕊娜,康劲风.基于傅里叶红外光谱仪的远红外贴法向发射率测定[J].河南医学研究.2015

[4].齐宏,牛春洋,阮立明,姜宝成,王洪杰.不透明材料波段法向发射率在线测量方法[J].实验技术与管理.2014

[5].于洋,于云,李明华,王振红,胡行方.中温法向发射率测试方法研究[C].中国空间科学学会空间材料专业委员会2009学术交流会论文集.2009

[6].陈诗伟,苏锦文,张祖恭.低发射率材料红外法向发射率谱测量方法的研究[J].红外与毫米波学报.1992

[7].许勤堂,符瑞华,费扬.材料的红外光谱法向发射率的标准测试方法[J].无机材料学报.1987

[8].许勤堂,邵介荪,符瑞华.700K—1200K涂层及材料的红外光谱法向发射率的测定[J].工程热物理学报.1984

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2016cf59969f9fb416d9e52b.html