# 通信工程中有线传输技术及其改进策略

（中邮通建设咨询有限公司，江苏南京210003）

摘要：通信工程中的传输技术主要可以分为两种：有线传输技术与无线传输技术。其中，有线传输技术在整个通信网络中占据着主导地位，其主要是通过电缆或者是光缆，借助于光电信号实现信息在端头之间的传送，具有信号的稳定性以及速度方面的优势。

关键词：通信工程；有线传输；改进

前言

光线通信技术主要是将信号源转换成为光，并将其作为载体，利用光导纤维作为传输介质的通信技术。现阶段光纤通信技术已经基本取代架空明线传输技术、同轴电缆传输技术、绞合电缆传输技术等成为当前最主流、应用最广泛的通信技术。数字光纤通信系统主要是由光发送机、光纤、中继站以及光接收机等几部分组成，形成整个通信的中间传输结构。光发送机主要是将数字信号进行转换，进而通过光源器件发送能够携带信息的光波，作为信号源传输到光纤线路之中。光纤线路则将光发送机的信号在控制失真以及衰减状态下，传送到光接收机端或者是中继站。中继站主要是对于传输距离较短的情况，通过中继器将已经出现衰减与畸变的信号进行整形放大，再生形成具有一定长度的光信号，继续送入光纤中进行传输，主要是为了确保光信号的传输质量。光接收机则将光纤线路中输出的微弱光信号转换为电信号，并经过放大处理以后转换为发射之前的电信号。

1通信工程中有线传输技术分析

所谓有线传输，实际上就是基于光缆以及电缆这些传输介质，来实现光信号信息有效传送的一种传输方式。通常情况下，有线传输系统主要由信息、信道等终端，以及有线信道和信号处理等重要部分组成。

基于对有线传输系统的全面分析可知，通信工程中的有线传输、调制解调、信号复分接以及传感器和传导材料等方面技术，彼此存在着非常密切的关系；同时，如果所以来的传输介质存在着区别，则不同的有线传输技术之间也会表现出较大的差异性。

1.1架空明线传输技术

架空明线传输技术是指在电线杆上面的合理位置架设导线，每一对导线均会形成一个信道。一般情况下，此条信道中的频带低端为300hz，其高端频率视线径实际尺寸大小而定，往往为1Hz。通过大量的工程实践可知，此类信道能够实现单路电话、多路载波的传输，且也可以利用与传输有关的数据信息、传真和电报等。架空明线的传输速度和其它技术相比较低，且传输距离较短，因此，在实践中的应用较少。

1.2同轴电缆传输技术

同轴电缆在曾经应用广泛，但是后来发展越来越不好。它的技术原理总是使用同轴的铜管和铜网来进包裹铜线。同轴电缆有两种：（1）基带同轴电缆；（2）宽带同轴电缆。基带电缆只用在数字传输。同轴电缆的缺点是安装、维修困难，价格高。优点是，带宽范围大，对外来干扰的抵抗性好。同轴电缆在降低对外来干扰信号的同时，也使频带的宽度得到了加大，有些同轴电缆的频宽甚至达到十几兆赫兹，由于直径的尺寸不同，同轴电缆分为细、粗同轴两种电缆。粗和细两种电缆在总线的两端都要装上与之相匹配的终端电阻。如图1所示即为同轴电缆结构图。

1.3双绞线电缆传输

双绞线电缆是一种使用极为广泛的介质材料，其可用于传输数字信号以及模拟信号。通常来说，双绞线的电缆中有一对或一对以上的双绞线，两条相互绝缘的导线缠绕在一起，一般是逆时针缠绕。双绞线分为两大类：（1）非屏蔽双绞线。（2）屏蔽双绞线。这样的通用配线，在以前是传输模拟信号的，现在数字信号的传输也同样适用。双绞线的传输距离最大为100m。屏蔽双绞线的外层由金属材料包裹，能够减少辐射，阻止信息被窃等作用，于此同时，它还具有很高的传输率。缺点是屏蔽双绞线的价格较高，安装困难，需要用特定的连接器，有较高的技术门槛。非屏蔽双绞线更适合综合布线系统。

1.4光纤有线传输技术

现代科技的重要产物就是光纤通信技术，光纤通信的载体是光和电信号。光纤分为单模光纤和多模光纤两大类。单模光纤只能传输一种模式的光，且对光源的谱宽及稳定性都有较高的要求。而多模光纤能在制定的波长上用多个模式进行同时传输，是一种高效的传输方式。与普通的通信传输技术相比，光纤的损耗率要低得多（可低达0.2dB/km）；同时，中继光放大器间距可超过100km，而传统的铜电缆中继放大器间距仅为几百米到几千米。因此，除了用户到小站间仍使用铜电缆，其他通信网中包括电视网、跨海洋的网络全部使用光纤通信。此外，光纤通信抗电磁干扰能力极强。这是由于光纤通信设备的主要成分是SiO2（石英），其具有极强的抗腐蚀性和绝缘性。因此，光纤通信不会受到太阳黑子活动、电离层变化、雷电以及人为释放的电磁等方面的干扰，这一特性使得光纤可以应用到军事领域中。基本光纤系统组成如图2所示。

2通信工程中有线传输技术的改进策略

2.1光纤通信传输技术

光线传输技术和其它技术相比，具有明显的优势。伴随着计算机网络路由和传导材料等方面的进步，特别是光纤通信技术在通信传输技术的改进过程中占据着主导方向，因此，显著提升了有线传输技术在信息化网络时代中的位置。在通信工程中，伴随着传输材料以及工艺等的不断完善，有线传输技术正在向传输质量更高和传输速度更快的光纤通信传输技术的方面发展，同时，光纤通信传输技术还会成为有线传输技术和媒介的发展主流。

2.2波分复用技术

波分复用技术是指在一根光纤中同时传输不同波长的光波，从而扩大光纤管线的通信容量。其实质就是在光发送端，将不同的信号转换成波长不同的光波，再通过合波器将波长不同的光波聚成一束光波进入光纤完成传输；在光的接收端通过分波器分离不同的光载波。

2.3超长波长光纤通信技术

伴随着传输容量和距离的增加，对光纤传输过程中光的损耗和色散也提出了更为严格的要求，要求使用低损耗和低色散的单模光纤。

2.4ASON技术

在通信工程的传输当中，ASON技术有着非常大的发展潜力，这在很大程度上是由于ASON技术存在着非常明显的优势。和其他的比较传统的技术相比，ASON技术系统在许多方面都有着很多的优越性，例如，它能够有效结合SDH技术和WDM技术具有的优点，这样ASON技术就能够具备保护功能强大以及容量大的优势，所以，它能够对网络交接的工作运行进行有效的促进。除此之外，ASON技术还具有一个比较独特的功能，它可以对网络资源以及信息进行直接的搜索，同时还能够在比较短的时间内对有效的网络信息进行发现，该功能对通信工程的传输极其关键，不会浪费太多的时间，同时还会对时间和工作量进行大量的节约。同时，ASON技术还能够有效满足用户的各种需求，保证网络的畅通性。从上面的阐述能够看出，在通信工程的传输中，ASON技术是潜力非常大的一项技术，有助于发展未来通信工程的传输业。

2.5小型化

对于通信工程传输的发展来讲，小型化的趋势有着非常重要的意义，这是由于现在的社会经济得到了快速的发展，同时我国的建筑业也在不断的发展，所以，在城市当中有着越来越多的大型建筑，各种的建筑以及基础设施让城市变得非常的狭窄以及拥挤，所以导致了城市越来越精贵的用地，所以小型化是城市一个必然的未来发展趋势，由于小型化有着极其明显的优势。同时，小型化设备的最直接以及最大的好处就是可以在很大程度上对城市空间进行节约，这就能够让城市不再那么拥挤。

3结语

综上所述，随着我国社会经济以及科学技术的不断发展，信息化社会建设的步伐越来越快，传输网的规模也迅速扩大。在不久的将来，多种通信技术的逐步想通、兼容、相匹配的实现，预示着将来有线传输技术会更大程度地结合其他各种技术，成为网络中包含领域比较全面的技术。而作为对此种技术的探究也是永无止境的，只有不断地探索下去，才会不断地前进。

参考文献：

[1]何泽清．通信工程中有线传输技术的改进研究[J]．电脑知识与技术，2014（15）

[2]魏振文．通信工程中有线传输技术的改进实施策略研究[J]．科技传播，2014（11）

[3]刘立强，张东辉．通信工程中有线传输技术的改进研究[J]．电子技术与软件工程，

2014（17）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2049da860adc22649c38fc12.html