# 粗颗粒盐渍土论文-许健,高靖寓,李彦锋,袁俊,程东幸

导读:本文包含了粗颗粒盐渍土论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:粗颗粒盐渍土,掏挖基础,模型试验,抗拔承载力

### 粗颗粒盐渍土论文文献综述

许健,高靖寓,李彦锋,袁俊,程东幸[1]（2019）在《粗颗粒盐渍土地基掏挖基础抗拔承载模型试验研究》一文中研究指出考虑不同粗颗粒盐渍土层状态(结晶、溶蚀)和厚度,通过对粗颗粒盐渍土地基掏挖基础进行抗拔承载模型试验,分析了掏挖基础的抗拔承载特征。研究结果表明,上拔加载过程中地面以基础为中心产生明显隆起现象,逐渐形成以基础为中心的环状和放射状裂缝。地面隆起范围近似呈圆形扩大趋势;上拔位移随距基础中心距离增大而不断减小,上拔位移梯度随荷载增加逐渐增大。荷载–位移曲线呈现出典型的"软化型"特征;结晶状态下基础抗拔承载力随着盐渍土层厚度增加显着增加;结晶状态下基础抗拔承载力显着高于溶蚀状态。粗颗粒盐渍土地基破裂面形态表现为分段直线方程形式;普通粗颗粒土层、结晶状态粗颗粒盐渍土层及溶蚀状态粗颗粒盐渍土层上拔角分别约为32°,34°及18°。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2019年11期）

车宝,吴亚平,张磊,蒲增钢,唐科行[2]（2019）在《伊朗德伊高铁沿线高中溶盐粗颗粒盐渍土的渗透特性》一文中研究指出为了探究高含量中溶盐粗颗粒盐渍土的渗透特性,依托伊朗德黑兰至伊斯法罕高速铁路项目,通过沿线盐渍土地基的现场浸水载荷试验与原位渗透试验,结合室内重塑盐渍土试验结果,对高含量中溶盐粗颗粒盐渍土的渗透特性进行研究分析。试验结果表明:中溶盐的含量对盐渍土渗透特性起着显着的影响,高含量中溶盐粗颗粒盐渍土的渗透溶滤变形主要由渗流场作用下石膏结晶颗粒遇水软化崩塌造成,与级配相似且中溶盐含量较低的盐渍土相比渗透系数均有大幅度降低;中溶盐含量越高,在荷载作用下渗透系数减小越明显;盐渍土粗颗粒所起的骨架作用越强烈,浸水过程中中溶盐含量对地基土的渗透特性的影响作用越不明显;对于不同颗粒粒径的盐渍土,在1%、3%、5%等不同中溶盐含量的范围内随着其含量的变化,渗透系数变化规律也不同;中溶盐含量超过一定范围时,呈现出中溶盐对盐渍土渗透性具有抑制作用的特征;中溶盐含量越低,易溶盐含量对其渗透性影响越显着。可见盐渍土颗粒粒径、中溶盐含量以及易溶盐含量对其渗透特性影响显着。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年09期）

许健,任建威,程东幸,刘志伟[3]（2018）在《水泥改良粗颗粒盐渍土溶陷特性试验研究》一文中研究指出对新疆昌吉地区粗颗粒盐渍土水泥改良后进行室内溶陷试验,研究水泥掺量和养护龄期对改良粗颗粒盐渍土溶陷特性的影响规律.结果表明:掺加水泥掺合料并养护一段时间后,粗颗粒盐渍土试样的压缩溶陷变形显着减小.不养护条件下,溶陷系数随水泥配合比增加无显着变化规律;养护条件下,溶陷系数随水泥配合比增加呈指数衰减特征;2%～4%水泥配合比溶陷性改良效果相对最优.不含水泥试样溶陷系数随养护时间增加呈波动形变化特征;含水泥试样养护7d后,溶陷系数有一定程度降低,而后趋于稳定数值;养护时间7d溶陷性改良效果相对最优;相比养护时间,提高水泥配合比对溶陷性改良效果相对更优.不含水泥条件下,室内压实重塑粗颗粒盐渍土的溶陷系数亦小于0.01,为非溶陷性盐渍土,与现场浸水溶陷试验结果差异较大;一定条件下可把粗颗粒盐渍土作为回填料进行碾压,进而通过提高粗颗粒盐渍土压实系数可显着改良地基土的溶陷性.(本文来源于《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）

杨鹏[4]（2018）在《粗颗粒盐渍土在温度与水分边界年度循环条件下的变形特性及机理研究》一文中研究指出随着“一带一路”战略的深入推进,西北内陆地区也迎来了新的发展契机,以公路、铁路及高压输电线路工程为代表的重大工程将穿越沿线典型粗颗粒硫酸盐渍土场地,随着工程安全等级的日益提高,也引发了一系列新的岩土工程问题。其中最突出的核心难题就是粗颗粒硫酸盐渍土地基的潜蚀沉降变形与盐冻胀变形的理论分析与防治研究。基于此,依托中能建甘肃省电力设计院《河西风电场粗颗粒盐渍土地基工程特性与病害防治研究》(2011620111000485)和《河西粗颗粒硫酸盐渍土地基溶滤变形特性试验研究》(2013620111000751)资助,对敦煌机场附近的典型硫酸盐渍土场地展开原位试验与室内模拟试验研究,基于非饱和土力学及多孔介质理论,采用多种研究方法与显微观测技术,全面揭示了该类地基土在含水率及温度边界条件年度循环变化条件下的变形特性,系统分析了工程界普遍关心的,广泛分布于近地表的“盐分富集土层”的形成原因与承载力变化特性,建立了该类土溶陷变形的计算公式并完善了溶陷性评价方法;从微观角度揭示了土体在失水过程中易溶盐相态变化规律,模拟出降温过程中土体孔隙结构的变化规律,并最终建立了粗颗粒硫酸盐渍土峰值盐冻胀力的计算公式与界限盐冻胀深度的计算方法。研究成果不仅可以为该类土地基处理过程中确定设计参数提供科学依据,而且具有一定的理论价值和社会经济效益。论文完成的主要工作、创新点及获得的主要结论如下:(1)综合分析敦煌地区特殊的水文、地质、气象等因素可知,该地区浅层地基土的含水率边界条件与温度边界条件处于年度循环变化的周期性波动状态中,为易溶盐在近地表的富集提供了可能,因此,近地表1.2m~2.0m深度范围内的土层多形成坚硬致密的“盐分富集土层”。该土层多率先发育与两个土层的界面位置,且下部土层的渗透系数小于上部土层,导致土体中的盐溶液在潜蚀作用下向深部迁移受阻,大量赋存与近地表土层中,提高了颗粒间的化学胶结力。该土层的存在阻隔了大部分的地表水分向深部运移,进一步加剧了浅层土体的物理力学性质的变化,对工程地基稳定性造成不同程度的威胁。(2)对于角砾层和碎石层而言,由于其级配良好且渗透系数较粗砂层低,易形成“盐分富集土层”。对该土层的现场溶陷试验,当荷载从200kPa提高到300kPa时,其溶滤变形系数由3%增至8%,说明地层中的“盐分富集土层”为不稳定层,呈现出类似“脆性破坏”特征,在溶陷变形过程中受荷载因素的影响较为显着;(3)粗颗粒硫酸盐渍土溶陷变形主要影响因素的显着性排序为:含水量>含盐量>荷载>孔隙比。其渗透系数总体上随着含盐量的增加而降低,敏感区间为含盐量1%~3%;也会随着孔隙比的增加而增加,当e>0.48时渗透系数增长显着;溶滤变形系数随着孔隙比的增加而先增后减,其最大值对应的孔隙比范围在0.43~0.52之间。试验基于神经网络法建立了粗颗粒硫酸盐渍土溶滤变形的计算模型,给出了工程可用的简易溶陷性评价方法。(4)通过开展了粗颗粒硫酸盐渍土在含水率单次递减条件下的盐冻胀变形模拟试验,并基于SPSS软件对盐胀率随孔隙比、含盐量、温度、初始含水率4个因素变化的经验公式进行了拟合,可为今后盐渍土地区的盐胀性评价提供理论参考;同时,使用10000倍的电子显微镜对土样失水后的易溶盐相态变化进行微观分析,揭示了失水后土体变形与强度变化的微观机理。(5)以原位土样的物理参数为设计依据,采用室内重塑土样,在限制变形的条件下,测试各试样在单次降温过程中的盐冻胀力,并总结了其发展规律;采用PFC3D软件模拟了这一过程中土体孔隙结构变化,最终建立了粗颗粒硫酸盐渍土峰值盐冻胀力与盐冻胀界限深度的计算方法,该探索性试验仪器和方法为粗颗粒硫酸盐渍土地区的地基处理提供量化依据。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2018-09-27）

孙安元,吴亚平,蒲增钢,陈坤,张晓波[5]（2018）在《粗颗粒盐渍土室内溶陷装置设计及试验研究》一文中研究指出针对粗颗粒盐渍土溶陷系数的测试局限于现场浸水载荷试验,常规的室内溶陷系数测试方法不能满足试验要求的问题,介绍一种针对粗颗粒盐渍土溶陷系数的室内测试方法,克服了现有方法颗粒容积比低、受边界条件影响大的不足,并通过对室内外试验结果的对比分析,讨论粗颗粒盐渍土的溶陷特性及影响因素。研究结果表明:对于粗颗粒盐渍土,易容盐含量的提高会在一定程度上增强其溶陷特性;中溶盐的胶结作用会提高粗颗粒盐渍土的整体性及强度,但在浸水加载条件下,高中溶盐含量盐渍土的溶陷量要明显高于低中溶盐含量盐渍土;在含盐量近似的情况下构成粗颗粒盐渍土的骨架颗粒越大,盐渍土的溶陷性越弱;重塑土的压实度在一定程度上会影响室内溶陷系数测试的准确性。(本文来源于《铁道科学与工程学报》期刊2018年06期）

孙安元,吴亚平,张晓波,王海新[6]（2018）在《粗颗粒盐渍土室内盐胀系数测定方法及应用》一文中研究指出介绍一种室内粗颗粒盐渍土盐胀系数的测试方法,并结合实际情况讨论在外界温度周期性改变的条件下,不同含水量配比的天然粗颗粒盐渍土的盐胀特性。研究结果表明:此室内试验装置能测定不同温度工况下的粗颗粒盐渍土盐胀系数,可为实际工程建设提供有效依据。试验过程中,随土体整体温度的降低,土体的胀缩速率明显加快,但最大盐胀量不因胀缩速率的改变而显着增加。天然粗颗粒盐渍土在最优含水量配比状态下较自然状态盐胀效应更为明显,盐胀敏感度显着增加。在含水量较高的状态下,天然粗颗粒盐渍土在经过多次冻融循环后土体表层出现高含水量冻土层,在升温过程中呈现表层冻土融化塌陷及局部溶陷的迭加特性。(本文来源于《铁道科学与工程学报》期刊2018年02期）

程东幸,樊柱军,姜翠萍,张博[7]（2017）在《粗颗粒盐渍土的基本特征及工程性能研究》一文中研究指出粗颗粒盐渍土是一种特殊的岩土体,由于其独特的结构特征及复杂的工程性能,常常给此类地区的工程建设带来了较大难题。结合大量工程实践和室内外专门试验,在系统总结粗颗粒盐渍土基本特征的基础上,提出了粗颗粒盐渍土溶陷和盐胀的宏观评价标准,即:盐胶结型盐渍土以盐胀为主,盐充填型盐渍土以溶陷为主,以及含盐量、渗透系数的一些具体量值等,该标准的提出,为此类地区粗颗粒盐渍土工程性能的快速、合理评价提供了技术依据。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2017年06期）

王博[8]（2017）在《MICP加固粗颗粒盐渍土试验及机理分析》一文中研究指出我国分布着面积广泛的盐渍土,对基础设施工程建设有重大影响。其中粗颗粒盐渍土以其明显的溶陷性,造成较多工程建设问题。本文创新性的利用微生物诱导碳酸钙沉淀技术(MICP)对人工配制粗颗粒盐渍土进行加固,并研究了加固前后试样的宏观力学性能及细观加固机理。首先,第二章确定了尿素水解作为为生物诱导碳酸钙沉淀技术主要机理,并通过正交化实验确定尿素水解MICP过程的最优化试验条件,其中包括脲酶活性、尿素浓度及钙离子浓度等因素。进一步,于第叁章搭建MICP加固平台,并于第四章利用所确定得最优试验条件,对人工配制粗颗粒盐渍土进行MICP加固。接着对加固后的试件进行无侧限抗压强度试验,同时对加固前后的土样进行SEM、XRD等微观试验,并对试验结果进行整理和分析。最终,基于上述宏细观试验结果的分析,于第五章探究MICP加固粗颗粒盐渍土的机理,并改变含盐量、细颗粒含量等参数,确定其对MICP加固粗颗粒盐渍土的过程的影响。本文针对于盐分溶陷性敏感的粗颗粒盐渍土,提出不同于以往物理加固、化学加固的微生物加固方式对粗颗粒盐渍土工程力学性质进行改良。将微生物引入传统土木工程领域,不仅能在理论上大幅提升粗颗粒盐渍土的工程性能指标,而且手段成熟后,能极大的减少工程造价,并且实现粗颗粒盐渍土工程性能革新性的提升。这一思路也可以对未来工程领域的学科科研项目给予一定的指导和借鉴。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-06-01）

秦明亮[9]（2016）在《准东地区粗颗粒盐渍土室内盐胀试验分析》一文中研究指出通过对新疆准东地区某电厂厂区内粗颗粒盐渍土室内盐胀试验分析,探讨了压实系数、含水量对盐胀变形的影响,得出了一些有意义的结论,旨在为类似盐渍土工程提供参考。(本文来源于《山西建筑》期刊2016年30期）

李耀杰,亓振中,杨志刚,秦明亮,田汉儒[10]（2016）在《粗颗粒盐渍土溶陷性室内外试验研究》一文中研究指出在我国西北地区工程建设中经常遇到粗颗粒盐渍土场地,而粗颗粒盐渍土遇水溶陷的工程特性对建筑、电力、交通设施造成了巨大的安全危害,应引起足够的重视。通过对新疆准东地区某电厂厂区内粗颗粒盐渍土的室内外溶陷试验对比分析得出:现场浸水试验所测溶陷数据与地层分布关系密切;室内试验所测分层土溶陷系数偏高于室外,且粗颗粒含量越高偏差越大;不同土层混合后的回填用盐渍土,室内溶陷试验数据与室外相近。研究结果可为新疆准东地区盐渍土溶陷性分析提供一定参考。(本文来源于《工程勘察》期刊2016年10期）

### 粗颗粒盐渍土论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了探究高含量中溶盐粗颗粒盐渍土的渗透特性,依托伊朗德黑兰至伊斯法罕高速铁路项目,通过沿线盐渍土地基的现场浸水载荷试验与原位渗透试验,结合室内重塑盐渍土试验结果,对高含量中溶盐粗颗粒盐渍土的渗透特性进行研究分析。试验结果表明:中溶盐的含量对盐渍土渗透特性起着显着的影响,高含量中溶盐粗颗粒盐渍土的渗透溶滤变形主要由渗流场作用下石膏结晶颗粒遇水软化崩塌造成,与级配相似且中溶盐含量较低的盐渍土相比渗透系数均有大幅度降低;中溶盐含量越高,在荷载作用下渗透系数减小越明显;盐渍土粗颗粒所起的骨架作用越强烈,浸水过程中中溶盐含量对地基土的渗透特性的影响作用越不明显;对于不同颗粒粒径的盐渍土,在1%、3%、5%等不同中溶盐含量的范围内随着其含量的变化,渗透系数变化规律也不同;中溶盐含量超过一定范围时,呈现出中溶盐对盐渍土渗透性具有抑制作用的特征;中溶盐含量越低,易溶盐含量对其渗透性影响越显着。可见盐渍土颗粒粒径、中溶盐含量以及易溶盐含量对其渗透特性影响显着。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 粗颗粒盐渍土论文参考文献

[1].许健,高靖寓,李彦锋,袁俊,程东幸.粗颗粒盐渍土地基掏挖基础抗拔承载模型试验研究[J].岩土工程学报.2019

[2].车宝,吴亚平,张磊,蒲增钢,唐科行.伊朗德伊高铁沿线高中溶盐粗颗粒盐渍土的渗透特性[J].科学技术与工程.2019

[3].许健,任建威,程东幸,刘志伟.水泥改良粗颗粒盐渍土溶陷特性试验研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版).2018

[4].杨鹏.粗颗粒盐渍土在温度与水分边界年度循环条件下的变形特性及机理研究[D].兰州理工大学.2018

[5].孙安元,吴亚平,蒲增钢,陈坤,张晓波.粗颗粒盐渍土室内溶陷装置设计及试验研究[J].铁道科学与工程学报.2018

[6].孙安元,吴亚平,张晓波,王海新.粗颗粒盐渍土室内盐胀系数测定方法及应用[J].铁道科学与工程学报.2018

[7].程东幸,樊柱军,姜翠萍,张博.粗颗粒盐渍土的基本特征及工程性能研究[J].水利与建筑工程学报.2017

[8].王博.MICP加固粗颗粒盐渍土试验及机理分析[D].哈尔滨工业大学.2017

[9].秦明亮.准东地区粗颗粒盐渍土室内盐胀试验分析[J].山西建筑.2016

[10].李耀杰,亓振中,杨志刚,秦明亮,田汉儒.粗颗粒盐渍土溶陷性室内外试验研究[J].工程勘察.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/208b82a86556f53fc3f27169.html