# 污水计量论文-柳永刚,兰天,蔡振华

导读:本文包含了污水计量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:流量计量,量程,超声波流量计,精度

### 污水计量论文文献综述

柳永刚,兰天,蔡振华[1]（2018）在《一种超声波流量计在污水计量中的应用》一文中研究指出结合具体项目中的应用经验,简要介绍了一种新型国产超声波流量计的测量原理、系统构成、性能指标及安装要求。实际应用表明,该超声波流量计能够克服常用流量计量程范围窄、精度较低,及进口超声波流量计价格高、安装条件苛刻及售后服务不及时等缺点,具有运行稳定、安全、准确度高、操作简单等优点,特别适合高精度要求下的终端用户贸易结算。(本文来源于《工业用水与废水》期刊2018年03期）

黄宇航,罗锦宏,陈霞[2]（2015）在《一种用于造纸厂污水计量的流量计电路的设计与测量》一文中研究指出针对造纸厂排污计量中经常出现测量精度低、传感探头易受腐蚀和测试结果不够稳定等问题,提出了一种适合于造纸厂排污管道中测流的电磁流量计的电路设计方法,通过对其进行测试和分析,发现应用最小二乘法对该电磁流量计实测数据值进行直线拟合后,当可测流量范围控制在0~150 m3·s-1之内,其数据值非线性误差范围在0.5%以内。表明该排污管电磁流量计的技术指标已处于国内外同类产品的领先水平。(本文来源于《纸和造纸》期刊2015年10期）

李康[3]（2013）在《炼油系统污水计量改善》一文中研究指出公司炼油系统专业化重组之后,各厂污水汇入公司主干管网之前,没有相关独立、有效的污水计量设备,给污水分级控制和排污收费管理带来了困难。本文对炼油系统各生产厂污水排放情况进行调查,提出污水排放计量措施增加方案,并对仪表进行区分选型,结合就近控制室实现污水水量实时数据采集,有效控制监督各厂污水排放状况,为公司节能减排工作提供有效保障。(本文来源于《科技传播》期刊2013年08期）

陶教东[4]（2010）在《基于Modbus的电磁流量计通讯在污水计量中的应用研究》一文中研究指出本文深入分析了基于Modbus协议的电磁流量计通讯在污水计量中的应用,通过RS-485串口连接,进行相关的流量信息的读取,从而切实可靠的保证了数据稳定性、可靠性和精确性。(本文来源于《科技信息》期刊2010年23期）

许卫,张乾,毛岚[5]（2009）在《940流量计在污水计量管理系统中的应用》一文中研究指出介绍了在易燃易爆场合下,如何通过网络通信的方法解决中石化武汉分公司各车间污水远程计量和管理问题。系统采用940本安型流量计作为污水计量仪表,通过串口无源收发器实现将流量计信号远传至车间,在车间配置端口服务器,使流量计具有了实时响应、远程管理及数据访问能力,通过厂级网络系统,实现了有关管理部门对污水数据的采集、分析、保存以及在局域网内发布等要求。叙述了系统的特点、组成,工作原理等,重点是基于MODBUS通信协议下无源隔离远传的网络通信。经过2年来的实际运行,系统工作稳定,得到了用户的肯定和好评。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2009年08期）

段晓云,王海国,李朋江[6]（2008）在《分离器自动排污及污水计量功能的实现和优化》一文中研究指出针对集气站分离器自动排污及污水计量功能基本原理作了简介,分析了近年来系统采取的优化措施,并对目前系统存在的问题进行分析,提出改进设想。(本文来源于《计量技术》期刊2008年09期）

王宏伟,戚翠红[7]（2008）在《超声波流量计在油田污水计量中的应用探讨》一文中研究指出文章分析了胜利油田污水计量的现状和存在的问题,并分析了存在这些问题的原因。在此基础上,提出了运用超声波流量计检测污水流量计这一有效途径,同时也分析了在实际应用中应该注意的一些问题。(本文来源于《科技信息(科学教研)》期刊2008年15期）

徐轶[8]（2008）在《污水计量装置技术应用研究》一文中研究指出通过对不同污水性质(悬浮物多、油大、腐蚀性强),不同排污口(有压管道出流、明渠出流)的研究,确定适用的污水测流实用技术,以达到准确计量污水流量的目的。(本文来源于《辽宁化工》期刊2008年02期）

王占霞[9]（2007）在《时差式超声波流量计在注水站污水计量上的应用》一文中研究指出超声波流量计是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量计。本文通过对时差式超声波流量计在喇十八注水站污水计量上一年多的实验,利用下游的电磁流量计为对比,得到时差式超声波流量计完全可以应用到注水站污水计量的结果。同时通过对比,反映出超声波流量计特有的超长使用寿命、宽范围量程比和方便拆装再利用的优越性能,解决了电磁流量计在污水计量上存在的不足。(本文来源于《内蒙古石油化工》期刊2007年05期）

马福昌,齐伟,马珺[10]（2007）在《一种新型数字污水计量方法研究》一文中研究指出介绍了污水流量计的现状,分析了MFC感应式数字水位传感器,提出了一种新的污水计量方法。(本文来源于《科技情报开发与经济》期刊2007年02期）

### 污水计量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对造纸厂排污计量中经常出现测量精度低、传感探头易受腐蚀和测试结果不够稳定等问题,提出了一种适合于造纸厂排污管道中测流的电磁流量计的电路设计方法,通过对其进行测试和分析,发现应用最小二乘法对该电磁流量计实测数据值进行直线拟合后,当可测流量范围控制在0~150 m3·s-1之内,其数据值非线性误差范围在0.5%以内。表明该排污管电磁流量计的技术指标已处于国内外同类产品的领先水平。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 污水计量论文参考文献

[1].柳永刚,兰天,蔡振华.一种超声波流量计在污水计量中的应用[J].工业用水与废水.2018

[2].黄宇航,罗锦宏,陈霞.一种用于造纸厂污水计量的流量计电路的设计与测量[J].纸和造纸.2015

[3].李康.炼油系统污水计量改善[J].科技传播.2013

[4].陶教东.基于Modbus的电磁流量计通讯在污水计量中的应用研究[J].科技信息.2010

[5].许卫,张乾,毛岚.940流量计在污水计量管理系统中的应用[J].长江科学院院报.2009

[6].段晓云,王海国,李朋江.分离器自动排污及污水计量功能的实现和优化[J].计量技术.2008

[7].王宏伟,戚翠红.超声波流量计在油田污水计量中的应用探讨[J].科技信息(科学教研).2008

[8].徐轶.污水计量装置技术应用研究[J].辽宁化工.2008

[9].王占霞.时差式超声波流量计在注水站污水计量上的应用[J].内蒙古石油化工.2007

[10].马福昌,齐伟,马珺.一种新型数字污水计量方法研究[J].科技情报开发与经济.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/21303dd6eee348ab4fa120a2.html