# 火电辅机论文-郑伟,姜新明,邵毅,李建军

导读:本文包含了火电辅机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:辅机快速减负荷,协调控制,调节品质

### 火电辅机论文文献综述

郑伟,姜新明,邵毅,李建军[1]（2019）在《大型火电机组辅机故障快速减负荷控制逻辑设计及试验》一文中研究指出介绍大型火电机组辅机快速减负荷(RB)控制逻辑设计及试验情况,分析RB试验过程中运行数据,对RB试验进行总结,为国内同类型机组RB控制逻辑设计及试验提供参考。(本文来源于《东北电力技术》期刊2019年04期）

马一鸣[2]（2019）在《火电机组一类辅机变频器高、低电压穿越能力测试研究》一文中研究指出为了准确分析火电机组一类辅机变频器的高、低电压穿越能力,针对火电机组一类辅机(如给煤机、空气预热器等)变频器发生电压暂降或中断供电造成设备损坏、机组停机或机组输出功率大量下降,从而导致电网事故,提出了利用电压暂降发生器对火电机组辅机变频调速系统进行高、低电压穿越测试的原理和方法,通过现场试验,为变频调速系统的高、低电压穿越能力实测提供了经验参考。试验结果证明了该方法的可行性和正确性。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2019年04期）

邬海涣,孟思思,赖锦木,陈碧琰,黄致远[3]（2019）在《火电辅机变频器低压穿越直流电压补偿及其控制》一文中研究指出针对火电辅机变频器因厂用电压跌落而触发闭锁,造成发电机组停机的问题,设计了基于变频器直流母线电压补偿的辅助穿越装置。辅机变频器采用直接转矩控制,低压穿越装置主电路采用叁重交错并联升压变换器结构,在电压跌落期间维持变频器直流母线电压稳定,同时减小输出电流高频纹波。考虑到并联模块参数差异造成的均流问题,提出在传统电压电流双闭环控制的电压外环加入均流环的解决方法,消除环流,使开关管电流应力更为均衡。由于控制系统具有非线性、强耦合的特点,传统PI控制器存在局限性,所以利用模糊控制算法优化PI控制器参数整定,改善其性能。最后用仿真验证了所提方法的有效性。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2019年03期）

吴家凯,黄涛[4]（2018）在《FCB功能火电机组辅机选型技术研究》一文中研究指出具有FCB功能火电机组在设计方面有其特殊要求,通过对机组FCB工况稳态和瞬态过程研究发现,与常规火电比较,其主要差异在于高低压旁路阀的容量配置、给水泵的容量确定及驱动汽轮机的汽源保证、除氧器的储水容量选择和加热汽源保证、高压加热器的加热汽源保证等辅机设计选型方面。通过多个工程设计经验总结,确定了这些辅机的正确选型方法,确保机组能安全可靠实现FCB功能,该方法和措施对其他要求具备FCB功能机组的设计有重要参考意义。(本文来源于《南方能源建设》期刊2018年01期）

熊盛艳,曾小亮[5]（2018）在《江西省首个运用于火电机组辅机系统低电压穿越装置的应用研究》一文中研究指出国家电网供电的可靠性一直是大家关注的问题,火电机组辅机系统带变频器运行的电机中,因外部原因造成母线电压短时跌落而引起的变频器启动低电压保护,变频器闭锁输出,会造成电厂严重停机事故;根据国网江西省电力公司调运[2014]14号文要求,提出对200MW及以上火过分析低电压穿越特性、工作原理、适用条件及运行可靠性等方面进行比较,并结合实际工程进行论证分析。在我院设计的全国首电机组重要辅机变频器高低电压穿越能力核查整改;本文针对电厂发生此种现象提出几种不同低电压穿越解决方案,通台二次再热机组华能安源电厂"上大压小"2x660MW工程首次在设计过程中将低电压穿越装置运用于给煤机系统,是江西省第一个运用于火电机组辅机系统投产运行的低电压穿越装置,具有一定先锋示范作用,对以后电厂运行维护具有积极的指导意义。(本文来源于《2017年江西省电机工程学会年会论文集》期刊2018-03-23）

郭小伟[6]（2018）在《关于单辅机火电机组给水泵汽机排汽蝶阀设计及运行优化的探讨》一文中研究指出本文针对大唐准东五彩湾2×660MW工程小汽轮机排汽蝶阀从设备优化及运行调整手段上进行进一步探讨和优化,以保证机组在启停过程中的安全。(本文来源于《全国火电机组灵活性改造技术交流研讨会论文集》期刊2018-01-23）

万露[7]（2018）在《百万千瓦超超临界火电机组关键辅机运行优化技术研究》一文中研究指出随着国家节能、环保要求的提高,火电机组节能减排的要求也提升到了一个新的高度。然而,以协调控制系统优化、大型耗电设备的变频改造与运行优化为代表的传统技术业已到达瓶颈期。本文从前人关注较少的辅机运行优化与自动控制水平提升入手,结合实际运行中所遇到的问题,提出了相应的解决方案。1)基于给煤量在线估算的磨煤机全程控制技术根据磨煤机全工况运行特性,将其运行分为暖磨、启磨、布煤等不同阶段,分析不同阶段下磨中含煤量与动态过程,采用数学模拟,逻辑组态实现的方式,计算实时将入炉煤量,并送入机组协调控制系统进行相应配风与给水计算。并在此基础上,进一步设计磨煤机全程控制技术,减少磨煤机并入、退出对锅炉燃烧系统,尤其是主蒸汽温度、压力等主要参数的扰动,有效提升机组安全稳定运行水平。2)基于积分分离策略的脱硝回路控制系统设计考虑火电机组脱硝反应器中氮氧化物测量仪表受吹扫影响,导致测量结果数据无法更新,喷氨调节阀PID易进入饱和状态的问题,提出了一类基于积分分离方法的控制策略,当反应器吹扫过程开始时,PID控制器中的积分计算部分被隔离,维持原值,当吹扫结束后,数值恢复更新,解决了反应器吹扫过程中,喷氨调节阀PID进入积分饱和区域,失去调节能力的问题。3)考虑石灰石浆液调节阀非线性特性的脱硫系统pH值控制技术,浆液调节阀在实际运行过程中,易受凝块、结垢影响,线性度下降,浆液pH值控制精度降低。本文设计了一种阀门非线性特性测试、校正方法,并在此基础上提出一类考虑浆液调节阀特性的脱硫系统pH值串级控制方法,解决了阀门流量特性改变后,控制精度下降的问题。4)基于分散控制系统逻辑与画面组态的火电机组性能在线监测技术针对厂级信息监控系统无法为运行人员提供实时操作指导的问题,本文提出一种基于火电机组分散控制系统的逻辑、画面组态功能实现机组性能在线计算与画面显示的方法,以指导运行人员操作、提升机组运行效率、降低人工劳动强度。(本文来源于《上海交通大学》期刊2018-01-01）

姚新阳[8]（2017）在《火电机组一类辅机变频器低电压穿越技术研究》一文中研究指出变频器在火电机组辅机软启动、调速、经济运行等方面具有明显优势,但由于电网或厂用电系统的电压波动,火电机组辅机变频器在使用中产生了新的问题:变频器因瞬时低电压而保护跳闸,即低电压穿越能力缺失。近年来,电网电压瞬时跌落导致火电机组一类辅机变频器停机,从而使发电机组被迫停炉停机的事故屡见不鲜,影响了正常的电力生产,对经济造成了巨大损失。因此,研究火电机组一类辅机变频器低电压穿越技术具有重要意义。本文围绕火电机组一类辅机变频器低电压穿越问题所涉及的关键技术点进行了详细研究,主要包括高压辅机变频器和低压辅机变频器的低电压穿越技术方案以及低压变频器低电压穿越试验。具体研究内容如下:首先,研究了高压辅机变频器低电压穿越技术。在分析了火电机组高压辅机变频器结构和控制方法的基础上,总结归纳了低电压对高压辅机运行状态的影响。提出了变步长的复合转速跟踪再启动方法,将其作为高压变频器的低电压穿越方案,并对其进行了MATLAB仿真。仿真表明,该控制方法可以更加快速地检测出当前电机的转速,减小重启动时的启动电流,重启成功率高。针对采用了转速跟踪再启动方法的风机系统,研究了相关机组控制逻辑的修改方法,以实现系统平稳过渡。其次,研究了低压辅机变频器低电压穿越技术。分析了低电压下各类低压辅机的运行状态,比较和归纳了目前已应用的各种低压变频器低电压穿越技术的优缺点,为火电厂自主选择低电压穿越方案提供了参考。提出了一种基于超级电容和双向DC-DC变换器的低电压穿越技术方案,相比于现有低电压穿越方案,该方案更适合短时电压支撑,结构更加简单,运行更加可靠,可以同时实现高低电压穿越,减小了能量损耗,为实现低压变频器低电压穿越提供了一种可行的思路。最后,研究了低压变频器低电压穿越试验。提出了用不同类型故障电压同时测试变频器低电压穿越能力的测试方案,设计了一种能够模拟电力系统不同故障电压的电压暂降发生装置。该装置采用电力电子积木架构,由PWM整流单元和PWM逆变单元组成背靠背结构,功能扩展性及可控性强。MATLAB仿真表明,该装置可以有效模拟电网中的各种平衡和不平衡电压。本文还根据以上设计和仿真制作了样机,并进行了样机功能测试和现场低电压穿越试验。测试表明,采用本文所述方法设计的电压暂降发生装置和测试方法,可灵活、准确地提供LVRT测试所需的平衡和不平衡电压,全面测定变频器的低电压穿越能力,方便相关单位对火电机组中的变频器进行现场试验。(本文来源于《东南大学》期刊2017-05-01）

陈栋栋[9]（2016）在《火电辅机设备实现国产化需多方合力推进》一文中研究指出在《中国制造2025》发布一周年之际，中国电力传媒有限公司联合河北宏润核装备科技股份有限公司、合肥皖化电机技术开发有限责任公司等在京召开推进火电部分辅机设备国产化座谈会，来自国家发改委、有关行业协（学）会，以及用户有关负责人就火电辅机国产化过程中遇到的问(本文来源于《中国工业报》期刊2016-07-07）

胡清[10]（2016）在《国产火电辅机应用症结待解》一文中研究指出与锅炉、汽机、电机叁大主机全面实现国产化对比，火电部分辅机的国产化相形见绌。“６０万、１００万等级锅炉管材Ｓｕｐｅｒ３０４、ＨＲ３Ｃ、Ｐ９２和各类阀门大部分进口，汽机高中压转子、高中压内缸、主汽管、阀门等大量进口，电机转轴、护环等主要材料依赖进(本文来源于《中国高新技术产业导报》期刊2016-06-20）

### 火电辅机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了准确分析火电机组一类辅机变频器的高、低电压穿越能力,针对火电机组一类辅机(如给煤机、空气预热器等)变频器发生电压暂降或中断供电造成设备损坏、机组停机或机组输出功率大量下降,从而导致电网事故,提出了利用电压暂降发生器对火电机组辅机变频调速系统进行高、低电压穿越测试的原理和方法,通过现场试验,为变频调速系统的高、低电压穿越能力实测提供了经验参考。试验结果证明了该方法的可行性和正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 火电辅机论文参考文献

[1].郑伟,姜新明,邵毅,李建军.大型火电机组辅机故障快速减负荷控制逻辑设计及试验[J].东北电力技术.2019

[2].马一鸣.火电机组一类辅机变频器高、低电压穿越能力测试研究[J].仪器仪表用户.2019

[3].邬海涣,孟思思,赖锦木,陈碧琰,黄致远.火电辅机变频器低压穿越直流电压补偿及其控制[J].电机与控制应用.2019

[4].吴家凯,黄涛.FCB功能火电机组辅机选型技术研究[J].南方能源建设.2018

[5].熊盛艳,曾小亮.江西省首个运用于火电机组辅机系统低电压穿越装置的应用研究[C].2017年江西省电机工程学会年会论文集.2018

[6].郭小伟.关于单辅机火电机组给水泵汽机排汽蝶阀设计及运行优化的探讨[C].全国火电机组灵活性改造技术交流研讨会论文集.2018

[7].万露.百万千瓦超超临界火电机组关键辅机运行优化技术研究[D].上海交通大学.2018

[8].姚新阳.火电机组一类辅机变频器低电压穿越技术研究[D].东南大学.2017

[9].陈栋栋.火电辅机设备实现国产化需多方合力推进[N].中国工业报.2016

[10].胡清.国产火电辅机应用症结待解[N].中国高新技术产业导报.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/21364bc8d5b2989afc731441.html