# 浅谈提高UPS运行可靠性的几种方案范宁

中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司750000

摘要：随着我国社会的发展，人们生活水平的提高，电力在人们生产生活中的作用也日益突出，对电能的需求量也在与日俱增。而不间断UPS供电系统的出现，使得人们生产、生活质量得到极大的提升，为人们各项活动的开展提供了重要的保障。现阶段，UPS系统已在计算机、通信设备以及网络服务器等各个领域都得到非常广泛的应用。为了进一步提高UPS系统的技术水平，提高UPS运行的稳定性，我们应不断的研究，采取各种措施来维护其平稳运行。

关键词：UPS；供电系统；可靠性研究

引言：UPS也被称作不间断电源，主要将蓄电池同主机展开连接，借助逆变器等模块将直流电转换为市电，保障各种电力设备的平稳供电。通过对UPS系统的应用，有助于增强电力的可靠性，保障电力系统设备安全平稳运行。因此，本文将采取有效的措施来进一步提高UPS运行可靠性。

1UPS供电系统原理分析

UPS系统的构成主要包括以下几方面：整流器，储能器，逆变器和开关控制器。整流器最基础的作用就是用来进行稳压，结合介质控制输出幅度变化，保证输出幅度的稳定性。蓄电池，主要展开净化功能，能够消除电压中的脉冲干扰，而储能电池不仅可以储存电能，还可以将其视为电容器，可以充分利用脉冲平滑性来降低干扰行为，起到屏蔽干扰的作用。转换器，可以稳定频率，频率稳定性与否主要取决于的转换器的振荡频率。除此之外，为了能够实现对UPS系统进行维护，还需要应用工作开关，主机自检故障开关以及旁路开关等。UPS系统在实际运行时，如果电压没有出现异样，可以在给负载供电的同时也能够间接的给电池进行充电，如果发生停电事故，那么则会通过蓄电池给负载供电，保证生产环节顺利进行。如果产量过大时，由电网电压直接通过整流电源进行供电。

2UPS电源供电的可靠性

究其本质，UPS系统装置实际上是通过将电池连接到主机,将直流电源转换为电力网的系统设备，其中转换功能离不开逆变器等设备来完成。它的功能是向计算机、计算机网络系统以及其他电子设备，如电磁阀、压力发射器等提供一个稳定、安全的电力。此外,UPS的作用是实现电气设备的电压调节,使电力通信设备可以在一个稳定的环境下进行工作。典型的UPS系统的构成主要有：整流电路、电池、逆变器电路以及手动维修旁路开关等。普通的交流电源在通过转换后会成为成直流电源,可以为蓄电池进行蓄电，同时经逆变回路输出PWM型正弦波电源。其常规配置结构参见图1

图1UPS电源结构示意图

从图1我们不难看出，UPS中存在两个输入源，但却只有一个输出源，这一现象也必然会加大UPS的故障发生几率。如果UPS出现故障后，即便同时拥有两个输入源，也难以实现不间断供电。这样的现象也常常出现在UPS系统检修中，一旦发现UPS在运行过程中存在异常行为，就一定要阻断其运行来展开检修工作，如果仅采用普通的电气隔离的方式进行检修，则必然会不利于电力的平稳输送[1]。

3提高UPS稳定性的方案

3.1UPS的配置方式优化

分散配置模式更适用于远程的DCS控制系统中来，通过单独的UPS电源系统展开供电。与这种操作模式相比，集中配置模式更适用于UPS在集中状态下面向DCS控制系统供电，或是在安全性能较高的电力环境中才维持供电的平稳进行。如果电源在运行的过程中会对生产装置带来严重的危害，如延长恢复时间以及对人员的生命带来威胁的情况下，应通过使用UPS电源集中配置的方式来保证电能的平稳输送。但对于分布式配置的应用情况，由于输出电路太长，它很容易出现故障。在集中配置模式下，多个UPS电源应时刻保持通信同步，如果其中一个电源出现故障的情况下，其余的UPS将优化现有负荷以确保持续供电。当不同类型的UPS电力系统无法实现有效通信并进一步影响同步水平时，将参与静态开关。STS能够将多台UPS进行组合起来，从而实现冗余运行的供电效果。在系统配置中，STS安装在多个UPS和DCS之间，以维持多个UPS之间的协调。从技术角度来看，STS作为一种自动切换装置，核心结构是快速晶闸管，如果发生故障会自动切断电源然后进行处理，在1/4周波的时限内完成不同电源切换，从而实现无间断供电[2]。

3.2UPS电源组合供电

在UPS供电系统的应用领域,其组件、工作环境和负载条件都会对UPS供电系统供电的稳定性带来影响，所以在选择和安装的过程中,应结合实际情况进行正确的选择。对于单个UPS电源的运行，例如，在确定好型号的情况下，应保证其实际的额定电流要高于超过当前电流标准的30％。对于集中配置模式下的UPS电源系统来说，则应保证负载能够得到合理的分配，实现输出三相负荷平衡。还要在一段时间内就对UPS电池元件进行充放电测试，确定好电池的实际容量和实际工作效率，有助于增加使用的时间。对于应用较久的UPS供电系统，应重点关注其实际运行状态，如果其自身性能达不到工作需要的情况下，应将其淘汰来更换新设备。还应不断提高通信的接口板的引入方式，如果UPS电源在运行的过程中出现异常现象，应在短时间内将故障信息向工作人员尽心反馈，保证UPS可以正常运行[3]。

4UPS的维护操作

4.1主机与蓄电池的日常维护

当UPS系统的主机处于运行状态情况下，就会大大降低对环境的要求，只需要在正常和稳定的环境中继续工作不受影响即可。虽然主机对环境的要求不高，但需要在运行期间进行相应的维护工作并定期清理。当主机的某些关键部件上有太多灰尘时，如果清理不得当，则不利于主机的正常运行。当运行环境过于潮湿的情况下，也会导致主机故障。而运行中的蓄电池，对环境的要求较高，因为电池本身工作环境的温度应保持在约25度，并且要及时对其表面上的灰尘进行清理。当蓄电池在进行工作的过程中，如果环境温度出现变化，则可以使用浮动电压展开调整。蓄电池占据UPS系统的关键位置，这对于维护UPS平稳供电有着重要作用。如果出现意外故障，将影响UPS的部分主要功能，对正常供电带来影响。虽然技术水平的提升，电池运行中异常现象也在不断减少，但必要的维护操作对于延长其使用寿命也有着至关重要的作用[4]。

4.2系统运行时的维护

采用正确的UPS系统运行方式，可以极大的延长其使用寿命，从根本上节约使用成本，对提高企业的经济效益和社会效益有着不可替代的作用。如果UPS在运行中发生异常行为，应尽快查明原因并尽快找到故障位置。

虽然大多数UPS都具有自动检测故障的功能，零件的更换也较为便利，但要进行相应的维修检查工作。此外，如果自检系统发生故障，那么所显示出的的报警信息也可能是错误的。当蓄电池有大的压降、大的压差或泄漏时，应立即进行修理，如果难以进行恢复，则需要进行更换，但应注意的是所用电池的性能应同厂家一致，否则将损坏电池系统的功能[5]。

5结语

综上所述，随着我国经济社会的发展，人们在生产生活中也加大了对电能的需要，而为了保障人们各项生产活动的顺利进行，则需要通过UPS供电系统来实现。尤其是在一些大型设备的使用中，起作用是非常突出的。可以说，通过使用UPS系统，使得电能的可靠性得到极大的提升，并且，我们还应加强对其核心构造的完善，进一步增强电能的有效供应。本文通过分析UPS系统的原理，进一步去研究了其可靠性，希望有助于维护我国电力产业的健康稳定发展。

参考文献:

[1]张钰.数据中心机房UPS供电系统可靠性研究与应用[J].通讯世界,2016(05):119-120.

[2]刘晶晶.浅谈不间断电源UPS系统的安装与应用[J].工程技术(文摘版),2016(08):00187-00187.

[3]史进.UPS电源与旁路电源的自动切换[J].电世界,2016,57(04):28-31.

[4]黄绍毅.UPS供电系统可靠性的计算分析[J].石化动力,2005(01).

[5]张国光.UPS使用注意事项[J].现代通讯,2004(08).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/21d79c8cfd388124a0910dca.html