# 杂波测量论文-丁昊,刘宁波,董云龙,陈小龙,关键

导读:本文包含了杂波测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:海杂波,目标探测,测量试验,特征描述

### 杂波测量论文文献综述

丁昊,刘宁波,董云龙,陈小龙,关键[1]（2019）在《雷达海杂波测量试验回顾与展望》一文中研究指出在复杂海洋环境条件下,海上目标探测性能受海杂波的影响很大。海杂波影响因素众多,机理复杂,特征描述和抑制难度大,需要开展长期、系统、持续、深入研究。开展海杂波测量试验并获取不同参数影响下的测量数据,是有效支撑该研究的重要前提。该文重点围绕海杂波测量试验情况,从岸基试验和机载试验两个方面,对加拿大、南非、澳大利亚、美国、西班牙、德国等国家开展的典型外场试验进行了归类梳理和总结,回顾了美国和日本开展的造浪池海杂波测量试验,并简要介绍了国内开展的海杂波测量试验和烟台的海上目标探测试验中心建设情况。最后,对后续试验仍需重点关注的方向做了展望,包括系统性、持续性的海杂波测量试验仍需进一步开展,任务背景牵引的海杂波测量试验及数据分析仍需强化,面向智能雷达应用的海杂波和目标回波数据集亟需构建。(本文来源于《雷达学报》期刊2019年03期）

姚茄[2]（2018）在《导航雷达雨杂波特性及其对海浪测量影响的研究》一文中研究指出海洋的监测能对港口建设、航行安全、海洋灾害的预防和军事战略的发展起到了巨大的作用,而研究降雨对导航雷达测浪的影响可以估测降雨时利用雷达图像反演海浪参数的精度,为更好的实现海洋的监测提供了一个评价指标。本文内容是在教研室研究项目“舰载X波段导航雷达反演技术”的基础上进行的,利用大量实测导航雷达图像和雨量计数据,分析了不同降雨强度下利用X波段导航雷达图像反演的海浪参数的误差均值和误差标准差。首先通过大量试验数据分析了不同降雨强度下雷达图像特性参数的变化情况,结果表明随着降雨强度的不断增加雷达图像的零强度百分比逐渐减小,但回波强度均值不断增加;同时发现不同降雨强度下雷达图像遮挡区的零强度百分比和回波强度均值比整幅雷达图像的零强度百分比和回波强度均值变化更加明显,基于此本文提出一种利用雷达图像遮挡区K参数反演降雨强度的方法,K参数定义为雷达图像遮挡区零强度百分比与回波强度均值的比值;其次对雷达图像K参数与降雨强度之间的单调性进行了分析,利用实测雷达图像和雨量计数据对K参数与降雨强度的关系进行了曲线拟合;最后将其它雷达图像遮挡区K参数代入拟合曲线验证本文反演降雨强度方法的可行性,通过分析反演值和雨量计值之间的相关性证明了此方法具有一定的效果。针对降雨对导航雷达测浪影响的研究,首先从利用单幅雷达图像提取海浪信息的理论方面分析了降雨影响海浪测量的因素,结论表明降雨能够增加雷达图像的回波强度和降低导航雷达图像的信噪比;其次介绍了本文选取数据作为海浪反演参数对比真值的原则和方法;最后基于实测雷达图像和雨量计数据分别分析了小雨、中雨和大雨情况下利用X波段导航雷达反演海浪参数的误差,并计算了不同降雨强度下海浪参数如有效波高、波峰峰向、波峰周期的误差均值和误差标准差。针对基于雷达图像的海浪参数误差分析软件,本文首先对设计海浪参数误差分析软件的需求进行了分析,并将软件划分为雷达图像显示、雷达图像序列连放、雷达图像量程及色彩模式选择、降雨强度等级识别及相应时间反演的海浪参数误差四个模块;其次对各个模块的功能进行了详细分析,同时利用数据流图和流程图对各个模块间的数据流向和工作原理进行了介绍;最后对软件各模块的功能及性能进行了测试。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2018-01-01）

吴则革,杨永,齐团结,刘亮,王茂[3]（2016）在《EAST 6MW/4.6GHz低杂波系统天线温度测量设计》一文中研究指出为了实现对低杂波系统天线的保护需要测量天线温度,根据天线的特征,选择了K型热电偶作为测量工具,使用快速温度巡检仪采集8路热电偶信号,温度数据由软件远程读取显示;为了克服托卡马克带来的电磁干扰,测量回路使用了光纤通信的方法。结果表明,这种方式能够准确实时地反映出天线温度变化,为日后开展天线热保护工作奠定了基础。(本文来源于《核聚变与等离子体物理》期刊2016年03期）

张玉石,尹雅磊,许心瑜,李慧明,张浙东[4]（2015）在《海杂波测量定标的姿态修正数据处理方法》一文中研究指出针对岸基海杂波测量雷达下视外定标海浪运动的影响问题,该文提出一种基于坐标变换的姿态修正方法,该方法结合雷达信号采集过程和雷达方向图因子,能够有效解决外定标过程中海面晃动对定标精度的影响。利用L波段岸基海杂波测量雷达获取的外定标试验数据,分析试验结果并对比姿态修正前后定标精度的改善效果,结果表明该方法可大大提高定标精度,可为改善岸基海杂波测量数据的普适性提供重要的技术支持。(本文来源于《电子与信息学报》期刊2015年03期）

喻洋,皮亦鸣[5]（2015）在《太赫兹高分辨率雷达杂波测量与分析》一文中研究指出太赫兹高分辨率雷达杂波特性是太赫兹雷达检测技术的基础,该文分析了传统杂波概率统计模型及其相应的参数估计方法,在此基础上,利用研制的太赫兹高分辨率雷达进行了杂波测量实验,并对实测数据进行了分析与检验。实验结果表明,G0分布模型对太赫兹频段杂波的统计特性拟合度最优。(本文来源于《雷达学报》期刊2015年02期）

张峰[6]（2014）在《雷达阵地杂波测量和动态STC建立方法》一文中研究指出针对雷达杂波抑制同时兼容小目标探测的难题,通过与静态数字灵敏度时间控制(STC)效果比较,指出采用动态STC是解决此问题的基础,也是雷达性能阵地优化的有效手段。文中给出了模拟相控阵雷达利用接收机对放通道压缩回波幅度,完成阵地杂波轮廓图测量和推算动态STC的方法;对于数字阵列雷达采用接收机通道增益顺序控制建立与阵地杂波相关的动态STC,并与理论STC比较,得到最终动态STC的方法。(本文来源于《现代雷达》期刊2014年04期）

王成,方宗奎[7]（2014）在《海岸基测量雷达抗杂波设计》一文中研究指出用于完成海面低空快速多目标跟踪测量的海岸基相控阵雷达由于主瓣掠地或掠海,导致接收的主瓣杂波过强,主瓣杂波折迭到目标跟踪单元,导致在某些角度对消后的杂波比回波信号还强,以致无法保证连续跟踪测量目标。提出通过优化雷达信号波形、改善信号处理方式、利用中频目标模拟器和视频记录回放系统研究杂波特点等方法措施,最大限度地降低海杂波对雷达跟踪的影响,实践证明能有效提高雷达跟踪海上多目标的能力。(本文来源于《电子技术》期刊2014年02期）

张磊,丁伯江,吴则革,马文东,刘亮[8]（2013）在《EAST上基于端口密度测量的低杂波耦合研究》一文中研究指出介绍了一套安装在EAST装置低杂波天线端口上方,用来测量端口附近电子密度的Langmuir叁探针系统及其初步实验结果。此探针系统由探针、测量电路、数据采集以及数据处理四部分构成。实验结果表明:在低杂波天线端口充气的条件下,低杂波注入后端口密度会有明显的增加。端口密度与反射系数的关系与理论趋势一致,EAST上低杂波耦合的最佳密度出现在4~5×1017m-3。(本文来源于《核聚变与等离子体物理》期刊2013年03期）

洪亮[9]（2013）在《浅析电视信号中的各种杂波干扰的测量》一文中研究指出本文对电视信号中的几种杂波干扰的测量作了简要的介绍,通过此文我们可以了解各种杂波的定义并掌握它的测量方法。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2013年09期）

乔铁英,杨海清[10]（2013）在《一种海上测量雷达的海杂波模拟技术及实现》一文中研究指出雷达抗海杂波性能是涉海雷达重要性能指标,直接影响雷达完成作战任务的能力,雷达海杂波模拟技术是通过理论分析与设计,产生与实际环境的相似的雷达回波信号。通过分析海杂波特性与雷达海杂波模拟技术,设计实现一套能够用于海上测量雷达应用的雷达模拟器。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2013年02期）

### 杂波测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

海洋的监测能对港口建设、航行安全、海洋灾害的预防和军事战略的发展起到了巨大的作用,而研究降雨对导航雷达测浪的影响可以估测降雨时利用雷达图像反演海浪参数的精度,为更好的实现海洋的监测提供了一个评价指标。本文内容是在教研室研究项目“舰载X波段导航雷达反演技术”的基础上进行的,利用大量实测导航雷达图像和雨量计数据,分析了不同降雨强度下利用X波段导航雷达图像反演的海浪参数的误差均值和误差标准差。首先通过大量试验数据分析了不同降雨强度下雷达图像特性参数的变化情况,结果表明随着降雨强度的不断增加雷达图像的零强度百分比逐渐减小,但回波强度均值不断增加;同时发现不同降雨强度下雷达图像遮挡区的零强度百分比和回波强度均值比整幅雷达图像的零强度百分比和回波强度均值变化更加明显,基于此本文提出一种利用雷达图像遮挡区K参数反演降雨强度的方法,K参数定义为雷达图像遮挡区零强度百分比与回波强度均值的比值;其次对雷达图像K参数与降雨强度之间的单调性进行了分析,利用实测雷达图像和雨量计数据对K参数与降雨强度的关系进行了曲线拟合;最后将其它雷达图像遮挡区K参数代入拟合曲线验证本文反演降雨强度方法的可行性,通过分析反演值和雨量计值之间的相关性证明了此方法具有一定的效果。针对降雨对导航雷达测浪影响的研究,首先从利用单幅雷达图像提取海浪信息的理论方面分析了降雨影响海浪测量的因素,结论表明降雨能够增加雷达图像的回波强度和降低导航雷达图像的信噪比;其次介绍了本文选取数据作为海浪反演参数对比真值的原则和方法;最后基于实测雷达图像和雨量计数据分别分析了小雨、中雨和大雨情况下利用X波段导航雷达反演海浪参数的误差,并计算了不同降雨强度下海浪参数如有效波高、波峰峰向、波峰周期的误差均值和误差标准差。针对基于雷达图像的海浪参数误差分析软件,本文首先对设计海浪参数误差分析软件的需求进行了分析,并将软件划分为雷达图像显示、雷达图像序列连放、雷达图像量程及色彩模式选择、降雨强度等级识别及相应时间反演的海浪参数误差四个模块;其次对各个模块的功能进行了详细分析,同时利用数据流图和流程图对各个模块间的数据流向和工作原理进行了介绍;最后对软件各模块的功能及性能进行了测试。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 杂波测量论文参考文献

[1].丁昊,刘宁波,董云龙,陈小龙,关键.雷达海杂波测量试验回顾与展望[J].雷达学报.2019

[2].姚茄.导航雷达雨杂波特性及其对海浪测量影响的研究[D].哈尔滨工程大学.2018

[3].吴则革,杨永,齐团结,刘亮,王茂.EAST6MW/4.6GHz低杂波系统天线温度测量设计[J].核聚变与等离子体物理.2016

[4].张玉石,尹雅磊,许心瑜,李慧明,张浙东.海杂波测量定标的姿态修正数据处理方法[J].电子与信息学报.2015

[5].喻洋,皮亦鸣.太赫兹高分辨率雷达杂波测量与分析[J].雷达学报.2015

[6].张峰.雷达阵地杂波测量和动态STC建立方法[J].现代雷达.2014

[7].王成,方宗奎.海岸基测量雷达抗杂波设计[J].电子技术.2014

[8].张磊,丁伯江,吴则革,马文东,刘亮.EAST上基于端口密度测量的低杂波耦合研究[J].核聚变与等离子体物理.2013

[9].洪亮.浅析电视信号中的各种杂波干扰的测量[J].黑龙江科技信息.2013

[10].乔铁英,杨海清.一种海上测量雷达的海杂波模拟技术及实现[J].舰船电子工程.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/222411c55d2f849051ca71ec.html