# 农田水利建设中节水灌溉技术的思考探微

广西南宁水利电力设计院广西南宁530001

摘要：水与我们的生活有着密切的关系，它维系着我们的生命以及正常的生活。节水灌溉技术不仅能够提高用水效率，有利于节水型社会的形成，还是我国粮食安全和经济可持续发展的重要保障。为了实现这项技术在我国农业建设工作中的更广泛运用，必须深刻了解农田水利建设中节水灌溉技术的应用现状以及未来的发展趋势。基于此，文章就农田水利建设中的节水灌溉技术进行简要的分析，希望可以提供一个借鉴。

关键词：农田水利建设；节水灌溉；技术应用

1.农田水利建设中节水灌溉技术的应用途径

1.1微灌技术在农田水利建设中的应用

在农田灌溉的过程中，微灌技术是一种较为常见的农田灌溉方式，这种灌溉方式可以根据农作物的需水量进行有效的节水，依据农作物的需水量，对每种农作物进行合理充足的灌溉，防止水资源的浪费。这种微灌技术在应用的过程中主要以滴灌、脉冲灌溉等形式出现，结合农作物的生长环境以及需要的水量大小进行选择，从而选择出更适合该种农作物灌溉的方式，保证灌溉充分的同时，对水量进行一定的控制。

1.2喷灌技术在农田水利建设中的应用

喷灌技术在农田水利建设的应用中也被广泛的应用，这种灌溉方式是通过水泵加压来对水加以一定的压力，让水可以大范围的均匀的进行农田灌溉，让农作物获得均匀的水分。这种灌溉方式需要一定的机器进行加压才能进行运用，所以大多采用一定的设备进行运用，而设备的投资成本较高也成了制约这种灌溉技术应用的因素之一。这种灌溉技术有着明显的优势，可以使灌水更加均匀，减少对耕地面积的占据，从而降低了很多时间成本和人力成本。而且，对地形和土壤情况的适应性比较强，在运用的过程中也比较便捷，同时节水效果也很好。

1.3步行式灌溉技术在农田水利建设中的运用

步行式灌溉技术与喷灌式灌溉技术有着相同的特点，即他们的运用都需要采用一定的机器设备才能实现，而步行式灌溉技术较喷灌技术而言其灌溉的效果更好，同时运用起来更加方便。这种灌溉技术所采用的设备较喷灌技术所用的设备成本更为低廉，可以利用拖拉机进行有效的灌溉，设备的成本有了很大的下降。与微灌技术进行比较可以发现，这种灌溉技术也是通过滴灌的方式来实现节水这一目的的，但是步行式灌溉技术的滴灌效率要大大超过微灌技术，灌溉过程效率较高，而灌溉的成本也较喷灌技术更为低廉，可以被广泛的应用到日常灌溉当中。

2.节水灌溉技术应用于农田水利工程中需要注意的问题

2.1合理运用模型

当前灌溉区的水资源大都来自于水库，也就是说灌溉区水资源的合理调度能够提高整体水资源的利用率和经济效益，而线性二次高斯模型在水资源的调度运用中能够使水资源的利用率达到最优化。而要想合理运用线二次高斯模型，首先需要经过调查、了解和掌握灌溉区的水土情况，并以此为基础把灌溉区分成若干个小型灌溉区；其次需要把若干小型灌溉区中的农田看成一个个土壤水库，这就是简化库区调度难度的必要步骤；最后利用优化控制的方法创建一个求解模型，就能够实现水资源的合理调度。

2.2优化灌溉方式

农业上通常将农作物分为苗期、拔节期、孕育期和成熟期4个阶段，为了便于计算，把农作物的蒸发量当作一个定值。在灌溉的过程中需要考虑两方面的损失，一方面是输送过程中的渗漏和蒸发损失，另一方面是土壤水下渗的损失。如果根据相应的实际情况，把这些损失看成一个定值，然后建立出相应的模型，当农作物需水量固定时，就能获得最优灌水量和周期，大大减少了灌溉水的损失。灌溉的方式能够影响技术发展的速度，经过多方面的考虑，并在众多的建设方案中选择出的最优灌溉方案，就是节水灌溉技术在农田水利工程中最佳的运用方式。

2.3规范灌溉策略

随着当今科学技术的快速发展，传统的灌溉方式已经不能适应现今的农田水利工程建设和发展，所以需要一种更为精准且能够及时反映出土壤和农作物状况的灌溉方式。随着物联网的发展，当前提出了节水灌溉网络体系，主要包含系统网络、软件结构及系统供电等。其中，系统网络由检测区、采集区和控制区三部分组成，能用来监测和传送农作物的生长和土壤状况，更加精准地控制灌溉的流量和时间；而软件结构能够通过动画的形式展现出灌溉系统和农田情况的信息，使管理更加生动明了；系统供电策略能够为软件的运行提供电力基础，如果能够运用太阳能发电的方式，就能够使方案更具优势。

3.节水灌溉技术的发展方向

3.1数字信息化

对于节水灌溉技术来说，不断提高整体灌溉设备的数字信息化是一个重要的发展方向。一方面，数字信息化高的灌溉设备能够实现在生产作业中将各种数据、图像以及参数进行收集、整合以及计算，在完成这些工作之后就能够在中央电脑建立起一个完善的数据库，不断对生产作业中出现的情况进行调整，从而用数字化的手段来提高设备的工作效率和工作质量。

3.2智能化

智能化也是节水灌溉技术发展的一个重要方向。随着农业生产中需要面对越来越复杂的作业情况，相关灌溉设备也需要不断更新，因此就需要提高灌溉设备的智能化。当灌溉设备处于自动化作业的过程中，往往没有工作人员在旁的监控，因此当出现一些突发情况时，如果设备缺少一定的智能性，就很难对这样的突发情况进行及时处理，最终导致在生产作业中出现的小问题变成可能引发设备故障甚至安全事故的大问题。因此，对于节水灌溉技术来说，智能化的提高是未来发展方向，只有不断提高灌溉设备的智能化，才能够提高自动化设备在实际作业中应对突发情况的能力，从而提高整个设备的使用价值，保证灌溉设备的使用寿命和使用安全。

综上，农田水利工程中最重要的组成部分就是水资源的利用，所以由于灌溉方式的不同对水资源的利用率也会造成较大的影响。应当深刻把握这项技术在实际农业生产中的具体使用，根据实际需要来探讨这项技术的发展方向，从而促进我国现代化农业的健康持续发展。

参考文献：

[1]张萍.浅析西吉县农田水利建设中的节水灌溉技术[J].农技服务,2016,15:166.

[2]张志杰.农田水利建设中节水灌溉及技术创新[J].甘肃农业,2016,16:41-42.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/222cd908a6202900f5ce6b7f.html