# 电压矢量定向论文-张敏,唐东成,李欣雪,张晓亚

导读:本文包含了电压矢量定向论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:静止同步补偿器,坐标系,数学模型,无功电流

### 电压矢量定向论文文献综述

张敏,唐东成,李欣雪,张晓亚[1]（2019）在《静止同步补偿器电压定向矢量控制仿真研究》一文中研究指出本文针对静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,STATCOM)提出了一种电压定向矢量控制方法。首先根据STATCOM基本原理,推导出以空间电压矢量方向为d'轴,与之垂直的方向作为q'轴,并得到d'-q'坐标系与原坐标系的变换矩阵,将d-q坐标系下的电流变换到d'-q'坐标系下便可得到有功电流分量和无功电流分量。(本文来源于《电子世界》期刊2019年16期）

段琦玮,刘石,龙腾[2]（2018）在《无刷双馈电机定子电压定向的矢量控制策略》一文中研究指出基于无刷双馈电机的功率绕组电压定向的统一矢量模型的研究,提出了一种矢量控制策略,该控制策略可以对电机转速和无功功率实现解耦控制,同时避免了定子磁链的计算。通过变速调频实验研究,证明了所提出的控制方法具有良好的控制性能。(本文来源于《微特电机》期刊2018年02期）

郭丰[3]（2016）在《基于电压定向矢量控制的两电平PWM整流器的研究与设计》一文中研究指出本文主要对叁相两电平PWM整流器进行了研究,详细分析了此类PWM整流器的拓扑结构,与此同时,分别从控制策略、空间矢量脉宽调制方法以及锁相环技术等方面对PWM整流器工作原理进行了深入的研究。另外,建立了叁相两电平PWM整流器在叁相静止坐标系a-b-c、两相静止坐标α-β和两相旋转旋转坐标系d-q下的数学模型。通过交流量到直流量的转变,简化了两电平整流系统模型的计算,从而设计出带有电压、电流PI调节器的电压、电流双闭环的控制策略,同时也简化了两电平PWM整流器的分析过程,为后续的研究、设计奠定了理论基础。目前PWM整流器在启动的时候会有较大的冲击电流,此冲击电流对于IGBT的寿命以及整个系统的稳定性都有较大的影响。另外,设计PWM整流器还需要考虑其动态特性,如具有抗负载扰动的能力。主要提高此性能的方法是将电压电流双环中加入负载电流前馈,以此提高负载扰动后系统的相应速度。最近学术界提出的方式还有在前馈控制器中加入微分项来消除系统的惯性滞后特性。然而,目前对运用了复矢量电流调节技术的低开关频率整流器下的抗负载扰动缺少相关研究。基于此,本文的主要研究集中在抑制两电平PWM整流器网侧启动电流和提高在PWM整流器在低开关频率下的抗负载扰动能力。通过在Matlab/Simulink对解决上述问题的控制策略进行了仿真验证,实验结果所提出的方法很好的解决了启动网侧电流大、低开关频率下抗负载扰动能力差等不足。然后,从电流跟踪能力、谐波抑制能力、电压跟踪能力和抗扰动能力出发,对两电平PWM整流器中的网侧滤波电感L和直流储能电容C进行了优化设计,并选择了适合于本系统主电路中的IGBT。最后,以TMS320F28335型DSP数字信号处理器为核心,搭建了叁相两电平PWM控制系统实验平台,并对平台进行了硬件控制电路设计。(本文来源于《东北大学》期刊2016-12-01）

王向东,李湘宸,黄利刚[4]（2015）在《基于定子电压定向矢量控制系统的改进研究》一文中研究指出本文在风力机和双馈感应电机(DFIG)的基本原理的基础上,建立了风力机的数学模型和基于定子磁链定向的双馈风力发电机动态数学模型;针对传统的DFIG定子电压定向的矢量控制系统中PI控制器对于复杂系统其参数难以修正的问题,对传统的DFIG定子电压定向的矢量控制系统进行改进,加入模糊控制器,将模糊控制器与传统PI控制器相结合,用模糊控制器修正PI控制器的参数,缩短跟踪控制时间,控制风力发电系统的输出有功功率能够快速跟踪参考功率。仿真结果表明经改进的定子电压定向的矢量控制系统相较于传统的DFIG定子电压定向的矢量控制系统具有跟踪速度快、超调量小的优点,验证了控制系统的可行性。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2015年11期）

许宇豪[5]（2015）在《电压输出控制型逆变器按定子磁链定向的矢量控制系统研究》一文中研究指出异步电机具有较高的运行效率和较好的工作特性,从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足大多数工农业生产机械的传动要求,因而被广泛使用。异步电机有多种调速方法,其中,矢量控制是应用较为成熟,且具有高动态调速性能的控制方法之一。传统矢量控制,即电流输出控制型逆变器按转子磁链定向的矢量控制,虽已获得广泛应用,但仍存在一个突出问题,异步电机的转子参数对环境变化较为敏感,无法达到理论上的控制效果。首先,本文介绍了交流调速的发展状况,阐述了矢量控制的基本原理和研究方法,说明了改进传统矢量控制方法具有重要的研究价值。其次,通过对现有的六种矢量控制方案的理论推导和对比分析,得出结论,采用电压输出控制型逆变器按定子磁链定向,电流输出控制型逆变器按定子和气隙磁链定向,这叁种方案检测环节不含有转子参数,系统的鲁棒性强,并在Matlab/Simulink中进行了仿真,进一步验证了该结论。考虑到系统实现的难易程度以及控制效果,本文选择电压输出控制型逆变器按定子磁链定向的方法进行了实验研究。设计了该方案的闭环控制系统,进行了系统的离散化建模和仿真,搭建了实验系统的硬件电路,并采用TI公司的DSP TMS320F2812开发板编写了矢量控制的软件算法,进行了实验研究。结果表明该方案的可行性,理论推导的正确性,表明该方案在交流调速方法中具有较大优势。(本文来源于《西安工程大学》期刊2015-05-24）

郭相江[6]（2015）在《电网电压矢量定向的叁相异步电机同步切换控制策略》一文中研究指出大容量叁相交流异步电机由于具有较大的电网冲击电流,变频-工频切换瞬间受到影响。本文采用电网电压矢量定向的叁相异步电机同步切换控制策略,变频-工频的同步切换需要通过电力电子开关、电路拓扑完成。此种控制策略的切换时机把握比较精确,切换的误差为零相位。切换时间可以利用电力电子开关来缩短,使得切换控制的精度、系统的电机和负载的适应能力增强。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2015年07期）

郭磊,王丹,刁亮[7]（2015）在《基于磁链观测电压定向的PWM整流器矢量控制研究》一文中研究指出电压定向的矢量控制是PWM整流器常用的控制策略,本文在此控制策略基础上进行改进,建立无电压传感器的矢量控制模型。采用类似异步电机磁链观测的方式构造磁链矢量观测磁链,依据磁链矢量和电压矢量的关系获得电压矢量的角度,以达到省掉交流电压传感器,降低成本的目的。设计了电压角度观测器,并在MATLAB/simulink环境下构造了磁链观测电压定向的PWM整流器矢量控制仿真模型,验证了观测的可实现性和控制的良好性能。(本文来源于《船电技术》期刊2015年01期）

高建朝,赵鹏[8]（2014）在《电压定向矢量控制方法用于静止无功发生器的研究》一文中研究指出针对传统电流控制方法在静止无功发生器(SVG)无功补偿方面存在的缺陷,提出了一种基于电压定向矢量控制的方法(VOC),即将矢量控制应用于煤矿供电网电压控制之中。该电压定向矢量控制技术通过仿真,并将样机应用于阜新五龙矿供电网的结果表明,VOC的SVG具有良好的动态性和实用性,无功补偿效果良好,使得以SVPWM控制为代表的电流控制方式的缺陷得到了很好的弥补。(本文来源于《煤矿机电》期刊2014年05期）

田立勇,王孟男,刘振,李国华[9]（2014）在《静止无功发生器的电压定向矢量控制策略》一文中研究指出针对电流控制方法在静止无功发生器(SVG)上应用的缺陷,提出一种新的电压定向矢量控制方法(VOC).在分析SVG的系统结构和工作原理的基础上,介绍了VOC的基本原理及其控制结构,详细论述了在VOC算法下,无功电流与有功电流解耦过程.运用MATLAB/Simulink工具进行仿真分析,同时将在实验室搭建的系统应用于矿井电网.研究结果表明:基于电压定向矢量控制的SVG具有良好的动态性和实用性,无功补偿效果良好,弥补了以SVPWM为代表的电流控制方式的不足.(本文来源于《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》期刊2014年03期）

李光辉,鲍薇,何国庆,孙艳霞[10]（2013）在《基于电压矢量定向控制的微电网同期方法》一文中研究指出对于联网型微电网,当大电网状态恢复正常后,微电网与大电网经过一个同期调节过程并网运行。本文研究了以储能换流器作为主网单元的微电网模型,换流器根据微电网和大电网母线电压信号,调节自身电压和频率,实现微电网与大电网同期,就地控制静态开关实现微电网并网。首先介绍以储能作为主网单元微电网同期原理,分析微电网同期偏差对各分布式电源的冲击影响,建立储能换流器P/Q与V/f归一化控制模型,在此基础上建立基于储能换流器电压矢量定向控制的微电网同期模型,实现微电网平稳同期并网,有效减少了微电网同期过程中各分布式电源功率冲击与暂态振荡。最后依托张北国家风电检测中心微电网实验平台进行微电网同期并网实验,实验结果验证了控制方法的有效性。(本文来源于《现代电力》期刊2013年05期）

### 电压矢量定向论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于无刷双馈电机的功率绕组电压定向的统一矢量模型的研究,提出了一种矢量控制策略,该控制策略可以对电机转速和无功功率实现解耦控制,同时避免了定子磁链的计算。通过变速调频实验研究,证明了所提出的控制方法具有良好的控制性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电压矢量定向论文参考文献

[1].张敏,唐东成,李欣雪,张晓亚.静止同步补偿器电压定向矢量控制仿真研究[J].电子世界.2019

[2].段琦玮,刘石,龙腾.无刷双馈电机定子电压定向的矢量控制策略[J].微特电机.2018

[3].郭丰.基于电压定向矢量控制的两电平PWM整流器的研究与设计[D].东北大学.2016

[4].王向东,李湘宸,黄利刚.基于定子电压定向矢量控制系统的改进研究[J].自动化技术与应用.2015

[5].许宇豪.电压输出控制型逆变器按定子磁链定向的矢量控制系统研究[D].西安工程大学.2015

[6].郭相江.电网电压矢量定向的叁相异步电机同步切换控制策略[J].电子技术与软件工程.2015

[7].郭磊,王丹,刁亮.基于磁链观测电压定向的PWM整流器矢量控制研究[J].船电技术.2015

[8].高建朝,赵鹏.电压定向矢量控制方法用于静止无功发生器的研究[J].煤矿机电.2014

[9].田立勇,王孟男,刘振,李国华.静止无功发生器的电压定向矢量控制策略[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版).2014

[10].李光辉,鲍薇,何国庆,孙艳霞.基于电压矢量定向控制的微电网同期方法[J].现代电力.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/226ee569506a041150bd490b.html