# 示波器校准仪论文-康静,杜庆荣,任士卿,安琪,孙小续

导读:本文包含了示波器校准仪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:示波器校准仪,现场可编程门阵列,单片机,命令传输

### 示波器校准仪论文文献综述

康静,杜庆荣,任士卿,安琪,孙小续[1]（2019）在《基于FPGA+单片机的示波器校准仪通信命令传输系统》一文中研究指出为了研制国产示波器校准仪,简化模拟电路板设计,实现上位机对模拟电路的控制,设计基于现场可编程门阵列+单片机的示波器校准仪通信命令传输系统。在单片机中实现读写中断、串并转换模块,在FPGA中生成模拟电路芯片需要的所有直流、方波、正弦波的控制信号,利用上位机软件通过RS232串口对系统进行控制并显示结果,采用该架构数字处理系统的示波器校准仪可以输出满足技术指标要求的直流信号、方波信号、正弦波信号、时基信号、快沿脉冲信号,并具有阻抗测量功能。(本文来源于《宇航计测技术》期刊2019年S1期）

朱江淼,赵琳潇,缪京元,杨洁[2]（2018）在《基于光脉冲源的标准脉冲法的宽带取样示波器校准技术研究》一文中研究指出本文构建了基于光脉冲源的示波器校准系统,用标准脉冲法实现了对宽带取样示波器Agilent 86100C的70GHz取样模块86118A的校准.在校准实现过程中,首次综合研究了叁种时基误差对校准结果的影响,并采用互相关算法去除时基漂移,最小二乘法修正时基失真,利用反卷积去除时基抖动.实验结果表明,本文方法实现了对70GHz宽带取样示波器的校准,有效地去除了时基误差,满足校准精度的要求.(本文来源于《电子学报》期刊2018年04期）

张智祥[3]（2018）在《基于Linux的示波器校准仪本控软件设计》一文中研究指出示波器校准仪作为一种可产生多种高精度测试信号的仪器,主要用于校准示波器的各类参数指标。随着嵌入式技术的不断发展,将嵌入式技术应用到示波器校准仪的设计中,使仪器具有更多的测试功能。仪器软件作为用户与仪器之间的信息交互工具,软件的稳定性、操作复杂度以及界面美观性直接影响着用户对仪器的控制操作。为实现本控软件对示波器校准仪的控制功能,同时提升用户对仪器的操作体验,本课题从仪器控制程序和仪器通信驱动程序两方面对基于Linux系统的示波器校准仪本控软件进行研究。仪器控制程序采用C/S设计模式,通过Qt设计工具开发实现,将其从整体上划分为客户端程序和服务器程序。客户端程序主要作为仪器操作界面,它具有良好的跨平台性,可根据不同的系统平台重新编译源代码得到界面布局相同的程控界面;服务器程序主要用于对仪器参数的处理并控制硬件功能模块。客户端程序和服务器程序间通过网络回送地址进行数据传输,数据传输格式采用SCPI标准语法定义。仪器通信驱动程序主要完成仪器控制程序与硬件模块间的数据交互,从而实现仪器控制程序对硬件功能模块的操作。结合以上分析本课题的主要研究内容如下:1、设计网络通信程序。在程序中设计线程调度和线程复用功能,实现对线程类对象的管理,从而避免多个客户端同时访问仪器出现错误。2、设计仪器参数管理程序。将不同硬件功能模块的参数处理过程抽象设计为不同的参数处理模块,根据用户选择的波形类型,动态实例化对应的参数处理模块,保证对不同波形参数的正确处理。3、实现稳幅正弦波模块的信号幅度校准。根据稳幅正弦波模块的硬件设计,通过控制内部硬件电路,测量硬件模块的信号输出,将测量的数据采用最小二乘法进行拟合,使校准后的信号幅度满足指标要求。4、设计仪器通信驱动程序。根据仪器主控制器与外围扩展设备FPGA之间的硬件接口设计和数据传输协议,实现Linux系统下对FPGA设备的驱动程序。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-04-12）

焦恩翠[4]（2018）在《SO6型示波器校准仪校时电路改进研究》一文中研究指出为了提高S06型示波器校准仪设备完好率和利用效率,通过分析S06型示波器校准仪工作原理,对存在故障的校时电路给出了晶体管石英晶体振荡器、COMS晶体振荡器、TTL晶体振荡器3种改进设计方案及对比优选结果。S06型示波器校准仪校时电路改进经验与维修方法供计量检定同仁借鉴。(本文来源于《仪器仪表用户》期刊2018年03期）

刘向斌[5]（2017）在《LXI示波器校准仪网络控制软件的设计与实现》一文中研究指出LXI(LAN Extensions for Instrumentation)总线技术作为当前仪器技术发展的一个前沿方向,能更好的满足分布式和远距离控制的需求,为全面提高仪器自动测试技术水平提供一种全新解决途径。作为一种高精度测试仪器,示波器校准仪在各类示波器调试和维护中的重要性愈加凸显。本课题需要设计符合LXI C类标准的示波器校准仪网络控制软件,将LXI总线技术与示波器校准仪控制软件融合后的LXI示波器校准仪网络控制软件,可以很好地解决传统仪器在地域与空间上的使用限制。LXI协议要求设备必须提供标准的网络页面和网络服务器程序,因此本课题软件设计总体上基于B/S架构。本课题论文提出了LXI C类仪器标准的网页和本地服务器程序的功能需求,设计了LXI示波器校准仪B/S网络控制软件的总体方案,并在此基础上完成仪器网络控制软件的开发,最后对软件的功能进行了测试。工作的主要内容有:(1)完成示波器校准仪网络控制软件需求分析和总体设计。根据LXI C级仪器的协议要求和示波器校准仪的功能需求,完成软件整体模块划分和流程设计。(2)完成web页面设计,完成B/S架构网络通信设计。本课题按照LXI仪器的标准要求设计了仪器访问页面,并根据示波器校准仪的功能需求,设计了示波器校准仪功能控制页面等。(3)设计和实现了仪器网络服务器程序。通过运用RPC和TCP/IP通讯协议完成LXI仪器的自动发现功能,以及网页端与服务器之间的通信。服务器程序还需要完成SCPI命令解析模块,正确响应仪器客户端命令。(4)设计和实现了仪器参数管理和驱动模块。运用面向对象的程序设计思想使示波器校准仪多类型参数得到了有效管理,仪器驱动模块的端口映射机制简化了仪器驱动模块的设计。本课题完成了示波器校准仪网络控制软件设计,并对网络控制程序中各项功能进行测试,通过分析测试结果,得出本课题所设计软件符合LXI C类仪器的要求。(本文来源于《电子科技大学》期刊2017-04-05）

李刚[6]（2017）在《示波器校准仪正弦波信号调理模块设计》一文中研究指出随着现代电子技术的发展,示波器逐渐向更高频段、更高精度的方向发展,而作为调试、测试和校准示波器的工具,示波器校准仪产生高精度、高频段、高质量的测试信号就越显重要。本论文设计的高达3.2GHz正弦波信号调理通道,可满足当前大部分示波器校准的需求。正弦波模拟通道板决定了示波器校准仪输出信号的许多参数,如信号幅度、平坦度、谐波噪声等;其如何完成对正弦波信号的调理功能并保证信号纯度,是调理模块的设计难点。本论文的研究的内容主要包括:1、分析调理模块设计指标,提出分段调理设计的总体方案。将信号频段分为可自主产生信号的低频段和由外部提供调理信号的高频段,重点研究设计高频段调理单元。2、低频段信号产生及调理设计。研究了几种信号合成技术,使用直接频率合成技术设计产生低频正弦波信号,将产生的低频信号调理后按指标要求输出。3、高频段信号调理的设计。针对指标要求输出信号的幅度精度和可控最小调理步进,设计了射频信号连续精确可调的压控衰减电路;针对信号输出的幅度范围,使用无源衰减芯片和功率放大芯片设计调理电路,完成功能的实现。4、使用高频继电器和放大/衰减电路实现输入信号选择放大/衰减电路或直通功能,分析在高频电路中使用继电器对调理通路中信号的相互干扰和信号传输频率特性的影响等,并提出相对应的改善措施。5、针对射频信号传输常存在的损耗问题,研究和分析了高速PCB设计中信号的完整性设计,优化高频段信号调理电路的布局布线。(本文来源于《电子科技大学》期刊2017-04-01）

白向飞[7]（2016）在《示波器校准仪控制平台和信号切换系统的硬件设计》一文中研究指出示波器校准仪是一种能够产生高精度标准信号,实现示波器校准的测试仪器,广泛应用于示波器的研制、生产和测试校准。随着示波器在现代电子设备测试中的广泛应用,示波器校准仪的作用也愈发凸出。目前,国外示波器校准仪的研制已非常成熟,而国内示波器校准仪的研制还处于起步阶段,因此示波器校准仪的研究对于国产示波器的发展具有重大意义。示波器校准仪通常由功能模块、控制平台、信号切换系统、探头等组成。其中控制平台实现对整个示波器校准仪系统的控制,信号切换系统则完成对示波器校准仪多路校准信号、触发信号、反馈信号的切换传输。本论文设计并实现了示波器校准仪控制平台和信号切换系统,为示波器校准仪的设计打下了坚实的硬件基础,具体研究内容如下:(1)基于对示波器校准仪控制平台的功能分析,首先确定并实现了基于ARM+FPGA结构的硬件平台,并对示波器校准仪外部接口设计以及内部各模块的控制进行了深入研究,其次通过对输入输出设备的设计实现良好的人机交互,最后设计并实现了高精度参考时钟,此外参考时钟输入输出的设计为示波器校准仪与外部设备间提供相互的时钟参考。(2)基于对信号传输方向、信号特性、信号数量、切换系统功能要求等因素的考虑,重点分析了高频信号传输特点以及相应的设计方法,最终设计并实现了适用于多路、高频、高压信号传输的信号切换系统。通过测试,本论文设计的示波器校准仪控制平台和信号切换系统的硬件模块已成功应用于示波器校准仪设计,满足示波器校准仪研制的功能指标要求。(本文来源于《电子科技大学》期刊2016-04-28）

左诗予[8]（2016）在《示波器校准仪有源探头模块设计》一文中研究指出示波器校准仪的功能在各类模拟示波器和数字示波器的设计、调试和维护的工程应用领域中日趋重要。然而国内对示波器校准仪的研究还在追赶和发展的阶段,各类校准功能也较为简单,高速输出信号指标较低,因此当前国内亟需研究一款能够满足日益增长的校准需求的示波器校准仪。本文主要研究目标是为自主研发的示波器校准仪设计有源探头模块。有源探头模块内部实现了快速脉冲边沿整形、射频信号幅度反馈、高压信号电平检测、幅度衰减网络等功能,并相对应的围绕快速脉沿冲产生技术、射频检波技术和高压隔离技术的研究为主体,主要就以下问题展开了深入的研究:(1)快速沿整形前端脉冲产生技术:阐述了快速沿整形前端的电路结构,分析了每一级电路的电路功能,提出了各级的输出信号参数要求,并以此确定了各级之间的相互关系。通过电路设计和调试,实现了符合快速沿整形电路的输入信号要求的激励脉冲信号。(2)快速沿脉冲整形技术:分析了阶跃恢复二极管的结构和电气特性,并以此提出了基于阶跃恢复二极管的快速沿整形方案。分析了阶跃恢复二极管的参数对电路的影响,选择了合适的器件并设计了相应的仿真模型,完成了电路仿真。进行了电路设计、制作和调试,并对测试结果进行了分析。(3)射频幅值检测技术:阐述了梁式引线二极管的结构,分析了梁式引线二极管在射频检波电路应用中的契合性。设计了射频检波电路,完成了电路仿真、制作和测试,分析了测试输出波形。(4)高压电平检测技术:分析了高压电路的电路特性和检测电路的电路参数要求,设计了基于高阻隔离电路的高压电平检测电路。(本文来源于《电子科技大学》期刊2016-04-01）

田芳宁,孙国强[9]（2015）在《数字示波器校准及测量不确定度评定》一文中研究指出该文从国家校准实验室认可的具体要求出发,根据校准实验室实际的测量环境,依据JJF1057-1998《数字存贮示波器校准规范》及测量不确定度评定指南,对数字示波器的垂直幅度及时间基准进行校准并对测量不确定度进行了分析评定,大大增强了测量结果的可信度,同时对校准实验室其他项目测量不确定度的分析评定,也有一定的参考价值。(本文来源于《电子质量》期刊2015年12期）

康静[10]（2015）在《航天科工二院203所研制成功国产示波器校准仪》一文中研究指出中国航天科工集团公司第二研究院第203研究所示波器校准仪工程化样机BM1302-1 1研制成功,并已完成重复性、稳定性及运输实验。示波器校准仪属于综合性高端测量设备,功能多、参数全、性能指标高,内部结构复杂,对外观及操控性的要求也很高,长期被国外仪器生产厂商垄断。203所研制的示波器校准仪技术指标不仅完全可(本文来源于《军民两用技术与产品》期刊2015年15期）

### 示波器校准仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文构建了基于光脉冲源的示波器校准系统,用标准脉冲法实现了对宽带取样示波器Agilent 86100C的70GHz取样模块86118A的校准.在校准实现过程中,首次综合研究了叁种时基误差对校准结果的影响,并采用互相关算法去除时基漂移,最小二乘法修正时基失真,利用反卷积去除时基抖动.实验结果表明,本文方法实现了对70GHz宽带取样示波器的校准,有效地去除了时基误差,满足校准精度的要求.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 示波器校准仪论文参考文献

[1].康静,杜庆荣,任士卿,安琪,孙小续.基于FPGA+单片机的示波器校准仪通信命令传输系统[J].宇航计测技术.2019

[2].朱江淼,赵琳潇,缪京元,杨洁.基于光脉冲源的标准脉冲法的宽带取样示波器校准技术研究[J].电子学报.2018

[3].张智祥.基于Linux的示波器校准仪本控软件设计[D].电子科技大学.2018

[4].焦恩翠.SO6型示波器校准仪校时电路改进研究[J].仪器仪表用户.2018

[5].刘向斌.LXI示波器校准仪网络控制软件的设计与实现[D].电子科技大学.2017

[6].李刚.示波器校准仪正弦波信号调理模块设计[D].电子科技大学.2017

[7].白向飞.示波器校准仪控制平台和信号切换系统的硬件设计[D].电子科技大学.2016

[8].左诗予.示波器校准仪有源探头模块设计[D].电子科技大学.2016

[9].田芳宁,孙国强.数字示波器校准及测量不确定度评定[J].电子质量.2015

[10].康静.航天科工二院203所研制成功国产示波器校准仪[J].军民两用技术与产品.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/22890be9bca884299fb2af51.html