# 关于可行性研究报告投资估算编制的研究

广东省轻纺建筑设计院有限公司510080

摘要：工程造价管理贯穿于建设项目的全过程，其中项目前期投资估算、设计概算、施工图预算、承包合同价、结算价及竣工决算等不同阶段之间存在着前者控制后者的制约关系。可行性研究报告投资估算是控制工程造价的最高阶段，也是建设项目工程造价管理的基础和前提，所以可研报告投资估算的正确与否，直接影响着可研阶段之后的各个建设阶段工程造价的确定与控制，因此，相关人员必须重视可行性研究报告投资估算的编制工作。

关键词：可行性研究报告；投资估算；编制

1.项目进行可行性研究的意义

1.1是项目决策的依据

一方面可行性研究工作的结束，标志着项目决策准备工作的结束，可行性研究报告所提出的各项技术经济指标将直接影响整个项目的决策；另一方面可行性研究工作的结束，表明项目具备了完整的、全面的内涵，而此前环节的项目规划、项目建议书阶段工作只是完成了项目的基本定义、提出了项目的初步概念，不能满足项目决策的需要。

1.2是前期工作中最重要的中心环节

在项目前期工作中，作为初始环节的项目规划、项目建议书，其任务是回答是否有必要继续深入开展项目可行性研究；与项目可行性研究平行的环境影响评价文件、规划选址意见书、建设用地预审意见、矿产压覆证明、文物压覆证明、地震安全评价意见等环节，通常是以项目可行性研究为中心，为项目可行性研究提供支撑性条件；而在项目前期工作中，在项目可行性研究后续阶段的初步设计、施工图设计、建筑工程及设备招标，均以可行性研究为基础，为施工做准备工作，受经批准的可行性研究报告制约。

1.3可行性研究阶段的缺失在以后阶段很难弥补

由于建设项目通常具有不可逆转性，可行性研究阶段的缺失，如产品方案、选址、项目风险、建设条件等方面留下的先天不足，在以后项目阶段中几乎无法改变。因此，可行性研究在项目建设程序中，不是可有可无而是十分重要，它反映了项目建设的基本规律，是项目建设过程的客观需要。

2.可行性研究报告投资估算的编制流程

2.1制定工作计划

可行性研究报告的编制是一个系统工程，需要多个专业的设计人员共同协作完成编制。项目可研报告编制前最好编写开工报告，开工报告是项目可研编制的总体规划，在其中会明确项目的基本信息和项目特点；明确可研阶段重点要解决的问题和需要进行对比分析的方案；明确可研报告编制的参设人员、进度计划和节点目标；明确可研报告的章节划分等内容。

2.2做好项目前期的现场考察工作和资料收集工作

2.2.1在考察之前要做好准备，拟定一份在考察中需要收集和了解的内容清单。考察前的准备工作做得越充分，清单编制得越清楚，考察的效果会越好。

2.2.2在现场考察中对考察所获得的信息、收集的资料和成果要努力做到当日收集当日整理，不能等到考察结束后再进行整理。整理的过程也是一个梳理的过程，在梳理中可将收集中没有弄清楚的问题、需要补充收集的资料以及新增的问题整理出来，以便在接下来的考察中解决。

2.2.3对于所收集的资料和信息在记录的同时也应尽可能将提供资料和信息人员的通讯方式记录下来，以利后续编制中的沟通。对于项目所在地附近有在施工程的，应尽可能主动地找该项目人员了解项目实施中的情况，该工程实施中遇到的问题很多都会是相通的。

2.2.4对于项目需要量较大的材料、构件，在收集价格信息时一定要了解其供应能力的问题，这点对于海外项目和位于不发达地区的项目尤为重要。对于工程需用量大但当地供应能力小的材料、构件，其所收集到的价格信息是没有意义的，如使用该价格信息，会给估算造价带来严重的误导。

2.3可研投资估算中各项费用的构成及其估算方法

2.3.1可研投资估算中建筑工程费的估算主要是根据项目的建构筑物一览表以及主要车间的工艺图、方案图，参照之前所做工程的数据积累以及从项目所在地收集的价格指标测算出各单项工程的基础指标，然后结合项目考察所了解到项目所在地建设的客观条件及项目本身的特点对该基础指标进行修订，形成本项目各单体建筑的估算指标，然后根据该估算指标计算出项目整体的建筑工程费用。

2.3.2可研投资估算中设备购置费的主要估算依据是各专业设计人员提供的设备及主要材料表，采取与设备及材料供应厂商的市场询价、查阅设备材料价格手册以及查阅以往工程询价记录的方式进行估价。在计算中需要特别注意的是，从设备材料厂家所询到的市场价格通常是不完全价格，需要在沟通清楚该价格包括范围的基础上，对未包括的价格进行补充。计入到工程估价中的设备和材料价格应包括设备及材料的出厂价（含增值税）；设备运输到项目所在地的运输费、装卸费、保管费等运杂费以及根据项目需要所配的备品备件费。对于海外工程项目，在该费用的基础上还要计入海运费、海运保险费、项目所在国的关税、清关费等一系列费用。

2.3.3可研投资估算中安装工程费的估算主要是结合项目的特点，采用根据设备重量进行安装费用的估算和根据设备采购价格进行安装费用估算相结合的方式进行计算。在计算中需要特别注意的是，主材的购置费和安装费用是列入到安装工程费用中的。

2.3.4可研投资估算中工程建设其他费用的估算主要是依据业主方提供的费用信息、工程建设其他费用定额中给出的费用指标以及从项目所在地收集到的数据指标进行计算。在计算中需要特别注意的是，对于需要由业主方提供的费用信息应该从项目开始阶段就将其整理出清单交给项目负责人，由项目负责人尽早与业主方沟通确定，因为上述信息中有些信息也需要业主方进行收集和统计，要预留出足够的时间。还有就是对业主方提供的数据和相关说明做好记录。

2.4用好投资分析表校核所编制的可研估算是否合理

当前项目的投资分析表主要包括三种，按生产用途划分的投资分析表；按投资构成划分的投资分析表和按专业划分的投资分析表。在一个项目编制完成后，很重要的一项工作就是根据这个项目的投资分析表中各项数据的比例关系是否在合理区间内，分析该可研估算编制的是否准确。对于该分析表中分析出的数据比例明显高于或低于其他类似项目的，一定要进一步找出原因。对于由某些个别因素导致的数据比例不具备可比性的，如工程建设其他费用中的土地使用费、外部工程费等，可以先将个别因素剔除后再继续分析其数据指标是否在一个合理的区间。

结束语：综上所述，可行性研究投资估算的编制需要经过前期计划、多渠道收集和分析资料、按费用构成逐项进行费用计算、估算成果的进一步校核与分析等多个环节，只有将每个环节的工作都做扎实，才能按期高质的完成好可研阶段投资估算的编制，为项目的正确决策提供好的技术支持，保障工程项目建设的经济效益。

参考文献

[1]严静.浅谈可行性研究阶段的投资估算及经济评价对项目投资决策的作用及其编制方法[J].新材料新装饰.2014.

[2]周江权，程冰冰.论建筑项目投资估算编制[J].中国化工贸易.2017.

[3]党海溧.房地产投资可行性分析中的成本及投资估算研究[J].房地产导刊.2017.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/228fc51627a0b11b2918b4bb.html