# 水利水电施工中导流与围堰技术的应用

马海军

中国水利水电第六工程局有限公司辽宁省沈阳市110300

摘要：水利水电工程建设是影响国计民生的重要工程项目，伴随着越来越多新技术的应用，水利水电工程建设质量也有所提升，对于区域经济发展产生了积极的影响。在水利水电施工中，导流与围堰技术属于施工中的关键技术内容，具有施工工期短、技术成熟等多项优势，在工程质量控制方面发挥着关键性的作用。基于此，本文将对水利水电施工中的导流与围堰技术进行讨论，旨在为业内技术人士提供参考。

关键词：水利水电；施工；导流技术；围堰技术；应用

引言：在水利水电工程施工中，运用科学的施工技术方法有助于实现对施工效果的合理化控制，保证水利水电工程的稳定安全运行。在当前水利水电施工中，导流与围堰技术属于施工中常见的技术方法，对于施工进度、质量等方面具有较大的影响。在实践施工中，需要选择合适的导流类型，并运用科学的围堰技术方法，将有助于保障水利水电工程的整体稳定性。

一、水利水电施工中导流和围堰技术的概述

1、施工导流

（1）水利水电施工导流的划分原则

水利水电施工阶段，施工企业应当全面分析施工场地情况、基坑施工任务量等多项信息对施工方案进行设计。如若基坑施工量极大，同时无法在河流截留后的一个枯水期处理完成，那么则应当根据全年标准对导流期限进行设计，针对未处理好的石坝等部分工作，应当结合具体情况，制定科学的防控策略，避免坝体发生溢流情况；若是基坑施工量较少，同时可以在河流截流后的一个枯水期处理完成，那么应当根据枯水期的河流量设计导流方案，采取适宜的围堰技术方法加以处理。

（2）施工导流类型

①全段导流：主要是指通过围堰将河床一次性截断，然后再通过泄水建筑物将主河道的水流导入指定的位置，在基坑作业面相对较小，在水流速度较大的位置，全段导流能够展现出较为明显的作用，在修剪过程中大多采用纵向修剪的方式。全段导流在工程上游与下游的位置出各自建立了一道围堰，以使得水的通路发生一定的变化，基坑开挖与其他部分的施工全部结束之后，还需做好临时性泄水通道的封堵处理工作，以确保水流恢复原有的路径。

②分段导流：即为分阶段的将整体河道分割为不同施工段进行处理。分期属于时间维度，分段属于空间维度，在工期较长、流量较大的区域，分段导流能够发挥较大的作用。但为了发挥良好的建设效果，应充分利用现有工程的有力条件，将其与导墙连接，但需要全面考虑河道水流的冲击性以及河道自身的运输情况，以确保不同施工段工程量与难度方面不存在较大的差异。通常来说，如若分段数量较多，那么则可以表明工程量也越多，工程周围会逐渐加长，为此，在具体工程项目施工操作阶段，一般会选择两段两期导流技术，其在成本方面有着明显的优势，因此应用十分广泛。

2、围堰技术

围堰技术是指在施工过程中建立起的永久性的或暂时性的维护结构，从而能够建造出牢固的水利设施。基于以往围堰技术建设实际情况，确定对其有两种处理方式，其一是作为水利水电工程主体工程而永久存在，例浦东国际机场的围垦围堰工程；其二是作为临时性维护建筑，需要在工程结束后将其拆除掉。具体的做法是根据工程建设需要利用钢板柱、钢管桩等施工材料来建设围堰，使之满足于出于施工状态，将围堰内存有的积水清除干净，之后进行基坑开挖。最终将围堰拆除掉。

基于对近些年我国、我市水利水电工程建设实际情况的分析，确定有土石建成的围堰和混凝土建成的围堰两种类型。其中，土石做成的围堰，自然是以土石为主要原材料，按照基坑是否淹没来确定围堰是否过水，进而在具体的位置上进行围堰建设。而混凝土做成的围堰，需要根据工程实际需要来选择设置为横向还是纵向，进而利用混凝土来有序的搭建，使之具有较强的抗冲防渗性能。

二、水利水电工程施工中导流与围堰技术的应用

1、工程案例

某水利枢纽工程由于受到强降雨与流域上游洪水的影响，导致1#～4#钢坝闸围堰两次被超标准洪水冲毁，使得钢坝闸的安装、船闸工程施工出现了滞后的现象，通过综合考虑该项目多方面因素，建议运用导流与围堰技术来恢复损毁的围堰。

2、导流方案

在开展围堰施工处理前期，应当确保围堰基坑抽排水处理妥善，在此阶段，需要通过原本的坝闸开展导流作业。在围堰抽排水工作完成后，应进行1#～3#钢坝闸纵向围堰的填筑施工，并且在3#钢坝闸中墩处预留15～20m的预留口，为4#钢坝闸安装车辆的顺利通行提供便利。在结束了4#钢坝闸底轴、门叶等设备的安装作业之后，进行4#中墩墩墙混凝土浇筑以及3#中墩预留口处纵向围堰封堵操作，以形成1#～3#钢坝闸基坑，然后再进行1#～3#钢坝闸金属结构的安装作业。

3、围堰结构形式

通过结合本水利枢纽工程具体状况，围堰施工主要采用土石过水围堰形式，过水围堰堰顶、护坡主要采用水泥稳定砂粒料进行铺设操作，铺料的厚度为0.3m。同时，1#～3#钢坝闸上游围堰设计堰顶高程121m，下游围堰设计堰顶高程119.5m，顶宽4m，迎水面坡比1：2，被水面坡比1：1.5，4#钢坝闸上、下游围堰设计堰顶高程119.5m，顶宽4m。

4、围堰布置

该水利枢纽工程的围堰布置主要包含以下内容：1#～3#围堰轴线长427m；上游横向围堰137m；上游纵向围堰50m；下游横向围堰178m；下游纵向围堰62m；4#钢坝闸围堰轴线长212m；上游横向围堰50m；上游纵向围堰50m；下游横向围堰50m；下游纵向围堰62m。

5、围堰施工

围堰采用上下游同时向河床进占的方法施工，围堰填筑砂粒料采用自卸车运输到围堰填筑附近，并用推土机配合挖掘机的进行围堰填筑料的铺设，围堰填筑高程原则上比当时水平面高出0.5m，在围堰填筑完成之后，应立即进行围堰的抽排水，同时在围堰抽排水过程中要严格控制围堰抽排水的速度，注意围堰堰体的脱水、渗水通道，避免集中渗水，形成管涌，在围堰渗水不严重情况下，建议距离堰脚5m处挖一条排水沟，以截流围堰的渗水。并利用排水泵进行抽排水。水面以上0.5m以上围堰的施工采用挖掘机或推土机进行分层碾压，分层厚度控制在0.3m，压实度不小于85%，围堰边坡上游被水面护理与围堰的填筑高度同步实施，护坡护理采用水泥稳定砂粒料进行处理，铺料厚度为0.3m。

6、围堰过水安全性的提高

（1）选用科学的处理方式保证堰体过水安全可靠，以防止因过水情况而引起的围堰受冲击情况发生，运用该项方法，能够防止因水体渗透而导致的边坡层滑动等情况的产生；（2）施工操作人员不但要确保提高围堰过水安全性，还需要选用合适的土石围堰技术方法，同时要注意防止坡面上方石块被水流冲走，保证工程护面的防水性与稳定性能良好。

结语：导流与围堰技术是影响水利水电施工效果的关键技术内容，为此，在具体操作阶段，应当结合施工实际情况，确定合适的导流处理方案，设置围堰，合理规划施工资源，并掌握各项施工技术的施工要点，这样才能使水利水电工程质量得到保障，促进水利水电工程整体效益的提高。

参考文献：

[1]张培，訾旭波，王辰阳，等．浅谈水利水电施工中施工导流和围堰技术的运用[J].城市建设理论研究（电子版），2016，6（7）：1167．

[2]张莉．浅谈施工导流以及围堰技术在水利水电施工中的应用[J].城市建设理论研究：电子版，2014，（03）：132－133．

[3]严静．施工导流和围堰技术在水利水电施工中的运用[J].城市建设理论研究：电子版，2014，（04）：141－142.

[4]王汉清.水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（3）：263-264.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/24263195ff42aa0a06b4a481.html