# 无线电通信测向误差分析

哈尔滨无线电监测站黑龙江哈尔滨150000

摘要：随着现代技术的发展，对无线电通信测向的精准度的要求越来越高，所以，要度误差产生的原因进行细致的分析，并采取有效的措施，减小误差。本文针对引起无线电通信测向误差的因素进行了分析，并提出了相应的误差校正方法。

关键词：无线电通信：测向误差：误差分析

前言：无线电通信测向与其他测量方式相似，都受到一些限制，易引起误差，使得测定的结果与真实值存在一定的偏差。为了提高无线电通信测向的精确度，需要在分析限制无线电通信测向的因素的基础上，进一步分析误差原因，尽可能采取措施降低误差。

1无线电测向概述

1.1无线电测向系统的组成

无线电测向设备分为多种种类，其组成也不尽相同。在目前的测向系统中，无线电测向设备的组成主要可以分为四个部分：（1）测向天线体系：它的主要部分是旋转搜索的测向天线，它可以定向接受信号，并进行定位，传输到网络的接受终端。（2）输入匹配网络：其主要包括变量器、传输线、接力放大器等元件。这个部分是为了式接收到的来波方位信息不失真，保证输入信号的准确性。（3）接收机：接收机可以对信号进行选择，并且可以实现对含有方位信息的信号进行处理。（4）终端示向设备：主要是为了提取信息，并显示出目标电台的准确方位。

1.2无线电测向方法的基本原理

无线电测向有幅度比较式测向、沃特森-瓦特测向、干涉仪测向等几种方式。幅度比较式测向原理简单，体积小，成品易携带。无线电测向主要是为了对无线电波辐射源的方向进行测量。电磁波传播的时间越长，波前离发射源越远，波的能量衰减的就越多。利用波的这个特性，通过场强检测电路来测得场强的强弱。在具体的测向过程中，天线体系的天线元之间的距离受到限制，因此，可以将电波辐射场中的天线元接收到电场强度看作是等值，只是存在相位上的差别。因此，在测向的过程中，方位信息就被包含各个相位中。在不同的天线体系上，会产生一定的感应电动势力。因此，可以对目标电台方位信息进行不同的处理。

2影响无线电通信测向的因素

2.1传输介质不均匀

无线电传播具有直线的特征，它要求传输的介质要均匀，但是，在传输的过程中，由于地波在各种不同的地表交界时会产生“海岸效应”。所以，传播的介质很难一直保持状态，因此，当电离层发生反射时，会发生偏移，或者被阻挡，从而影响了无线电传播的方向。随着时间的推移，由于传播介质导致的偏移会较小，但是仍然存在。因此，在对无线电通信进行测向时，要控制好传输的介质。

2.2多径波相干

在无线电传输的过程中，会发生多径波的现象，或者在测试点的周围发现了二次辐射体，通过两者之间的较差，从而导致电场之间的相互干扰，使空间的分布发生了偏离，进而导致无线电通信测向发生较大的偏差，影响了测向的精准度，导致出现误差。

2.3测向设备精确度

低无线电通信测向设备的精准度影响着无线电通信测向的精确度。当设备的精度较低时，在测向的过程中，难以保证侧向设备的正常运行状态，测向的结果会存在一定的偏差，不具有一定的可靠性。

2.4噪声干扰

在无线电通信测向中，作业任务是对低场强信号进行测向，因此，若出现同波或者噪声，都会影响测向的精准度。在测向的过程中，经常会出现背景噪声等，从而对无线电通信测向造成一定的干扰，导致结果发生一定的偏差。

3常见的无线电通信测向误差

3.1环境误差

在无线电通信测向的过程中，系统会接受到辐射源辐射的无线电信号，但是由于受到环境因素的干扰，比如，周边存在森林、铁塔、高压电线等，都会干扰无线电的传输方向，从而使其偏离传输的路径，影响测向的精准度，导致偏差的发生。

3.2系统误差

系统误差指的是在特定的条件下，无线电通信设备的测向保持其他因素不变而产生的，可以通过一定的手段进行优化修正。比如，在进行无线电通信测向时，需要先固定场地，而然后对某个方向的信号进行测量，如果在测量时出现由二次辐射体造成的方位误差，就属于系统误差。无线电通信测向设备的精度是决定测向精确度的重要因素，测向设备本身的误差很容易使得测向过程中产生示向度误差。设备误差便属于系统误差之一，若测向设备不精准，则测向的结果则不具

有可靠性。设备测向体制工作原理上的误差，生产制造时引起的误差，天线效应以及设备显示器性能差都是设备的误差，这些缺陷都极易引起无线电通信测向的误差。与其他误差类型相比，设备误差对无线电通信测向的影响更大，这是因为，测向设备误差与测试系统的选型配置有关，与安装架设系统密切相关，如果能够了解设备的工作原理，对系统进行选型配置优化，便可以减少无线电通信测向误差，提高测向的精确度。设备误差可以通过校准交换信道或是通过模拟比较数据进行修正。天线半径的大小也是引起无线电通信测向误差的因素之一，属于系统误差。前面提到的无线电通信测向设备误差可以通过优化系统来降低，但是由天线引起的误差却很可能随频率、来波方向等因素变化，因此，如果要修正天线，就需要在很多频率或方向上同时进行，同时采用内插法，降低因频率或来波方向而引起的误差，或是采用大基础测向体制减小天线半径引起的测向误差。

3.3人为误差

在对无线电通信测向时，除了会受到环境因素和系统因素的影响，还有一个不可忽视的问题就是，人为因素的干扰。其中可以包括：测向人员的技术水平、测向的方法、显示示向度的信号质量等，若不能很好的运用这些方法，则会降低结果的准确性，产生误差。

4如何减小测向误差

4.1选择合理的测向设备

要选择合理的测向设备，首先要选择孔径较大的天线阵，而且还有具备专业的接收机，若有条件的化，可以选择相关干涉仪测向机，其技术比较成熟，而且抗干扰能力较强，因此，可以更好地减小误差。空间谱测向机可以实现对多波的测向，其抗干扰能力也比较强。当设备在运行一段时间后，会产生一定的磨损，因此，要加强对测向设备的维护，尤其是在执行任务时，要事先检测几个重要的信号，保证其示向度的准确性，并保证设备运行的正常，才能开始工作。

4.2测向时间

在进行无线电测向之前，要选择合适的测向时间，防止出现较多的干扰因素，也避免当在进行信号的调试时进行测定。因为，内部干扰也会对无线电测向的精确性产生重大的影响，从而影响测向的结果。

4.3测向人员的专业素质

在测向工作中，测向人员是其中重要的操作人员，经常会发生由于测向人员个人的失误而发生的误差，因此，测向人员需要具备良好的素质，要测向之前，要了解测向地区的地形情况，并且在经过多次测量后，获得准确的位置。在测向的过程中，频率会发生变化，从而导致测向设备的示向度的变化，尤其当进行移动时，若只依赖设备的提示难以找到精准的位置，影响测向的效果。在这种情况下，就需要测向人员根据环境的影响，将不可信或者无效的信号进行排除，减少一些不良因素的干扰，并寻找到正确的方向。

5结语

无线电通信测向在许多方面都具有重要作用，其测量结果极具参考性，因此，对于测向过程中存在的误差需要格外重视。而且现代信息化的发展、实践的不断丰富，发展了多种无线电通信测向的理论和技术，无线电通信测向发挥着越来越重要的作用，而且，应用的范围了领域也越来越广阔。应用到城市无线电管理的研究领域中，对我国现代化建设具有重大的意义。

参考文献：

[1]许福明.浅析无线电测向本机误差及解决途径[J].中国新技术新产品,2008(14):28.

[2]刘万洪,宋正来,候小江,韩健.无线电通信测向中的极化误差分析[J].现代电子技术,2007(13):43-45.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2459e42f172ddacc7e123c84.html