# 关于市政道路排水工程施工要点分析陈小芳

桂林南方建设监理有限责任公司南宁分公司广西南宁530000

摘要：市政道路是城市主要交通干道，市政排水关系着城市运营建设。因此，加强市政道路排水施工管理成为重要研究内容，对市政工程的重要性不言而喻。为使市政道路排水顺畅，首先需要明确市政道路组成结构，然后细化施工要点，抓住施工要点提高市政道路排水质量。鉴于此，文章就市政道路排水施工要点控制进行简要分析。

关键词：市政道路；排水工程；施工要点

市政道路排水与人们生活有着密切联系，工程智联骨干关系着排水有效性与稳定性。因此，我们要高度重视施工质量、施工技术管理。不过根据现阶段市政道路排水施工看，仍然存在诸多问题影响着市政排水工程的实施。

一、市政道路排水工程施工现状

（一）排水规划

现阶段，很多市政道路老化、有不同程度的破损，在排水施工初期缺少未来城市发展规划，很多问题开始暴露出来。在实际施工时由于前期缺少规划管理使得后续施工产生问题，影响施工进度与工程质量。为此，只有取缔原有设计方案，在无形中增加市政道路排水施工量，例如：城市规划与排水工程脱节，尤其是老旧小区、排水工程问题十分严峻，道路积水严重，给人们生活带来诸多不便。

（二）排水管道

管道渗水是因为基础沉降不均匀或管材、接口施工质量差。管道作为排水施工主要材料，管道质量影响着后续排水效果。所以，做好市政排水管道设计也有着重要作用，能够提高市政道路与排水管道效果。不过根据现阶段道路排水状态看，很多地区管道设计问题较多，后续维护困难。例如：城市供暖管道与排水管道交错增肌施工困难性，如果变更设计方案则会增加经济投入，延误施工进度。

（三）排水施工

现阶段，很多单位没有深刻意识到排水施工的重要性，使得很多市政道路排水施工管理存在诸多不足，施工技术人员专业水平达不到工程要求从而影响施工质量。同时，缺少施工工艺标准重视，施工方法与材料不符合标准要求，影响后续市政工程验收。例如：排水施工中由于缺少质量管理重视早很多环节发生问题，造成施工变更、返工，消耗较多人力物力。

二、市政道路排水工程施工要点

（一）雨水井施工

雨水口应的选择在地势较低的区域，有助于雨水流入排水管。雨水口分为双蓖雨水口、单蓖雨水口、多蓖雨水口。其中，多蓖雨水口与双蓖雨水口施工复杂，沉积淤泥能力强；单蓖雨水口则与其相反。该环节施工准备阶段需要确保测量放样精准，一旦测量放样不到位将影响后续排水管道连接。工作人员精准测量边石线与桩号并标记。施工时做好雨水井开挖深度控制，槽底硬度要满足施工要求；后续施工时应在槽底灌浆施工，将雨水口平蓖槽放在灌浆碎石中。随后，准备加固施工。回填时超挖部分应使用灌浆碎石填补，给井框与坑槽壁预留一定的空间。如果井盖与边石产生偏差，在井盖比边石低的情况下需扩大灰口；反之凿去井盖边缘混凝土即可。雨水口与沉降井施工时，水流向应由雨水口平蓖槽流向沉泥中，避免产生倒坡。关于雨水口与沉泥井连接短管较短问题将过街管砸断即可。

（二）沉泥井施工

沉泥井具有的搜集雨水淤泥的作用，施工过程为：测量放样、开挖坑槽、坑槽底端加固处理、下沉放置井框、回填井框和坑槽空间。

（三）排水检查井施工技术

第一，排水施工。检查井施工时保证持续排水，不可带水操作；在检查井基础10cm外设置排水井。第二，基础施工，不落底检查井施工时，井基础要与管道基础共同浇筑。有落底的检查井需先施工井基础，再砌井壁达管道基础底标高，最后浇筑管道基础。混凝土浇筑需规范砼浇筑，浇筑后给予养护，当砼强度达到1.2MPa后才可安装管道。第三，井体砌筑前浸润砖，检查井内的流槽与井壁砌筑，井内外壁粉饰要根据标准规程来内外壁粉饰需在回填土前展开，排干井筒内积水后粉饰到底。第四，回填土。在现浇砼强度达到要求强度后准备回填，不可与砌井共同回填。第五，井框施工。加固井周围，检查井盖标高并调整。

（四）沟槽施工

首先，测量放线。沟槽开挖测量放线要根据标准规程，根据定位放线，坐标要与其他管线避开，例如：地下电缆、路灯电线等。其次，沟槽开挖放置管线。开挖应按照规程要求制定，例如：地质环境，开挖施工由垂直开挖与坡度开挖。开挖时保护好边坡及开挖质量，避免带来财产安全损失。

（五）闭水试验

闭水试验的作用是检查排水效果，有无渗漏。闭水试验前检查管道表面、沟槽有无积水，检查管道两端封堵板是否符合闭水实验要求。闭水试验前密封管道并注水，观察管道水压承载力与排水性。如果发生渗漏立即停止实验、及时补救。闭水实验作业过程为：管道上游、下游，实验过程中要保证各段检查全面，才能确保工程质量。

（六）注意事项

过街管安装注意事项：确保插入检查井的管头事中，不可过长或过短，插入长度与井内壁齐平。管道和检查井接缝位置按照1:2水泥砂浆模式。过街管和沉泥井连接的一侧管子长度过短导致与沉泥井无法连接。雨水口和沉泥井施工注意事项：开槽超挖部分可使用灌浆石填补，禁止使用常规土回填。安装沉泥井和雨水口连接管应在自重下水流由沉泥井回流到雨水口，避免倒坡。

结语

市政道路排水施工技术控制关系着工程质量。因此，排水施工过程中需要做好雨水井施工、沉泥井施工、排水检查井施工、沟槽施工、闭水试验等多环节技术控制，重视施工技术水平提高，提高排水施工效果，为人们出行提供便利，改善道路使用性，延长路面使用年限。

参考文献

[1]樊新志.市政道路排水工程施工质量缺陷防治管理对策分析[J].住宅与房地产,2018(33):108.

[2]张扬,唐文超,柳志国.市政道路排水管道施工技术要点分析[J].绿色环保建材,2018(11):127+130.

[3]张宏伟.市政道路排水管道施工技术要点分析[J].居舍,2018(30):35.

[4]刘明庆.市政道路桥梁工程施工质量管理要点分析[J].住宅与房地产,2018(27):122.

[5]林军.市政道路排水工程施工质量控制重难点及策略[J].智能城市，2016（11）：164.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/24ac46a532958f5bdd10b7e5.html