# 混凝土施工技术在房建施工中的应用

建湖县华峰建筑工程有限公司224700

摘要：随着社会经济的发现，城市建设的不断加快，房建工程项目随之增多。而房建工程项目在加快施工进度的同时，同样需要保障房建工程项目的施工质量。混凝土作为房建工程的重要组成部分，为保障工程施工质量，应选取可行的混凝土施工技术应用于房建工程项目之中。本文将简述混凝土施工技术于房建工程项目中的应用。

关键词：混凝土；施工技术；房建施工；应用

一、混凝土的质量控制

1、水质量控制

水是混凝土的重要组成部分，水质量的优劣严重影响到混凝土的质量情况，所以在混凝土的搅拌过程中，应选取质量符合要求的水投入到混凝土的搅拌当中，不得使用工业污水、沼泽水和工业废水等，同时在沿海工程建设的时候，海水也不能用于混凝土的制备当中。在混凝土的制备阶段，需严格控制水源质量，选取符合相关要求的水投入混凝土的搅拌当中。

2、水泥的质量控制

水泥可分为特种水泥、专用水泥和通用水泥三种类型，根据其化学性能的不同应用于不同需求的工程项目当中，我们一般选取通用水泥应用于房建工程项目之中。在混凝土制备前，应根据相应设计要求确定混凝土的配合比，选取合适强度的水泥，同时应该熟悉并掌握通用水泥的特性以及使用方法。在房建工程项目中，选取合适的水泥用于混凝土的制备，能够起到节约水泥用量的效果，从而节约房建工程的施工成本，同时保障工程项目的施工质量。

3、骨料的质量控制

混凝土的另一项重要组成部分是砂石料，砂石料的质量同样是影响混凝土强度与质量的重要影响因素。在混凝土的制备过程中，砂石料的使用量非常大，根据配合比的要求，砂石料的使用量与水泥用量成正比关系，所以为保障施工成本的节约，需选取质量符合要求的砂石料投入使用，达到节约原材的效果。砂石料的质量控制过程中，应从砂石料的质量、含杂程度以及性能等方面进行砂石料的研究，选取杂质含量少、性能稳定的砂石料能够有效的保障砂石料的质量，从而保障混凝土的强度与质量。

二、混凝土施工中常见问题分析

1、水化热的影响

房建工程结构浇筑完成以后需对混凝土采取相应的养护作业，保障混凝土水化热的放热速度控制在合理的范围之内，避免混凝土水化热放热速度过快，混凝土中温度变化过大，而致使混凝土结构产生裂缝，从而保障结构物的质量，结构物的耐久性不产生较大的变化。

2、混凝土的配比和制备过程中的问题

混凝土在制备之前，应根据设计要求选取合适的配合比进行混凝土的制备，混凝土配比出现问题，那么在混凝土制备过程中，混凝土的强度等级与质量则产生相应的变化，从而影响房建工程的施工质量。而在混凝土的制备过程中，水、水泥和砂石料的实际投入量与设计配合比会存在一定的误差，所以在混凝土的制备过程中，需严格监管混凝土各组成部分原材的投入量，以确保实际使用量与设计使用量的误差最小，从而保障混凝土的强度等级与质量。

3、混凝土浇筑施工中存在的问题

混凝土在浇筑施工中存在很多质量隐患，在浇筑施工过程中，应提前分析出质量隐患并制定相应解决措施，以保障混凝土浇筑的顺利进行，确保混凝土结构的质量。混凝土的运输受到当地交通情况以及外部温度的双重影响，交通拥堵地区进行房建工程施工时，混凝土的运达得不到有效的保障，从而影响混凝土浇筑的连续性；外部温度过高或者过低时，罐车中混凝土自身的质量会产生一定的变化，所以在混凝土的运输过程中，应选取交通情况良好的时段进行混凝土的供应，同时对罐车做好防寒措施，以确保混凝土的质量得到保障。同时，混凝土浇筑过程中应做好混凝土的振捣，确保混凝土的有效密合，从而保障混凝土结构的施工质量。

三、混凝土施工中常见问题的解决措施

1、混凝土的配比与制备

在混凝土配料的选取过程中，在保障施工质量的前提下，应以节约施工成本为原则，在选取水泥、掺合料以及外加剂时应选取能够控制混凝土温度升高原材，从而保障混凝土的水化热控制在合理的情况之下，避免混凝土水化过快，致使混凝土结构产生裂缝。

在混凝土制备前，设计单位应根据工程的实际情况确定混凝土的配合比，而混凝土供应单位应根据设计的配合比进行相关的适配试验，以实际实验结果复验混凝土配合比的合理性，从而确定最优化混凝土配合比，保证混凝土的强度以及耐久度符合设计要求。应以实际情况的配比进行混凝土的配合比选取，不得以以往经验确定。

在混凝土的制备过程中，需对砂石料进行含水率、含杂率的测定，因为在生产过程中，砂石料的实际情况与设计存在一定的误差，所以应实时监控砂石料的实际情况，以确保混凝土的质量。

在混凝土的制备过程中，需选取合理的搅拌机进行混合料的拌合，对原材的投入时间、搅拌时间以及原材的投料顺序都应该进行有效的规定，进而保障混凝土的搅拌质量。同时，为提升混凝土强度以及抗变形能力，可以在混凝土搅拌过程中掺入一定量的掺合料以提升混凝土自身的性能。

2、混凝土的运输

混凝土的运输过程应考虑到房建工程当地的交通情况以及外部温度情况。施工单位需确定好混凝土的浇筑时间，从而使混凝土的运输时间有效的避开交通拥堵的高峰时段，从而确保混凝土及时运送至施工现场，同时能够保障混凝土的连续供应，确保混凝土结构的质量符合相关要求。混凝土在温度过低情况下运输时，应对混凝土罐车采取保温处理，避免外部温度过低而混凝土温度下降过快。

3、混凝土的浇筑

混凝土浇筑前需对钢筋模板进行验收，确保钢筋数量、型号、规格以及连接方式符合设计要求。模板表面需干净整洁并根据相关要求涂抹脱模剂，避免在模板拆除过程中对混凝土结构外观质量产生破坏。确保模板拼缝位置的严密性，模板支撑体系的牢固性，对于模板的整体平整度以及垂直度做好相应的检查与调整。

混凝土浇筑过程中需对模板支撑体系以及模板加固、模板拼缝位置进行实时检查，模板拼缝出现漏浆的位置应根据相关要求采取有效的封堵措施。混凝土浇筑过程应做好混凝土的振捣作业，根据相关规范要求，应做到混凝土的分层振捣，振捣棒振捣时遵循快插慢拔的原则，切实将混凝土中的气体排出，当混凝土表面出现浮浆并无气泡溢出时停止振捣，避免过振情况的发生，从而保障混凝土浇筑的施工质量。

结束语：

在房建工程施工过程中，需对混凝土的质量以及混凝土浇筑质量进行严格把控。在混凝土原材的选取过程中，应对水、水泥以及骨料的质量进行有效的控制。混凝土制备前，应根据设计要求确定混凝土的配合比，并根据配合比进行混凝土的适配，以确保混凝土的实际等级强度与耐久度满足设计要求。在混凝土浇筑过程中，需对混凝土的运输过程以及现场浇筑进行有效的控制，选取合适的运输时间段保障混凝土浇筑的连续性，做好混凝土的振捣以及模板支护作业，确保混凝土结构的质量满足相关要求。

参考文献：

1、黄佑光.混凝土在建筑工程中的施工技术及管理[J].中国新技术新产品.2010(19).

2、王石陈丽艳.建筑工程施工中存在的问题及施工技术管理的探讨[J].中国住宅设施.2010（12）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/258791395891258d37d07ca7.html