# 建筑工程中的模板施工技术探讨任珂

任珂

新蒲建设集团有限公司河南省郑州市450000

摘要：如今，我国高层建筑数量不断提升，人们的生活质量也在不断地完善和改进，因此对房屋建筑质量的要求更高了，模板技术便作为了施工中的重要工具，应用十分广泛。模板技术主要应用于混凝土成型，将混凝土浇灌到模板中，这对于提高施工效率和建筑质量的提高做出了很大的贡献。在高层建筑的施工过程中模板技术是不可缺少，近年来，模板技术的使用频率越来越高，这也是建筑业发展的必然趋势，因为模板技术使用不仅方便而且操作简单、环保、节能、高效。

关键词：建筑工程；模板施工；技术应用

在国内的建筑工程行业中，模板技术是最为常用的一种施工技术，它与混凝土的浇筑质量密切相关，模板技术能够确保浇筑工件的结构、尺寸可以完全符合既定的施工要求和标准。所以在具体的模板施工中，必须确保模板的强度、刚度以及技术稳定性，除此以外，模板的光滑度和整齐性也是非常重要的。在拼接模板的时候，需要确保模板之间连接的紧密，杜绝出现漏浆情况。模板工程相对来说要求是非常多的，并且施工也比较复杂，所以在施工中需要做好施工质量管控工作。

1模板施工技术的发展

同传统的施工技术的相比较来说，建筑施工技术的科技含量比较高，但是此种全新的施工技术在我国起步晚。模板施工技术是从1970年之时开始进入到我国的建筑市场。而在建筑业的发展中，也受到了国家政策引导，进而也逐渐接纳了全新的施工技术，并且也会该技术进行不断的完善。在上个世纪的80年代后期，我国的科学技术高速发展，同时模板施工技术也在逐渐提升以及完善过程中，而从90年代到现在，模板施工技术也进入到了第三阶段的发展，在该时期中模板施工技术不仅仅可以获得全面的完善以及创新，同时也被广泛的应用到各种建筑行业中。然而目前我国的模板施工技术还有着诸多问题，比如说科学施工满足不了相关标准，但是模板施工技术处于不断发展进步中，随着对此种技术研究的逐渐完善，可以对目前的问题进行克服，进而服务好施工建设设计。

2建筑工程模板施工技术要点

2.1柱模板施工

在工程建设中经常会使用柱模板施工技术，虽然柱模板施工在整个过程中是一个相对比较简单的施工环节，但却是工程建设中的关键。建筑工程模板施工的第一步是模板安装，安装时要检查对角线是否对齐，将模板固定。模板施工中所采用的是胶合模板厚度是18mm，施工中所用的钢管型号为φ48×3.5。模板尺寸和柱的尺寸要保持一致，特别是在柱和梁接口的位置以及柱模开槽的位置必须处理到位，确保柱膜与梁模之间连接的紧密、牢固。

2.2墙体模板施工

墙体模板施工的难度要高于柱模板施工的难度，并且柱体模板施工的质量与整个的工程的质量密切相关，所以必须确保模板施工质量的合格达标。在具体的施工中，施工人员先需要进行侧模板的支撑，并且还需要使用钢筋来完成对模板的绑扎和固定。之后再进行另外一侧模板的支撑，并检查模板的位置是否符合施工的规定，经检验无误后，就可以对其进行固定。当整个模板安装完成后，还需要全面细致的检查整个模板的安装质量。模板安装是有既定的要求和标准的，必须保持对称的原则，为了确保墙体垂直度的合格达标，则需要从墙体的中间位置进行施工，在一侧的模板安装结束后，施工人员可以将处理好的止水对拉螺栓与模板进行固定，然后再进行另外一侧的模板安装和固定。

2.3梁模板安装

在底板面上按设计尺寸的主梁及次梁位置上分别弹中心线→设垫板→搭设钢管→安装交叉拉杆→安装水平钢管及立管上部顶托→调平找正、调好高度、按设计要求起拱→安装梁底托木及梁侧板→安装横档→安装龙骨→安装胶合板→查验→梁板混凝土浇筑→保养→拆卸。梁模板安装之后，需要进行拉中线检查步骤，核查各梁模的中心点是否对齐到位，等平板模板安装完成之后，检查后修整标高，将木楔牢牢钉在垫板上。各个顶撑间要设置好水平撑或剪刀撑，以此来确保顶撑的稳定。为简易梁钢筋的捆绑，梁高尺寸比较大的梁在梁底模与一侧模板设置好后，就先固定好扎梁的钢筋，然后安装另一侧的模板。次梁模板的安装，在主梁模板安装调校后进行。

3模板施工技术在建筑工程中的应用

3.1根据模板类型制定施工标准

在房屋建筑工程中采用模板施工技术是十分常见的，施工中对模板进行分类，并应选择出合理的材料类型，而不同的模板类型应有相应的施工标准。在实际施工前，要根据不同的模板类型，制定相应的施工标准。各个模板类型其工程特点不同，为了保证工程的质量，都应具体情况具体分析。在制定施工标准时，要以国家标准为前提，不得违背，并且要在专业的技术人员指导下，明确模板类型，根据工程自身情况严格制定施工标准。标准制定初步结束后，要经过专业检测团队，对所指定的标准进行检测，确定符合标准后要进行相应的实验，并且预想实验效果，若实验效果与预想不同，要找出问题所在并改正，重新拟定施工标准，若实验效果与预想相同，应严格按照标准实施。

3.2模板施工质量的监管

现浇梁板模板的施工质量同建筑工程的质量有着密切的关系，所以要求施工单位在模板的各个环节做好施工质量的监管以及控制，同时也是建筑的施工中现浇梁板模板施工技术的关键点。在进行施工的前期，要求对施工要求的材料和设备等等进行严格的监控以及把关，确保其同施工的标准以及要求相符合，进而对每一个基础工程进行编码，严格依照施工工序而进行工作。在施工中，作为施工单位要求做好现场管理等工作。在竣工后，要求做好反复的考评以及检查等等工作，在其整个过程中，必须做好单位的监管力度，最大程度避免出现质量问题。

3.3明确施工模板的安装顺序

在一个工程的建设前，模板的安装顺序会事先设计好，保证模板结构，确保模板体系的稳定性，因为模板施工质量直接影响混凝土浇灌工程质量。同时也是为了避免施工过程中发生安全事故。所以在工程施工的过程中必须要严格按照施工模板的安装顺序构建模板。在实际施工中，明确模板的安装顺序是基础环节，按照设计好的安装顺序安装模板使施工过程井然有序，提高施工效率。在施工技术上，明确了模板的安装顺序，更多施工技术得以有效的运用，使模板工程更标准化、专业化、规范化，减少模板偏差的出现。

3.4严格控制模板拆除

（1）模板拆除工艺流程：拆除水平拉杆→降下顶托→拆除主次龙骨→拆除面板→检查修整板模→刷脱模剂。(2)拆模的顺序和方案应按模板的设计规定进行。采取“先拆侧模，后拆底模，先支后拆、后支先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板、从上而下”的原则进行拆除。先拆连墙件、剪刀撑，随后拆除水平杆与立杆，并按“一步一清”原则进行，禁止上下同步拆架。（3）对已拆除的模板及其支架的结构，应在混凝土达到设计强度后，才可承受全部计算内的核定荷载。

总之，随着我国建筑行业的发展，模板施工技术得到十分广泛的应用。同时，模板施工技术的不断发展与进步，模板施工技术在不仅建筑工程中的应用具有不可替代性，而且有相当可观的发展前景。所以，只有通过相关人员不断努力地更新模板施工技术，增强对模板施工技术的要点控制力度，才能在实践当中充分推广和应用，也唯有如此才能提升建筑工程的整体质量，推动我国建筑行业的可持续发展。

参考文献：

[1]王远强.房屋建筑工程施工模板技术应用浅谈[J].建材与装饰,2017(47):30.

[2]丁田山.模板施工技术在建筑工程中的应用探讨[J].科技风,2017(10):113.

[3]路亮.建筑工程施工中铝合金模板综合价值研究[D].太原理工大学,2017.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/25baed67b0928eac4d81c96d.html