# 装修住宅室内空气甲醛污染情况研究概述

河南省驻马店市质量技术监督检验测试中心河南省驻马店市463000

摘要：国家经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，使得人们越来越重视生活环境和工作环境。文章综述了装修住宅室内空气甲醛污染的危害，并认为室内空气甲醛的主要污染来自于装修用的胶黏剂。分析了全国部分地市甲醛污染的情况，发现各地市都存在不同程度的室内空气甲醛污染，最高超标20.6倍。治理甲醛污染的主要方法有通风换气法、物理吸附法、光催化降解法和生物净化法，但主要还是应该从污染的根源入手。

关键词：装修住宅；室内空气；甲醛污染情况

引言：国家整体经济的提升意味着人们生活质量和生活环境的改善，随着生活水平的提高，人们越来越重视房屋的装修，装修中使用的板材、油漆等会释放出大量挥发性有机物。其中，检出率最高的就是甲醛。甲醛主要通过呼吸道进入人体，刺激呼吸道、眼睛及皮肤;也可使蛋白质变形，破坏细胞功能。

1概述

甲醛又称为福尔马林，无颜色却有着很强烈的刺激性气味，可以溶解于水、醇和醚中，在常温情况下通常是以气态形式存在，其中百分之三十五至四十的水溶液称为福尔马林。甲醛分子中有醛基生缩聚反应，可以得到酚醛树脂。甲醛属于原浆毒物，可以与蛋白质相结合，当室内甲醛达到一定浓度时，人就有不适感，当吸入的甲醛浓度较高时，会引发呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛，也可发生支气管哮喘。如果皮肤碰触到甲醛，会引发皮炎、色斑、坏死。长期吸入甲醛，会引发身体慢性中毒，出现粘膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎、指甲角化和脆弱、甲床指端疼痛，孕妇长期吸入可能导致新生婴儿畸形，甚至死亡，男子长期吸入可导致生殖能力缺失，全身症状有头痛、乏力、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻以及植物神经紊乱等。随着家装行业的盛行，室内装饰后而产生的污染问题日益严重，各种人造板材(刨花板、纤维板、胶合板等)中由于使用了粘合剂，因而可含有甲醛。新式家具的制作，墙面、地面的装饰铺设，都要使用粘合剂。凡是大量使用粘合剂的地方，总会有甲醛释放。此外，某些化纤地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛。甲醛还可来自化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、印刷油墨、纸张、纺织纤维等多种化工轻工产品。

2室内空气甲醛的危害

甲醛，化学式为CH2O，是一种无色溶液或者气体，与人体内糖、蛋白质和核酸发生作用而产生较大的毒性，对人体健康的危害主要表现为刺激、至敏和致病变。甲醛对人体的毒害作用主要表现为对皮肤黏膜的刺激，当空气中甲醛含量高于0.08mg/m3时，可引起头痛、流泪、咳嗽、呼吸困难免疫力降低、神经衰弱等症状。甲醛对人体的致敏作用主要表现为皮肤长期暴露在甲醛的环境中会导致过敏性皮炎、色斑和组织坏死等症状。甲醛被世界卫生组织公认为是致癌、致畸的物质，早在2004年，甲醛就被世界癌症研究中心列为一类致癌物质。长期处于低浓度的甲醛环境中，可引发肝中毒和呼吸功能障碍，对老弱病残孕这些免疫力功能低下的人群，毒害作用更加严重。孕妇长期暴露在甲醛超标的环境中会引发妊娠综合征，导致新生儿染色体出现异常、白血病、智力低下等，男子长期吸入甲醛可导致精子畸形。

3装修住宅室内空气中甲醛的主要来源

目前，随着建筑行业和室内装修的不断发展，以及一些新型的装饰材料的应用，建筑物室内空气的污染也逐渐有了更多的源头。我国目前在室内装修环保性的监管方面还是非常不到位的，而且目前市面上一些建筑材料的环保指标都达不到规定的标准，所以室内空气的污染问题是更加严重的。目前常见的室内甲醛来源有:①室外污染物的侵入，包括汽车尾气、工业废气以及光化学烟雾等，这些都是一些主要的空气污染源。当建筑物位于这样的环境中时如果不注意做好防护，很容易引起甲醛等污染物侵入室内。②室内装修所使用的胶合板、纤维板等人工制造的板材，以及使用人造板材制成的各种家具等，这是导致目前室内甲醛污染的主要来源，这种板材在室内装修中是非常普遍的，而且使用量一般都比较大，所以造成的甲醛污染问题也是比较严重的。③在对室内环境进行装修时所使用的油漆和涂料等，也是甲醛污染的重要来源。④室内燃烧某种合成材料时所散发的气体，也含有大量的甲醛物质。可以说，从现代建筑和室内装修的角度来讲，要想彻底消除室内空气中所含的甲醛是非常不现实的，要想减少甲醛污染对人体造成的伤害，就要对室内空气中甲醛的含量大致清楚，然后有针对性地采取相应的防治措施。

4室内甲醛检测的常用方法

4.1AHMT法检测甲醛

这种检测方法是利用甲醛同AHMT在碱性条件下发生的缩合反应，然后再经过高碘酸钾的氧化作用会形成一种紫红色化合物，通过这一显色反应来检测空气中的甲醛污染情况。这种检测方法的有点就是有着比较好的特异性，甲醛同AHMT的反映能够直观地观察到，而且反应材料的选择性比较好。当空气中存在多种醛类物质时，这一化学反应过程不会受到干扰。但缺点是操作起来不太方便，而且随着时间的推移化学反应所生成的化合物颜色也会逐渐加深，因此也会影响检测人员做出判断。

4.2酚试剂法检测甲醛

当空气中的甲醛物质被酚试剂溶液吸收，并与之发生化学反应后，会生成一种新的物质嗪，然后嗪再与酸性溶液发生反应，会被溶液中的高铁离子氧化形成一种蓝绿色的化合物。在温室环境下，经过15min的显色反应，然后与样品溶液进行对比，就可以等室内空气中甲醛的含量做出判断。这种检测方法的优点就是操作简单方便，物质发生反应的灵敏度也比较高，所以检测效果也是非常明显的，可测试的甲醛限额为0．02mg/L。缺点是整个化学反应过程容易受到脂肪族醛和SO2等物质的干扰，会对检测结果的准确性产生影响。而且酚试剂的稳定性是比较差的，检测结果也容易受到时间和温度因素的影响。

4.3品红－亚硫酸法检测甲醛

这一检测方法所依据的原理是在浓硫酸环境下，甲醛同品红－亚硫酸发生反应会呈现出紫蓝色，然后检测人员需要根据显色反应的时间以及颜色的深度来判断室内空气中甲醛的浓度。实验结果表明，这种检测方法能够测量出甲醛浓度限值为0．001mg/g，所以这种检测方法的优点也是很突出的，检测过程简单，花费的时间比较短，能够满足快速检测的实际要求，并且检测过程所需的成本也很低。缺点就是化学反应所要求的环境比较严格，也需要借助浓硫酸，检测结果的准确度也相对较低。在现实生活中，这种检测方式多用于对食品进行甲醛的定性检测。

结语：

由于室内甲醛污染的根源在于胶黏剂，因此控制室内空气甲醛污染应从此下手。一是寻求一种不含甲醛或者甲醛含量比较低的胶黏剂代替脲醛树脂胶黏剂用于住宅的室内装修，如酚醛树脂胶黏剂等。二是在进行室内装修时尽量使用实木家具，但是实木家具费用比较高，可以结合自己的经济情况综合搭配使用。三是推行极简主义，避免因为过度装修而引入重度甲醛污染，危及人身健康安全。四是在装修过程合理组织施工工艺和装修材料，减少甲醛的污染。

参考文献：

[1]李思，黄国君，高艾春.装修住宅室内空气中甲醛和TVOC污染现状及分析[J].建材发展导向，2016，14:62-65.

[2]乔俊，许琳，张桂枝，等.大同市室内空气质量及检测行业现状调查分析[J].广州化工，2017，45(17):129-131.

[3]GB18883-2016.室内空气质量标准[S].北京:国家质量监督检验检疫总局，2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/25e54443a023af9762bf3040.html