# 光反射干涉论文-廖荣,张海燕,杨铁铮,谈锬,范宇

导读:本文包含了光反射干涉论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:纳米薄膜,光反射干涉谱,薄膜厚度,折射率

### 光反射干涉论文文献综述

廖荣,张海燕,杨铁铮,谈锬,范宇[1]（2013）在《光反射干涉谱新方法测试薄膜厚度和光学常数》一文中研究指出依据测量薄膜和光之间相互作用可确定薄膜特性的原理,并基于光反射干涉谱与德国最新研发薄膜分析软件SCOUT的新方法可测量已知或未知材料的多层薄膜厚度及其折射率n、消光系数k。通过实际测试证明:该方法可测试单晶硅、玻璃、ITO玻璃基底上沉积薄膜的厚度,样品基本不需要特别准备,对样品无破坏性,测试精准。理论上可以测量所有透光或半透光薄膜的厚度和光学常数,操作非常简便,适合于镀膜行业的在线检测和实时监控,且SCOUT软件在多层膜及多种材料的研发、制备等方面具有应用潜力。(本文来源于《中国测试》期刊2013年06期）

李强,甘五鹏,黄国亮,陈圣伊,黎新[2]（2010）在《基于光反射干涉成像的免疫球蛋白结合的高通量非标记检测》一文中研究指出光反射干涉检测技术因其具有非标记、可实时检测等优点,近年来被广泛应用于生物分子相互作用检测、食品安全以及药物筛选等领域。蛋白质芯片能够在一次实验中对微量样本中的多种目的蛋白质同时进行检测,具有潜在的临床应用价值。在本文中,我们设计并搭建完成了基于光反射干涉成像的高通量、非标记检测平台,可检测由基质上生物分子结合引起的光相位的改变,实现nm水平的厚度变化测量。利用该系统,我们对人IgG和山羊抗人IgG的结合进行了高通量、非标记检测,检测结果具有良好的特异性,二氧化硅膜厚度优化后的蛋白芯片具有较高的信号对比度。在此基础上,本文又引入了免疫微珠对芯片表面结合抗体的信号进行放大。实验结果表明该方法有效地增强了信号强度,所得到结果具有更好特异性和更高的灵敏度。(本文来源于《中国光学学会2010年光学大会论文集》期刊2010-08-23）

李建林[3]（2008）在《非标记光反射干涉生物传感器及其检测模型的构建》一文中研究指出构建了基于反射光干涉生物传感器检测系统,用原子力学显微镜对传感单元的表面进行了表征,对检测系统传感单元进行优化,以人IgG和抗人IgG为模型建立了反射光干涉生物传感器的应用模型。结果表明:应用甩膜法构建的传感单元具有较平整的表面,以二氧化钛为干涉增强层的传感单元具有低背景信号,检测光学厚度信号与检测浓度之间具有很好的线性相关性。建立的非标记检测系统在环境、食品安全检测、药物筛选及生物材料等多方面具有广阔的应用前景。(本文来源于《分析化学》期刊2008年06期）

李建林,刘全俊,陆祖宏,谢笔均[4]（2007）在《光反射干涉生物传感器及其应用研究进展》一文中研究指出综述了光反射干涉生物传感器的工作基本原理,仪器结构的组成及各部件,并给出了光反射干涉生物传感器检测免疫学反应的图例。介绍了光反射干涉生物传感器历史发展过程,在环境、食品安全检测及生物材料吸附性能等多方面的研究进展,分析了该传感器的优点及存在的问题,以后应用和发展前景。为引进先进的食品安全自动化检测技术方法提供了理论依据。(本文来源于《中国粮油学报》期刊2007年02期）

吕晓迎,黄蕙芬,唐祖明,沈晓峰,张浩康[5]（2001）在《光反射干涉生物传感器对生物医用材料蛋白质吸附研究》一文中研究指出应用东南大学生物医学工程系吴健雄实验室研制的RIfS生物传感器 ,对人工合成羟基磷灰石和H50 50型聚氨酯两种材料对小牛血清白蛋白BSA、人血浆纤维蛋白原FIB和人免疫球蛋白IgG的吸附性能进行了实时原位动态研究 .根据RIfS表征原理和蛋白质结构大小 ,引入了吸附层数计算公式 ,求出了 2种实验材料对不同蛋白质的吸附层数 .得出羟基磷灰石和H50 50型聚氨酯材料对 3种蛋白质实际吸附层数分别为 :IgG 1 0 751 ,BSA 0 9684,FIB 0 7464和IgG 0 81 99,BSA 0 7964,FIB 0 61 2 0 .证实了用RIfS生物传感器进行生物材料生物相容性研究的可行性 .(本文来源于《东南大学学报(自然科学版)》期刊2001年02期）

李峰[6]（1983）在《一束光反射式激光全息干涉法分析全场位移的方法及其应用》一文中研究指出本文推导了一束光反射式激光全息干涉法(以下简称一束光法)在垂直照明条件下,测量全场位移的近似计算公式和包含二阶微量的表达式,本文还介绍了在垂直照明条件下,用一束光法确定及测量齿轮齿根部分应力集中点的位置、应变和应力的原理与方法。(本文来源于《固体力学学报》期刊1983年01期）

刘宝琛,蔺书田,刘春阳[7]（1981）在《用激光一束光反射全息和激光散斑干涉法研究有限宽中心裂纹板裂纹尖端叁维位移场》一文中研究指出本文介绍了激光一束光反射式全息和激光散斑干涉法基本原理，两者结合分析叁维位移场的基本方法。用此方法分析了有限宽带有中心裂纹铝合金板（ＬＹ １２—ＣＺ），在受均匀伸拉载荷作用下，直至大范围屈服情况下，裂纹尖端叁维位移场。本文给出了位移场与裂纹尖端塑性区随载荷变化，直至裂纹失稳扩展，裂纹尖端塑性区的变化。讨论了在上述条件下，裂纹板塑性区的形状；给出了塑性区尺寸随载荷变化曲线。定量测定了裂纹尖端附近ｕ，ｖ，ｗ叁维位移；一定标距下Ｐ—△曲线，裂纹尖端特征点的 ＣＯＤ随载荷变化曲线；裂纹起裂点的 δｃ（即ＣＯＤ*），给出了裂纹尖端应变变化和应变奇异性结果。(本文来源于《清华大学学报(自然科学版)》期刊1981年01期）

### 光反射干涉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

光反射干涉检测技术因其具有非标记、可实时检测等优点,近年来被广泛应用于生物分子相互作用检测、食品安全以及药物筛选等领域。蛋白质芯片能够在一次实验中对微量样本中的多种目的蛋白质同时进行检测,具有潜在的临床应用价值。在本文中,我们设计并搭建完成了基于光反射干涉成像的高通量、非标记检测平台,可检测由基质上生物分子结合引起的光相位的改变,实现nm水平的厚度变化测量。利用该系统,我们对人IgG和山羊抗人IgG的结合进行了高通量、非标记检测,检测结果具有良好的特异性,二氧化硅膜厚度优化后的蛋白芯片具有较高的信号对比度。在此基础上,本文又引入了免疫微珠对芯片表面结合抗体的信号进行放大。实验结果表明该方法有效地增强了信号强度,所得到结果具有更好特异性和更高的灵敏度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光反射干涉论文参考文献

[1].廖荣,张海燕,杨铁铮,谈锬,范宇.光反射干涉谱新方法测试薄膜厚度和光学常数[J].中国测试.2013

[2].李强,甘五鹏,黄国亮,陈圣伊,黎新.基于光反射干涉成像的免疫球蛋白结合的高通量非标记检测[C].中国光学学会2010年光学大会论文集.2010

[3].李建林.非标记光反射干涉生物传感器及其检测模型的构建[J].分析化学.2008

[4].李建林,刘全俊,陆祖宏,谢笔均.光反射干涉生物传感器及其应用研究进展[J].中国粮油学报.2007

[5].吕晓迎,黄蕙芬,唐祖明,沈晓峰,张浩康.光反射干涉生物传感器对生物医用材料蛋白质吸附研究[J].东南大学学报(自然科学版).2001

[6].李峰.一束光反射式激光全息干涉法分析全场位移的方法及其应用[J].固体力学学报.1983

[7].刘宝琛,蔺书田,刘春阳.用激光一束光反射全息和激光散斑干涉法研究有限宽中心裂纹板裂纹尖端叁维位移场[J].清华大学学报(自然科学版).1981

本文来源: https://www.lw00.cn/article/266bdd8cca8dd4f4ec48ada4.html