# 公路工程沥青路面施工技术和质量控制分析王敏

日照公路建设有限公司山东日照276800

摘要：公路工程一直都是城市重要组成部分，其工程质量直接关系到城市建设的质量及速度，故提高公路工程质量尤其是公路工程沥青路面施工质量长期以来都是公路建设企业的重要工作目标及内容，同时也是城市建设过程中最备受关注的施工问题，所以作为公路工程沥青路施工人员的我们，不仅要熟练掌握公路工程沥青路面施工技术，还需要加强对公路工程沥青路面施工质量的控制，以提高整体公路工程质量，促进公路建筑行业发展及城市化建设，足以见得公路工程沥青路面施工技术及质量控制的重要性。对此，本文根据自己的公路工程施工经验，详细分析了公路工程沥青路面施工技术和施工质量控制。

关键词：公路工程；沥青路面；施工技术；质量控制

众所周知，沥青路面施工时公路工程建设中必不可少的施工环节，直接关系到整体公路工程施工质量、使用价值及施工说明，所以引来了社会各方人士尤其是城市建设者、公路施工者们的重视及关注。高水平的沥青路面施工技术，能够在保证沥青路面施工质量的同时，延长公路工程的使用寿命，从而促进城市化建设及健康发展，进一步证实为提升公路工程质量和促进城市化发展，必须深入去研究、了解和掌握公路工程沥青路面施工技术，并加强对公路工程沥青路面施工质量的控制。所以下文从先分析了公路工程沥青路面施工技术，然后在此基础上分析和提出了公路工程沥青路面施工质量控制措施。

1沥青路面施工的技术

1.1路面基层准备

工程沥青路面施工环节非常多，并且每一个环节都存在风险，稍有不慎就会出现各种差错，影响整个沥青路面施工质量，所以要做好路面基层准备工作，主要包括基层质量检查及平整度检查工作。

1.1.1基层质量检查

基层质量检查包括对路面常规压实度、强度等硬性指标，同时还有对基层表面的清洁状况检查，应该在基层质量检查过程中及时地处理路面基层的裂缝、松散、浮料等问题[1]。基层质量的检查能够有效地防止面层沥青脱落、开裂。

1.1.2基层平整度检查

对不平整的基层沥青路面的处理需要根据路面坑洼的大小来决定，对于坑洼较小的沥青路面可以选择用沥青混合料来填平和压实；对于坑洼较大的沥青路面需要首先在路面上铺撒石料，然后再用沥青进行填补至路面平整。

1.2控制混合料配合比

混合料的配置比将会影响沥青路面的施工质量。例如：沥青混合料的配比未达到标准要求可能会导致沥青路面的裂缝产生；沥青混合料配置比过小，会导致沥青的耐高温性得不到发挥，沥青路面的高温稳定性较差，容易导致沥青路面产生严重车辙的现象。因此，在沥青路面施工过程中，控制混合料的配合比必须严格，达到施工作业的标准和要求[1-2]。

1.3公路沥青路面摊铺的施工技术

1.3.1下承层的施工准备工作

施工人员应该及时清扫有松散和浮沉出现的沥青路面部位，同时还要谨记在公路沥青路面摊铺施工前在其上补撒透层油，对于沥青下面连接有污染的地方，及时清理干净，并且在其上补撒一层粘层油。

1.3.2施工放样工作

对于弯道处的中桩定位，需要对弯道处的中线进行10m或5m一桩的加桩处理。在中线确定完后，施工人员应该按照中桩机涉及的宽度在路面的两侧标记出来。同时，施工人员应该在标高放样的过程中将下承层的标高差值厚度及本层需要铺设的厚度充分考虑在内。

1.3.3公路沥青路面摊铺结构的参数调整

对摊铺机的结构参数调整包括对熨平板宽度的调整、对螺旋分料器及熨平板前沿距离的调整、对螺旋分料器高度的调整以及对熨平板工作仰角的调整。对于液压伸缩式熨平板的宽度应该为2500mm或者3000mm；螺旋分料器及熨平板前沿距离应该根据摊铺的厚度、基层的强度与刚度、骨料粒径等因素来决定。当摊铺厚度过大时，骨料的粒径也会增大，此时应该增加螺旋分料器及熨平板前沿之间的距离，反之，应该减小其间距离[2]。

2公路工程沥青路面质量控制措施

2.1施工材料采购、检测的质量控制

第一，施工前加强对施工材料的质量检查，以及时发现和处理质量不合格的材料，从而保证沥青路面施工质量；第二，合理存放施工材料，即材料购买且质量检验通过后，需要将材料存放在专门的区域，不能随意放置在施工现场，避免施工现场杂乱的姿态影响施工材料的品质；第三，要根据实际施工要求确定施工材料质量标准及数量，以尽可能的降低施工材料成本，从而提高沥青路面工程经济效益。

2.2机械设备检查

第一，施工前要把施工所用的机械设备进行检查，检查的项目将包括机械设备的稳定性、运行效率和质量，从而保证机械设备在实际沥青路面施工中充分发挥出作用；第二，注意机械设备的定期检查，即机械购买且投入使用后要定期对它们进行检查，以及时发现和解决问题，从而保证机械设备的运行效率及安全性；第三，加强对机械设备的养护，即定期对机械设备进行养护，以保证机械设备能够长期正常使用[3]。

2.3混合料质量控制

第一，除了进行质量检查以外，还需要对部分化工材料进行化验，以保证化工材料的无害性，进而提高沥青路面施工安全性；第二，要加强对混合料温度的控制，例如沥青温度，同时还需要控制沥青的含量，以保证沥青路面的质量及可行性。

2.4公路工程沥青路面施工质量检测与评定

沥青面层检测首先要发现其中的质量问题，进一步动态的管理施工状况，分析好收取的数据后，如果有质量不合格的路面就要及时进行处理，进一步提高路面的质量。

结语

总而言之，高质量和长寿命的公路工程离不开高质量的沥青路面施工，而沥青路面施工质量的提升渠道便是熟练掌握沥青路面施工技术和加强对沥青路面施工质量控制，所以我们在熟练掌握和应用公路工程沥青路面施工技术的同时，还需要加强对沥青路面施工质量控制。通过上文的分析了解到，路面基层准备、控制混合料配合比、公路沥青路面摊铺的施工技术是较为关键的沥青路面施工技术，而加强沥青路面施工质量控制的关键就在于施工材料采购及检测的质量控制、机械设备检查、混合料质量控制、公路工程沥青路面施工质量检测与评定。

参考文献：

[1]代江伟.浅谈公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略[J].江西建材，2016（16）：162+165.

[2]张彪.公路工程沥青路面施工质量管控及实践举措研究[J].甘肃科技纵横，2017，46（01）：63-65.

[3]乙刚.浅谈公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略[J].建材与装饰，2017（16）：264-265.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/268c129f9e1c9400480b2147.html