# 船舶灰水论文-苏杰,连杰,蔡新华

导读:本文包含了船舶灰水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:海洋污染,船舶灰水,黑水,海事监管

### 船舶灰水论文文献综述

苏杰,连杰,蔡新华[1]（2019）在《谈船舶灰水的管控》一文中研究指出介绍船舶灰水的定义、危害,列举国内外关于船舶灰水处置的要求,分析目前国内船舶灰水处理的现状和常见问题,提出海事主管机关在船舶灰水处置过程中的监管建议。(本文来源于《世界海运》期刊2019年06期）

王琪[2]（2016）在《基于触摸屏和PLC技术的内河船舶生活灰水处理控制系统开发》一文中研究指出针对现有船舶生活污水处理装置重黑水处理轻灰水处理,且设备成本高、占据空间大及自动化程度低等问题,设计和开发内河船舶生活灰水处理装置,基于PLC和触摸屏技术设计控制系统,系统仿真运行结果表明,该系统操作简单、控制可靠且成本低廉,符合内河船舶设备控制规范要求。(本文来源于《船海工程》期刊2016年04期）

陈弈盟[3]（2014）在《新型浸没式船用膜生物反应器处理船舶黑灰水的中试应用研究》一文中研究指出我国大部分船舶污水处理装置都以膜生物反应器为主体工艺,在实际运行中,反应器出现的诸多问题亟待解决。比如出水水质差、处理系统不稳定、处理量未达到设计要求、能耗高、处理成本高等。所以设计并调试优质而廉价的适用于船舶污水处理的装置,在保证出水效果的同时尽量降低占用体积以及日常能耗的研究,日益成为船舶污水处理领域的热门课题。在本研究中,设计了一款新型浸没式船用膜生物反应器,体积相比同类其他产品减少,满足了船用污水处理设备对体积的要求。为了全面验证新型反应器处理船舶黑灰水的能力,对其常规的进出水水质进行为期一年的监测,并做了极端的冲击负荷试验,以及投加海水盐度负荷试验。常规监测研究发现:在实验新型浸没式船用膜生物反应器系统对污染物具有较好的去除效果,春秋季节平均CODcr、BOD5、氨氮、总氮的去除率分别约为95.1%、97.9%、63.9%、55.1%。秋冬季节平均CODcr、BOD5、氨氮、总氮的去除率分别约为92.8%、96.1%、60.1%、52.1%。冲击负荷试验中发现:新型浸没式船用膜生物反应器在CODcr、BOD5以及脱氮方面,应对4-6倍的冲击负荷仍出水较好。平均CODcr、BOD5、氨氮的去除率分别约为90.3%、91.2%、57.1%。特别的是,在总氮的去除过程中,溶解氧对去除率影响巨大,溶解氧较低时,平均去除率约为67.4%,溶解氧较高时,平均去除率约为53.3%。为了适应船用污水处理反应器的特点,必须要验证反应器抗海水盐度负荷能力。在抗海水盐度负荷试验中发现:在海水比污水比例在0%到48%之间时,平均CODcr、氨氮、总氮的去除率分别约为87%、66%、58%,并未过多受到盐度影响;在海水比污水比例在48%到100%之间时,平均CODcr、氨氮、总氮的去除率降低,分别约为78%、51%、42%,但是由于海水投加过多,冲淡了污水浓度,出水仍能满足规定的船舶污水排放要求。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2014-01-01）

金星,黄红梅,黄国卫[4]（2012）在《船舶黑、灰水处理及中水回用》一文中研究指出随着人们对海洋环境保护力度的日益加强,一些特殊地区规定不能排放处理过的或未处理过的生活污水,这就必须对船舶产生的黑水、灰水都要进行处理。处理后的排放水进行深度处理后,排放水质达到标准,可再循环使用,从而达到节约水资源,减少污水排放的目的。(本文来源于《江苏船舶》期刊2012年02期）

刘艳阳,赵凯,李树[5]（2010）在《MBR工艺处理船舶厨房灰水装置的研制》一文中研究指出针对船舶厨房灰水的水量及水质特性,采用生化技术和膜分离技术相结合的MBR工艺,设计、研制了膜生物反应器。通过处理船舶厨房产生的灰水,出水水质能够达到MEPC.159(55)规定的排放指标。(本文来源于《船海工程》期刊2010年06期）

刘婷,向阳,陈彪[6]（2008）在《船舶灰水回用装置的试验研究》一文中研究指出介绍了现有船舶生活污水处理装置存在的问题,分析了处理回用船舶灰水的重要性.采用序批式膜生物反应器处理灰水,在不排泥条件下考察了系统连续运行的稳定性.结果表明:运行周期为4.5h时,系统出水稳定,CODCr、氨氮、LAS和浊度平均去除率分别为93.7%、51.7%、93.7%和93.9%;膜分离过程强化了系统处理效果.出水水质优于生活杂用水水质标准.同时研究了运行过程中膜通量的变化以及几种膜清洗方法的比较.(本文来源于《船舶工程》期刊2008年04期）

刘婷[7]（2008）在《船舶灰水回用装置的试验研究》一文中研究指出随着航运业和海洋开发的空前发展,海洋环境的污染越来越严重,人类对海洋环境的保护也日益重视。由于海运所带来的船舶生活污水污染问题也逐渐引起人们的关注。国际上和国内都制定了一些防止船舶生活污水污染的规定。按照这些规定,黑水要经过处理才能排放。对于灰水没有给出处理要求,但当和黑水混合排放时必须进行处理。虽然对于灰水的处理还没有象黑水那样制定了严格而明确的处理限制,但由于灰水的产生量大,已经引起世界范围的关注,全球性的灰水处理规范已经呼之欲出。本文在分析比较现行的船舶生活污水处理系统的基础上,通过对超滤膜分离技术的研究,结合序批式活性污泥法污水处理技术,提出了设计一种新型的船用膜生物反应器的构想,以达到对船舶灰水进行处理回用,实现对船舶淡水资源循环利用的目的。本论文通过构建膜生物反应器进行实验室小试试验,主要研究了该工艺对模拟灰水中的各种污染物质的去除效果。试验结果表明:运行周期为4.5h时,对COD_(cr)、氨氮、LAS和浊度平均去除率分别为93.7%、51.7%、93.7%和93.9%,装置稳定运行后出水效果稳定,出水水质优于生活杂用水水质标准。同时研究了运行过程中膜通量的变化并且对几种膜清洗方法进行了比较。在试验的基础上针对船上人员数量为250人的船舶设计船舶灰水处理装置,确定各组件设计参数并进行经济分析。经济分析结果表明:处理规模为24m~3/d的船舶灰水处理装置工程总投资为4.78万元。回用水成本为2.22元/m~3,明显低于海水淡化装置的造水成本。因此,对于船舶灰水的回用处理设备的开发,不仅具有经济效益,更具有非常重要的环保效益和社会效益。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2008-04-01）

吴国凡,刘喜元[8]（2006）在《大型船舶厨房灰水处理技术展望》一文中研究指出从船舶厨房灰水的成分与特点、船舶厨房灰水的危害、船舶厨房灰水的排放要求、船舶厨房灰水的处理方法、船舶厨房灰水处理的工艺流程五个方面对于海洋大型船舶厨房灰水的处理进行了论述。(本文来源于《中国水运(学术版)》期刊2006年11期）

刘喜元,曾荣辉,吴国凡[9]（2006）在《船舶洗涤灰水循环利用研究》一文中研究指出阐明了对船舶洗涤灰水循环利用技术进行研究和应用的意义,即可以控制洗涤灰水对环境的污染、节约能源、增强船舶自持力等；同时,提出并分析了船舶洗涤灰水循环利用的两种方案,以及研究内容和需要解决的主要问题等。(本文来源于《中国水运(学术版)》期刊2006年10期）

林巍[10]（2006）在《七○四所新型污水处理装置通过验收》一文中研究指出本报讯：近日，在国防科工委组织召开的验收会上，七○四所自主研发的MBR序批式生化法污水处理及膜分离技术装置通过验收。该装置采用序批式生化工艺与膜分离技术相结合方式，对船舶生活污水及厨(本文来源于《中国船舶报》期刊2006-06-16）

### 船舶灰水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对现有船舶生活污水处理装置重黑水处理轻灰水处理,且设备成本高、占据空间大及自动化程度低等问题,设计和开发内河船舶生活灰水处理装置,基于PLC和触摸屏技术设计控制系统,系统仿真运行结果表明,该系统操作简单、控制可靠且成本低廉,符合内河船舶设备控制规范要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 船舶灰水论文参考文献

[1].苏杰,连杰,蔡新华.谈船舶灰水的管控[J].世界海运.2019

[2].王琪.基于触摸屏和PLC技术的内河船舶生活灰水处理控制系统开发[J].船海工程.2016

[3].陈弈盟.新型浸没式船用膜生物反应器处理船舶黑灰水的中试应用研究[D].哈尔滨工程大学.2014

[4].金星,黄红梅,黄国卫.船舶黑、灰水处理及中水回用[J].江苏船舶.2012

[5].刘艳阳,赵凯,李树.MBR工艺处理船舶厨房灰水装置的研制[J].船海工程.2010

[6].刘婷,向阳,陈彪.船舶灰水回用装置的试验研究[J].船舶工程.2008

[7].刘婷.船舶灰水回用装置的试验研究[D].武汉理工大学.2008

[8].吴国凡,刘喜元.大型船舶厨房灰水处理技术展望[J].中国水运(学术版).2006

[9].刘喜元,曾荣辉,吴国凡.船舶洗涤灰水循环利用研究[J].中国水运(学术版).2006

[10].林巍.七○四所新型污水处理装置通过验收[N].中国船舶报.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/272823664ef18491f38423e1.html