# 低温干燥论文-刘文欣

导读:本文包含了低温干燥论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:低阶煤,脱水,余热利用,技术考察

### 低温干燥论文文献综述

刘文欣[1]（2019）在《美国低温流化床褐煤干燥技术工业应用考察》一文中研究指出美国大河能源公司在北达科他州的煤溪发电站开发了利用电厂废弃余热作为热源的低温流化床褐煤干燥技术;该技术的应用大幅度降低了燃料煤水分,提高了燃料煤发热量,降低了污染物排放量。(本文来源于《煤炭加工与综合利用》期刊2019年10期）

余维金,黄开明,王筛林,李红[2]（2019）在《高速旋流低温污泥干燥技术与资源化利用研究》一文中研究指出高速旋流低温污泥干燥技术充分利用空气动力学加上特殊的结构设计,使系统内产生空气流和物料流,并保持两项不混合,通过二级旋风干燥系统可将污泥含水率从82%降至30%。整个系统做到了在无外加热源的情况下将污泥中的水分脱除,水分以水雾的形式被空气流带走,干燥效果好,占地面积小,投资和运营费用相比其他干化工艺低,产品含水率低,粒径小,可制成有机肥或造粒制成成型燃料,该技术应用在污泥处置领域,将具有良好的发展前景。(本文来源于《中国资源综合利用》期刊2019年09期）

李波,强正泽,何军刚,张军文,李成义[3]（2019）在《基于Weibull分布函数的不同等级当归低温回潮干燥特性研究》一文中研究指出基于Weibull分布函数模拟不同等级当归在低温及回潮条件下的干燥过程,以期明确不同等级当归低温回潮干燥特性及等级与干燥条件对其干燥过程的影响。研究结果表明,Weibull函数可较好模拟不同等级当归低温回潮干燥过程,且干燥温度越低,当归等级越小,函数模型越理想。等级与干燥温度对当归低温回潮干燥过程影响显着,且温度对当归相对回潮速率影响大于等级,不同等级当归在40℃条件下的相对回潮速率高于55℃,当归在40℃条件下相对回潮速率一等>二等>叁等,回潮干燥完成后,40℃回潮干燥水分比低于55℃回潮干燥;等级对当归低温回潮干燥水分有效扩散系数影响大于温度,不同等级当归在40℃和55℃回潮干燥条件下,水分有效扩散系数分别在2. 941 6×10-6～7. 991 5×10-6和3. 093 8×10-6～8. 483 8×10-6,且相同温度条件下,水分有效扩散系数一等>二等>叁等。因此采用Weibull函数研究和模拟不同等级当归在低温回潮条件下的干燥特性,可为当归传统干燥技术的提升和不同规格或等级当归的干燥工艺优化提供实验依据。(本文来源于《中国中药杂志》期刊2019年18期）

张芳,黄玉龙,汤莹,李明泽,庞中存[4]（2019）在《苹果片太阳能低温吸附干燥工艺优化与模型研究》一文中研究指出以新鲜苹果片为研究对象,采用本单位研制的太阳能低温吸附干燥(LSAD)系统为实验设施,探讨干燥温度、相对湿度、干燥介质流速、载样量、切片厚度对苹果片太阳能低温吸附干燥特性的影响。结果表明,苹果片太阳能低温吸附干燥过程可以分为叁个阶段:即调整、恒速、降速干燥阶段;其中干燥温度对苹果片干燥的速率影响最显着,如50℃比10℃节时达65.9%,各因素对苹果片干燥的影响的主次顺序为干燥温度>相对湿度>干燥介质流速>切片厚度>载样量,苹果片太阳能低温吸附干燥优化的工艺条件为:干燥温度50℃、相对湿度20%、干燥介质流速0.9 m/s、载样量7.5 kg/m~2、切片厚度3 mm;采用数学软件选用3种模型对实验数据进行计算拟合,苹果片干燥数学模型与Page模型拟合程度最高,苹果片太阳能低温吸附干燥数学表达式为MR=exp(-0.00557*t^1.76669);此模型的建立为应用太阳能低温吸附干燥生产脱水苹果片提供理论支撑。(本文来源于《现代食品科技》期刊2019年08期）

陈光宇,宋毓涛,刘又嘉,瞿昊宇,何群[5]（2019）在《响应面设计试验法优化沙棘固本速溶茶低温喷雾干燥工艺》一文中研究指出目的优化沙棘固本速溶茶最佳低温喷雾干燥工艺参数,为工业化生产提供依据。方法采用苯酚-硫酸比色法测定沙棘固本速溶茶干浸膏粉中多糖含量,HPLC测定沙棘固本速溶茶干浸膏粉中人参皂苷Re、Rg1、Rb1的含量,以干浸膏粉质量、多糖含量及人参皂苷Re、Rg1、Rb1含量为评价指标,单因素试验法及响应面设计试验法优化沙棘固本速溶茶低温喷雾干燥工艺参数。结果最优低温喷雾干燥工艺参数如下:药液相对密度1.08 g·mL-1,进风温度120℃,泵药速度20 RPM,风机速度25 m3·h-1,雾化压强0.4 Mpa。结论沙棘固本速溶茶提取浓缩液适合采用低温喷雾干燥法制备干浸膏粉,低温喷雾干燥系瞬间干燥,速度快,对功能性成分影响小;优选的最佳低温喷雾干燥工艺参数科学、合理、可行、成熟稳定,适合工业化生产。(本文来源于《中国现代应用药学》期刊2019年12期）

李波,王明伟,强正泽,李旭,李成义[6]（2019）在《基于低温与回潮条件的当归干燥Weibull函数模拟及其干燥特性研究》一文中研究指出目的研究当归在低温阴干及低温回潮干燥条件下的干燥及回潮特性,明确低温及回潮对当归干燥过程的影响。方法采用Weibull分布函数和1st Opt软件模拟当归在低温阴干和低温(40、55℃)回潮条件下的函数模型,分析模型参数、干燥曲线、相对干燥回潮率、有效水分扩散系数(Deff)、干燥活化能等指标,对比低温阴干和低温回潮干燥条件下当归的干燥特性。结果低温阴干和低温回潮干燥方法均可使当归干燥,且低温回潮干燥方法可极大缩短当归的干燥周期,Weibull函数模型及线性回归拟合方程结果理想,当归低温阴干Deff为0.209 59 mm2/h,低温回潮干燥Deff在4.489 40～4.566 90mm2/h,低温干燥条件下当归干燥活化能为80.75k J/mol。结论低温回潮干燥方法较传统低温阴干具有明显优势,该研究可为提升当归传统阴干干燥技术,建立新的适宜当归产地加工的干燥方法提供理论和技术依据。(本文来源于《中草药》期刊2019年13期）

赵亚莹[7]（2019）在《基于低温烟气折流板逆流干燥技术的褐煤提质特性研究》一文中研究指出褐煤的高含水量不仅增加运输成本,降低锅炉燃烧效率,并且增加了污染物(CO_2,SO_2,NO_x)的排放,因此对低品质褐煤进行干燥提质是近些年国内外能源领域的研究重点之一。本文采用的COMBDry干燥技术,具有出口温度低,对粒径需求低,操作简单,运行方便等特点。但利用此干燥技术对褐煤的干燥的微观机理研究甚少。本文针对褐煤在COMBDry干燥实验台上的干燥特性,干燥后的物理化学结构、干燥后水分的再吸附情况以及干燥后褐煤热解和燃烧反应性的影响进行研究。本文首先对两种中国内蒙古褐煤(海拉尔HLE和胜利SL两种褐煤)在COMBDry干燥装置上的干燥特性进行实验研究,考察干燥温度(T_d)、烟煤比(R)等参数对干燥速率、脱水率、热值热损失和燃烧效率的影响。借助氮吸附,傅里叶光谱分析(FT-IR),形态表征(Raman)和电子显微镜(SEM)定性分析褐煤干燥过程中的物理和化学结构变化。结果表明,干燥过程符合随机成核与随后生长机理。干燥过程中会发生大孔和部分中孔的收缩和坍塌,但微孔基本不变。干燥过程中有羧基(-COOH)、羟基(-OH)等含氧官能团在低于210℃下含量升高,当温度高于210℃的时候,这些含氧官能团含量下降,分解释放出H_2O和CO_2等气体,但其芳香性显着增加,并且干燥后的两种褐煤的石墨化程度降低。其次,对干燥后的褐煤进行水分再吸附实验,通过实验计算水分保有能力值与建立的模型做对比。结果表明,褐煤孔隙结构在干燥过程中不可逆地坍塌,使干燥后褐煤的水分再吸附特性具有一定的滞后性;干燥后褐煤的再吸附速率只与干燥温度有关,但与粒径和吸附条件关联性不大。提高干燥温度会降低水分再吸附速率和水分保有能力值(MHC)。通过多元线性回归建立的MHC模型适用于描述水分再吸收过程,并可用于不同干燥温度条件下的褐煤MHC的预测。最后,通过高温水平管式炉和热重分析仪研究干燥前后的褐煤的热解和燃烧特性。结果表明干燥后的褐煤与原煤相比,随着干燥程度的增加,在脱除挥发分的过程中由褐煤释放的HCN和NH_3的量显着增加。可燃性指数、燃尽指数和燃烧综合指数降低。干燥处理提高了煤焦颗粒表面的比表面积和C_f含量。在此基础上对部分干燥褐煤热解过程中所收集的原煤焦和干燥后褐煤焦的结构特征、表面行为及燃烧反应性进行了表征。结果表明,并非干燥程度越大其具有还原性和反应活性越强。因此,为了提高煤基燃料在焦炭燃烧阶段的反应性,褐煤在燃烧前应进行适当程度的预处理。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）

苏小琴,左小博,杨秀芳,谭蓉,孔俊豪[8]（2019）在《绿茶低温负压干燥工艺优化研究》一文中研究指出干燥是绿茶品质定型的关键工序之一,为生产优质绿茶,尤其是保留色泽和营养成分,对绿茶的干燥工艺进行了探索。通过比较传统热风干燥和低温负压干燥,发现低温负压的干燥效率平均提高30%,且在内质成分保留方面具有明显优势。分别以干燥时间、叶绿素、水浸出物、氨基酸,儿茶素和茶多酚含量为考察指标,采用多指标正交试验优化绿茶低温负压干燥工艺,结果表明,绿茶最优低温负压干燥条件为干燥温度75℃,负压(0.03 MPa)4 min,低温15 min。应用最优工艺加工超微茶粉,与传统工艺超微茶粉比较发现,低温负压干燥技术可有效保留原茶主要品质成分,提高超微茶粉品质。(本文来源于《保鲜与加工》期刊2019年03期）

李之军,刘徐叁,王波,赵威[9]（2019）在《废弃水基钻井液低温干燥处理实验研究及经济性评价》一文中研究指出废弃水基钻井液是石油钻井工程作业过程中的废弃物,若直接排放,不但会使钻井液成本居高不下,而且还会对环境造成极为不利的影响。对废弃水基钻井液进行低温干燥处理后再利用,是既经济又符合现代发展趋势的处理方法之一。通过对聚合物钻井液体系、磺化钻井液体系及四川2口页岩气井钻井液体系低温干燥技术实验研究及经济性评价,结果表明:聚合物钻井液体系在120℃条件下干燥处理后性能恶化严重,降低干燥温度能降低其恶化程度;磺化钻井液体系及四川2口页岩气井钻井液体系在120℃条件下干燥处理后性能基本保持不变。这说明低温干燥处理技术能够实现废弃水基钻井液回收再利用,且处理成本低,处理后固体物质便于储存与运输,能够大幅降低钻井液成本。同时,还能够减少废弃钻井液排放量,降低石油钻井工程污染环境的风险。(本文来源于《煤田地质与勘探》期刊2019年04期）

李婉[10]（2019）在《低温微波处理在羊绒纤维干燥过程中的应用》一文中研究指出羊绒纤维是一种珍稀的纺织材料,因其性能优良而受到消费者的青睐。羊绒纤维在经过传统工艺染色后,需要碱洗中和以及多次水洗去除表面浮色,涉及到大量的烘干工序。通常羊绒散纤维的烘干方法是热风对流烘燥,存在烘燥效率低,且不均匀等弊端,虽然可以通过提高烘燥温度来提高烘燥效率,但高温会导致羊绒纤维结构与性能的劣化。因此急需探索新方法,使其既可以在低温下快速干燥,又能减少损伤。微波是一种频率在300MHz~300GHz之间的电磁波,其穿透性比其他用于辐射加热的电磁波好。除此之外,微波还具有选择加热性,且不需要任何热传导过程,干燥速率高,均匀性好。本课题采用微波技术,配合真空条件以降低水的沸点,开发羊绒纤维的低温微波烘燥工艺。对两种不同染色工艺蒸汽烘干后的羊绒纤维进行性能测试,并通过单因素实验,研究微波功率、真空度和温度对纤维低温微波干燥和拉伸性能的影响,以及根据前人建立的干燥模型,拟合了羊绒纤维的低温微波干燥动力学模型,并对羊绒纤维低温微波干燥的产业化应用进行初步探索,最后对经低温微波和蒸汽干燥的羊绒纤维进行了性能对比。主要结论如下:染色后羊绒纤维的断裂强度和伸长率下降,直径变大,低温染色羊绒纤维的断裂强度和断裂伸长率比高温染色纤维高。染色后羊绒纤维定向摩擦效应下降,高温染色的羊绒纤维下降程度较大。染色后纤维碱溶解度增大。SEM图显示染色后纤维鳞片受到损伤,且高温染色对羊绒纤维损伤大。红外光谱及XRD结果可知,染色后羊绒纤维出现胱氨酸二氧化物吸收峰,且染色羊绒纤维的结晶度低于原绒纤维,高温染色羊绒纤维的结晶度最低。根据羊绒纤维的低温微波干燥曲线可知,随着微波功率、真空度和温度的升高,干燥速率增加。且随着微波功率增大,干燥速率明显加快,而随着真空度和温度升高,干燥速率缓慢上升。Page模型可以更好地描述羊绒纤维的低温微波干燥过程。纤维在高功率短时间的干燥性能优于低功率长时间的干燥性能。低温微波干燥羊绒纤维时,真空度应高于-0.08MPa,温度应低于60℃。对羊绒纤维进行了大容量下低温微波烘燥,实验结果表明托盘式容器比圆桶式容器堆砌密度小,干燥效率高,且干燥均匀性好。低温微波干燥后羊绒纤维强伸性好,SEM、纤维摩擦性能以及毡缩性能的测试结果均表明低温微波干燥对羊绒纤维鳞片层有一定的破坏,定向摩擦系数降低,有一定的防毡缩效果,但不显着。两种干燥方式的羊绒纤维的红外光谱图的吸收峰位置相同,但低温微波干燥后羊绒纤维的结晶度高于蒸汽干燥。(本文来源于《东华大学》期刊2019-05-01）

### 低温干燥论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

高速旋流低温污泥干燥技术充分利用空气动力学加上特殊的结构设计,使系统内产生空气流和物料流,并保持两项不混合,通过二级旋风干燥系统可将污泥含水率从82%降至30%。整个系统做到了在无外加热源的情况下将污泥中的水分脱除,水分以水雾的形式被空气流带走,干燥效果好,占地面积小,投资和运营费用相比其他干化工艺低,产品含水率低,粒径小,可制成有机肥或造粒制成成型燃料,该技术应用在污泥处置领域,将具有良好的发展前景。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低温干燥论文参考文献

[1].刘文欣.美国低温流化床褐煤干燥技术工业应用考察[J].煤炭加工与综合利用.2019

[2].余维金,黄开明,王筛林,李红.高速旋流低温污泥干燥技术与资源化利用研究[J].中国资源综合利用.2019

[3].李波,强正泽,何军刚,张军文,李成义.基于Weibull分布函数的不同等级当归低温回潮干燥特性研究[J].中国中药杂志.2019

[4].张芳,黄玉龙,汤莹,李明泽,庞中存.苹果片太阳能低温吸附干燥工艺优化与模型研究[J].现代食品科技.2019

[5].陈光宇,宋毓涛,刘又嘉,瞿昊宇,何群.响应面设计试验法优化沙棘固本速溶茶低温喷雾干燥工艺[J].中国现代应用药学.2019

[6].李波,王明伟,强正泽,李旭,李成义.基于低温与回潮条件的当归干燥Weibull函数模拟及其干燥特性研究[J].中草药.2019

[7].赵亚莹.基于低温烟气折流板逆流干燥技术的褐煤提质特性研究[D].哈尔滨工业大学.2019

[8].苏小琴,左小博,杨秀芳,谭蓉,孔俊豪.绿茶低温负压干燥工艺优化研究[J].保鲜与加工.2019

[9].李之军,刘徐叁,王波,赵威.废弃水基钻井液低温干燥处理实验研究及经济性评价[J].煤田地质与勘探.2019

[10].李婉.低温微波处理在羊绒纤维干燥过程中的应用[D].东华大学.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/27f6d396a1e423b228fb9029.html