# 多角度测量论文-李莉,李正强,伽丽丽,许华,Manfred,Wendisch

导读:本文包含了多角度测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:气溶胶遥感,偏振,Stokes参数,偏振相函数

### 多角度测量论文文献综述

李莉,李正强,伽丽丽,许华,Manfred,Wendisch[1]（2018）在《基于多角度多光谱Stokes参数Q和U测量反演气溶胶偏振相函数》一文中研究指出偏振相函数是气溶胶重要的光学参数之一,它对气溶胶复折射指数、粒子尺度和形状都十分敏感。多角度多光谱偏振遥感可以有效获取气溶胶偏振相函数信息。新一代CIMEL太阳-天空偏振辐射计CE318-DP作为高精度地基气溶胶偏振遥感仪器已被引入全球气溶胶自动观测网AERONET(AErosol RObotic NETwork),并作为扩展多波长偏振测量的太阳-天空辐射计观测网SONET(Sun/sky-radiometer Observation NETwork)的主要仪器,已在不同类型气溶胶观测站点积累了多年的偏振数据。但目前偏振反演仅能利用线偏振度或偏振辐亮度。与线偏振度和偏振辐亮度相比,Stokes参数Q和U不仅包含天空光线偏振强度信息还包含偏振方向信息。利用CE318-DP多光谱多角度测量的天空光Stokes参数Q和U反演气溶胶偏振相函数的方法。针对CE318-DP标准主平面偏振观测模式PPP(Polarized Principal Plane)下Stokes参数U对气溶胶特性变化不敏感、信息难以利用的不足,测试了新的平纬圈偏振扫描模式ALMP(ALMucantar Polarization)获取Stokes参数Q和U,并成功应用于偏振相函数的反演。系统分析了340～1 640 nm多光谱通道上典型生物质燃烧型气溶胶和水溶性气溶胶的-P12/P11反演结果并测试了反演方法在晴朗和灰霾不同大气条件下的适用性。无论在主平面还是平纬圈观测几何下,反演结果在可见光和近红外通道上均与真实值具有较好的一致性。进一步讨论了模型中基于气溶胶参数初始值和大气气溶胶参数真实值计算的"大气单次散射/大气散射"的比值近似相等的假设条件在短波通道不能很好地满足是造成紫外波段反演结果偏差较大的原因之一。后续有待进一步提高反演模型在短波通道的适用性,为利用不同光谱通道上-P12/P11的变化特征改进气溶胶微物理参数反演奠定了基础。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2018年12期）

张苗苗,孟炳寰,骆冬根,杨本永,提汝芳[2]（2018）在《星载多角度偏振成像仪测量精度验证与偏差分析》一文中研究指出为了检验星载多角度偏振成像仪(DPC)在自然目标下的偏振和辐射定标精度,设计了测量精度验证试验。在晴朗天气对天空成像,得到了天空的偏振度和辐亮度数据,并将其与同时观测的CE318型太阳-天空偏振辐射计的数据进行了比对。结果显示:叁个偏振波段的平均偏振度差异小于0.02,满足DPC偏振测量精度的指标要求,但辐亮度差异较大。修正定标光源与测量目标间光谱非匹配的影响,两台仪器观测波段、观测视场非一致性的影响以及系统偏差后,两台仪器490nm和670nm通道的平均辐亮度的差异小于1%,865nm通道的平均辐亮度差异小于2%,验证了DPC定标数据的有效性和仪器的测量精度。(本文来源于《光学学报》期刊2018年08期）

康岩辉,王冰鹤,崔京远,张恒[3]（2017）在《基于多角度旋转的高精度平晶测量》一文中研究指出为使平晶测量不确定度达到nm级,研究了一种基于多角度旋转的全面形测量方法。介绍了平面标准平晶传统的叁面互检法,提出了波前分离技术,将一个波前分为旋转变化部分与旋转不变部分,实现了被测平晶的绝对测量。通过实验及国际比对结果表明,该测量方法的不确定度达到7 nm,保证了我国平面度计量水平的国际先进地位。(本文来源于《计量学报》期刊2017年S1期）

张昊[4]（2016）在《行星表面模拟物的多角度反射和偏振特征实验室测量》一文中研究指出无大气行星表面对太阳的反射光是获取覆盖该行星表面风化物颗粒物理性质的重要线索,包含了颗粒大小、透明度、堆积疏密以及表面粗糙度等重要信息。而要利用反射光进行光度反演以获取这些信息,就需要对各类模拟物进行大量的实验室光度(本文来源于《中国天文学会2016年学术年会摘要集》期刊2016-11-01）

郭显峰,赵博文[5]（2016）在《斑点追踪技术多角度测量中晚孕正常胎儿二尖瓣环位移的研究》一文中研究指出目的应用斑点追踪技术测量不同角度胎儿二尖瓣环位移,比较不同角度位移的差异并探讨其与解剖M型超声测量测值的差异。方法选取50例孕20-35周正常中晚孕胎儿,首先应用解剖M型超声心动图测量胎儿二尖瓣环位移,其次应用斑点追踪技术,记录二尖瓣环与室间隔交点与心尖横向水平相应叁个点的时间位移曲线,并分别记录叁点的达峰位移IVS-MAPSE(A)、IVS-MAPSE(B)、IVS-MAPSE(C),再记录二尖瓣环与侧壁交点与心尖相同水平叁个点的时间位移曲线,分别记录叁点的达峰位移LAT-MAPSE(A)、LAT-MAPSE(B)、LAT-MAPSE(C)。结果二尖瓣环侧壁交点距心尖横向水平叁点的位移均大于二尖瓣环室间隔交点距心尖水平横向叁点的位移,差异具有统计学意义。二尖瓣环侧壁交点距心尖水平叁点的位移中,以距A点的位移LATMAPSE(A)最大,与解剖M型超声测量FAM-MAPSE具有较好的相关性,但FAM-MAPSE大于LATMAPSE(A),二者差异具有统计学意义。结论胎儿瓣环运动是多角度不同程度位移的综合运动,可能合并旋转、扭转及纵向的运动。解剖M型超声平行室间隔测量二尖瓣环位移值考虑为综合了旋转、扭转及纵向运动的结果,是二尖瓣环纵向多角度位移迭加后的最大值反映。(本文来源于《2016年浙江省超声医学学术年会论文汇编》期刊2016-09-23）

王雪敏,申晋,朱新军,王雅静,孙贤明[6]（2016）在《角度组合对多角度动态光散射测量的影响》一文中研究指出针对多角度动态光散射中角度组合对颗粒粒度分布测量的影响,对5组模拟的双峰分布颗粒体系(114/457 nm,202/800 nm,307/541 nm,433/721 nm和600/900 nm)分别选取3、4、5和6个散射角,采用不同角度组合进行测量.粒度反演结果表明,在选取同样数量散射角条件下,不同的角度组合会得到不同的测量结果.当选取的各散射角对应的Mie散射光强差异显着,特别是对应光强值包含了Mie散射光强曲线的极大值和极小值点时,测量结果更准确.采用标准聚苯乙烯乳胶颗粒进行的测量实验,实验结果与反演结果一致.这种角度组合影响的原因在于,随着散射角的增多,得到的颗粒粒度信息也相应增加,但只有增加的散射角所对应的散射光强显着不同时,才会较多地增加颗粒粒度信息,从而改善测量效果;否则,增加的信息会被增加的角度校准噪声所抵消.(本文来源于《光子学报》期刊2016年08期）

金伟东[7]（2016）在《多角度反射测量系统的研发与定标》一文中研究指出在行星地质领域,对于行星表面地质信息的获取,如矿物成分,撞击坑构造,表面风化层的颗粒物理性质,很大程度上依靠研究可见光遥感数据来实现。其中,地质样品表面的二向反射分布函数(Bi-directional reflectance distribution function, BRDF)对于以上研究至关重要。BRDF是刻画一个物体或者堆积层表面在一定方向光照射下,如何向不同方向散射光的函数。例如,通过精确理解行星表面的BRDF,不但可以帮助我们校正不同几何观测条件下的遥感影像,还可以通过对比研究月球光学遥感数据和实验室模拟月壤测量数据,来反演真实月壤的化学和矿物成分。我们还可以通过研究月表原位光度学曲线来估算月壤颗粒的平均直径,这个方法已经应用在了嫦娥3号玉兔月球漫游车全景相机的数据分析工作中。另外,BRDF研究在大气遥感,工程和计算机图形学领域也有广泛应用。因此,设计制作一台性能可靠的多角度反射测量系统对于研究以上领域,特别是行星地质学和定量遥感学,具有十分重要的意义。本论文完整描述该仪器理论设计,叁维和二维计算机辅助机械设计,机械加工,电路设计,光学设计和软件设计过程。通过C++程序设计,使系统具备了自动测量以及数据处理能力。通过单片机系统对控制伺服电机实现自动控制。通过监视器信号与接收臂信号相除,成功将激光不稳定性由4.57%降低带0.21%。我们对鲕粒样品,模拟月壤和模拟火星壤进行了初步测试,这些数据将会帮助我们后续开展地质样品的定量研究。同时,本论文结合嫦娥3号玉兔漫游车全景相机数据分析工作,探讨了月表原位多角度反射数据的获取方法和意义。(本文来源于《中国地质大学》期刊2016-05-01）

吴良海[8]（2015）在《基于多光谱多角度偏振测量的大气气溶胶反演研究》一文中研究指出本论文以平面并行大气层假设条件下的矢量辐射传输方程的求解及线性化为基础,首先,分析矢量辐射传输方程的求解过程,推导单次散射解析解,并实现基于有限时域差异法的非球形粒子散射特性计算,在此基础上实现了一种考虑卷云影响特性的前向矢量辐射传输模型,并将该前向模型与基于蒙特卡洛的MYSTIC矢量辐射传输模型进行比对,对比结果表明前向模型和MYSTIC之间能够保持很好的一致性,差异范围与现有的仪器测量精度范围基本一致。其次,针对光线的偏振特性测量问题,设计搭建了一套单光谱多角度的成像式偏振测量系统,系统波段为488nm观测角度范围在[-80°,80°]之间,并对系统进行了标定,利用该系统测量并分析了晴朗天空和高气溶胶浓度天空下的偏振模式之间的相似点和差异。此外,为了描述气溶胶影响下日出和日落天空的偏振光分布模式,在分析气溶胶粒子散射特性的基础上,结合经典的光强分布模型,构建了偏振光模式的解析模型,与实测结果的对比表明,提出的模型能够描述天空中存在的中性点,并且与实测结果之间的相似度要优于单次散射模型。最后,针对陆地表面的气溶胶反演问题,提出了一种考虑气溶胶复折射率波段变化的反演算法,该算法适用于RSP机载遥感测量的多光谱多角度偏振测量数据。在此基础上,利用仿真和机载遥感多光谱多角度偏振测量数据,分析不同波段范围不同角度分辨率测量数据的气溶胶反演能力,研究发现当包含3个观测角度时,气溶胶参数反演误差能够得到明显的减小,而当在反演中包含5个或以上观测角度时,反演结果不再有显着的改善。除此之外,还证实了在气溶胶反演过程中1590 nm波段相对于可见光波段的优势,这种优势对大粒子型气溶胶的参数反演尤其重要,如粒子有效半径和复折射率。而且,利用410-1590 nm波段和410-2250 nm波段测量数据的气溶胶反演结果之间没有明显区别。利用RSP测量数据的气溶胶反演中,反演出的光学厚度与AERONET数据能够很好地吻合。尽管比较的点数有限,反演出的气溶胶粒子尺寸和单次散射反照率均与AERONET结果很好地吻合。此外,加权平均得到的复折射率也与AERONET提供的复折射率一致。最后,利用RSP测量数据的气溶胶反演,进一步确认了利用仿真结果反演分析中得到的气溶胶反演能力与光谱范围和角度分辨率关系的结论,即对气溶胶反演而言,包含5个观测角度已经能够满足精度需求,此外包含1590 nm波段对气溶胶物理特性反演至关重要,而2250 nm波段则可以忽略。这一结论对后续的气溶胶遥感设备研制具有指导意义。值得注意的是,本论文中的气溶胶反演和天空偏振光分布模式测量都是针对晴朗天气条件开展的,考虑云层影响下的气溶胶反演是后续研究中亟待解决的一个重要问题。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2015-11-01）

张伊慧[9]（2015）在《单目多角度空间点叁维坐标测量方法研究》一文中研究指出在头盔瞄准显示测量系统中,单目视觉姿态测量方法有着较为广泛的应用。为了提高单目视觉头盔位姿测量精度,需要准确获得头盔表面各个特征点的坐标信息。本课题为了保持与单目视觉姿态测量过程的一致性,针对姿态测量过程中存在的特征点中心提取不准和坐标测量精度低的问题,提出一种更贴合单目视觉姿态测量的基于二维旋转平台的单摄像机全方位坐标测量系统。将本文具体阐述了单目多角度坐标测量方法的原理和模型建立过程,并完成了单目多角度测量系统的系统标定方法。通过大量的仿真实验和重复性实验,验证了该测量方法的正确性。主要工作如下:(1)提出了单目多角度坐标测量方法。阐述了单目多角度测量方法的原理,建立了单目多角度测量模型,完成了单目多角度测量系统的标定。将特征点随着二维旋转平台围绕俯仰轴或方位轴的转动模拟其随飞行员头部的转动,摄像机从不同角度拍摄特征点的图像,利用物体间的相对运动,单目视觉系统可以镜像成虚拟多目视觉测量系统,求出各虚拟摄像机坐标系的透视投影直线的交点便能完成特征点坐标的测量。(2)搭建了单目多角度测量系统。硬件方面,制作了一种使用红外LED作为标识特征点的叁维立体标定靶标,并提出一种精度较高的二维旋转平台标定方法,该方法避免了平面靶标标定角度小和立体靶标机械精度低带来的标定误差。软件方面,阐述了单目多角度坐标测量方法的软件设计思路,对软件总体结构,转台控制、LED坐标测量模块、LED点亮模块和数据处理模块进行了功能分析。(3)完成了二维旋转平台的标定实验,并对单目多角度测量原理和转台标定结果进行了分析和原理验证;针对不同测量角度,完成了LED点重复性测量实验,得到系统重复性精度和几何约束精度达到0.019mm,验证了实验系统的稳定性和正确性。(本文来源于《天津大学》期刊2015-11-01）

赖文敬,鲍鸿,白玉磊,申作春,周延周[10]（2015）在《叶片叁维轮廓测量点云数据高精度多角度融合》一文中研究指出针对高精度多角度点云数据融合叶片测量难题,设计了一种基于相位测量轮廓方法的多角度点云数据融合的机械装置.通过设计对参考平面数据旋转的算法,实现叶片叁维轮廓的高精度数据合成,精度达到(0.06±0.01)mm.这种装置的方法、结构简单实用,测量效率和精度高,可以多个叶片同时测量,是一种可以取代叁坐标测量的实用方法.(本文来源于《航空动力学报》期刊2015年03期）

### 多角度测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了检验星载多角度偏振成像仪(DPC)在自然目标下的偏振和辐射定标精度,设计了测量精度验证试验。在晴朗天气对天空成像,得到了天空的偏振度和辐亮度数据,并将其与同时观测的CE318型太阳-天空偏振辐射计的数据进行了比对。结果显示:叁个偏振波段的平均偏振度差异小于0.02,满足DPC偏振测量精度的指标要求,但辐亮度差异较大。修正定标光源与测量目标间光谱非匹配的影响,两台仪器观测波段、观测视场非一致性的影响以及系统偏差后,两台仪器490nm和670nm通道的平均辐亮度的差异小于1%,865nm通道的平均辐亮度差异小于2%,验证了DPC定标数据的有效性和仪器的测量精度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多角度测量论文参考文献

[1].李莉,李正强,伽丽丽,许华,Manfred,Wendisch.基于多角度多光谱Stokes参数Q和U测量反演气溶胶偏振相函数[J].光谱学与光谱分析.2018

[2].张苗苗,孟炳寰,骆冬根,杨本永,提汝芳.星载多角度偏振成像仪测量精度验证与偏差分析[J].光学学报.2018

[3].康岩辉,王冰鹤,崔京远,张恒.基于多角度旋转的高精度平晶测量[J].计量学报.2017

[4].张昊.行星表面模拟物的多角度反射和偏振特征实验室测量[C].中国天文学会2016年学术年会摘要集.2016

[5].郭显峰,赵博文.斑点追踪技术多角度测量中晚孕正常胎儿二尖瓣环位移的研究[C].2016年浙江省超声医学学术年会论文汇编.2016

[6].王雪敏,申晋,朱新军,王雅静,孙贤明.角度组合对多角度动态光散射测量的影响[J].光子学报.2016

[7].金伟东.多角度反射测量系统的研发与定标[D].中国地质大学.2016

[8].吴良海.基于多光谱多角度偏振测量的大气气溶胶反演研究[D].合肥工业大学.2015

[9].张伊慧.单目多角度空间点叁维坐标测量方法研究[D].天津大学.2015

[10].赖文敬,鲍鸿,白玉磊,申作春,周延周.叶片叁维轮廓测量点云数据高精度多角度融合[J].航空动力学报.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/287a469635809650b339018e.html