# 论述住宅给排水的设计问题

天水市自来水公司甘肃天水741000

摘要：随着人民生活水平的不断提高，为满足居民对高质的需求，要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性，要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。现在，住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的生活空间这一方面上来。许多房地产商把高级住宅作为开发的重点，大量舒适、高雅、享受型的住宅得以建设。所以针对这些要求，提出我们要不断提高施工质量的理念，下面就给排水施工中存在的一些问题进行论述，在施工中应给予重视。

关键词：住宅；给排水；设计

引言

众多规范对建筑物许多部位的设计提出了要求，这些部位涉及道路、坡道、入口、楼梯、电梯、坐席、电话、饮水、售品、厕所、浴室等设施。其中许多内容或多或少同给排水设计有关。例如对于建筑物的入口：考虑到残疾人最大的希望是取消地面的高差，但平坦的出入口将会使雨水进入室内，为此挑檐应大些，并在门前设排水沟，上铺缝隙窄的箅子。本文简述了给排水设计方面的主要内容。进一步讨论了无障碍建筑物中地面防滑、卫生设备、卫生间、辅助设施等方面的设计细节。

1给排水管道的选择

1.1给水及热水管道管材的选择

由于镀锌钢管存在着与水中杂质发生化学反应，产生“红水”、“黑水”等问题，影响水质。目前，广泛采用新型建筑给水塑料管而淘汰镀锌钢管。不锈钢管和铜管仍是高档住宅的首选，但价格高。一般在热水系统中采用带保温套的紫铜管、铝塑复合管（PEXAL－PEX）、PEX管、PPR管等。

1.2排水管道的选择

目前新建多层住宅均使用UPVC塑料排水管和柔性接口机制排水铸铁管，室内UPVC排水管的类型有普通UPVC实壁管、UPVC芯层发泡管（PSP管）、UPVC螺旋消音管三种。普通UPVC实壁管噪音较大，而同等壁厚的UPVC芯层发泡排水管比UPVC实壁管重量轻约20%-30%左右，同时它又具有隔热隔音的效果，特别适合于建筑排水，可显著地降低流水噪音，大有取代UPVC实壁排水管的趋势。UPVC螺旋消音管不仅可以降低噪音，而且与其它同管径排水管相比排水能力大大提高，不仅可作为高层建筑的排水管，而且还不用设专用通气立管。柔性接口机制排水铸铁管有强度大，寿命长，承压高的优点，较合适高层建筑的排水，但其价格比塑料管材高。因此，要根据安全、经济、环境等因素综合考虑，合理选择排水管。

2给排水管道的设计

给排水立管应尽量置于同一个位置，最好布置于通风道附近，以便于住户进行装修包裹。在有条件时，最好设置管道井。在采暖地区，可充分利用采暖分户计量井，可以将水表设于其中以作到水表出户。当一户设有两个或两个以上卫生间，给水管道需穿越房间时，横管最好设于楼板垫层中，垫层采用炉渣或细石混凝土。当有采暖管道穿梁敷设（或贴楼板下安装）时，给水横管应与采暖管道并排安装，管道应尽量布置于客厅、餐厅等部位，这些位置是住户装修的重点区域，便于住户在装修中合理方便的处理管道。

给水管道宜采用无规共聚聚丙烯（PP―R）管、内衬（涂）塑（PE）钢管、聚丁烯（PB）管等等。当管道需要暗设（如预埋于楼板垫层中）时，则宜采用柔性给水管材，以保证无管件和接头暗埋。

排水管道宜采用质量过关和消音效果好的塑料管材，如芯层发泡和螺旋消音硬聚氯乙烯（UPVC）管。在高层住宅中宜采用柔性接口机制排水铸铁管及其管件。

在目前国内外能源紧张的形势下，在给排水设计中应尽量采用塑料管材，既能保证用水水质，也能达到节约能源的目的。但目前国内市场中假冒和劣质的塑料管道较多，设计人员应认真了解各种塑料管道的性能、原材料和生产工艺，在施工中给予甲方和施工单位必要的指导，以保护住户的利益。

3排水设计

3.1地漏与存水弯的配合规范上没有规定排水地漏一定要设存水弯，但这确实能影响用户的使用。全国通用给水排水标准图集上将带水封的圆形钟罩式地漏分为了甲、乙、丙、丁四种，虽然标准图上对存水部分的高度都作了具体规定，但都有一个存水量小，水封易因水的蒸发而被破坏的毛病。且往往制造和安装时还达不到设计的要求。凡是室内承接有粪便污水的排水系统的地漏，均应配套存水弯，此可有效地防止串味现象。

3.2室内排水管最小管径经过实验论证在地面以下敷设的排水管最小管径宜为DN75，那样并不需要多增加多少投资，也不占用使用空间，但却方便使用和维修。对于楼房合粪便污水的底层排出横管，使用Dg150为最小管径更适合中国国情。一般这段横管长度不大，由Dg100改为Dgl50也不会增加很多投资，但却能极大地减少管道的堵塞机会。而改变管径位置宜设在立管地面以下的地方，这样并不影响地面以上的空间。

3.3污水紧急排出管对于厨房和厕所相邻的住宅来说，如果厨、厕是单独的排水管系统，则直在最底层为两系统作一个紧急排出联通。正确的做法是引一个地漏由厨房至厕所管系或由厕所至厨房管系。其目的是一旦一侧的排出管突然堵塞，仍下泄的污水溢出地面时可由此地漏进入另一系统排出室外，而不至使室内其它房问大面积被污水浸漫。

现有规范没有提到靠墙翻折椅。为了残疾人出入方便，规范要求卫生间地面同客房地面的高差不得大于20mm，有关专家更进一步建议取消卫生间和客房地面之间的高差。但是，这种平整的地面将导致卫生间的水漫流到客房。为了解决这个问题，除了在卫生间设置地漏等常规措施外，在卫生间与客房交界处的地面可增设一道排水槽，上部铺设箅子，箅子可与门同宽，箅子的缝隙宜窄，不致影响残疾车轮通过或残疾人拐杖的点触。

结束语

住宅给排水系统看似简单，但它与我们的日常生活息息相关。作为工程设计人员，应以技术、安全、美观、经济为原则，在实践中努力创新，寻求最佳的给排水设计方案，适应住宅设计发展的新要求。

参考文献：

[1]《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）.北京.中国计划出版社.2010.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/28a6dfb7e2945079f34261f1.html