# 论述市政路桥工程施工技术通病及控制对策

32090219830924xxxx

摘要：市政工程是推动城市发展的基本动力，需要加强对市政工程基础设施的建设。但是在市政工程施工中存在一定的不足之处，需要采取一定的措施，对施工中不足采取控制对策。本文主要针对市政工程施工技术通病和解决对策做简要分析。

关键词：市政工程；施工技术；通病；解决对策

1市政工程施工技术的通病

1.1工程施工质量不达标

根据对市政工程施工过程的质量管理情况进行研究，发现在市政工程施工过程中，由于施工人员对待工作的质量意识不高，在市政工程施工中不严格按照正常工艺进行施工，导致市政工程施工的质量管理表现于形式化，从而无法保障市政工程的施工质量。同时对待施工工艺把控不严，导致工程质量不符合设计要求。例如，市政道路工程施工中软土路基处理不当，造成路基的稳定性降低，路面在长时间车辆荷载作用下发生不均匀沉降现象。或是施工过程设备选型或参数设定不合理，导致路面压实密实度较差，路面的承载能力较低。例如，针对路面摊铺压实施工中，压路机辗压速度不稳定，压路机吨位不满足要求，或是压路机辗压施工中未开震动，辗压遍数不符合要求等。

1.2地质勘察存在一定的问题

在市政工程地质勘测工作中，地质勘测准确度有待提高、勘测结果存在一定偏差、地质类型分层界面不清等。归纳为以下几项问题，例如，在地质形态问题，主要有地下不明空洞、物体的分布形态、埋藏深度等；界面划分问题，主要包括岩石风化程度和岩土体的界面划分，判定软弱结构面和地质构造面，以及不良地质体的地质界面等。岩土参数问题，原状土取样困难，无法进行室内、外试验的岩土层、风化岩层等。

1.3工程施工进度缓慢

在市政工程施工进度管理过程中，由于资金预算保护、人为影响因素、施工工艺不合理、施工材料质量不达标等因素影响市政工程的施工进度。例如，在工程设计中，设计人员对工程的设计不充分，设计方案存在失误或者缺陷，延缓工程施工正常开展。或者原材料质量不达标，存在一定的缺陷，导致工程施工质量存在问题，不仅导致市政工程出现返工，影响工程正常开展，不能与施工期同步，造成施工进度延误。

1.4施工安全管理有漏洞

在市政工程施工中，安全问题是市政工程施工中的首先需要重视的问题。而在市政工程实际施工中，安全管理环节上存在一定的疏忽之处，导致在市政设备施工过程中发生安全事故，不仅影响工程的正常开展，且给施工人员安全造成人身伤亡。同时，市政工程施工中的安全监管体制不完善。在市政工程施工过程中，对安全施工的重视程度不足，使得安全施工监管不到位，一些安全施工的管理体制仅仅局限于形式，不能很好地解决、克服，而导致市政施工中出现的安全问题。

2市政工程施工通病的治理对策

2.1加强市政工程的质量把控

加强对市政工程施工质量把控是确保市政工程施工质量的措施之一，例如，针对市政道路软土路基施工中，对软土路基加固处理措施不当，会降低道路的耐久性，因此需要对软土路基进行加固改良措施，一般可采用换填法、排水固结法、抛石挤淤法、石灰桩、强夯法等，下图为抛石挤淤法处理软土路基的方式。

同时，需要加强对施工工艺的把控，在路面压实时，需要严格按照路面压实施工方案，压路机选型应符合道路等级、路面材料的施工要求，且压路机的辗压次数应根据试验确定。

图1抛石挤淤法

2.2提高市政工程地质勘察质量

为了确保市政工程的顺利开展，在市政工程前期施工中，需要对地质状况进行准确的勘察，明确地质类型。同时需要采取一定的质量保证措施。具体如下：第一，引进勘察设备。需要引进集数据采集、数据处理于一体的工程勘察设备，应用于地质勘查工作中；加强室内、外勘察新技术的使用。第二，利用标准贯入试验、多功能静力触探头、波速测试等勘察技术与施工监测作对比，通过其所获得的数据进行对比分析，获取他们之间的联系，并利用土工离心模拟技术复核勘察数据的可靠性，从而可以验证边坡、堤坝的稳定性和变形，研究地基土质的变形机理、破坏特征以及地基的极限承载能力。

2.3提高市政施工进度管理

为了确保市政工程施工进度符合进度计划，需要加强对工程施工进度的管理工作，应用进度动态管理方式。具体如下：首先，对市政工程项目的进度目标进行合理的分解，从而确定用于进度目标控制的进度计划值；其次，在工程项目实施过程中，对工程项目进度目标进行动态跟踪和管理控制。主要包括以下步骤：1）跟踪工程项目进度目标的实际值的情况；2）定期对工程项目的进度目标计划值和实际值进行比较分析；3）通过对项目进度目标的计划值和实际值的比较分析，若存在偏差，则需要采取纠偏措施进行纠偏。最后，若有必要，需要对项目进度计划进行适当的调整，再重复上述步骤。

2.4提高工程施工中的安全监管

在市政工程施工中，需要重视市政工程施工的安全施工控制，需要针对常见的安全事故，需要制定完善的安全防范措施，特别是针对高空作业人员需要检查施工人员配备防滑鞋、安全带，以确保施工人员的安全。

在市政工程中，需要重视施工的安全施工监管，需要针对常见的安全事故制定完善的安全防范措施，施工人员配备防滑鞋、安全带，以确保施工人员的安全。

2.5严把材料、设备关

为了解决市政工程中材料性能不达标的问题，需要对施工中的材料进行检测。例如，针对水泥的检测主要包括不溶物含量的检测、烧失量检测、氧化镁和三氧化硫含量检测、水泥细度检测、以及水泥的凝结时间检测、体积安定性、强度检测等，且各项检测结果均需要符合规范相应指标，确保水泥性能符合要求，以确保市政工程中的混凝土工程的施工质量。

（二）不断完善施工设计

由于市政工程施环节较多，而且不同施工环节的设计质量和完成可行性都对整个工程质量有重要影响，所以，在市政工程开展前期，我们就要对每一个将要开展的工程项目进行方案设计，为后面的施工工作提供有效依据。我们在进行施工设计前，应当对市政工程的相关情况进行了解，包括施工周期、施工进度、施工过程中采用的机械设备等，都要一一安排妥善，调查清楚，并且去考察施工班组的施工经验和应对能力，保证各项参与元素都是最佳搭配。同时，我们在施工设计方案编写过程中要具有风险意识，也对施工过程中出现的包括进度、工具、人员等各项因素进行风险掌控，面对不同风险需要采用的相应应对措施也要详细考虑进施工方案中，这样完善的施工方案将会为后期施工的顺利进行奠定坚实基础。

3结论

综上所述，在市政工程施工中，为了有效地改善市政工程施工中的不足，提高工程施工质量，促进工程的使用耐久性，需要加强对施工质量、施工进度、施工安全、施工材料等方面的把控，减少工程施工的影响因素，从而推动市政工程的可持续发展。

参考文献：

[1]张晓宇.市政工程施工技术通病分析与对策[J].居业.2015(12)

[2]罗雄晖.市政工程施工技术通病分析与对策[J].江西建材.2015(11)

[3]罗雄晖.市政工程施工技术通病分析与对策［J］.江西建材，2015，5（11）：905-906.

[4]宋青平.浅谈市政工程施工过程中常见的施工技术通病［J］.门窗，2013，7（12）：836-837.

[5]周书琴,王世功.市政工程施工技术通病的分析[J].中华民居(下旬刊).2013(08)

[6]宋青平.浅谈市政工程施工过程中常见的施工技术通病［J］.门窗，2013，（12）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/28b45dc2f0efad054be0abd8.html