# 浅谈市政道路排水工程施工质量缺陷的防治管理戴宇鹏张滨（张辉滨）

温州市瓯江口新区市政园林有限公司浙江温州325000

摘要：随着我国城市化进展的逐步加快，城市当中大大小小的基础建设也都在进行建设当中，并且，城市中的各种基础设施也都在提高建设的速度。而在市政道路的使用中，路面积水的现象更是常有发生，这样不仅仅是影响了交通道路在使用时的顺畅程度，也对整体的道路质量产生了严重的损害。因此，如何加强对市政道路排水工程施工的管理是当前首要的任务。而本文针对于市政道路排水工程系统进行了简要的概述，同时也对市政道路排水的整体工程在施工中所遇到的问题进行了分析研究，并对如何加强市政道路排水工程中出现施工质量的缺陷进行了参考性的建议措施。

关键词：市政道路；排水系统；质量缺陷

引言

我们经常能看到城市路面在雨后的大面积积水，井口污水溢流，检查井如烟囱一样突出路面，路面沉陷后的坑槽，甚至有些城市出现暗坑吞噬行驶车辆这样的现象，对于这些现象，给人们的生活出行带来了极大的不便和人身安全的威胁，对城市形象也带来了极为不利的影响。近些年，城市内涝问题严重，离奇的城市道路安全事故也很多，城市道路修补、翻修的频率越来越高，且不能彻底解决质量、安全的隐患，城市道路工程达不到设计使用年限，出现以上各类问题，究其原因之一就是市政排水工程系统的缺陷。市政排水工程是城市基础设施建设工作中重要的环节，整个工程的建设从规划、、勘察、设计、监理、施工到运行，影响着整个城市的排水系统，影响着城市道路的使用功能。市政排水工程在建设过程中有多方面的影响因素，我们尽可能规避施工方面的影响因素，减小市政排水工程对道路质量的影响。

1市政道路排水系统的主要构成

1.1雨水井的建造

雨水井是市政道路排水系统整个工程当中重要的组成部分，其通常都被称之为“收水口”而在我国现阶段的市政道路排水的工程中，而“八六式”雨水井是我国被运用到排水系统中比较常见的，其雨水井主要的作用就是对道路上存在的积水的快速排出，雨水井一般都是在石灰碎石与黑色路边之间建造的。

1.2在市政道路的排水系统施工中，沉泥井与

雨水井是可以同时建造的，而沉泥井也正是雨水井在建造中的重要结构部分。但，沉泥井与雨水井最大的不同在于，沉泥井主要是对路面上的大量淤泥与垃圾进行沉积的，方便了清洁人员对其进行清洁，更在很大的程度上防止了道路排水系统出现堵塞的情况。而沉泥井的建造一般都会选择在道路边石的安装后。

1.3过街式排水管。连接着雨水井与沉泥井之间内部的管道主

要就是过街式排水管，其作用就是及时将道路的积水导入到排水井中。目前，在我国各地区的市政道路排水的工程施工中，都会选用混凝管作为过街式排水管，并有着标准的规格尺寸。一般过街式排水管外直径大约在400-440MM左右，而管的厚度大约在3-3.5厘米左右，每根排水管的长度大约是在1-2.5M间不等。过街式排水管主要建造的地方一般会选择土与石灰碎石中间，这样更有利于沟槽的成型。

2市政道路排水工程施工中存在的问题

2.1施工组织管理问题

建筑活动中，质量安全第一，为了保证工程建设的质量，我国实行招投标制度，通过招标选择资质符合要求，业绩突出，施工组织能力强，信誉良好的施工单位，来保证工程的施工质量，在城市道路、排水工程中亦是如此。施工单位保证工程质量的有效途径就是制定科学合理、完善的施工组织与管理制度。在市政排水工程中，无论是组织项目施工，人员机械的配备、材料采购还是施工过程中每一道工序的控制，都需要人来做，选择专业化的施工队伍，配备具有一定专业素质的技术管理人员是第一要素。在实际的施工管理活动过程中，施工单位为降低管理成本，只控制主材的采购和管理，放弃对小型材料和机械设备的管理，如在排水工程施工中，只对管道主材进行采购和管理，将水泥、砂石、砼、钢筋、砖等材料，将管道基础、检查井砌筑、沟槽土方回填等工序所用的小型夯实机械，发电机等机具设备全部分包给某一施工队伍，甚至测量，试验等技术管理人员都不予配备，出现技术环节、工程质量的严重失控，埋下了不可预知的质量隐患。

2.2施工过程、工序把控不严

市政排水工程施工中，从施工测量放样、管道基础、管道安装、筑检查井砌筑（或砼检查井浇筑）功能性试验、沟槽回填、产品的成品保护等环节每一步的工序都是关键。如：在施工测量放样和管道基础施工中管道平面文职偏移、移竖向偏移（高程操控差错；在管道安装过程中承插口方向与规划水流方向逆向安装、管口不密封，管身下部悬空；功能性试验大打折扣，质量问题不予消除就进行回填土施工；检查井不依照要求设置沉淀井、与管口接触部位疏忽密封膨胀材料的使用、预留孔洞不加以填塞恢复、回填土时机械磕碰井室构成结构性损坏等；以上都是市政排水工程在施工过程中的常见问题。

3在市政道路的排水工程在施工中有效的管理防治措施

3.1加强整个施工图纸的审批

在市政道路排水工程的施工管理中，很多都是由于对其施工图纸的审批不够严格而造成整个工程的质量上出现问题，往往还会严重的影响到整个施工的进展与安全。因此要想加强对排水工程施工的管理，要做的就是加强对施工图纸的审批工作的重视，并且要及时的与设计等单位进行交流沟通，从而全面的了解到整个排水工程的管道信息，以及与施工区域有关的地质、水质等资料，才能最有把握的使排水工程顺利的进行。

3.2严格的检查材料的质量

在市政道路排水工程的施工准备前期，应当做好的就是严格检查管道材料的质量，其中包括检查材料的规格、型号、大小、长度、薄厚以及抗腐蚀、老化性等。这些检查必须交给相关的专业性技术人员进行质量检查。与此同时，在进行排水管道安装与施工时，技术人员也要对其进行逐一的检查，以确保万无一失。如果一旦发现管道质量上存在着问题，就应当立即向制造商退换，不可以将出现质量问题的管道用于建设排水系统工程当中。

3.3提高管道在安装时的管理

在市政道路的排水的工程中，防治管理的最根本项目就是检查好管道在安装时的质量是否合格。一般情况来看，管道的安装都是在垫层的平基合格之上才可以进行安装的，并且要保证基础部分的质量是否达到合格的标准。在整个排水管道安装的过程中，施工单位一定要选用好的接口材料，并且严格的按照规定的示范流程进行操作，以此来确保在施工期间不出现缺口、断口等问题的发生。在进行管道接口处施工时，一定要对接口内部进清理。而在进行安装排水管道前，一定要及时的对基础表面上的淤泥。垃圾、积水等进行清理，并且要反复的测量样板的中心位置以及高度，以此来确保管道可以自下游到上游能够有顺序的排列开。在安装排水下管道的时，通常是需要大型的吊装机械的使用才能完成的，这更要着重的注意到人员的安全情况。

结语

在市政道路排水工程的施工中，其质量方面的原因比较多，这就在很大的程度上增加了施工管理的难度，如果想有效的保证其质量的过关，就需要完善好相关质量的管理体系，并提高其管理水平，以此来确保了市政道路排水工程上的质量得到保证，也是对人们正常生活、出行做出最基本的保障。而做到好的施工质量以及有效的管理方式，也是对市政道路排水工程得以顺利完成的重要保障。

参考文献：

[1]隆冰洪.浅谈市政道路排水工程施工质量缺陷的防治管理[J].低碳世界，2015（01）：55-57.

[2]李津一.市政道路排水工程施工质量缺陷的防治管理分析[J].中国房地产业，2015（09）：140-142.

[3]李星．加强市政道路排水管道工程管理［Ｊ］．科技创新与应用，2016.（10）：189-191.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/290b798c3ece834ab452a089.html