# 房屋建筑工程施工中的节能施工技术王东明

身份证：34060319770911xxxx淮北信和水利建筑工程有限公司安徽省235000

摘要：随着经济的不断发展，能源的稀缺越来越受到人们的重视，人们随之增强了环保的意识和观念，也将绿色节能作为目前国家发展的重要焦点。因此，在房屋的建筑过程中也要在建筑时加入绿色环保应用技术，并且利用自然资源和节能环保技术来促进房屋建设的能源再利用，以此来构建绿色环保的房屋建筑。但是要想在房屋建筑施工的过程中实现这一目标，就要在建筑的过程中加入节能技术，从而减少在施工时的资源浪费与环境污染，以此来推动我国建筑行业节能环保技术的不断发展，使我国房屋建筑能够走持续发展的道路

关键词：房屋建筑工程施工；节能施工技术；技术要点

1导言

现阶段，伴随着我国城市化水平的不但提高，城市中的房屋建筑数量急剧增多。房屋建筑工程在其施工阶段以及使用阶段都会有大量的能源被消耗掉，据有关资料证明：全国建筑能耗已占全国总能耗的27.5%这还不包括建材生产过程中耗掉的能源，这部分也占社会总能耗的16.7%。为了改善这一问题，房屋建筑工程的节能技术逐渐受到了人们的重视，同时相应的节能技术与工艺逐渐的被应用到施工过程中。但是就目前房屋建筑工程的节能施工技术的应用来说，依旧存在着相应的问题。因而，现阶段探讨房屋建筑工程的节能施工技术有着重要的意义。

2房屋建筑施工中节能技术的应用的重要意义

首先，房屋建筑施工中节能技术的应用可以有效提高资源的利用率。建筑行业本身具有较大的能量消耗量这一特性，而且存在着不合理及浪费情况，面对我国能源短缺的现状在房屋建筑施工中推广使用节能技术以有效降低房屋建筑施工的能量消耗，为国家节约资源，适应社会的发展。高科技技术手段有效避免了资源浪费和不合理运用的现象，大力的将能够实现再生资源进行开发，使其能有效的进行循环利用，从而提高了资源的利用率，使资源得到充分合理的分配与利用。其次，房屋建筑施工中节能技术的应用可以为企业降低成本，免去不必要的人员开支和对能源的不合理消耗，使利益最大化，提高工程质量。对整个企业乃至建筑行业是一个新的飞跃，实现能源集约化利用。最后，房屋建筑施工中节能技术的应用可以为人们的生活创造更干净更舒适的居住环境，当前社会人环保意识都与日俱增，抵触一切危害生活环境的因素，当然节能技术的实施降低环境的污染程度，正体现了人与自然和谐统一的可持续发展观，人民的生活水平提高了社会经济发展就会稳步健康前行。

3房屋建筑工程节能施工技术的应用现状

由于我国的幅员辽阔、人口数量较多，因而对于房屋建筑的需求量也是比较大的。同时，伴随着城市规模的不断扩大，越来越多的房屋建筑出现在我们的生活中。因而，现阶段做好建筑工程的节能施工有着重要的意义。由于房屋建筑工程节能技术的影响因素较多，因而做好节能控制就有一定的难度。一方面，目前我国的节能设计存在着一定的问题。设计师在进行房屋设计的过程中，一味地追求建筑的安全性与耐久性，导致了节能技术的应用水平较低。另一方面，施工人员在进行施工的过程中，大多不会对节能工程的施工质量引起重视，这也是现阶段节能技术应用状况出现问题的原因。此外，一些节能材料、节能工艺本身存在着一定的缺陷，这也影响到节能技术的应用。因而，要认清目前建筑节能施工中出现的问题，采取针对性措施予以解决。

4房屋建筑工程中节能施工技术的应用

4.1屋顶节能施工技术

房屋建筑工程中为更好的实现节能目标，屋顶节能施工技术的应用不容小视，分为正置式屋面、倒置式屋面两类，其中前者施工中在结构层和屋面防水层之间设置保温层，后者在屋面防水层之上设置保温层。倒置式屋面与正置式屋面相比优点更为突出，一方面，可充分保护防水层，降低防水层表面温度变化幅度。另一方面，施工中不需设置排气孔，施工相对简单，而且不受气候因素影响，因此，房屋建筑工程施工中应根据设计要求，尽量采用倒置式屋面施工方式。另外，部分房屋建筑工程要求设置绿化种植屋面，在提高节能目标的同时，增加城市绿化率。绿化种植屋面主要有植物层、保护层、栽培基质层、过滤等构成，施工中在满足预算的基础上，尤其应选择合适的栽种植物，尤其以耐贫瘠、耐旱、耐热的小乔木、灌木、草本为主。

4.2房屋采暖节能技术

在房屋建筑工程施工中，房屋采暖所占比例比较大，涉及的环节比较多，例如热水采暖、安装散热器，以及防潮层、保温层施工等。以防潮层、保温层施工为例，在组织开展防潮层、保温层节能施工作业时，要避免发生裂缝、气泡等现象，否则一方面弱化防潮效果，另一方面加剧能源的消耗，进而违背了节能施工目的。完成防潮层施工后，还需要对防潮层进行密封处理。在对保温层进行节能施工时，需要科学合理地设定保温层的厚度和规格，确保保温层符合房屋建筑工程设计要求，在平整铺设保温管壳的基础上对其进行加固处理，防治保温管壳发生松动、脱落等，进而在一定程度上影响保温效果。在组织开展房屋采暖系统施工作业时，不能随意更换仪器设备，以及随意调整仪器设备的数量、位置等，在安装仪器设备的过程中，严格遵守相关规范要求，在满足相关规范要求的基础上，尽量在便于操作、便于维修的地方安装仪器设备。作为一种有效的节能施工技术，地热采暖在房屋建筑工程节能施工中得到广泛使用。在推广使用地热采暖时，需要吸收借鉴先进的节能技术，以此提升房屋建筑工程节能施工水平，进一步提升节能效果。

4.3门窗方面的节能技术

作为建筑工程施工过程中最为重要的的一部分，对门窗方面节能技术的应用也是我们所探讨的重点问题。每一个建筑物都会有大量的门窗设计，而在传统思想的制约下，人们比较喜欢比较高大的门窗设计，但是这种个人的喜好并没有什么科学依据，反而会浪费大量的建筑资源，据有关资料显示，门窗的能耗在建筑工程中的能耗率中占50%左右。门窗的节能设计有着以下两点要求：第一，首先要保证门窗的气密性良好，与外界空气交流少。第二，门窗要有良好的采光透光性，能够有效隔绝紫外线。在现在的施工技术条件下，我们所常见的门窗的节能材料一般是铝合金材料的节能门窗，铝塑复合节能门窗和新型玻璃钢节能门窗，这些节能材料往往有着很高的性价比，既坚固耐用又节省能耗，是目前建筑工程中应用比较广泛的建筑材料。另外在最近几年，新型的技术又衍生了新的门窗节能设计，比如真空玻璃、LOW-E双银中空玻璃等的应用和发展，其功能性更强，更加有效地防寒保暖、隔绝噪声，从而很好的较低了能耗，这种设计得到了更多同行业者的认同，并将在门窗节能设计中到更为广泛的应用。

4.4太阳能在节能施工技术中的运用

太阳能是当前我国应用最为广泛的可再生能源，这种能源储备丰富，并且环保无污染，是最适宜开发的新能源。其实在人类漫长的发展史中，太阳能的应用早有先例，一直到如今，人们制作鱼干和食盐还都是借助于太阳的辐射热量。当前太阳能也已经广泛的应用在建筑工程的施工中，例如一些环保型建筑，这类建筑能够在晴朗天气储存太阳能，然后在晚上实现热能转换来发电。但是当前我国太阳能资源利用技术还存在许多不完善的地方，这主要是由于太阳能资源受环境的影响极大，采集中的困难增加。基于此，我国仍需要对太阳能资源的利用技术加以研究和提高。

参考文献：

[1]徐长琪.房屋建筑工程节能施工技术探析[J].建材与装饰，2016，07：28-29.

[2]王学.对房屋建筑工程节能施工技术的分析探讨[J].江西建材，2016，07：103.

[3]周开幸.房屋建筑工程施工中“节能技术”的应用[J].建材与装饰，2016，30：28-29.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/29c60582156c7d96f660931c.html