# 正交跳频论文-赵健

导读:本文包含了正交跳频论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:软件定义无线电,扩容,跳频

### 正交跳频论文文献综述

赵健[1]（2018）在《正交跳频多路收发系统的设计与实现》一文中研究指出随着通信领域的不断发展,跳频通信技术因其具有较强的隐蔽性而得到普遍应用。Link16系统作为实用跳频通信系统的代表,具有完整的系统结构和较强的通信性能。本文参照此系统在软件无线电平台上进行跳频通信系统的设计与实现。对多设备之间可能产生的频点碰撞问题做了理论论证,同时创造性的提出了传统跳频通信系统可以采用的扩容方案并进行工程实现,从理论创新和应用实现的角度都有较强的研究意义。论文中主要在软件定义无线电平台完成以下几部分工作:(1)跳频收发系统的实现。参考通用跳频收发系统的整体框架,按照芯片配置、时钟配置、收发逻辑控制、同步方案几部分搭建单通道跳频通信系统,实现了单路跳频收发的基本功能;(2)同步功能的实现。在通信系统中加入时隙同步和入网同步模块。时隙同步保障了收发设备跳频节拍的一致,入网同步保证了物理设备的快速入网;(3)系统扩容方案的可行性评估和实现。本文从资源占用情况、功能可扩展性、频点碰撞等方面对系统扩容进行可行性评估和理论论证并结合双发四收的扩容目标,进行功能设计和实现。使发送端具备2倍的数据发送能力,且两路数据频域正交。接收端具备4倍的数据接收能力,各路相互独立。在完成系统扩容的同时,保证对单路系统的兼容性,支持多个设备在同一时空的实时通信。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2018-01-02）

杨保平,陈永光,杨鸾,刘军[2]（2015）在《一种异步非正交跳频网台盲分选方法》一文中研究指出提出了一种新体制跳频网台盲分选方法,针对跳频通信异步非正交组网方式,将基于最大信噪比算法的盲源分离技术应用于跳频网台分选。建立了跳频网台盲分选仿真数学模型并进行了多跳频网台分选仿真。仿真结果验证了盲源分离技术应用在跳频网台分选中的可行性和有效性,得出了跳频网台盲分选方法对异步非正交组网方式的分选性能。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2015年10期）

顾晨辉,王伦文[3]（2012）在《一种正交跳频信号动态分选方法》一文中研究指出针对复杂电磁环境下正交跳频信号分选时效不高问题,提出了一种正交跳频信号动态分选方法。首先基于滑动窗口的数据流模型,采用构造型神经网络对跳频信号频域数据和方位信息动态聚类,减轻噪声等因素影响,解决方位信息和幅度关联模糊性的问题;再在相应的覆盖簇内运用时频关联方法,实现正交跳频信号的动态分选,实验结果表明该方法是有效的。(本文来源于《宇航学报》期刊2012年11期）

王志文,万福[4]（2011）在《短波同步正交跳频网设计》一文中研究指出常规短波跳频网由于自身的特性,常采用异步方式组网,限制了抗干扰能力的充分发挥。同步基准为设计性能优良的短波同步正交跳频网提供了条件。同步组网各跳频网络具有统一的时间基准,而异步组网时各跳频网络没有。为达到在任一瞬间,均不会发生频率碰撞,在总结常规跳频网络的特性的基础上,提出了基于同步基准的短波同步正交跳频组网的设计方法,并分析了短波同步正交跳频网的特性。(本文来源于《通信技术》期刊2011年01期）

周龙[5]（2007）在《正交跳频组网的无线实现技术》一文中研究指出文中提出了一种以无线方式实现正交跳频组网的方法,此方法克服了目前有线方式存在的诸多问题,理论上组网数量可达到跳频表的频率数。最后还就此方法讨论了它的适用范围。(本文来源于《军事通信技术》期刊2007年04期）

雷迎科,钟子发,郑大炜[6]（2006）在《一种短波非正交跳频网台信号分选方法研究》一文中研究指出分析用于跳频网台信号分选的特征参数,提出一种基于特征指纹提取的时间相关算法进行短波非正交跳频网台信号分选,实验结果表明,在适当的信噪比条件下,该算法能够有效地完成二部非正交跳频网台信号的分选。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2006年05期）

陈旗,宋士琼,金嘉旺[7]（2005）在《低速短波非正交跳频网台信号分选技术研究》一文中研究指出介绍了利用改进型的时间相关算法进行短波非正交跳频网台信号分选的方法。由于短波信号环境的复杂性,影响了对短波领域跳频信号的检测,使得跳频信号的持续时间这一关键技术参数无法正确获取,因此采取提高跳频信号检测的准确性和找回因"频率碰撞"而丢失的跳频频点等方法对时间相关分选算法进行改进,以提高网台信号分选的正确概率。通过实验分析,结果表明,在适当的信噪比条件下,改进型时间相关分选算法能够完成四部非正交跳频网台信号的分选,分选的正确率大大提高。(本文来源于《电子对抗技术》期刊2005年03期）

陈雨辉,祝振江,杜朝辉[8]（2000）在《基于数字化接收机的非正交跳频信号实时分选》一文中研究指出为了进一步探讨对非正交跳频网台的截获分选和识别技术,我们研究了一种基于数字化接收机的网台分选方法。本文在简介了该方法的工作原理后,着重介绍了对非正交跳频网台信号的截获、分选和识别。实际应用的结果表明,该方法对于一定背景环境下的多个跳频网台的分选、识别概率大于90％,是一种稳定、可靠的工程解决方案。(本文来源于《无线电工程》期刊2000年01期）

陈军[9]（1999）在《利用时分法对正交跳频网干扰方法的研究》一文中研究指出通过对干扰信道数与干扰压制时间比定量关系的分析,提出了一种利用时分法干扰正交跳频网的方法,并进行了理论分析,为今后进一步深入研究对正交跳频网的干扰方法提供参考。(本文来源于《无线电工程》期刊1999年06期）

### 正交跳频论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出了一种新体制跳频网台盲分选方法,针对跳频通信异步非正交组网方式,将基于最大信噪比算法的盲源分离技术应用于跳频网台分选。建立了跳频网台盲分选仿真数学模型并进行了多跳频网台分选仿真。仿真结果验证了盲源分离技术应用在跳频网台分选中的可行性和有效性,得出了跳频网台盲分选方法对异步非正交组网方式的分选性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 正交跳频论文参考文献

[1].赵健.正交跳频多路收发系统的设计与实现[D].北京邮电大学.2018

[2].杨保平,陈永光,杨鸾,刘军.一种异步非正交跳频网台盲分选方法[J].强激光与粒子束.2015

[3].顾晨辉,王伦文.一种正交跳频信号动态分选方法[J].宇航学报.2012

[4].王志文,万福.短波同步正交跳频网设计[J].通信技术.2011

[5].周龙.正交跳频组网的无线实现技术[J].军事通信技术.2007

[6].雷迎科,钟子发,郑大炜.一种短波非正交跳频网台信号分选方法研究[J].舰船电子工程.2006

[7].陈旗,宋士琼,金嘉旺.低速短波非正交跳频网台信号分选技术研究[J].电子对抗技术.2005

[8].陈雨辉,祝振江,杜朝辉.基于数字化接收机的非正交跳频信号实时分选[J].无线电工程.2000

[9].陈军.利用时分法对正交跳频网干扰方法的研究[J].无线电工程.1999

本文来源: https://www.lw00.cn/article/29fc61004b86e7bc4fd35d16.html