# 公路工程沥青路面施工现场试验检测技术研究董明磊

哈尔滨市公路工程有限责任公司黑龙江哈尔滨150000

摘要：公路工程沥青路面现场检测技术是衡量工程施工质量的重要方法，在整个施工过程中，必须按照相关标准要求，及时开展现场试验检测工作，确保沥青混合料配比设计的合理性以及工艺技术选择的合理性。通过对公路工程沥青路面现场试验检测技术进行总结和分析，可以为工程应用实践提供依据，提高检测结果的可靠性。

关键词：公路工程；沥青路面；施工现场；试验检测技术

1公路工程沥青路面施工现场试验检测的主要内容

1.1原材料检测

在公路工程沥青路面施工建设中，具体施工材料的应用比较关键，该方面的试验检测技术应用也是施工现场中比较核心的一环，在施工材料试验检测技术应用中，其应该把握好各类原材料以及最终混合料的详细全面检测分析，主要试验检测技术应用要点如下：首先，集料的试验检测主要就是为了进行级配控制，确保集料的级配相对较为合理可靠，避免因为级配不当影响到后续应用效果。该方面的试验检测分析主要就是采用破碎机筛孔进行有效控制把关，通过合理设置筛孔尺寸，进而也就能够保障集料级配效果。对于集料的含泥量等指标也需要进行详细检测分析，规避该方面可能形成的不良影响。其次，针对集料进行试验检测还需要把握好集料的吸水率以及其它力学性能指标，这也是确保集料能够在后续应用中表现出较强作用价值的重要条件，也需要在施工现场试验检测工作中选择较为适宜的技术手段予以详细分析明确。虽然集料的吸水率越小，比重越大，后续施工中的抗车辙性能越理想，但是也需要控制在一定范围内，避免超过限制影响整体施工性能，造成其他施工质量问题形成。最后，沥青材料的试验检测分析同样也是比较关键的一环，其需要重点围绕着沥青材料的抗车辙以及抗脆裂等基本性能指标进行详细分析，明确这些基本性能指标是否符合施工建设要求，保障最终沥青路面可以具备更强的耐久性效果。对于沥青材料进行老化试验检测也是比较关键的一环，其同样关系到后续沥青材料的实际应用效果，并且在试验检测过程中还需要把握好温度的影响，针对不同温度进行详细试验检测分析。

1.2对公路压实度的检测

对于公路施工而言，路面和路基的压实度也决定了公路的施工质量，很多路面早期的破坏都是因为其压实程度没有达到设计要求，保证路基和路面有良好的压实度可以增加路基和路面的强度，使路面在行人和车辆的负荷下不易发生形变，而如果路面的压实度不够当公路运行使用后极易发生车辙、裂缝和路面沉陷等病害，因此对公路压实程度的检测也是一项重点工作。关于公路路面压实程度检测的方法有很多，其中钻芯取样就是一个较为常见的方法，前提是在对路面碾压过程中应该对沥青的温度加以控制，完成钻芯取样检测之后对沥青的压实质量进行判定。另外，还可以通过核子密度仪进行检测，采用这种方法进行检测主要要注意的是检测需要在路面压实完成后以及路面冷却过后进行。

1.3路面使用性能检测

对于公路工程沥青路面施工现场试验检测技术的有效应用，重点从使用性能方面进行检测分析同样也是比较关键的内容，其涉及到的检测需求和具体目标同样也比较多，其中比较重要的试验检测要点如下：首先，平整度的检测分析是必不可少的，其直接决定着后续公路工程沥青路面通行的舒适度，甚至还和通行安全存在密切联系，应该在施工完成后进行详细检测分析。针对沥青路面的平整度进行试验检测当前也存在着多种方式和手段，比如最为传统的3m直尺法就可以实现对于沥青路面平整度的检测分析，但是其检测精确度不足，也存在着明显的繁琐现象。当前比较常见的新型检测方式有连续式平整度仪，其能够较好实现对于整个沥青路面颠簸状况的详细分析和明确，应用便捷性和准确度都比较高。最后，针对沥青路面使用性能进行试验检测分析还需要把握好抗滑性能以及渗水性能等方面，这些基本性能指标同样也直接关系到最终沥青路面的长期应用效果。比较常见的试验检测技术手段有摆式摩擦系数仪的应用，其能够较好实现沥青路面使用性能的判定，摩擦测试车的应用也比较常见。渗水试验则主要通过路面渗水仪进行检测分析，其准确度也比较高。

2沥青路面施工现场试验检测技术的具体应用

2.1在沥青路面施工前的应用

在公路工程沥青路面施工中，沥青材料是一种半固体，具有延性，其延性大小用延度衡量，对沥青延度进行检测是路面施工前的重要检测内容。具体检测技术方法如下：①将保温处理后的样品按检测要求放在延度仪上，准备进行检测，水面与样品表面距离应在25mm以上；②启动延度仪，对样品延度进行测试，并关注整个测试过程中的延度仪工作状态，确保水温处于正常状态，避免出现延度仪晃动现象，否则应停止试验进行处理，然后在继续试验。一般情况下，循环水延度仪在测试时应关闭循环水系统，否则容易出现晃动现象；③在试验过程中，还容易出现沥青融化后浮于水面或沉入槽底的现象，这主要是受水密度的影响，应通过加入食盐或酒精的方法，改变水密度，使其接近于沥青密度；④沥青延度检测不可避免的会出现一定误差，需要进行至少3组的试验，并确保每组试验的误差在允许范围内，最后求取平均值，反映样品延度的真实情况。

2.2在沥青路面施工后的应用

沥青路面施工后的试验检测主要包括：①路面抗滑性能检测，该指标为衡量公路行车安全的重要指标，可反映出路面摩擦抵抗行车滑动力的能力水平，主要采用摆式仪进行测试；②路面渗水检测，沥青路面本身具备一定的自防水能力，通过对碾压成型后的路面渗水性进行检测，可评价沥青混合料级配情况，避免在路面形成水膜，从而保证路面的抗滑性能；③压实度检测，如前文所述，压实度是路面实际使用性能的重要衡量指标，可根据工程具体情况选择压实度检测方法，发现问题后，及时对路面进行压实修正，避免影响路面的正常使用及使用寿命。

3公路工程沥青路面施工现场试验检测的意义

我们都知道公路工程施工是我国重点民生工程之一，公路工程健康稳定的发展在给人们带来方便快捷出行条件、提高居民生活质量的同时也为两地社会的经济发展做了不可磨灭的贡献，因此我们要全力保证公路的施工质量。沥青路面的施工质量决定着整条公路的整体质量，在施工中要对其进行现场试验检测，这样才能及时的发现施工过程中出现的问题并采取科学有效的方法进行补救。另外对公路沥青路面施工现场进行检测还可以在很大程度上提升路面的安全性能，降低公路投入使用后发生意外事故的可能性，对人们的财产和生命安全有一定的保障。总而言之，对沥青路面施工现场试验检是一项重要的内容，在实际中我们应该结合公路工程的具体情况选择合适的现场检测技术，为公路工程质量提供保障，促进公路工程的健康发展。

结束语

随着当前我国公路行业的不断发展，相应公路工程项目施工建设要求同样也越来越高，为了在施工过程中更好确保最终施工质量效果，从沥青路面施工方面进行严格把关是比较关键的一环。在公路工程沥青路面施工建设过程中，施工现场的试验检测技术应用是必不可少的，其能够更好辅助施工质量管理工作的落实，应该围绕着具体试验检测需求进行恰当选择，确保试验检测技术的应用能够表现出更强的实际效益，该方面研究价值较为突出。综上所述，以上内容就是对公路工程沥青路面施工现场试验检测技术研究的论述。

参考文献

[1]蓝天惠.浅谈沥青路面公路工程施工现场的技术管理[J].四川水泥，2017（08）：352.

[2]娄光泽.公路工程沥青路面施工技术及质量控制对策[J].交通世界，2017（21）：68-69.

[3]姚智强.公路工程沥青路面施工技术及质量控制问题分析[J].门窗，2017（05）：107.

[4]温永钢.公路工程沥青路面施工技术和质量控制分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（13）：197-198.

[5]姚征舜.公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略[J].建材与装饰，2016（48）：261-262.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2a0fd11512f48935553ca4a8.html