# 电力线走廊论文-吴晓东,李瑛,刘晓伟,龚浩,骆方

导读:本文包含了电力线走廊论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:合成孔径雷达,多尺度分割,变化检测

### 电力线走廊论文文献综述

吴晓东,李瑛,刘晓伟,龚浩,骆方[1]（2012）在《基于多尺度联合分割的SAR图像电力线走廊变化检测》一文中研究指出基于多尺度联合分割方法,提出一种SAR图像电力线走廊变化检测算法。该算法首先通过TurboPixels算法对多时相SAR图像电线塔走廊进行多尺度联合过分割,每个过分割区域即为一个"超像素";然后根据超像素区域的统计分布差异计算每个尺度上的差异度;最后融合多尺度差异,利用自动阈值提取最终的变化检测区域.实验结果表明该算法具有较为满意的变化检测效果.(本文来源于《电力科学与技术学报》期刊2012年04期）

穆超[2]（2010）在《基于多种遥感数据的电力线走廊特征物提取方法研究》一文中研究指出随着世界各国电网的加速发展,对电力输电网等基础设施的安全维护工作也提出了更高的要求。长期以来,对电力线网的巡检和维护工作主要依靠人工实地勘察来完成,这种人工巡线方法效率低,成本高,安全性差。而利用航空遥感技术进行电力巡线成为电力部门的迫切要求。在建立实时更新的叁维巡线地理信息系统或精确测量电力线和周围植被之间的相对距离时,遥感数据类型的确定,以及从遥感数据中提取电力线走廊特征物的方法都是需要考虑的问题。这也是本文的研究目标所在。本文首先研究了基于不同遥感数据的电力线路走廊特征物提取方法,在此基础上探讨这些遥感数据应用于电力巡检的优劣。具体研究内容包括：复杂自然背景条件下高分辨率无人机航拍影像中电力线的自动提取,基于多光谱影像树冠的准确分割和树木高度的估算,以及基于LIDAR数据的电力线点精确提取及叁维重建,在以上研究工作的基础上,探讨了不同遥感数据应用到电力巡线的优劣及发展趋势。其主要的研究成果和内容如下：(1)对无人机高分辨率航空光学影像中电力线的完整提取进行了详细研究。本文在总结电力线在低空无人机影像中的特性基础上,比较了各种边缘检测算子在直线提取中的优劣,将一种抗强噪声的Gabor滤波方法引入到电力线段提取中,深入分析了Gabor算子的参数选择方法,最后采用改进的Hough变换方法精确拟合滤波后的电力线段。实验证明,Gabor滤波算子在增强具有一定宽度的线状地物及背景噪声去除方面,确实体现出优于其它边缘检测算子的特点。并且改进的Hough变换提取直线的方法能有效的避免伪电力线的产生。(2)对高分辨率航空多光谱近红外影像中的树冠提取及高程计算进行了研究。首先通过摄影测量手段获取电力线走廊的数字表面模型及正射影像,再通过计算NDVI植被指数,较快、较精确的获取树冠区域,最后通过提取的树冠区域与DSM,计算树冠的高程。本文提出的基于植被指数的树冠提取方法相比传统的利用边缘检测算子精度更高。在树高的估算中,充分考虑了影像的几何变形及地面的高低起伏,树冠提取及高程估算方法更为严谨。(3)研究了从机载激光雷达点云数据中自动提取电力线并叁维重建电力线走廊的方法。总结了电力线在激光雷达数据中的特性,设计了一种基于角度的点云滤波方法及电力线点提取,自动叁维重建方法。该方法的特点是能够较完整的提取激光雷达数据中的电力线点,曲线拟合后形成完整的,连续的电力线走廊。在此基础上,本文最后对不同遥感数据运用到电力巡线中的优劣做了总结,探讨了基于遥感技术的电力巡线系统的发展趋势。研究成果对电力线的安全生产和检测,以及叁维电力巡线地理信息系统的构建,有一定的参考价值和应用前景。(本文来源于《武汉大学》期刊2010-10-01）

### 电力线走廊论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着世界各国电网的加速发展,对电力输电网等基础设施的安全维护工作也提出了更高的要求。长期以来,对电力线网的巡检和维护工作主要依靠人工实地勘察来完成,这种人工巡线方法效率低,成本高,安全性差。而利用航空遥感技术进行电力巡线成为电力部门的迫切要求。在建立实时更新的叁维巡线地理信息系统或精确测量电力线和周围植被之间的相对距离时,遥感数据类型的确定,以及从遥感数据中提取电力线走廊特征物的方法都是需要考虑的问题。这也是本文的研究目标所在。本文首先研究了基于不同遥感数据的电力线路走廊特征物提取方法,在此基础上探讨这些遥感数据应用于电力巡检的优劣。具体研究内容包括：复杂自然背景条件下高分辨率无人机航拍影像中电力线的自动提取,基于多光谱影像树冠的准确分割和树木高度的估算,以及基于LIDAR数据的电力线点精确提取及叁维重建,在以上研究工作的基础上,探讨了不同遥感数据应用到电力巡线的优劣及发展趋势。其主要的研究成果和内容如下：(1)对无人机高分辨率航空光学影像中电力线的完整提取进行了详细研究。本文在总结电力线在低空无人机影像中的特性基础上,比较了各种边缘检测算子在直线提取中的优劣,将一种抗强噪声的Gabor滤波方法引入到电力线段提取中,深入分析了Gabor算子的参数选择方法,最后采用改进的Hough变换方法精确拟合滤波后的电力线段。实验证明,Gabor滤波算子在增强具有一定宽度的线状地物及背景噪声去除方面,确实体现出优于其它边缘检测算子的特点。并且改进的Hough变换提取直线的方法能有效的避免伪电力线的产生。(2)对高分辨率航空多光谱近红外影像中的树冠提取及高程计算进行了研究。首先通过摄影测量手段获取电力线走廊的数字表面模型及正射影像,再通过计算NDVI植被指数,较快、较精确的获取树冠区域,最后通过提取的树冠区域与DSM,计算树冠的高程。本文提出的基于植被指数的树冠提取方法相比传统的利用边缘检测算子精度更高。在树高的估算中,充分考虑了影像的几何变形及地面的高低起伏,树冠提取及高程估算方法更为严谨。(3)研究了从机载激光雷达点云数据中自动提取电力线并叁维重建电力线走廊的方法。总结了电力线在激光雷达数据中的特性,设计了一种基于角度的点云滤波方法及电力线点提取,自动叁维重建方法。该方法的特点是能够较完整的提取激光雷达数据中的电力线点,曲线拟合后形成完整的,连续的电力线走廊。在此基础上,本文最后对不同遥感数据运用到电力巡线中的优劣做了总结,探讨了基于遥感技术的电力巡线系统的发展趋势。研究成果对电力线的安全生产和检测,以及叁维电力巡线地理信息系统的构建,有一定的参考价值和应用前景。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电力线走廊论文参考文献

[1].吴晓东,李瑛,刘晓伟,龚浩,骆方.基于多尺度联合分割的SAR图像电力线走廊变化检测[J].电力科学与技术学报.2012

[2].穆超.基于多种遥感数据的电力线走廊特征物提取方法研究[D].武汉大学.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2a1e5ae70abe1d07bfc3c394.html