# BIM技术在建筑机电安装工程中的应用分析宋晓军

中国建筑第八工程局有限公司上海200120

摘要：目前，我国建筑业快速发展，工程建设信息水平也不断提高，建筑机电安装作为建筑施工的重要组成部分，其中涉及很多专业内容，由于机电安装设备种类多、管线交错复杂，安装工作面临很多问题。BIM技术作为建筑信息化的重要技术手段，在一定程度上缓解了建筑机电设备安装的不足，为我国机电安装工程发展奠定了良好的技术保障。文章主要从工程实际出发探讨BIM技术在机电安装工程中的应用。

关键词：BIM技术；建筑机电；机电安装；技术应用

引言

BIM技术是在信息技术的基础上产生的建筑工程技术，其利用信息化技术将建筑平面图建成3D数据模型。这一技术应用促进建筑施工水平上升，成为当前建筑施工中的重要技术。施工人员必须掌握其应用的方法，保证BIM技术应用的有效性。

1BIM技术在建筑机电安装工程中的应用意义

1.1提高工程设计水平，为施工提供准确指导

在建筑机电安装工程中应用BIM技术，可及时发现设计图纸中的不合理之处，促进对其有效改正。利用BIM技术可建立建筑的3D模型，从而对机电安装工程实行精准的施工设计。利用更详细的方案为工程人员施工提供更加精准的指导。

1.2科学调整收支平衡，提升建筑施工的效益

以往建筑机电安装工程的预算多是设计等相关人员根据自身经验，对建筑平面进行分析后所得出的估算结果。由于在对平面分析时常忽略各项影响因素，其估算结果的准确性极低。BIM技术的应用，相关人员会利用其建立的3D模型对整个工程的细节进行分析，准确计算出总工程成本、各节点成本等，提升预算的准确性。同时，工作人员会对相应问题进行考量，实现对预算的合理控制，利于对预算费用的科学支配，适当扩大建筑施工的经济效益。

1.3规范物资采购标准，防治采购问题的发生

BIM技术的使用，通过建立的模型可对机电设备安装中所用材料的种类、性能与数量进行精细的规划与预算。这就为物资采购人员提供了标准的采购依据，保证材料物资采购的准确性，大大降低因采购员盲目采购所导致的各种问题发生的可能性，如材料型号不对、数量不足或过多等问题。

2BIM技术在建筑机电安装工程中的应用

2.1建筑结构、机电模型

BIM技术又称之为建筑信息模型，由于建筑工程中机电安装涉及电气、给水、排水、通风空调、消防等多专业的内容，在安装过程中会存在很多的管线交错重叠，针对工程施工而言，机电设计是非常重要的一部分，只有做好前期的设计规划，才能保证后续施工管线布置的科学合理。利用BIM技术构建建筑信息模型，能够以三维视图的状态对工程管线布置进行详细的了解，通过BIM强大的系统建模技术，以建筑和结构为参照物，通过BIM技术与CAD建立联系，采用Revit软件进行开发，将二维图纸转化为三维视图，修改调整原有图纸中不合理的管道模型布局，对全专业机电模型进行进一步优化。

2.2在提高安装施工质量方面的应用

提高建筑机电安装质量，为建筑使用者提供更好享受，继而提升业主满意度，实现建筑工程最大使用价值。为此施工负责人在实际施工时要根据建筑者的需求对工程进行详细规划，使建筑施工质量更好地满足建筑者的要求。在建筑机电安装施工时，施工负责人要及时、准确了解建筑者对机电安装的要求，以此促进设计的合理性与可行性。以暖通专业施工为例，首先由设计人员与施工负责人与建筑者进行协商，在了解其具体要求后，就其可行性进行研究。就施工要求达成一致意见，为施工设计提供合理的设计依据。在制定暖通施工计划后，利用BIM技术建立施工模型，与建筑者进行沟通，由其审定设计确定计划的可行度，根据其提出的可行建议，对施工方案进行调整。以此确定设计有效性，便于对施工给予指导。其次冷冻机房安装设计，工作人员要充分理解施工的设计图纸，明确该工程施工的具体要求。然后采用BIM技术建立起相关的模型，并改正图纸上的错误，解决图纸中的问题。在施工中常出现实际施工情况与设计不符合的问题，对施工进度与质量产生影响。施工负责人、设计者与建筑者对其进行协商解决，根据施工现场的情况更改设计方案。最后，在使用BIM技术设计后，根据设计数据制定检查报表。以此对管道等工程的施工标准进行检测，若出现不达标的问题，施工人员要及时对其进行处理，如管线的直径不符合施工标准要求，施工人员将其更换为合格的直径管道。

2.3BIM技术在工程成本管理中的应用

现阶段，随着市场竞争激烈程度的提升，建筑工程企业想要实现更好的发展，除了要提升建筑工程的质量之外，还需要对工程的成本进行控制。在这样的情况下，建筑工程企业对于成本管理的工作更加重视。通过使用BIM技术，实现了将不同造价管理阶段的成本管理工作整合起来。

（1）造价管理的设计规划阶段。在造价管理的设计规划阶段，主要列出了建筑机电安装工程的预算。利用BIM技术，能够在模型中直观的看到工程的总量清单，也能够查看到具体工程的参数以及设计参数。结合预算技术的使用，能够实现对建筑机电安装工程整体预算的确定。在基于BIM技术的软件平台中，包含着统计程序，相关工作人员能够更加快速准确的完成统计。另外，结合基于BIM技术的预算软件中包含的3D布尔运算，以及依照实际工程进行折减的功能，能够使计算出的工程量与实际的工程量更加贴近。

（2）造价管理的管理运营阶段。通过在造价管理的管理运营阶段使用BIM技术，能够对建筑机电安装工程中不同环节的不同阶段的工程量进行精准的计算。当建筑机电安装工程中的工程量发生变化时，通过调整基于BIM技术建立起的模型中的各项参数，就能够同时完成对于原有工程造价的更改与计算。另外，通过使用BIM技术，能够对不同框架图下的造价进行核算，并依照特定的条件确定不同阶段下的工程造价，整体的提升了建筑机电安装工程造价管理的质量。

2.4在大型空调机房安装中应用

以大型空调机房安装为例，对BIM技术的应用进行具体讲解，以方便人们深化理解这一技术。第一，数据等信息的采集。收集建筑与机电相关设备的数据的信息，并采集建筑者对空调机房安装的各种合理要求，作为工程设计的参考依据。第二，设计人员分析各类信息，然后构建建筑整体模型。利用模型制定空调机房的安装设计方案，与相关人员对其进行研究与改进，确保方案科学性与可行性。空调机房安装最重要是各管线的安装，为此设计时要重点关注管线施工规划。防治施工时管线之间或管线与建筑结构间发生碰撞。第三，使用BIM技术完成虚拟施工，检测设计中仍存在的问题。并在不断的模拟安装中找到解决问题的方法。进一步提高安装质量，减少问题的发生。第四，利用信息技术将各节点的施工细节进行全方位展示，加深施工人员对安装计划与所需技术的了解。从而保证空调机房安装每一项工作的高效落实，提升该安装工程的综合施工质量。第五，在模型中添加空调的相应参数，模拟空调工作效果。找到最佳的制冷效果及其对应的耗电量，为日后的维修提供一定的参考信息。

结束语

综上所述，建筑机电安装工程是建筑物整体性能得以实现的关键所在，随着智能化建筑的不断增多，机电安装工程也逐渐受到人们的重视，为了降低不必要的浪费，提高工程施工质量，合理应用BIM技术可以实现多项工作，为施工人员提供良好的参考依据。为了提高BIM技术的应用水平，机电安装施工人员应该不断提高自身的专业素质与技术能力，学会用知识武装自己，能够充分发挥BIM技术的优势，推动建筑机电安装事业的健康发展。

参考文献：

[1]姜晓龙.BIM技术在机电安装工程中的应用研究[D].吉林建筑大学，2017.

[2]祝方才，刘增杰，易伟强.BIM技术在建筑和机电安装工程中的应用[J].城市住宅，2018，25（4）：58-61.

[3]梁珂，胡伟.基于BIM应用技术的建筑机电安装工程设计探析[J].机电产品开发与创新，2018，31（5）：50-52.

[4]吴董军，夏瑞花.BIM技术在机电安装工程中的应用[J].南方农机，2018，49（15）：154.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2a95dfc4edc1aa4966d3f95e.html