# 索梁组合体系论文-詹焕辉

导读:本文包含了索梁组合体系论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:混凝土柱,板,隔层钢结构梁,组合体系结构,设计与应用

### 索梁组合体系论文文献综述

詹焕辉[1]（2019）在《钢筋混凝土柱、板与隔层钢结构梁组合体系结构的设计与应用》一文中研究指出通过对钢筋混凝土柱、板与隔层钢结构梁组合体系结构的设计与施工应用分析,充分展示了此类结构形式与纯钢筋混凝土框架结构相比较的优势,从不同角度体现出了它的经济性,且对提高工程施工质量具有更高的可靠性,更有利于实现整体装配化施工。本文还对混凝土柱与H型钢梁节点的构造设计与施工做法进行了归纳总结,从细节中反映了此类结构体系的实用性与可靠性。(本文来源于《江西建材》期刊2019年09期）

邵小军[2]（2019）在《钢管混凝土拱梁组合体系桥梁施工阶段拱座应力分析》一文中研究指出钢管混凝土拱梁组合桥梁施工采用整体吊装方案时,整体吊装后的系梁内劲性骨架处于空钢管阶段,结构受力复杂。文章以某实际桥梁为例,采用ABAQUS建立局部有限元模型,对拱肋与系梁劲性骨架连接部位的应力分布特点进行了分析。结果表明:拱肋与系梁劲性骨架连接节点应力在允许范围内,没有出现局部屈曲现象;拱肋最大Mises等效应力出现在下端管的下边缘与系梁加劲骨架上钢板交界处;系梁劲性骨架节点出现较为明显的应力集中现象,最大Mises等效应力出现在第一根斜腹杆与下弦管连接节点部位,离索力张拉端越远,节点局部应力集中程度越小。建议在系梁钢管桁架的弦管内填充混凝土,以增加整个系梁劲性骨架的刚度,并减小连接节点的应力集中程度。(本文来源于《西部交通科技》期刊2019年09期）

郝翠,曹新垒[3]（2019）在《预应力混凝土刚构-连续梁组合体系桥梁合拢次序分析》一文中研究指出以茨淮新河大桥为工程背景,论述了该类结构体系特点桥梁的合拢次序的一般规律,计算分析了叁种不同合拢次序对主梁成桥线型、运营阶段应力分布及刚构主墩墩顶位移等的影响。按照既定合拢次序,可使主梁运营状态下受力更为均匀合理。对同类型桥型的计算分析、施工也有一定参考价值。(本文来源于《安徽建筑大学学报》期刊2019年04期）

宋书军[4]（2019）在《下承式连续拱梁组合体系异型拱桥设计》一文中研究指出宁海县宁东新城腾飞路下徐溪大桥主桥为25 m+80 m+25 m的空间叁角形拱肋异型拱桥,是叁跨连续钢箱梁与下承式拱的组合体系。叁角形拱桥是目前新近发展的一种异型拱桥结构,该桥以独特的拱结构设计,让人感觉自然流畅,通过结构本身展现的力度感彰显了简洁、挺拔、刚劲有力的造型之美。拱肋为钢结构拱肋,采用全焊钢箱形截面,截面呈六边形布置;两片拱肋之间于顶部设置横向连系。主梁加劲梁采用纵横梁体系。吊索区标准节段长度为7.5 m,吊索均采用平行钢丝索。主墩采用柱式墩,桥台采用扶壁式桥台,均下接承台桩基。采用midas软件进行静力及稳定性分析,表明结构的强度、刚度及稳定性均符合规范受力要求。采用ANSYS有限元软件对构造受力复杂的局部关键节点区域进行有限元叁维仿真分析可知,局部满足受力要求,结构设计合理。(本文来源于《城市道桥与防洪》期刊2019年07期）

黄国凯[5]（2019）在《拱梁组合体系拱桥关键节点有限元分析》一文中研究指出以某主跨85 m钢管混凝土拱桥为研究对象,采用ANSYS建立局部精细化模型,对拱座进行受力分析。研究表明:拱梁组合体系拱桥拱座的结构刚度比较大,在拱脚最大弯矩工况下,最大变形出现在哑铃型拱肋加载截面下缘,变形值仅为4.3 mm;拱座整体应力分析表明,结构受力以纵桥向受压为主,整体应力值不大,拱肋与拱座节点交界面因刚度突变出现了较大的应力变化,存在不大于1MPa的主拉应力;除了端横梁预应力锚固处压应力在10 MPa左右,其他部位应力绝对值均在1 MPa以下,满足要求;为了进一步优化结构受力,避免局部应力集中,应在结构中增加加腋、倒角等。(本文来源于《福建工程学院学报》期刊2019年03期）

李磊,王超,王永伟[6]（2019）在《拱梁组合体系拱桥拱肋吊装施工研究》一文中研究指出以实际工程为例,介绍了拱梁组合体系先梁后拱施工中拱肋吊装施工的方案和计算,重点阐述了履带吊上桥对桥梁结构影响的计算。全面分析各种影响因素,并通过对重型履带吊上桥的各种荷载进行分析计算,对带支架的箱梁结构进行验算,证明了重型履带吊上桥施工方案可行。沙河大桥的成功应用,为同类型桥梁吊装施工提供了参考。(本文来源于《工程建设》期刊2019年06期）

宫赛[7]（2018）在《基于成桥状态下钢-混拱梁组合体系桥梁的力学参数敏感性分析研究》一文中研究指出本文主要研究钢-混拱梁组合体系桥梁在不同使用工况下的受力特性,确保桥梁结构在不利荷载作用下能够满足设计要求和具有良好的成桥状态。以西北某市桥梁为依托工程,采用Midas/Civil空间有限元分析软件,选取铺装层的超欠方量、温度的整体升降作用、混凝土的收缩徐变作用为参数,进行该体系桥梁的力学参数敏感性分析。研究结果表明:整体升降温对主梁的受力及变形的影响最为显着,收缩徐变次之,铺装层超欠方最小;温度等的作用会在该高次超静定结构中产生很大的次内力;混凝土的收缩徐变作用呈现出先发展很快后逐渐趋于稳定的规律。并通过修正参数对桥梁的施工进行控制,得到成桥阶段主梁及桥面板主梁及桥面板受力状况良好。此研究结构体系桥梁的设计具有一定的指导意义。(本文来源于《榆林学院学报》期刊2018年06期）

庞浩然[8]（2018）在《无背索斜拉—连续梁组合体系桥梁力学性能分析与优化研究》一文中研究指出为了满足不同功能要求,可对桥梁结构的基本体系进行组合,从而丰富创新了桥梁结构体系。无背索斜拉桥与连续梁桥的组合协作,兼顾了桥梁的景观造型和跨越能力,给城市桥梁的设计提供了新方案。目前对该类组合体系桥梁的结构力学性能分析及优化研究较少,有许多实际问题有待进一步解决。本文主要研究内容如下:(1)在总结斜拉桥、无背索斜拉桥和无背索斜拉—连续梁组合体系桥(部分斜拉桥)的发展历史、研究现状和基本力学特性的基础上,采用Midas/Civil有限元软件分别建立塔梁固结体系、连续梁和刚构体系(常规无背索斜拉桥)叁个空间有限元模型,对比分析无背索斜拉—连续梁组合体系(塔梁固结体系)桥梁在恒载、活载和温度荷载作用下的结构力学性能。(2)分析了既有的确定斜拉桥合理成桥状态方法的优缺点和适用范围,并对应力平衡法和影响矩阵法的原理和计算过程进行了详细的阐述。提出利用索力竖向分力与主梁恒载的比值初步确定成桥状态,采用应力平衡法确定主梁和索塔的弯矩可行域,利用影响矩阵法,借助MATLAB软件实现索力的优化。最后总结了无背索斜拉—连续梁组合体系桥梁确定合理成桥状态的具体计算步骤。(3)选取无背索斜拉—连续梁组合体系桥梁的索塔倾角、索塔塔跨比、主梁拉索间距、主梁刚度和索塔刚度等结构设计参数,运用控制变量法对参数进行敏感性分析,分析不同参数对组合体系桥梁力学性能的影响规律。(本文来源于《长安大学》期刊2018-04-16）

薛玉波[9]（2018）在《临时铰在拱梁组合体系桥梁中的应用研究》一文中研究指出拱梁组合体系桥梁中拱脚裂缝及弯矩的控制尤为关键,本文提出了在拱梁组合体系桥梁施工过程中设置临时铰的方法,并以广陵大桥主桥为例,对不设置临时铰和设置临时铰两个施工方案进行比选,通过有限元计算得到设置临时铰更有利于控制拱脚弯矩,因而采用设置临时铰的施工方案。对其结构承载力等进行验算后,得到结构承载能力符合规范要求。在广陵大桥主桥中应用临时铰的工程实例,可为类似桥型设计与施工提供借鉴。(本文来源于《广东建材》期刊2018年04期）

李小龙[10]（2018）在《大跨度高净空现浇梁钢管立柱贝雷梁组合支架体系检算分析研究》一文中研究指出蜀蓉立交为标准3层式苜蓿叶互通,结合工程实际,主要介绍天府主线桥第十联现浇梁,钢管立柱贝雷梁组合支架力学检算、分析与应用。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2018年07期）

### 索梁组合体系论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

钢管混凝土拱梁组合桥梁施工采用整体吊装方案时,整体吊装后的系梁内劲性骨架处于空钢管阶段,结构受力复杂。文章以某实际桥梁为例,采用ABAQUS建立局部有限元模型,对拱肋与系梁劲性骨架连接部位的应力分布特点进行了分析。结果表明:拱肋与系梁劲性骨架连接节点应力在允许范围内,没有出现局部屈曲现象;拱肋最大Mises等效应力出现在下端管的下边缘与系梁加劲骨架上钢板交界处;系梁劲性骨架节点出现较为明显的应力集中现象,最大Mises等效应力出现在第一根斜腹杆与下弦管连接节点部位,离索力张拉端越远,节点局部应力集中程度越小。建议在系梁钢管桁架的弦管内填充混凝土,以增加整个系梁劲性骨架的刚度,并减小连接节点的应力集中程度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 索梁组合体系论文参考文献

[1].詹焕辉.钢筋混凝土柱、板与隔层钢结构梁组合体系结构的设计与应用[J].江西建材.2019

[2].邵小军.钢管混凝土拱梁组合体系桥梁施工阶段拱座应力分析[J].西部交通科技.2019

[3].郝翠,曹新垒.预应力混凝土刚构-连续梁组合体系桥梁合拢次序分析[J].安徽建筑大学学报.2019

[4].宋书军.下承式连续拱梁组合体系异型拱桥设计[J].城市道桥与防洪.2019

[5].黄国凯.拱梁组合体系拱桥关键节点有限元分析[J].福建工程学院学报.2019

[6].李磊,王超,王永伟.拱梁组合体系拱桥拱肋吊装施工研究[J].工程建设.2019

[7].宫赛.基于成桥状态下钢-混拱梁组合体系桥梁的力学参数敏感性分析研究[J].榆林学院学报.2018

[8].庞浩然.无背索斜拉—连续梁组合体系桥梁力学性能分析与优化研究[D].长安大学.2018

[9].薛玉波.临时铰在拱梁组合体系桥梁中的应用研究[J].广东建材.2018

[10].李小龙.大跨度高净空现浇梁钢管立柱贝雷梁组合支架体系检算分析研究[J].建筑技术开发.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2ad1c4e2ff903d156a18a2b1.html