# 如何有效预控水电安装工程在建筑项目中的质量问题

惠州市深广瀛珠宝发展有限公司516000

摘要：建筑水电安装是建筑工程项目施工中的关键环节，其质量不仅关系着住宅用户的生活质量，也关系着建筑水电安装企业的企业形象。目前建筑工程水电安装存在着管道渗漏、漏电等质量问题，本文主要分析其问题成因并提出如何进行预控的措施。

关键词：有效预控；水电安装；质量问题；有效预控措施

正确的水电安装以及加强其安装施工的过程管理有助于提升水电安装工程质量。质量控制贯穿水电安装施工的施工前、中、后，抓住质量安装问题制定解决方案，提高安装水平与质量。同时，水电安装质量控制也有助于企业经济效益提高、社会效益提高。

一、建筑工程水电安装中质量问题分析

（一）给排水施工问题

第一，管道安装问题。水管管道施工中，管道开关、阀门是重要环节，在给排水施工中有着重要影响，比如：开关、阀门信号、规格与安装方案不符合导致开关、阀门无法正常启闭。第二，水管质量。在安装过程中一些企业为获得更大经济效益从水管质量入手，产品以次充好，如：管壁过薄、外壁粗糙、承接口不合格等导致水管渗漏，降低安装质量。第三，管道未清理。管道施工前管道内的杂物、淤积物未清理干净，未严格密封预留排水口导致杂物进入管道内部，管道堵塞。

（二）电气施工

第一，照明灯具安装过程中未设置挂线盒，灯座安装不稳固影响电气工程质量。开关、插座安装位置不当、插线接线不当、插座和地面距离不一。配电箱面板与流域缝隙大，输电导线不稳固，特别是输电导线过多时未进行挤压处理使导线被切断。配电箱没有准确划分输电线颜色，输电线混淆、总配电箱未安装接地。第二，电路埋设不合理。PVC电路管不稳定、钢管管壁厚度未达到设计要求、电缆未采取穿管抱箍、金属线槽接地不稳定。电路作业时一些工作人员没有进行吊顶导线穿管保护或者暗管转弯半径较小，无法连接弯头导致导线受损。第三，防雷接地不当。引下线、避雷带存在虚焊、虚接问题，焊渣清理不及时，避雷带焊接位置未进行防锈处理，接地线连接错误。特别是在穿越建筑主体防雷处理，补偿器设计不科学，穿墙处理时未设置保护管。一些施工人员用螺纹钢代替圆钢，降低防雷效果。

二、水电安装问题成因分析

（一）水电安装作业不规范

施工方案是保证建筑施工的基础前提，要求规范按照施工方案作业。但现阶段施工时存在不规范作业，企业及施工人员缺少对施工方案重视，未审核施工方案的条件下就进行施工，难以保证水电安装质量。

（二）水电安装缺少质量检验环节

建筑施工结束后必须要验收，其中水电安装作为建筑施工重要环节，进行质量验收关系着水电安装质量。在实际安装监管时缺少监督管理重视，对水电安装缺乏质量把关，质量检验形式化难以发挥有效作用，降低水电安装质量。

（三）水电安装材料质量低

水电安装材料作为水电工程重要组成部分，关系着工程质量效果。一旦材料质量不过关就会影响安装质量，如：管道渗漏等。材料进场前未进行质量检验，给后续水电安装留下质量隐患，特别是在激烈的市场竞争下各种材料琳琅满目，鱼目混珠，一旦疏忽质量问题就会影响工程质量。

三、建筑工程水电安装中质量预控

伴随着建筑工程数量的增加，一些企业为尽快交工而忽略工程质量，给后续居住使用带来较大影响。建筑工程中，水电安装作为重要组成部分，一旦安装不合格将会给建筑工程质量留下隐患，降低工程质量。针对当前水电安装问题，企业需加大质量预控，立足于材料监督、技术水平提高、安装变更上报等多方面。只有这样，才能保证水电安装质量。

（一）加大质量预控

第一，水电安装想要做好质量控制就要深入施工始终。施工准备阶段，工作人员抓住关键环节、流程、施工方式控制，做好先进技术、设备应用控制。结合工程实际情况制定水电安装施工方案并由技术人员、施工人员、监理人员等审核，及时调整不当环节。

第二，结合施工方案需求加大技术、方案、材料审查。

第三，工作人员重视隐蔽环节质量监督。关键施工位置、环节有专业人员进行，全面做好隐蔽项目质量控制。已经完成的水电施工展开质量检验，这是保证水电质量重要途径。质量验收过程中全面落实水电质量验收要求，禁止使用劣质材料，约束施工行为，不留一丝安全隐患。施工管理人员严格遵守水电安装质量验收标准，做好质量把关，如：给排水管道压力验收、水电安装位置确定、照明灯具安装。只有全部符合验收要求才可准备后续环节，如果存在不合格环节则需返工，二次验收直至达到标准要求。

（二）设置预控管理部门

施工企业需结合实际工程情况设置质量监督管理部门，遵循施工方案制定监督管理方案。专业技术人员掌握法律制度，严格根据管理制度展开监督管理。施工前预见可能出现的问题，制定应对措施，综合分析工程现场状态并调整施工方案。

（三）安装变更预控

水电安装施工具有工程量大、施工时间长的特点，存在的影响因素较多，比如：地理环境、施工环境、工艺技术。想要保证水电安装质量就要立足于多方面、全过程进行质量控制，如：材料、施工工序、施工方法，制定应对措施。材料采购时需结合规程要求，综合比较多个商家选择性价比最高的商家，不可为节约成本投入以次充好。单位安排监督管理人员进行质量监管，一旦发现质量问题立即命令整改，及时进行变更环节上报确保施工质量。

（四）提高水电安装施工人员综合素养

施工人员作为水电安装指导者、控制者对工程质量影响较大。因此，企业需对施工人员进行系统培训，提高施工人员专业水平，避免人为因素影响降低水电安装质量。水电施工前，企业根据施工人员综合水平展开教育培训，制定培训审核计划与考核指标，对施工现场常见问题组织水电施工人员汇总，积累安装经验，确保水电安装质量。此外，技术交接。通过技术交接拉近施工人员和技术人员交流，施工人员掌握施工设计方案和技术要求、质量标准。通过技术交接引导施工人员掌握施

（五）水电安装分工预控

水电安装具有系统性、综合性特点，在实际工程中想要确保工程顺利进行，首要条件就是做好责任分工，加强管理人员、施工人员、技术人员之间的有效配合，进而确保项目工程的顺利施工。在施工准备阶段，结合项目具体状态，优化管理层、领导层的不同监督职责，使每名管理人员清楚的了解自己管理范围与管理工作，清楚了解自己所肩负的责任。只有做好责任划分，才能确保工程管理的顺利进行，避免出现无人负责、相互推诿现象。

结语

综合分析，建筑施工中水电安装作为重要环节，一旦质量不过关将会影响工程质量，给人们生活带来不便，甚至威胁生命财产安全。所以，做好水电安装质量控制尤为重要，抓住水电安装质量，制定规范的施工方案，规范安装，及时排除质量隐患，提高工程质量。此外，企业还应提高施工人员专业水平、综合素养，约束施工行为，确保规范施工，从根本上保证水电安装质量。

参考文献：

[1]加强建筑工程管理及提升建筑工程质量[J].张闯.建材与装饰.2017（52）

[2]建筑工程管理中的安全隐患及其对策研究[J].黎绍邦.建材与装饰.2018（07）

[3]建筑工程水电安装质量问题的预控方法[J].万称如.中小企业管理与科技（上旬刊）.2010（06）

[4]试论水电移民工程项目设计总承包风险及防控措施[J].郑萍伟，何生兵.四川水力发电.2014（02）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2af384cab5b46cbb9695f0dd.html