# 光缆线路维护管理系统设计

饶学军；段景汉（西安通信学院，西安710106）

摘要：根据目前光缆线路维护管理现状，提出了该管理系统的功能，讨论了软件系统体系结构包括数据库设计和软件模块设计，重点介绍了各个模块的功能。

关键词：光缆线路维护管理系统；数据库；功能模块

中图分类号：TN913.3文献标识码：A文章编号：1006-4311（2010）08-0128-01

0引言

随着光缆线路不断增加，光缆线路维护工作日益繁重和复杂。目前，绝大多数光缆线路维护管理工作仍然处于人工方式阶段，缺乏有效的信息系统作为支撑和工具，线路资源管理存在很多的问题，既影响技术改造的升级，也影响人民群众的政策生活和社会经济发展，因此，我们通信线路代理维护企业应该努力提高自身光缆线路技术水平，努力提高维护管理水平，通信线路系统的稳定高效运行保驾护航，这是关系到国家民生的大事，需要我们认真对待。

1系统功能

针对当前通信线路代维企业面临的维护管理最需要解决的问题，必须要建立先进智能化的光缆线路维护管理系统，这需要建立在面向对象的编程概念和软件工程管理理念的基础之上。对光缆线路维护人员应进行科学合理的管理，实现对光缆线路维护人员工作效率的最大优化，利用曲线分析图，定制出定量的数据和图表，以供决策部门和管理人员决策之用。要实现对基站光缆、网络光缆环路图、主干配线光缆和基站光缆、各条主线和支线以及光缆的系统进行实时管理。要为有关部门决策和管理人员提供准确的全局光纤设备的动态信息。对材料库存进行管理，保证材料时刻充足，满足施工维护需求。

2系统软件体系结构

2.1数据库设计数据库是管理系统的核心组成部分，其设计包括数据录入、数据存储和数据检索等设计。系统的体系结构采用浏览器/服务器（Browser/Server）模式。在这种体系结构中，数据库服务器的运行效率是决定整个系统运行效率的一个非常重要的方面，而数据库管理系统的选择直接决定数据库服务器的运行效率。系统采用Oracle8i数据库[2]，又充分发挥关系数据库信息共享与查询速度的优势。利用Oracle8i的数据插件OracleSpatial的数据处理能力，通过Mapx组件可把数据存入后台的Qracle8i数据库中，实现属性数据和空间数据的一体化存储，并可处理这些空间数据[3]。处理方式与处理符合ManInfo的Tab层数据相同。

2.2软件模块设计通过对当前通信线路代维企业面临的维护管理实际需求进行分析，在具体开发和应用时，对系统功能作了进一步的划分和重构，有关原则[4]如下：①各模块的功能相对独立；②各模块间的数据依赖性尽可能少，以保持数据的独立性；③数据冗余度尽量小，以保持数据的完整性；④模块间保持必要的数据联系；⑤划分应便于整个系统的分阶段实施及维护。

遵循以上原则，将总功能划分为日常维护人员管理、技术维护人员管理、集中维护人员管理、管道杆路管理、库存材料管理、基站光缆设备管理、传输线路管理、查询统计分析、外部数据接口和系统管理等9个模块。系统的9个模块既相对独立又相互补充，构成完整的光缆线路维护管理系统，实现对光缆线路维护工作的全面管理。

2.2.1日常维护人员管理模块日常维护人员管理模块主要记录日常维护人员每天的工作情况，通过查询分析他的工作进度，对他的工作进行督促，同时可以对日常维护工作计划进行优化调整。

2.2.2技术维护人员管理模块技术维护人员管理模块主要记录技术维护人员每天的工作情况，通过查询分析他们的工作进度，可以对技术维护工作计划进行优化调整，并通过分析个人工作特点进行优化组合达到最佳的工作效率。

2.2.3集中维护人员管理模块集中维护人员管理模块主要记录集中维护人员每天的工作情况，当遇到障碍抢险时通过查询分析他们的工作情况，制定最佳的抢险方案和组织集中维护人员进行抢险，做到质量优速度快的完成任务。

2.2.4管道杆路管理模块管道杆路管理模块完成对光缆线路上管道杆路信息的管理。包括机房大楼或基站、管道（含管孔、子管、地槽）、人井、手井、杆路、吊线等属性数据的直观快捷的录入、编辑和查询。

2.2.5库存材料管理模块库存材料管理模块对材料出入库及退库情况进行记录、查询、统计，实时显示库存材料数量信息，当材料数量不足时进行提示。

2.2.6传输线路管理模块传输线路管理模块对每一段线路信息进行记录、管理。作为制定下一段维护计划的依据。

2.2.7查询统计分析模块查询统计管理模块提供多种查询方式，可以为通信线路规划、迁改提供辅助决策，为设计施工提供依据，同时可以为线路维护时提供帮助。系统能对通信网络资源的利用状况以及电路的使用情况进行统计分析。

2.2.8系统管理模块该模块主要完成业务以外的管理配置功能，包括用户权限管理、日志管理、系统数据库的备份和恢复、系统配置等。

3结束语

该光缆线路维护管理系统针对光缆线路代维企业的需求，全面实现对传输网络、交换网络、接入网络、线路支撑网络及数据网络等资源的统一平台和物理资源管理。该系统能够实现资源的网络组织和优化，为决策和经营部门提供定量的分析数据。系统完整地构建了通信网络资源的图纸库、属性库，为维护工作中人员、设备的调度及业务部门的使用提供了全面的支撑。该光缆线路维护管理系统的开发和应用，为光缆线路代维企业管理提供了一种全新思路和优质高效的管理手段。

参考文献：

[1]袁洲.电力通信综合管理系统的构建[J].通讯世界，2009，（9）：68-69.

[2]路川，胡欣杰，何楚林.Oracle10gDBA宝典[M].北京：电子工业出版社，2007.

[3]盖国强，叶粱.Oracle数据库性能优化[M].北京：人民邮电出版杜，2004.

[4]陈捷，赵春宇，彭晓东.基于AM/FM/GIS的电信管线管理系统的设计与实现[J].测绘科学2006，（3）：74-76.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2b5e33c6f43962fa8f33cd13.html