# 室内环境污染分析与甲醛检测技术应用研究王江涛

天津荃净科技有限公司天津300000

摘要：本文对室内环境污染进行了分析，目前在甲醛检测中常用的技术包括：分光光度法、色谱法、荧光法，这三种检测技术均在甲醛检测中发挥着重要作用，为降低甲醛释放量，将室内空气质量提高，需要科学选取装饰的材料，同时合理控制材料使用量。在完成住宅装修以后，需要强化室内通风与换气，在天气比较好的时候，打开门窗，保证室内空气可以正常的流通，得以和室外空气进行交换，从而来营造一个健康绿色的居住环境。

关键词：室内；环境污染；甲醛检测技术

引言

在居民的日常生活中，室内污染构成了很关键的污染来源，此类污染可能伤害到居民健康。严重的情况下，室内污染还会引发呼吸道或其他器官疾病，对此有必要予以更多的关注。应当明确的是，防控室内污染需要综合运用多学科的基本知识，因此表现为学科交叉的特征。与防控室内污染源有关的手段和技术措施还将不断完善，因此有利于从根源上消除污染物带来的威胁。为此，技术人员还需要摸索经验，通过运用适当的措施来保障居民健康。

1室内环境污染分析

室内大气污染并非凭空产生的，此类污染通常来源于较长时间的污染物累积，因此出现了浓度较高的室内污染。上述污染物一旦被吸入，将会威胁到呼吸道及其他的机体器官。依照现行的基本规定，室内污染物通常涉及到颗粒物、毒害性的二氧化硫、二氧化碳及其他很多气体。具体来讲，室内污染物应当包含如下的基本来源：

首先是苯类物质。从室内污染角度来讲，苯类物质构成了污染性相对很强的一类物质，其中的典型为二甲苯、甲苯与苯等。苯类物质整体上表现为油状的透明液体，苯类蒸汽具有毒害性并且散发芳香。经过分析可知，人体对于苯系物如果不慎吸入，则会刺激到呼吸道黏膜与皮肤，严重时则会造成中毒，进而引发白血病与再生性贫血。

其次是甲醛等物质。最近几年，甲醛给室内空气带来了严重度很高的污染，因此逐渐受到了关注。从基本样态来看，甲醛经常表现为游离状的特征，很易溶解且具有刺激性味道。目前的状态下，很多家居装饰材料都含有甲醛，而挥发后的甲醛将会导致污染。很多新装修的居室通常都会散发十分刺鼻的味道，进入居室的居民就可能表现为呕吐恶心、咽喉异物感、呼吸受阻、刺眼流眼泪等系列反应。甲醛构成了脑瘤、结肠癌、基因突变与鼻咽癌的罪魁祸首，严重时还会引发白血病或染色体的异常。

第三类为氨气与氡。氨气具有强烈臭味，本身属于无色的碱性气体，并且易溶于水。人体如果长时间吸入了氨气，就会腐蚀上呼吸道并且刺激各种感官；在情况严重时，吸入氨气还会带来肢体乏力、头晕恶心或呼吸窘迫等表现。氡属于放射性的衰变物，此类污染物具备放射性特征，对于消化道表现为较强的伤害性。室内如果存在氡的污染物，那么微粒状的衰变物将会缓慢在肺部沉积，对于肺细胞表现为较强损伤。在较短的几年时间里，吸入氡的人体肺部就可能引发癌变。

此外还包括TVOC类的物质。TVOC可以用来表示有机化合物，此类化合物整体上具有很强的挥发性特征。有机污染物包括醛类、挥发性物质与多环芳烃，这三类物质合称为TVOC。从具体类型来讲，TVOC应当包括醛类、酯类、芳烃类与烷类等很多类型，上述物质都表现为较低的沸点。人体对于上述物质如果不慎吸入的现象，则会迅速出现头痛、四肢乏力、嗜睡或头晕等。除此以外，对于机体造血以及肝肾都可能表现为较强损伤性，严重时还会引发变态反应。因此可以得知，针对有机的挥发性室内污染有必要密切进行关注，因地制宜进行全方位的防控。

2主要检测技术

2.1分光光度法

分光光度法是指通过测定被检测物质在特定波长和波段内光的吸收强度或发射强度，从而实现物质的定性和定量检测，具体到特定的检测物质，被检测物与某些物质的特异性结合产生特定波长的光，通过测定该特定波长光的位置以及吸收强度或发射强度来达到被测物定性和定量的检测，因此，在分光光度法的检测中，选择与被检测物的结合物是检测的关键。对于甲醛的分光光度检测法，在现有的能够与甲醛进行特异性结合的物质有很多种其中主要包括：（1）乙酰丙酮法，在弱酸性的条件下，甲醛与乙酰丙酮以及铵盐生成黄色化合物；（2）变色酸法，在浓硫酸存在时，甲醛与变色酸形成紫色络合物；（3）酚试剂法，甲醛与酚试剂（3-甲基-2-苯并噻唑腙盐酸盐，MBTH）反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被铁离子氧化生成蓝绿色化合物；（4）品红-亚硫酸法，甲醛与品红-亚硫酸在硫酸存在的情况下呈蓝紫色的特性对甲醛进行检测。（5）AHMT法，甲醛与AHTM（4-氨基-3-联氨-5-巯基-1，2，4-三氮杂茂）在碱性条件下缩合，然后经高碘酸钾氧化成紫红色化合物；（6）间苯三酚法，甲醛与间苯三酚在NaOH碱性条件下发生缩合反应生成橘红色化合物；（7）盐酸苯肼法，甲醛与盐酸苯肼经铁氰化钾在酸性条件下氧化反应生成橙红色化合物。

2.2色谱法

色谱法具有较高的敏感度，通常包括：气相色谱法、液相色谱法。气相色谱法通常利用水溶液来检测甲醛，而气相色谱法则是将2，4-二硝基苯肼涂抹到一定介质上，从而形成稳定的甲醛腙，对甲醛含量进行检测。

2.3荧光法

荧光法灵敏度较高，并且检测结果相对精确。目前在室内环境污染检测中通常采用乙酰丙酮荧光测定法，但乙酰丙酮本身是一种有机物，能有效检测出甲醛气体。

3检测室内环境污染的主要措施

目前室内环境污染作为一个十分严重的问题，随着科技的发展，尽管已经找到检测方法，但如何确定室内甲醛超标，我们还需采取与一定手段，首先，采取对角线方式来布点，选择室内通风最差的区域，两点间的距离应为5m，高度则在1.3m左右，与墙壁距离应保持在0.5m。然后利用采样仪器，对不同时间段里的多个采样点展开采样工作，并记录好每个采样点的温度，对室内干湿温度进行测定，就目前来看，我们在室内环境监测中通常会使用累计采样法以及筛选采样法，筛选采样法应在密封条件下，对样品展开45min的采集。每个点需采集三次，每次采集时间为15min，最后将三次采样平均值进行计算，从而得出最终结果。累计采样法则是在不满足筛选采样法基础下，通过累计得出平均值，从而得出结论。待采样工作完成后，对我们得到的样品展开检测，通过结果来判断是否超标。

结束语

随着社会的不断发展，人们的生活质量得到了有效提升，过度的开发加剧了环境污染程度，引起了全社会的关注。经调查，大部分居民的时间都在室内度过，据此加强对室内环境污染检测显得十分必要。就目前来看，造成室内环境污染的污染源包括：甲醛、苯、氨，尤其以甲醛污染最厉害。相关法规中明确规定，室内每立方米甲醛浓度要控制在0.1mg以内，通常室内加群啊主要又细木工板、胶合板、刨花板与中密度的纤维板等人工产品中产生，各种材料之中所含甲醛会按照不同湿度或是温度条件进行释放，致使空气中的甲醛超过规定标准。本文对甲醛检测技术在室内环境中的应用进行了分析。

参考文献：

[1]吴光俊.室内环境污染分析及甲醛检测技术的应用探究[J].黑龙江科技信息，2016，12：160.

[2]王晗.住宅室内环境对儿童哮喘的健康风险评估[D].重庆大学，2016.

[3]阳琴.住宅室内降尘中多环芳烃污染研究与预警系统构建[D].重庆大学，2015.

[4]陈荣，张玉婕，王慧，邢志飞.室内空气中甲醛及TVOC现场快速检测的应用分析[J].工程质量，2015，3310：59-62.

[5]刘培培.基于SERS光谱技术检测几种常见有害物质的方法研究[D].吉林大学，2015.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2bfc6085ac23b3c876cfbdfe.html