# 负荷管理系统中反窃电技术的应用

（亳州电力公司安徽亳州236800）

摘要：窃电一词常会在电力系统中出现，它所指的是电量流失。我国电力资源本身就比较短缺，因此必须要防止电量流失。负荷管理系统是电力系统中的一个重要系统，并且在电力系统中广泛应用，那么控制其电量流失可以节约大量的资源并能减少电能的损失，那么就需要采用一定的技术手段来防止电量流失，防窃电技术是现在电力负荷管理系统中常用的手段。

关键词：电力系统；符合管理系统；防窃电技术

科技发展的越来越快相应的对其它方面的要求就更高，所以为了跟上科技发展的脚步，各行业的技术也在加速提升。现在的负荷管理系统为了科技发展的脚步在原有功能的基础上增加了新的功能，为电力系统创造新生。反窃电技术是其中比较重要的技术，它的出现能有效防止电量的流失。这也为电力资源的保护做出了重要贡献。在电力系统中使用这一技术并不是可以直接将流失的电量控制住，而是在使用的过程中对损耗进行监控和分析，这样就能发现电力系统中的耗电问题出现的原因，分析后就能在一定程度上将这些问题从源头避免，或是可以有效的防止电力系统电量的流失。

一、电力资源流失现状以及反窃电技术的发展

虽然我国电力系统发展的已经很快了，但是在这个快速发展的过程中仍然存在一些问题，亟待解决，其中很重要的一个问题就是窃电问题。它是电力资源流失的关键问题，窃电问题的出现不仅给电力企业带来了不利的影响，而且还给给供电系统带来了阻碍。那么窃电问题为什么会这么严重，又是什么导致了这个问题的出现呢？现在电力企业正在不断的进行改革，改革本身的目的是为了电力企业更好的发展，但是也带来了问题。电力企业改革时会将电力资源承包出去，那么这个过程就会导致电力的资源流失，而这个流失主要是由于窃电造成的，一些承包电力资源的企业是个体企业或是私营企业，它们的法律意识薄弱，因此时常会出现窃电行为，虽然现在有一定的方法来防止这种情况，但是它们的窃电方法也越来越多，并且技术越来越强，这就导致了电量的严重流失，而现在一些企业的窃电方式变得更为隐秘，不容易发现，并且它们为了能更好的窃取电力资源采取的窃电方式更为专业，并且结合了现在的先进技术。从中我们可以看到他们的窃取手段猖獗，并且形成了团伙，甚至创设了切点部门。这些问题也逐渐被电力部门所关注，并且采取，相应的手段来解决这个问题，例如制造了防窃电表等设备，这些设备的使用在一定程度上防止了电量的流失，而电力负荷系统为防窃电提供了更大的保障，它的出现有效的对电力资源的使用情况进行了监测，并且能及时的发现问题，那么窃电行为在这个过程中就可以有效的被避免，起到了很好的反窃电效果。

二、电力负荷管理系统中反窃电技术的原理

由以上可知电力负荷管理系统中的防窃电技术其实就是在电力负荷管理系统以及原有系统功能上的扩展，因此，对于电力负荷管理系统的防窃电技术的原理也就与电力负荷管理系统原有系统功能原理大致相同了。在电力资源供应过程中，对于窃电者来讲进行电力资源窃取的方式虽然有很多中，但是要想进行电力资源的窃取，窃电者最终都是通过对于电力资源供应设备中的计量互感器以及计量回路线路、电能表等一些进行电力线路连接点以及电力资源供应的连接点进行电力资源的窃取的。所以，电力负荷管理系统中防窃电技术的改进以及增加也是从这些地方进行改进实施的。

电力负荷管理系统中防窃电技术的功能系统开发和改进原理其实就是在电力供应系统的计量装置以及电路回路中进行电能资源的电流和电能表的信号设置并进行实时监控，这样在进行电力资源供应的过程中就可以通过电力资源供应情况的监控及时的发现电力资源供应过程中的不合理电源的流失并及时采取相关措施进行维护，从而实现对于电力供应过程中的窃电行为的监督，维护电力供应企业的利益。在进行电力资源向电力用户供应过程中，电力负荷管理系统会通过相关功能实时的对电力资源的供应情况进行监测和控制。电力负荷管理系统中的防窃电系统装置发现电力用户电力供应过程中出现窃电行为还会进行详细时间以及流失电量等的记录，对电力企业对于该电力用户的供电情况的检查提供一定的便利，在很大程度上避免了电力资源供应中的电力流失和窃电行为。

三、电力供应中计量回路窃电的主要形式

在进行电力资源供应过程中，电力资源的流失或者说是窃电者进行电力资源的窃取很大一部分是通过电力供应系统中的电源电路或者电力设备实施的，电源电力的计量回路就是窃电者进行电力资源窃取的一个重要系统部分。在电力企业进行电力资源供应的过程中，主要是依靠电能表进行供应电量的计量的，窃电者往往通过对于电能表的计量设备或者系统的干扰使电力供应系统中的电能表的计量数据不准或者出现错误已达到窃取电能的目的。但是在进行电力资源供应过程中，对于电力供应中的电能表计量数据的错误既可以是窃电者的窃电行为造成，也可能是由于电能表计量故障，在电力负荷管理系统的防窃电技术中对于电能表计量错误的两种原因的正确识别也就是电力负荷管理系统中防窃电技术的技术关键所在。

一般情况下，当电力供应过程中产生窃电行为造成电力资源流失中，最终的表现就是电力资源正常供应电量和电力资源流失电量之间出现一定的数据差，针对这种情况，一些电力资源供应系统中为防止窃电行为使用的是双计量回路的电路电流计量模式进行供应以及流失电流的计量。但是这种方法在进行电力供应过程中对于窃电行为造成的电流流失的判断以及识别有一定的局限性。但是电力负荷管理系统中防窃电技术就很好的避免这种情况，它对于供电过程中电能流失时间以及流失数量、方法以及窃电者的窃电方式等都有详细记录，不仅对于窃电行为有一定的防止，还是一种从技术手段进行防止窃电的形式。

四、电力负荷管理系统防窃电技术的反窃电方法

现在在电力系统中防窃电效果比较好的就是负荷管理系统中的反窃电技术了，但是应用这个技术需要一些条件，除了技术方面，设备也要到位。第一，技术方面，在技术方面首先要有相应的系统来配合，并且在配合时系统的稳定性要被保障，这样才能将真实的数值反应出来，让有关人员了解到是否有窃电行为的发生。第二，是设备方面，有了较好的系统，没有设备的支撑效率就会大大降低，因为这个技术主要是依靠监测，那么就需要有监测设备，并且需要多种检测设备同时运行才能，这样全面的监测，就能将窃电行为暴露出来，并且能发出警报，保证了电力资源不被窃取。技术与设备的结合才能真正使窃电行为无所遁形，能让电力资源更好的为国家和人民所用。

总结

电力资源的重要性不言而喻，而保护电力资源不被窃取就成为了现今电力部门的重点关注问题，电力部门也在大力的对窃电行为进行打击，并有了更多技术的支持，负荷管理系统反窃电技术是现在较为有效的技术了，相信通过电力部门对技术的不断完善，一定能使电力系统发展的越来越好。

参考文献

[1]浅谈窃电技术与反窃电措施[J].马中锋,王桂娟.通讯世界.2016(18).

[2]浅谈窃电技术与反窃电措施[J].高明,史涛,叶生,刘盛.电气应用.2015(S1).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2c288c3b5036c06c103000b7.html