# 刍议公路工程路线设计的要点

华明工程技术有限公司天津分公司天津300100

摘要：线路设计工作是公路工程建设的重要环节，为达到行车安全、舒适、稳定的目的，就必须要保证线路设计工作的科学、合理性。本文意在简要讨论公路工程路线设计的要点，找到设计线路的最佳方法，设计出综合性强的公路线路。

关键词：公路；路线；设计；要点

由于公路线路的设计工作既复杂又系统，涉及的工序繁多，任何一个环节都不能马虎大意，疏忽任意细节都可能影响到线路设计的质量，给行车带来安全隐患。因此，为达到行车舒适、安全、稳定的目的，线路的设计人员就必须结合线路的实际情况，找到线路设计最佳方案，设计出综合性强的公路线路。

1设计公路线路的必要条件

1.1在满足用地要求的同时与空间要求相结合

在公路线路的设计工作中，首先要满足用地的要求，再从公路线路用地的功能出发，最后设计出满足空间要求的公路线路。在线路设计的初期阶段，既要充分考虑公路线路的发展空间，又要满足原有的交通功能，还要与工程的成本，生活等功能相结合，才能确保设计出的最优线路为应用者提供更高效、综合性更强的服务力。

1.2明晰公路的承载力

从线路总体空间布局出发，明晰公路项目线路的承载力，科学合理布置对应的设备设施，在弥补原有设计线路缺点的同时最大化新线路的新功能。

1.3从线路的需求出发

公路线路的设计除了满足以上几点要求外，还要满足路权分配类的条件，从公路的等级、优先权出发，确保线路交通设施分配的路权资源科学有效。整体提升交通参与者的安全性。与此同时，还要很好的体现出路权资源合理布置的情况，才能更好的保证各种交通资源满足线路的设计要求。

1.4与线路周围实际情况相结合

与线路周围的实情况相结合，在综合考虑设计、应用线路周围各种交能功能的同时将重点、要点标注出来，在研究线路供应能力的同时编制出对应的组织设计方案，在确保后续公路线路设计方案更科学、更有效的同时确保公路线的安全性。

2公路路线设计的要点

2.1设计平面线形要点

2.1.1设计平曲线间最小直线距离

平曲线与平曲线间的直线距离应有一定的长度。现行规范明确说明，最佳同向曲线间的直线距离应超过路段设计时速的6倍，最佳反向曲线间的直线距离应超过路段设计时速的2倍。在平曲线与平曲线相通的情况下，直线距离应满足一定条件，才不会将直线与平曲看成反向弯道，才能确保路线的连续性。不可在同向曲线间直接插入太短的直线，由于从一个弯道驶出的车辆，在进入新的弯道时，司机必须反向拉动方向盘，与此同时，车辆是直线行驶的，因此为确保往来车辆的安全性，必须确保直线的距离足够长。

2.1.2设计圆曲线

由于离心力的影响，在圆曲线内往来的车辆，行驶的条件受限，假如曲线半径不足，则容易产生事故。因此，在线路设计的流程中，只要地形条件允许，应尽可能的增加曲线半径。山岭重丘适宜选用3到5倍的极限半径；平原浅丘也尽可能的增加半径，确保路线更畅通、更舒适。

2.2设计纵断面线形要点

2.2.1设计坡长

最佳路线上的纵坡，不仅均匀，而且远，还较平缓，既安全可靠，还能避免车辆频繁换挡。有关规定指出变坡点的间距就是最短坡长，它不仅要符合规定，还要能容纳直坡段。在遇上同向竖曲线，特别是凹形竖曲线时，为阻止断背曲线的产生，直坡段的距离必须足够长。原因是直坡段太短容易将凹形竖曲线看作部分线形，进而感觉直坡段不平顺。相反直坡段足够长，就容易把直坡段转变成大半径的竖曲线，并与两头形成三心复曲线，解决不平顺感。而反向的竖曲线，设计的规范指明，反向竖曲线的中间段适宜设置直坡段，且坡段长度必须>设计时速3S路程。

2.2.2设计变坡点、竖曲线

路线中纵坡的变更位置就是变坡点，为满足视距要求，确保行车的安全性，必须降低行车动量，拓宽车辆前灯的的照射区域。就必须在所有的变坡位置布置竖曲线，利用合理结合的竖、平曲线，确保线路更畅通、舒适、安全。相对竖曲线，由于车辆在经过变坡位置时，其重心的运动轨迹与抛物线相似，因此一般情况下都会选取二次抛物线。而通常情况下，由于抛物线曲率半轻变化不大，且与圆曲线类似，因此竖曲线的表示可以用曲率半径。从凸形竖曲线角度分析竖曲线半径，必须确保离心力在车辆弹簧的最大承载范围内。

2.3设计平面与纵面的组合

在设计公路线路的工作中，不仅要重视平纵面的组合设计工作，还要做好它们的设计工作，满足人的视觉需求和心里需求。最好的组合方法就是，竖曲线与平曲线相对应并重合，确保平曲线将竖曲线全部包围在内。平曲线缓长时，纵坡应平顺畅通，与此同时所有曲线都要增加半径，特别是凹型竖曲线。但是此种组合不适用于凸型竖曲线，它会让司机迷茫。凹型竖曲线虽然线形要素较大，安全性较好，但是线形扭曲，不美观。同理，反向平曲线拐点和缓和曲线段中都不能安置竖曲线顶部和底部，不然路面会积水。为达到视觉上的美观，无论是在长的平曲线中加装无数的竖曲线，还是在长的竖曲线中增加无数平曲线都是不可取的，特别是坡差大的情况下决不可行。必须确保平曲线与竖曲线的大小（Ｒ平∶Ｒ竖=1∶10～20）。如遇变故，必须将平曲线中竖曲线数量控制标准范围内，确保司机看到的纵坡变化不大。而竖曲线的半径与平曲线必须保持一致，才能得到科学合理的立体线形。竖曲线的半径随平曲线的半径变大而增大；长度随平曲线的长度增加而增加。在不能判定平纵组合是否良好的情况下，可以利用透视图检验、判断，为司机营造良好的视觉感受。

2.4设计行车视距

2.4.1超车视距

超车视距的对应的标准指出，不同级别的公路，停车距在达2倍视距时，还必须留有足够的路段，才符合超车视距标准。由于当前很多类似的公路中央都没有划线，加之受非机动车影响较多，造成道路中央行驶的车辆很多，埋下不少安全隐患，因此，安全第一，必须放宽超车视距。

2.4.2停车视距

不管是什么公路，都必须要符合停车视距的条件，单、双车道都必须遵循，设没设置分隔带都一样。无论是等级高的公路还是等级低的公路，都必须保证停车视距。

2.4.3特殊停车视距

由于公路分了快慢车道，还设置了分隔带，在公路的中央还有分道行驶线，虽然他们对超车视距的要求不严，但是停车视距必须符合要求。

3设计结果

从公路工程路线设计的要点分析，得出结论：纵坡线路设计不仅要符合各种构造物具体布置情况，还要满足各构造物设计洪水位的实际条件，更要与线路的具体地形、环境相协调，才能做到设计线路的均匀、线路的平顺畅通、线路的连续性视觉；最大限度的控制土石方量，在充分利用原路的基础上，从相关规定出发，纵断面应和原路纵坡相结合，尽可能的减少原路填筑和开挖的高度，尽量利用原有路基不新修路基。

4结束语

综上所述，在公路工程路线设计的工作中，由于公路线路的设计工作既复杂又系统，涉及的工序繁多，因此为选取最优线路，设计工作者们必须要与线路的实际情况相结合，从细节要点出发，科学合理应用设计要点，找到路线设计的最佳方法，提升公路线路的美感，确保行车的安全性、稳定性和舒适性。

参考文献

[1]苑博深．公路路线设计中存在的问题及要点研究［J］．林业科技情报，2016，48（2）：114－115．

[2]呙贵春．浅谈我国公路路线设计规范的应用［J］．科技创新与应用，2015，（11）：209．

[3]陈汝名．公路路线设计原则与注意要点分析［J］．中国高新技术企业，2014，（30）：103－104．

[4]白冰.试论公路工程路线设计的要点分析[J].科技与企业，2015（4）：154.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2c2ed083fe90ec6b263e533c.html