# 型脉冲功率源论文-王俞卫,陈冬群,张自成,曹胜光,李达

导读:本文包含了型脉冲功率源论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:脉冲功率源,爆磁压缩发生器,脉冲调制,快速充电

### 型脉冲功率源论文文献综述

王俞卫,陈冬群,张自成,曹胜光,李达[1]（2019）在《基于爆磁压缩发生器的紧凑脉冲功率源（英文）》一文中研究指出为了满足某脱离电网的应用需求,研究了一种基于爆磁压缩发生器的紧凑脉冲功率源。该脉冲功率源设计目标是对等效电容为65pF的电容负载快速充电至数百kV。考虑到爆磁压缩发生器与负载之间的阻抗匹配,该脉冲功率源采用了一种主要由电爆炸断路开关、脉冲变压器和中间储能电容器组成的脉冲调制模块。详细介绍了该脉冲功率源的具体设计和实验研究,并对实验结果进行了分析,在此基础上讨论了下一步可能的改进优化。研究结果表明,利用该脉冲源对电容负载充电电压达到了-352kV,电压上升时间约10ns。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2019年02期）

唐泽伦,董健年,张军,徐麟[2]（2019）在《硅和碳化硅二极管在脉冲功率源中的对比研究》一文中研究指出碳化硅功率器件近年来发展很快,具有高击穿电压、高热导率等优点。通过仿真和实验研究了碳化硅二极管作为续流二极管应用在脉冲形成网络中的表现,并与硅二极管作对比。实验结果表明,碳化硅二极管在常温下抗浪涌电流能力不如硅二极管。在高温下两者抗浪涌电流能力均有所减弱,但硅超快恢复二极管的抗浪涌电流能力下降更多。可以预见在更高的温度下,碳化硅肖特基二极管的抗浪涌电流能力将超过硅快恢复二极管。(本文来源于《电子测量技术》期刊2019年02期）

范红艳,张喜波,刘胜,李鹏辉,王俊杰[3]（2018）在《Tesla型脉冲功率源随机振动响应分析》一文中研究指出为评估Tesla型脉冲功率源在振动环境中的可靠性,基于有限元仿真软件,采用随机振动分析方法研究了该脉冲功率源的随机振动特性。计算中考虑了预应力对结构模态的影响,并对静力结果与随机振动结果矢量迭加得到的总应力进行了分析。根据仿真结果,分析了磁芯和各绝缘支撑结构等薄弱部件的振动强度,发现尾端绝缘子的最大动应力值大于其疲劳极限;同时对尾端绝缘子的疲劳寿命进行了计算。总结了Tesla型脉冲功率源中形成线外筒、中筒、内筒和主开关外筒的强度设计原则,可为同类型脉冲功率源的强度设计提供参考。(本文来源于《现代应用物理》期刊2018年03期）

李贞晓,金涌,杨栋,弯港,栗保明[4]（2018）在《一种同轴型脉冲功率电缆的设计与试制》一文中研究指出为满足电热化学炮系统工程化研究需求,开展了一种同轴型脉冲功率电缆设计与试制。根据发射试验获得脉冲电流、内部过电压等数据以及商业大功率电缆使用的经验,分析确定了脉冲功率电缆设计指标;基于同轴型商业大功率电缆开展了脉冲功率电缆结构设计,增加了屏蔽加强层和半导电层。屏蔽加强层能抑制外导体芯线错位产生的强电动力,防止电缆变形和爆裂,提高机械强度,改善电磁屏蔽效果;半导电层有助于消除气隙,平衡内部电场。使用有限元分析ANSYS软件对脉冲功率电缆进行了电磁场和热分析,协助开展了电气强度、机械强度和温升特性等辅助设计。针对脉冲功率电缆推广使用中出现的芯线端部拉长、断股与撕裂等现象,为内导体设计了钢芯以提高其抗拉强度。耐压试验与脉冲放电测试的验证结果表明,脉冲功率电缆在25 k V/5min电压作用下无损坏,在幅值203 k A、半峰值时间大于2 ms脉冲电流作用下无形变,满足系统研制要求。(本文来源于《兵工学报》期刊2018年08期）

伍友成,杨宇,何泱,戴文峰,郝世荣[5]（2018）在《重复频率低阻抗紧凑Marx脉冲功率源》一文中研究指出为了实现重频脉冲功率源小型化,研制了基于快Marx发生器的紧凑型重频低阻抗脉冲功率源。采用大功率重频高压电源对Marx发生器充电,通过对充电电源和脉冲触发源的同步控制,实现对Marx发生器重频充电;Marx发生器中采用薄膜脉冲电容器、小型化气体开关、电感隔离以及SF6气体绝缘等设计,以8级紧凑Marx发生器进行验证性研究,在16Ω阻抗负载上实现了重复频率10 Hz、脉宽150ns、峰值电压大于400kV连续多脉冲输出;在此基础上,设计了18级紧凑型Marx发生器,在约18Ω阻抗负载上输出功率达到33GW,峰值功率密度大于150GW/m~3,实现重复频率5 Hz、脉宽约160ns、峰值电压大于600kV的连续多脉冲输出。为了降低Marx发生器的输出阻抗,采用4台电容器并联作为Marx发生器的一级储能模块,研制了同轴紧凑Marx脉冲功率源,有效减小放电回路电感,实现12Ω低阻抗负载近似匹配输出,前沿减小至50ns以下,脉宽约130ns。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2018年07期）

韩京慧,金永镐[6]（2018）在《基于互补型自举模式的通用型脉冲功率接续器设计》一文中研究指出提出了一种基于互补型场效应管和自举模式工作的通用型脉冲功率接续器的设计方案,这种功率接续器使用一对互补型场效应管,采用自举模式驱动,工作电压可设置在10~60V范围内,工作频率为10~800kHz,因此与任何D类音频功率放大器配接后都可大幅度提高输出电压和输出电流,也可以组成BTL型脉冲功率驱动器.本文设计的通用型脉冲功率接续器具有电路简单、工作稳定、性能价格比高、便于维护的特点,可广泛用在工业用报警器产品中,不仅可以减少产品的种类,而且能够大大提高产品的竞争力.(本文来源于《延边大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）

许蛟[7]（2018）在《电磁发射脉冲功率源用集成式泄放装置小型化和快速化的研究》一文中研究指出电磁发射装置进入实用化的主要限制因素之一是装置的小型化问题,脉冲功率源作为电磁发射装置的核心组成部分,其对小型化的需求更为迫切,安全泄放装置作为脉冲功率源中不可缺少的组成部分,对其小型化、快速化问题的研究将促进电磁发射装置进入实用化的进程,同时会增强脉冲功率源装置的安全性与稳定性。本文分析了针对多模块而设计的集成式泄放装置具有体积小、泄放速度快、模块化等优点,并以10KV,50KJ的电容型脉冲功率源模块应用工况为例,以泄放装置小型化和快速化为首要设计因素,通过理论分析和仿真对于集成式泄放装置进行了系统性的设计,为以后电磁发射脉冲功率源用集成式泄放装置的设计提供了参考,主要研究成果如下:(1)从能量转换角度,以装置小型化为首要因素,确定了泄放装置通过电阻转化为热能的泄放形式,并对装置的各个组成部分进行了材料的对比选择,之后以装置能够泄放的最大次数为参考,对泄放装置的基本尺寸进行了分析和设计。(2)将单模块泄放过程分为电容放电中和电容放电后两个阶段,并对两阶段进行理论分析,得到在整个泄放过程可以忽略在电容放电过程中电阻与导热油的热交换。(3)提出了针对多模块泄放过程的两种控制时序,分别为等时间间隔控制和最高温度控制,详细分析了在绝热条件和自然对流条件下,两种控制时序对装置各部分温度的影响,确定了在装置体积相同的条件下,最高温度控制时序更有利于装置泄放过程的快速化。(4)在最高温度控制时序下,对于泄放装置外壳的对流换热系数对装置各部分温度的影响进行了详细分析,并以A2区域的对流换热系数取值40W/(m2·K)为例,对辅助散热装置进行了详细的分析和设计。(本文来源于《南京理工大学》期刊2018-03-01）

王朋,罗敏,康强,谭杰,罗光耀[8]（2018）在《紧凑型脉冲功率驱动源设计与实验研究》一文中研究指出利用碳酸钡基材料研制了一种环形脉冲形成线。对脉冲形成线的材料特性、电场分布对耐压影响进行分析和研究,通过优化结构设计、材料特性,提高了环形脉冲形成线的耐压水平。利用此脉冲形成线建立了37级Marx发生器,此发生器通过电感进行并联充电和串联放电工作。使用电磁仿真软件对系统结构进行了叁维电场分析,分析结果表明,采用此环形脉冲形成线能够实现同轴设计,电场更加均匀,确定了满足紧凑化的最佳外形尺寸。实验结果表明,设计的脉冲功率驱动源在充电电压为±19kV的条件下,在二极管负载下得到了输出半高宽为65ns、电压为680kV的快高压脉冲。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2018年02期）

余亮,须贝太一,德地明,江伟华[9]（2018）在《电感储能型脉冲形成线高重复频率脉冲功率发生器》一文中研究指出利用传输线中的电感单元和电压迭加的方式来获得纳秒(ns)级矩形高压脉冲是一种全新的思路。描述了这种发生器的基本原理,并利用同轴电缆和MOSFET开关制作了两种原型脉冲发生器(单线型和双线型)来论证此方案的可行性,并进行了初步实验验证,在四模块迭加的情况下,分别实现了4kV/20 A,20ns和2kV/40A,20ns的短脉冲。实验结果表明,电感型脉冲形成线电压迭加器是一种有潜力的紧凑型高压脉冲发生器。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2018年02期）

宋法伦,李飞,龚海涛,甘延青,张北镇[10]（2018）在《高功率重复频率Marx型脉冲功率源小型化技术研究进展》一文中研究指出传统的高功率重复频率脉冲功率源通常以低电压储能、升压、高压脉冲形成线、输出的顺序工作。因而系统至少包括低压储能和高压脉冲形成线两个储能环节,同时高压脉冲形成线的体积随着电压的升高快速增长。针对这些问题,课题组提出了一种高功率重复频率Marx型脉冲功率源小型化研究的设计思路和实现方式,并开展了相关技术研究。主要介绍了课题组在关键技术上取得的重要进展,包括高储能密度的储能/脉冲成形一体化技术、低抖动重复频率气体开关技术、低抖动高能触发技术、紧凑型Marx高压串迭技术等一系列关键技术。同时介绍了课题组研制的几种典型紧凑结构重复频率Marx型脉冲功率装置:同轴结构快Marx发生器、基于薄膜介质线的脉冲功率源、模块化低阻抗紧凑型Marx发生器、20GW高功率重复频率脉冲驱动源。通过探讨关键技术研究及其发展现状,为未来脉冲功率源小型化研究的发展和应用方向提供参考。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2018年02期）

### 型脉冲功率源论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

碳化硅功率器件近年来发展很快,具有高击穿电压、高热导率等优点。通过仿真和实验研究了碳化硅二极管作为续流二极管应用在脉冲形成网络中的表现,并与硅二极管作对比。实验结果表明,碳化硅二极管在常温下抗浪涌电流能力不如硅二极管。在高温下两者抗浪涌电流能力均有所减弱,但硅超快恢复二极管的抗浪涌电流能力下降更多。可以预见在更高的温度下,碳化硅肖特基二极管的抗浪涌电流能力将超过硅快恢复二极管。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 型脉冲功率源论文参考文献

[1].王俞卫,陈冬群,张自成,曹胜光,李达.基于爆磁压缩发生器的紧凑脉冲功率源（英文）[J].强激光与粒子束.2019

[2].唐泽伦,董健年,张军,徐麟.硅和碳化硅二极管在脉冲功率源中的对比研究[J].电子测量技术.2019

[3].范红艳,张喜波,刘胜,李鹏辉,王俊杰.Tesla型脉冲功率源随机振动响应分析[J].现代应用物理.2018

[4].李贞晓,金涌,杨栋,弯港,栗保明.一种同轴型脉冲功率电缆的设计与试制[J].兵工学报.2018

[5].伍友成,杨宇,何泱,戴文峰,郝世荣.重复频率低阻抗紧凑Marx脉冲功率源[J].强激光与粒子束.2018

[6].韩京慧,金永镐.基于互补型自举模式的通用型脉冲功率接续器设计[J].延边大学学报(自然科学版).2018

[7].许蛟.电磁发射脉冲功率源用集成式泄放装置小型化和快速化的研究[D].南京理工大学.2018

[8].王朋,罗敏,康强,谭杰,罗光耀.紧凑型脉冲功率驱动源设计与实验研究[J].强激光与粒子束.2018

[9].余亮,须贝太一,德地明,江伟华.电感储能型脉冲形成线高重复频率脉冲功率发生器[J].强激光与粒子束.2018

[10].宋法伦,李飞,龚海涛,甘延青,张北镇.高功率重复频率Marx型脉冲功率源小型化技术研究进展[J].强激光与粒子束.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2c3e28eeccb0dabcb771b24a.html