# 关于房屋建筑装配式混凝土结构施工关键技术探讨

广东重工建设监理有限公司

摘要：房屋建筑装配式混凝土结构逐渐成为现实生活中应用的热点话题，随着研究的不断深入，也出现了诸多房屋建筑装配式混凝土结构的关键新型技术和新的结构形式，逐渐形成了本土化的装配式混凝土结构新技术，为建筑行业的结构调整创造了条件，具有极其重要的现实意义和价值。

关键词：房屋建筑;装配式混凝土结构;施工;关键技术

与传统混凝土结构施工相比，装配式混凝土结构的施工分为工厂预制和现场施工两部分。将大量的现场作业转移至工厂中来进行，有利于施工质量的提高，有利于施工安全和进度的控制，有利于资源的节约和环境保护。构件的预制生产与传统的现场作业有很大不同，构件有一些特殊细部构造要求：为了满足施工的可操作性和方便运输，构件中设置大量的预埋件；为了满足建筑的使用功能，构件的边缘或表面经常会开槽、留孔或采用企口形式等；为最大限度的发挥装配式结构的施工优势，减少现场作业，尽量将装饰装修、门窗安装、水电管线的敷设及墙体保温等工序整合到构件的预制生产过程中，形成高度集成的构件产品。装配式混凝土结构的现场装配施工则主要涉及吊装就位和可靠连接，由于每一块构件都有自己的预定位置，造成信息量较大，要加强施工信息管理。

1混凝土装配式住宅建筑的优势

1.1节约资源

在混凝土装配式住宅建筑技术中，对于外墙板铺装采用预制外墙板技术，预制外墙板技术的应用大大减少了外墙模板的使用量，在这项技术里应用的叠合板阳台也大量减少了木材和钢材的使用量，对于木材的节省可以达到40%，因此，混凝土装配式住宅建筑技术带来的成本节约十分可观。另外由于混凝土装配式住宅建筑施工技术节约了大量的建筑材料使用量，间接地也减少了建筑垃圾的产生量，通过减少废料处理费用降低建筑成本，节约工程费用。混凝土装配式住宅建筑在实际施工过程中所使用的材料为工厂化加工生产的半成品模型，不需施工现场进行大规模的切割等加工形式，施工耗材大大减少。同时在实际施工中现浇混凝土结构噪音的时间也比传统施工过程中噪声存在的时间少很多，大大降低了噪音对施工周围居民的影响，同时减少了施工废水的排放，减少了对自然环境的破坏。

1.2提高了住宅的质量与性能

装配式混凝土住宅建筑技术的广泛使用，使工程的施工内容发生了巨大转变。工业化建筑通常采用预制构件，施工构件的组合装配方式一般为集成施工，这种方式的优点是高效且快捷。对预制构件进行施工的时候，一般都需要借助机械设备，人工参与较少，施工速度快，自动化水平极高。除此之外，大量先进且智能技术被应用于精益施工现场中，住宅建设工业化技术把装饰、机电以及构件等住宅建设基本需求有机融合为一个整体，通过模块化组装建设技术，全面实现多重功能一体化目标。住宅建设一体化最核心的变化就是将住宅性能与质量等不可控条件转变为可控条件，这样才可以确保建筑施工的质量。

1.3减短建设工期

一般住宅建筑在主体架构施工结束之后，需要花费大量时间进行窗框收口施工、窗洞剔凿施工以及防水施工，但装配式房屋作业技术在对外墙板进行预制的时候便预留了墙面装设外窗的过程中所需的木砖，在主体架构施工完成之后就可以立即实施外围密封操作。与普通住宅相比，大幅缩减了外围作业时间，缩短了工期，为后续房屋建设工程奠定良好的基础;传统住宅建设过程中，外墙施工、抹抗裂砂浆、保温材料施工等大概要用两三个月，而装配式建筑作业技术在预制飘窗与预制外墙的过程中便将保温材料的装饰一同完工，使建筑施工时长缩短三个月。

2混凝土装配式住宅建筑施工技术要点

2.1混凝土装配式住宅磨具制作措施

就装配式住宅施工工程而言，其最为重要的建筑环节即为做好住宅磨具制作工作，只有保证磨具的完善，才能确保后续建筑结构被有序地建筑使用。首先，必须保证磨具所使用的底座光滑无凹凸不平，从而保证磨具的平整性，避免因结构问题而产生的建筑质量问题。其次，建筑单位不可一味追求磨具的效果而忽略其抗压力强度与稳定性的问题，避免因混凝土浇筑过程中产生的压力引发磨具变形的现象发生。最后，施工单位需要注意磨具的使用情况，在磨具的使用过程中由于受到各部分的压力不可避免地会产生形变等问题，因此施工单位应当做好对磨具的使用次数考察，避免过度使用而产生的负面作用。

2.2进一步明确施工方案的规划

区别于传统的建筑施工方案，由于传统的建筑方法往往不确定因素较多，因此在施工方案设计上会采取一定的灵活政策，而装配式住宅施工的施工流程相对更为清晰明确，因此为保证施工质量必须做好对施工方案的规划工作。首先，由于模板化的建筑流程，在水电、门窗的建筑过程中，楼板、墙板的构件工作可同步进行，从而大大缩减其建筑时间。但需要注意的是，水电系统中往往包含数量较多的线路与管道，在施工过程中应当做好对管道线路的规避工作，從而确保整个系统的稳定性。此外，门窗的安装工作可与建筑的装修工作同步进行，从而进一步提升建筑的整个效率，提高建筑单位相应的效率。

2.3构件安装技术控制要点

施工人员在进行飘窗安装时，要注意螺栓和螺母之间的连接问题，确保安装出来的飘窗不会出现质量问题。施工人员在进行楼梯板安装时，应该注意楼梯板的支撑问题，确保安装之后的楼梯板不会因为楼梯的支撑强度不足而出现楼梯板坍塌现象。施工人员在进行叠合阳台板安装时，应该控制好叠合阳台板的高度，使用螺栓将叠合阳台板固定，确保安装之后的叠合阳台板的固定质量。只有切实做好上述几方面的构件安装要求，才能从源头上杜绝质量问题的存在，提高住宅建筑的质量安全。

2.4灌注技术控制要点

灌注技术主要应用于预制墙板。当施工人员完成了预制墙板的矫正之后，需要用到灌浆料对预制墙板接缝进行灌注作业，确保灌注之后的预制墙板的密封程度和坚固程度，不会发生墙板位移的现象。需要注意的是，施工人员在进行灌注施工前，应该将灌浆料调配好，在这方面可以借鉴一些科学的灌浆料调配方法，保证调配出来的灌浆料质量。在进行灌注作业时，要选好时机，不要急于完成任务，一定要等到预制墙板矫正之后再进行灌注作业。另外，在灌注结束后也要组织现场人员做好后续的养护工作，尤其是在一些高温、多雨等恶劣天气下，必须要做好养护操作，以提高灌注施工的效果。

2.5现场浇筑技术控制要点

构件在吊装到指定位置并完成安装后，还需要通过浇筑手段来增强各个构件之间的粘结性，从而增强装配式建筑的整体强度。根据构件材料、结构等方面的不同，对于浇筑过程中技术要点的控制要求也有很大差异。通常来说，需要后期浇筑的建筑结构主要包括PC板、混凝土墙体和预制叠合阳台板三类。以混凝土墙体为例，浇筑前应先进行混凝土墙体连接面的清理工作，包括连接部位的灰尘、钢筋表面浮锈等，增强粘结效果。然后根据墙体的厚度、高度，决定浇筑浆料的用量。浇筑完成后需等待一定时间，确保浇筑的浆料完全干燥、固定。3结语

装配式建筑施工技术逐步被广泛应用于房屋建筑中，实现产业化结构的施工成为当下建筑工程发展趋势。装配式建筑施工有力地体现了绿色建筑的应用，以有限的资源促进建筑的快速发展，不仅实现建筑工程的节能减排，而且使建筑业发展与社会环境的和谐发展同步，实现资源的有效利用。科学的掌握装配式建筑的施工特点，有效利用各种技术施工形式，发挥各自的优点，从而实现绿色建筑的共同发展。

参考文献

[1]王奎山.工程施工中混凝土装配住宅施工技术问题分析[J].中国高新技术企业，2015（10）.

[2]刘琼，李向民，许清风.预制装配式混凝土结构研究与应用现状[J].施工技术，2016（12）.

[3]韩超，吴金花.集成外装饰住宅产业化预制构件的生产技术[J].混凝土，2016（03）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2ca3ff21fd6c3c98016ae0f9.html