# 电子散斑剪切干涉论文-邵珩,周勇,祁俊峰,聂中原

导读:本文包含了电子散斑剪切干涉论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电子剪切散斑干涉,图像处理,滤波,GPU加速计算

### 电子散斑剪切干涉论文文献综述

邵珩,周勇,祁俊峰,聂中原[1]（2019）在《GPU加速电子剪切散斑干涉图像处理》一文中研究指出电子剪切散斑干涉是在电子散斑干涉基础上发展起来的一种测量位移导数的新方法,尤其适合于无损检测实时测量。由于噪声干扰,测量得到的相位差图有大量噪点需要滤波去除。滤波处理计算量大,采用CPU计算需要很长时间完成。为缩短滤波时间,实现实时滤波处理,对四步相移法和Butterworth低通滤波、正余弦均值滤波和复数均值滤波算法,利用GPU并行计算能力强和存储带宽高的特性,开发了基于GPU加速计算的解相位差和滤波算法。对比基于CPU的解相位差和滤波计算,GPU加速计算将图像总体处理时间约1.9s(i7 6500U)降低到了239～366ms(GeForce940MX)或86～116ms(Quadro P3000),且正余弦均值滤波和复数均值滤波算法均可以通过降低滤波次数缩短滤波时间,从而保证在性能较弱的GPU上也能将计算时间压缩到0.2s内,满足实时图像处理的需求。(本文来源于《液晶与显示》期刊2019年10期）

马银行,蒋汉阳,戴美玲,代祥俊,杨福俊[2]（2019）在《基于电子散斑干涉与数字剪切散斑干涉法的悬臂薄板振动分析》一文中研究指出基于激光光路的光波随机相位扰动,分析了电子散斑干涉实时图像相减时模态条纹图的形成机理,提出了一种振幅涨落测量法。搭建了用于离面振动分析的电子散斑干涉和数字剪切散斑干涉测量系统,并对完整和含狭缝的悬臂铝板的振动特性进行了实验研究。实验结果表明,实时图像相减模式获得的模态条纹图对比度明显优于其他方法,得到的前10阶模态条纹图与有限元法计算结果具有良好的一致性。相比于电子散斑干涉法,数字剪切散斑干涉法对试样局部的刚度变化和缺陷更敏感。(本文来源于《光学学报》期刊2019年04期）

何佃花[3]（2012）在《剪切电子散斑干涉技术研究》一文中研究指出散斑计量是光检测技术的一个重要分支。这一技术利用相干光照射在粗糙的物体表面，在空间所形成的散斑，或物体表面自然存在的或人造的散斑颗粒，实现物体表面位移和变形检测。在过去的30多年中，除了对散斑场自身的特性和规律给予深入的研究外，有多种散斑测量技术（如散斑照相、散斑干涉和散斑剪切干涉）逐渐发展和建立起来，并在不同的领域中获得了广泛的应用。电子散斑干涉测量技术（ESPI）近二十年来已发展成变形场测量的重要方法。而电子剪切散斑干涉术（ESSPI）正是在电子散斑干涉术（ESPI）基础上发展起来的一种测量位移导数的新的方法，具有可以实现全场测量，光路简单，调节方便，对环境要求低等优点。而在电子剪切散斑干涉术（ESSPI）的定量测量中应用相移技术,可以使测量精度大为提高，因此被广泛用于无损检测等领域（NDT）。本文就电子剪切散斑干涉及相移技术方法进行了研究讨论，主要的内容可概括如下：1、简单地介绍了散斑的概念及几种形成方法，回顾了散斑计量的发展历史。2、系统地介绍了电子散斑干涉术的基本原理；介绍了位相测量方法的基本原理。并对其中的相移法的原理，实现相移的方法及相移算法进行了详细的介绍。3、介绍了基于沃拉斯顿棱镜作为剪切元件的传统的剪切电子散斑干涉术，分析了沃拉斯顿棱镜的剪切机理，由于错位的二物光束同向传播，很难通过将它们分开来引入附加相位的方法来实现相移。平移棱镜相移法可以在二束物光不分开的情况下实现相移。本文对平移棱镜相移法进行理论分析，证明平移棱镜可以引入稳定的、线性的附加相位，并推导出附加位移与附加相位之间的关系式。同时，对入射光线的入射角度在电子剪切散斑干涉中产生的影响作了理论分析,给出了它们之间关系的数学表达式,估计了相对误差。利用周边固定中心加载的圆盘进行实验，给出了实验结果，证明平移棱镜相移法可以有效地从干涉条纹中定量提取位移导数信息。4.提出了以错位方棱镜为剪切元件的新的电子剪切散斑干涉术，分析了剪切方棱镜的剪切机理，并将剪切方棱镜用于典型的剪切电子散斑干涉实验，实验中利用周边固定的中心加载的圆盘进行试验，并将实验结果同沃拉斯顿的结果比较，说明剪切方棱镜的剪切效果同沃拉斯顿的一样好，表明该新型方棱镜可作为剪切元件用于电子剪切散斑干涉术。5.介绍了剪切电子散斑干涉术在实际当中的应用，一方面在无损检测领域的应用，综述了近几年的发展历程，另一方面就是用于应力应变的分析，并给出了各个方向上的应变的理论推导。(本文来源于《山东师范大学》期刊2012-04-10）

于长淞[4]（2011）在《基于电子散斑剪切干涉技术的振动检测研究》一文中研究指出为实现物体振动的测量,将频闪照明和电子散斑干涉技术相结合测量物体振动,利用比被测物体振动周期短的脉冲激光照明物体,将物体在一个振动周期内的两个位置当作双曝光静态变形来处理。采用虚拟仪器软件LabVIEW控制同步信号,以四周固定的矩形平板为测量对象,得到了激振频率为100Hz和200Hz时的干涉条纹图。实验结果表明该系统结构简单且具有很高的同步精度。(本文来源于《长春理工大学学报(自然科学版)》期刊2011年03期）

郑柱[5]（2011）在《电子剪切散斑干涉技术时间相移法在金属梁微小位移测量中的应用分析》一文中研究指出电子剪切散斑的图像稳定,对测量环境的要求低,可用于现场的无损检测。本文介绍了散斑干涉测量的原理与电子剪切散斑干涉时间相移法,并应用此方法对金属梁的位移场进行测量。(本文来源于《科技广场》期刊2011年05期）

王兴海,孙平,高秀梅,赵瑞冬,范香菊[6]（2011）在《基于大剪切方棱镜的叁维电子散斑干涉技术》一文中研究指出提出了一个新的测量物体叁维形变量的系统。其中,光源部分由3个激光器组成,参考物被粘贴在压电陶瓷(PZT)相移器上,通过该相移器产生参考光并实现相移,物光和参考光通过放置在CCD前方的大剪切棱镜产生干涉。为了验证该系统的可行性,对简支梁进行了位移场的测量,并给出了实验结果。由于大剪切方棱镜采用普通玻璃材料制成,因此不仅克服了采用双折射材料带来实验成本的增加,还进一步提高了干涉条纹的质量。(本文来源于《光电子.激光》期刊2011年02期）

王敏,王开福[7]（2010）在《电子散斑剪切干涉相移技术的研究》一文中研究指出在散斑干涉技术中,待测量与干涉条纹图的相位信息直接相关,因此从干涉条纹图提取相位分布信息就显得尤为重要。文中对平移沃拉斯顿棱镜相移法进行理论分析,证明平移棱镜可以引入稳定、线性的附加相位,给出了棱镜移动和附加相位的关系。利用周边固定中心加载的圆盘进行实验。给出了实验结果,证明平移棱镜相移法可以有效地从干涉条纹中定量提取位移导数信息。(本文来源于《光学仪器》期刊2010年05期）

马北河,陈丽,王博,王衢,雷亮[8]（2010）在《剪切电子散斑干涉技术在金属梁测量工程中的应用》一文中研究指出利用剪切电子散斑干涉技术对金属梁的挠曲度进行测量,获得金属梁受不同加载时的位移倒数场,并将其实验值与理论值进行比较,结果表明在一定的加载范围内该方法是确实可行,而且快速,简单,方便。(本文来源于《激光杂志》期刊2010年03期）

吕安延[9]（2010）在《基于方棱镜的电子剪切散斑干涉术及相移方法的分析》一文中研究指出光学测量技术的一个重要分支是散斑计量。此技术利用相干光照射在粗糙的物体表面,在空间所形成的散斑,或物体表面自然存在的或人造的斑粒,实现物体表面位移和变形检测。在过去的30多年中,除了对散斑场自身的特性和规律给予深入的研究外,有多种散斑测量技术逐渐发展和建立起来,并在不同的领域中获得了广泛的应用。电子散斑干涉测量技术近二十年来已成为变形场测量的重要方法。电子剪切散斑干涉术是在电子散斑干涉术基础上发展起来的测量位移导数的一种新的测量方法,具有可以全场测量,光路简单,调节方便,对环境要求低等特点。而在ESSPI的定量测量中应用相移技术,可以使测量精度大为提高,因此被广泛用于无损检测领域。本文就电子剪切散斑干涉的方法及相移技术进行了研究讨论,主要的内容概括如下:1.介绍了散斑的成因、产生方法及相关概念;回顾了散斑干涉计量的起源于发展;系统介绍了电子散斑干涉的原理及散斑干涉中的位相测量技术。2.回顾了物体形貌测量的发展过程,介绍了几种形貌测量的方法,重点介绍了投影栅线和傅里叶变换法相结合测物体形貌3.讨论了基于沃拉斯顿棱镜的剪切电子散斑干涉术,并讨论了方棱镜这种新的剪切元件的剪切原理。4.介绍了相移原理及相移方法,并对相应的相移算法进行了对比,当系统加相移时,对可能存在的误差进行了讨论。当每步相移的误差相同时,对叁步、四步、五步相移进行了讨论,给出了对比结果。(本文来源于《山东师范大学》期刊2010-04-10）

于长淞[10]（2009）在《基于虚拟仪器技术的电子散斑剪切干涉仪的研究》一文中研究指出电子散斑干涉技术是一种测量物体表面微小形变的非接触式测量技术,近年来获得了快速发展。本文把虚拟仪器技术引入电子散斑剪切干涉仪,使得仪器可以根据需要添加测量模块,方便功能扩展。基于LabVIEW编写了仪器控制程序,实现了闭环相移控制、剪切控制等功能,并利用LabVIEW与MATLAB的混合编程实现图像处理,在LabVIEW环境下设计了软件界面,实现了仪器控制及图像采集处理的结合,并利用该系统进行了测量金属铝板及橡胶形变的实验研究。进行了空间滤波、频域滤波、小波滤波等多种去噪算法以及位相提取算法和解包裹算法的研究,计算了与物体变形有关的离面位移导数,最后利用相关系数对实验结果进行了分析。论文完成的主要工作1.分析了电子散斑干涉测量技术的基本原理,阐述了散斑场的基本性质;讨论了散斑干涉测量的实现方式及散斑干涉条纹图的生成方法,给出了数字散斑相关测量的基本原理及相关系数公式。2.基于LabVIEW编写了PCI6251型数据采集卡控制程序,完成了步进电机及压电陶瓷的控制,实现了剪切量调节、相移闭环控制等功能。3.以LabVIEW8.5作为开发平台设计了干涉仪控制软件,进行控制量的计算及散斑图像采集及处理,并且控制干涉仪各部件的工作状态。利用LabVIEW与MATLAB的混合编程实现图像处理,简化了图像处理的过程。4.建立了针对电子散斑干涉条纹图的图像处理过程,基于MATLAB编程实现了散斑图的空间滤波、频域滤波、小波滤波、位相提取及解包裹算法,并通过Matlab Script节点技术使其在后台提供大型图像处理算法。5.进行了测量金属铝板及橡胶形变的实验研究,采用相移技术得到了与物体变形有关的包裹位相图并进行解包裹计算,得到了与铝板及橡胶变形有关的离面位移导数分布,最后建立了散斑相关系数分布图并对实验结果进行了分析。(本文来源于《天津大学》期刊2009-08-01）

### 电子散斑剪切干涉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于激光光路的光波随机相位扰动,分析了电子散斑干涉实时图像相减时模态条纹图的形成机理,提出了一种振幅涨落测量法。搭建了用于离面振动分析的电子散斑干涉和数字剪切散斑干涉测量系统,并对完整和含狭缝的悬臂铝板的振动特性进行了实验研究。实验结果表明,实时图像相减模式获得的模态条纹图对比度明显优于其他方法,得到的前10阶模态条纹图与有限元法计算结果具有良好的一致性。相比于电子散斑干涉法,数字剪切散斑干涉法对试样局部的刚度变化和缺陷更敏感。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电子散斑剪切干涉论文参考文献

[1].邵珩,周勇,祁俊峰,聂中原.GPU加速电子剪切散斑干涉图像处理[J].液晶与显示.2019

[2].马银行,蒋汉阳,戴美玲,代祥俊,杨福俊.基于电子散斑干涉与数字剪切散斑干涉法的悬臂薄板振动分析[J].光学学报.2019

[3].何佃花.剪切电子散斑干涉技术研究[D].山东师范大学.2012

[4].于长淞.基于电子散斑剪切干涉技术的振动检测研究[J].长春理工大学学报(自然科学版).2011

[5].郑柱.电子剪切散斑干涉技术时间相移法在金属梁微小位移测量中的应用分析[J].科技广场.2011

[6].王兴海,孙平,高秀梅,赵瑞冬,范香菊.基于大剪切方棱镜的叁维电子散斑干涉技术[J].光电子.激光.2011

[7].王敏,王开福.电子散斑剪切干涉相移技术的研究[J].光学仪器.2010

[8].马北河,陈丽,王博,王衢,雷亮.剪切电子散斑干涉技术在金属梁测量工程中的应用[J].激光杂志.2010

[9].吕安延.基于方棱镜的电子剪切散斑干涉术及相移方法的分析[D].山东师范大学.2010

[10].于长淞.基于虚拟仪器技术的电子散斑剪切干涉仪的研究[D].天津大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2d5648a38b725b4255af2873.html