# 混凝土施工技术在水利水电施工中的应用研究李兆杰

李兆杰

黄河河口管理局东营黄河河务局山东东营257000

摘要：近年来，水利水电工程中混凝土施工技术应用的越来越成熟。混凝土施工技术的有效应用对水利水电工程施工建设质量的提升具有重要促进作用，并能提高工程项目的使用年限。目前水利水电工程项目施工技术人员与管理人员需要全面认识到混凝土施工技术应用的重要作用，掌握施工技术应用要点，以提升施工质量。

关键词：混凝土；施工技术；水利水电；应用研究

引言

水利水电设施是我国经济的基础设施。建筑业、建筑水平及工艺地不断改进以及社会生活生产需求的逐渐加大，使得混凝土施工得到了广泛的应用。混凝土施工技术在水利水电中的应用主要包括建设水坝、水电站主体结构、水闸建设等，因其抗腐蚀性佳、绝缘性强以及抗水性优等优点成为诸多有关工程的理想选择。

1.混凝土施工技术概况及必要性

1.1混凝土施工技术概况

随着我国科学技术的不断发展，混凝土技术在近年来得到了很大的进步和发展，由于混凝土施工技术具有较强的稳定性，能够有效的延长建筑物的使用寿命，提高建筑物的质量，其被广泛的应用于建筑工程施工当中，并取得了良好的施工效果。在混凝土施工技术中会采用混凝土来构建建筑物的主体框架，这样一来可以使得后续的工程施工变得更加的简单。在混凝土施工技术当中影响混凝土稳定性的两个主要因素为混凝土材料的成分配比和成分的质量，因此，在混凝土施工技术中必须要严格的把好材料关，同时还需要根据具体的施工对象，对混凝土材料中的各项配比进行严格的控制，从而确保工程施工的质量。

1.2应用混凝土施工技术必要性

水利水电工程施工过程复杂，涉及到的技术种类繁多。任一工序的施工都会对水利水电工程质量和使用产生影响。其中，混凝土施工技术尤甚。无论是施工单位，还是一线施工技术人员都要立足于项目工程实际，对混凝土施工过程进行严格把控，确保水利水电工程时刻处于良好的使用状态。

2.水利水电中混凝土施工技术的应用

2.1水利水电施工中混凝土应用流程

一是搅拌混凝土。该工序的实现多依托大型混凝土搅拌设备，因该设备较为先进，故而具体工程实施中很少出现因混凝土搅拌不均匀干扰施工的情况；二是混凝土运输。通常情况下，水利水电工程多被建在偏远地区，路况复杂。混凝土运输过程中需要考量当地交通状况，尽可能缩短混凝土的运输时间和运输距离。同时，注重承载量，以免承载过多混凝土或运输工具过于密集；三是混凝土浇筑。混凝土浇筑初期，要及时清理岩石。具体操作方法是清理岩石上的杂物，用碎石或湿砂铺垫底部，并浇筑混凝土。倘若浇筑混凝土时发现表面出现凝固现象，要立刻清理凝固层；四是混凝土养护。开展该阶段工作时，使混凝土和钢筋模块紧密结合，规避裂缝或空洞情况。

2.2分缝分块技术

在水利水电工程诸多项目中，大坝的建设需要历时多个阶段，这其中体现到多种混凝土施工技术，如分缝分块技术，这种技术能够使建设工程的速度加快，进而在极大程度上加快施工的效率。具体而言，这种技术指的是混凝土浇灌中需结合施工时的钢筋结构方向进行，需要保持一致的高度及方向，并且错缝浇灌的优处在于所浇筑的水泥块过小，无需考虑浇注温度，将水量控制在理想状态即可。另外，通仓分块浇筑亦属于一种浇筑方法，在长度长且面积大的水坝建筑中应用广泛，这种浇筑施工使用机械设备的概率极高，且整体施工速度快，受外界影响轻。总体而言，分缝分块浇筑不仅能使施工时间缩短，还能加快工作效率，并且在控制好混凝土比例的前提下，能使施工任务尽快完成。

2.3水闸施工技术

水闸建设在水利水电施工中是重要的工作内容，若其出现质量问题，会对整体工程建设带来直接影响，包括后期投入使用。开敞式与涵洞式是建设水闸的主要方式，前者主要应用在场地空旷宽敞的建设中，后者则常用于较为狭窄的山间，如此不仅能使空间得到节省，还可使工程建筑的作用得到有效发挥。在浇筑水闸底板时，混凝土需铺设在最底层，这样一来，不仅能使整体结构的稳定性得到保持，还可避免建筑下沉；另外，浇筑混凝土时需提高控制力度，尤其是底板面积，若水闸底板面积大，需提高混凝土总体强度，使底基坚固性得到保证。

2.4接缝灌浆技术

接缝灌浆技术在水利水电工程中属于隐蔽性工作，其对施工工艺与技术要求均较高，并且在施工时，工作人员需严格遵照接缝顺序进行。如先对横向接缝灌浆，其后再对纵向接缝灌浆，如此方可使施工后水坝完整性得到保持。

3.提高混凝土施工技术的措施

3.1提高施工人员的整体素质

一般混凝土施工检验者的日常工作便是检验当下施工项目中的诸项工作，了解施工进展与质量。提高检验人员工作素质可由以下三个方面着手：一是强化检验人员技术能力。诸多检验者工作时常依赖于往常实践经验进行，这种检验方法不能够保障整体工程质量，主要原因在于施工现场诸多技术性事项均需在相关技术的辅助下方可得到妥善解决，因而若想检验者的综合素质得到提高，需提升其技术含量储备。二是构建完善的薪资体系，对奖惩制度进行调整，使工作人员正视自身工作的同时提高工作热情，对检验工作的重要性有正确的认知。三是系统培训检验人员，培训时对现场可能出现的情况有充分的了解，进而制定出预防性措施。

3.2提高施工管理重视程度

项目建设施工时，需严格把守混凝土施工技术的各个环节，如此方可确保其正常施工，实际施工中应注意以下几个方面的问题：一是加强管理混凝土材料，保证应用的混凝土材料均满足施工要求；需严格控制材料比例配比，防止因配比不规范引起质量问题。二是项目管理者应加强对施工人员的管理，正式上岗前需提供技术证明，待技术达标后方可加入施工队伍中。三是对混凝土灌浆技术严格管理，提高灌浆分量与质量的管理，在灌浆时加强对时间设定的关注，保障灌浆时不与钢筋结构有悖。另外，在管理时应加强其他事项的管理，以便于为施工技术的顺利进行提供可靠的支撑。

3.3强化施工设计

一般在水利水电施工中，科学合理的施工设计至关重要，其是施工项目最基本且最关键的环节，只有设计合理方能保障整体施工项目顺利开展。提高施工设计的要点如下：一是施工设计者需对水利水电有关理论及设计重要性有详细的了解，在满足施工要求的前提下科学设计路线，使施工位置能满足地理位置要求。二是水利水电施工设计重要性不言而喻，在实际设计中建议进行实地调查，避免重复修改。三是设计时要注意将施工与周围环境有效结合，防止在后期使用中频繁改动。

4.结束语

综上所述，水利水电工程直接关系到人民群众的利益。施工单位和工程领导要结合具体工程背景，严格控制混凝土施工过程，全面了解混凝土施工技术，认识到将该技术应用到水利水电施工过程中的必要性，确保水利水电工程整体质量及效益。

参考文献

[1]张小亮.混凝土施工技术在水利水电施工中的应用研究[J].江西建材，2015，(20).

[2]刘玉新.混凝土施工技术在水利水电施工中的应用[J].科技创新与应用，2015，(12).

[3]罗春艳.浅析混凝土施工技术在水利水电施工中的应用[J].黑龙江科技信息，2016，(14).

[4]窦艳飞，蒋强强.关于混凝土施工技术在水利水电施工中的应用探讨[J].四川水泥，2016，(7).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2dc05c6afde4d4b9e99b9670.html